.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy						miejscowość		       data

OPIS DŹWIGÓW OSOBOWYCH

- Opis montowanego nowego dźwigu osobowego:

| L.p. | Wymagane parametry lub wymagane wyposażenie | Parametry oferowane przez wykonawcę lub oferowane wyposażenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie dźwigu – osobowy, przystosowany do osób niepełnosprawnych. |  |
| 2 | Rodzaj napędu – elektryczny, bezreduktorowy, z VVVF. |  |
| 3 | Moc silnika – maksymalnie 5 kW. |  |
| 4 | Udźwig – minimum 600 kg / 8 osób. |  |
| 5 | Sterowanie – mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe. |  |
| 6 | Prędkość – minimum 1 m/s. |  |
| 7 | Ilość przystanków / drzwi: 4 -/- 4. |  |
| 8 | Wysokość podnoszenia – 13 m (+/- 5%). |  |
| 9 | Kabina – nieprzelotowa. |  |
| 10 | Minimalne wymiary kabiny: 1100 x 1400 x 2200 mm. |  |
| 11 | Rodzaj drzwi – automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, szerokość minimum 900 mm. |  |
| 12 | Ilość startów / 1h – minimum 180. |  |
| 13 | Drzwi kabinowe – panele ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone fotokomórką lub barierą świetlną. |  |
| 14 | Drzwi przystankowe – panele ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej SATYNA, ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA. |  |
| 15 | Ściany kabiny – fragment ściany bocznej oraz ściana tylna ze szkła bezpiecznego, druga ściana boczna oraz portal wejściowy i detale w kabinie ze stali nierdzewnej SATYNA. |  |
| 16 | Poręcze – ze stali nierdzewnej na obu ścianach panoramicznych. |  |
| 17 | Podłoga – wykładzina antypoślizgowa. |  |
| 18 | Oświetlenie – sufit podwieszany ze stali nierdzewnej SATYNA z oświetleniem pośrednim. |  |
| 19 | Kaseta dyspozycji – w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA. |  |
| 20 | Kasety wezwań – ze stali nierdzewnej SATYNA, umieszczone w ościeżnicach drzwi przystankowych. |  |
| 21 | Piętrowskazywacze – w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na wszystkich przystankach wyświetlacze w kasetach wezwań. |  |
| 22 | Wyposażenie dodatkowe: wentylator w kabinie, informacja głosowa, opcja zjazdu pożarowego po otrzymaniu sygnału z systemu p.poż. (wymaga doprowadzenia kabla sygnałowego do szafy sterowej), autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej doprowadzonej do szafy sterowej), interkom z kabiny do szafy sterowej na najwyższej kondygnacji, sygnalizacja przeciążenia, alarm, minimum 2-godzinne awaryjne oświetlenie, przyciski metalowe typu “antywandal” z alfabetem Braille'a, zjazd awaryjny na przystanek po zaniku zasilania. |  |
| 23 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy. |  |
| Konfiguracja oferowanego dźwigu osobowego: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

- Opis montowanego dźwigu osobowego zastępującego dźwig istniejący:

| L.p. | Wymagane parametry lub wymagane wyposażenie | Parametry oferowane przez wykonawcę lub oferowane wyposażenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie dźwigu – osobowy, przystosowany do osób niepełnosprawnych. |  |
| 2 | Rodzaj napędu – elektryczny, bezreduktorowy, z VVVF. |  |
| 3 | Moc silnika – maksymalnie 6 kW. |  |
| 4 | Udźwig – minimum 750 kg / 10 osób. |  |
| 5 | Sterowanie – mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe. |  |
| 6 | Prędkość – minimum 1 m/s. |  |
| 7 | Ilość przystanków / drzwi: 9 -/- 9. |  |
| 8 | Wysokość podnoszenia – 16 m (+/- 5%). |  |
| 9 | Kabina – przelotowa, dojścia pod kątem 90º. |  |
| 10 | Minimalne wymiary kabiny: 1100 x 1750 x 2200 mm. |  |
| 11 | Rodzaj drzwi – automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, szerokość minimum 900 mm. |  |
| 12 | Ilość startów / 1h – minimum 180. |  |
| 13 | Drzwi kabinowe – panele ze stali plastyfikowanej, wejście zabezpieczone fotokomórką. |  |
| 14 | Drzwi przystankowe – panele i ościeżnice malowane proszkowo na kolor RAL 7038. |  |
| 15 | Ściany kabiny – panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali plastyfikowanej. |  |
| 16 | Poręcze – ze stali plastyfikowanej. |  |
| 17 | Podłoga – wykładzina antypoślizgowa. |  |
| 18 | Oświetlenie – sufit podwieszany ze stali plastyfikowanej z oświetleniem pośrednim. |  |
| 19 | Lustro – na połowę ściany tylnej |  |
| 20 | Kaseta dyspozycji – w kolumnie ze stali plastyfikowanej. |  |
| 21 | Kasety wezwań – ze stali nierdzewnej SATYNA w ościeżnicach drzwi przystankowych. |  |
| 22 | Piętrowskazywacze – w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na wszystkich przystankach wyświetlacze w kasetach wezwań. |  |
| 23 | Wyposażenie dodatkowe: wentylator w kabinie, informacja głosowa, opcja zjazdu pożarowego po otrzymaniu sygnału z systemu p.poż. (wymaga doprowadzenia kabla sygnałowego do szafy sterowej), autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej doprowadzonej do szafy sterowej), interkom z kabiny do szafy sterowej, sygnalizacja przeciążenia, alarm, minimum 2-godzinne awaryjne oświetlenie, przyciski metalowe typu “antywandal” z alfabetem Braille'a, zjazd awaryjny na przystanek po zaniku zasilania z automatycznym otwarciem drzwi. |  |
| 24 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy. |  |
| Konfiguracja oferowanego dźwigu osobowego: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy