Olsztyn, dnia 30.08.2010 r.

Znak: GP.A.3221-002/10

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego oraz wymianę istniejącego dźwigu osobowego w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - W uzupełnieniu opisu pozycji nr 52 przedmiaru robót – branża konstrukcyjna, załącznika nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przedstawione zostały parametry nowej balustrady:

    - wypełnienie – rurki FI 16 – stal nierdzewna, wypełnienie mocowane poziomo w stosunku do kąta nachylenia schodów, w celu uzyskania wysokiej jakości połączeń otwory w słupkach są frezowane,

    - powierzchnia – mat,

    - poręcze – rura FI 50 – stal nierdzewna w połączeniu z drewnem (dąb), konstrukcję poręczy kończy talerzyk FI 100/5 przysłonięty maskownicą,

    - słupki – rura FI 50 – stal nierdzewna, profile słupków zakończone talerzykiem FI 100 z blachy nierdzewnej, grubość 5 mm, montowany na kotwy i chemię budowlaną, całość przysłania maskownica,

    - mocowanie na stopniu schodowym,

    - przykładowy wygląd:

  - W zamieszczonych na stronie internetowej przedmiarach robót – załącznikach nr 12 i 13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajdują się przedmiary uproszczone oraz szczegółowe. Zgodnie z pkt 10 ppkt 1 lit. c specyfikacji zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z kosztorysem ofertowym uproszczonym.