OPIS TECHNICZNY

Remont klatki schodowej oraz wymiana posadzki korytarza II-go piętra.

- Remont klatki schodowej oraz wymiana posadzki i balustrady klatki schodowej z lastrykowej na posadzkę z płytek (rysunek nr 2). Wymiana posadzki  i balustrady dotyczy klatki schodowej w segmencie „A” za pomieszczeniem nr 28, od poziomu piwnicy do ostatniej kondygnacji.

- prace przygotowawcze obejmują:

- zabezpieczenie fragmentów posadzek kondygnacji stykających się z remontowanym obszarem,

- oddzielenie i zamknięcie remontowanych fragmentów klatki schodowej od pozostałych części korytarzy.

- prace budowlane:

- skucie istniejących okładzin lastrykowych wraz z cokołami,

- demontaż istniejących balustrad i pochwytów,

- wywóz i utylizacja gruzu,

- wyrównanie poziomów i krzywizn stopni oraz spoczników klatki schodowej,

- ułożenie płytek Artech  Grigio w I gatunku identycznych jak w korytarzu parteru budynku urzędu,

- wykonanie cokołów wzdłuż całej klatki schodowej, wysokość cokołu 10 cm,

- wykonanie prostokątnego pasa płyt wraz z cokołem między biegami schodów (wzdłuż korytarzy) na każdym piętrze,

- fugowanie powierzchni w kolorze identycznym jak kolor płytek,

- montaż na każdym stopniu listwy antypoślizgowej w kolorze grafitowym, identycznej jak w klatce schodowej obok,

- malowanie w kolorze szarym boków biegów schodowych,

- montaż balustrady schodowej identycznej w wymiarach, kolorystyce i formie jak balustrada w głównej klatce schodowej w budynku urzędu, zgodnie z załączonymi fotografiami,

- pochwyt balustrady drewniany, materiał: dąb,

- czyszczenie posadzki, balustrad i uporządkowanie terenu remontowanego obszaru.

- uwagi:

- przed montażem każdego rodzaju materiału lub elementu Wykonawca ustali jego wygląd z Zamawiającym i użyje go po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

- prace głośne należy wykonywać po godzinie 1530 lub w dni wolne od pracy,

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.

- Wymiana posadzki korytarza II-go piętra (rysunek nr 1). Wymiana posadzki  dotyczy holu II-go pietra w segmencie „D” w obrębie dźwigów osobowych do pomieszczenia nr 206.

- prace przygotowawcze obejmują:

- zabezpieczenie pomieszczeń stykających się z remontowanym obszarem, 
w szczególności głównej klatki schodowej,

- zabezpieczenie stolarki drzwiowej w obszarze objętym remontem,

- prace budowlane:

- skucie istniejących okładzin lastrykowych wraz z cokołami,

- wywóz i utylizacja gruzu,

- wyrównanie poziomów i krzywizn posadzki,

- ułożenie płytek Artech  Grigio w I gatunku identycznych jak w korytarzu parteru budynku urzędu,

- wykonanie cokołów z płytek , wysokość cokołu 10 cm,

- wykonanie łączeń progowych w drzwiach – 4 szt.,

- fugowanie powierzchni w kolorze identycznym jak kolor płytek,

- czyszczenie posadzki, uporządkowanie terenu remontowanego obszaru.

- uwagi:

- przed montażem każdego rodzaju materiału lub elementu Wykonawca ustali jego wygląd z Zamawiającym i użyje go po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

- prace głośne należy wykonywać po godzinie 1530 lub w dni wolne od pracy,

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.