SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer przenośny – 9 szt. |
| 1 | Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark >= 3000 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Pamięć operacyjna: minimum 4 GB |
| 3 | Dysk twardy: minimum 120 GB |
| 4 | Wyświetlacz: 1) przekątna 14''-14,4" 2) proporcje 16:9 lub 16:10 |
| 5 | Interfejsy: minimum 3 szt. port USB ( w tym minimum 1x port USB 3.0) 1x wyjście D-Sub, 1x wyjście HDMI lub inne z odpowiednim adapterem do HDMI, 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), 1x czytnik kart pamięci |
| 6 | Napęd optyczny: tak, montowany w obudowie DVD+/-RW |
| 7 | Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera |
| 8 | Komunikacja – wbudowane: 1) karta sieciowa minimum 10/100/1000 Mbps, 2) karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, 3) bluetooth |
| 9 | Klawiatura: zintegrowana, układ US-QWERTY, touchpad |
| 10 | Bateria: czas pracy na zasilaniu bateryjnym minimum 2,5 godziny |
| 11 | Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu |
| 12 | Torba przenośna: pasująca wymiarami do oferowanego sprzętu, (minimum 2 kieszenie), rączka, pas na ramię |
| 13 | Myszka: optyczna lub laserowa, trzyprzyciskowa, 800 dpi oraz scroll |
| 14 | Oprogramowanie: system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 7/8 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA, Videotel, Trezor, niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania komputera w oferowanym systemie operacyjnym |
| 15 | Gwarancja: 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Oprogramowanie – pakiet biurowy do komputerów przenośnych wymienionych w pozycji nr 1 – 9 szt. |
| Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL – licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Oprogramowanie systemowe z bezterminową licencją – 1 szt. |
| WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc (oprogramowanie wymagane ze względu na wdrożony u zamawiającego system elektronicznego zarządzania dokumentacją) |