SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny z monitorem (administratora) – jednostka centralna – 4 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmarks >= 8700 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci RAM – min. 4 szt., złącza Serial ATA/600 – min. 8 szt., gniazdo PCI-Express 16x – min. 4 szt., gniazdo PCI-Express 1x lub 4x – min. 1 szt., standard płyty: ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min. 8 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 8 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s. |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 16 GB (praca w triple lub dual channel), standard – min. DDR3-1600 (PC3-12800), radiator. |
| 4 | Karta grafiki: rodzaje wyjść: wyjście D-Sub, wyjście 2 x DVI, wyjście HDMI, Pamięć: min. 2 GB, aktywne chłodzenie, karta grafiki podłączana jako karta rozszerzeń. |
| 5 | Dysk SSD: pojemność min. 500 GB, dysk twardy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks >= 3800 według danych na dzień składania oferty, wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 7 | Obudowa: orientacja pionowa, ilość zatok – 5,25 cala (zewnętrzne) min. 6 szt., front obudowy: min. 2 gniazda USB typu A, audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon – dopuszcza się złącze typu „combo”, gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w środkowej lub górnej części przedniego panelu obudowy, dodatkowe cechy – beznarzędziowy montaż urządzeń, zasilacz montowany na dole obudowy. |
| 8 | Zasilacz: moc min. 650 W, modularne okablowanie, tryb pfc aktywny, złącza: ATX 20+4 pin, min. 2 x PCI-E (6+2), min. 2 x PCI-E, min. 6 x SATA, min. 2 x MOLEX, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, certyfikat: min. 80 PLUS Bronze |
| 9 | Klawiatura: układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe, przewód min. 1,7 m (nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów ), regulacja nachylenia (składane nóżki). |
| 10 | Mysz: laserowa lub optyczna, rozdzielczość min 800 dpi, liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku), komunikacja z komputerem przewodowa (przewód min. 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów). |
| 11 | Oprogramowanie – system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA, Videotel, Trezor |
| 12 | Wymagania dodatkowe – zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie |
| 13 | Gwarancja – 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły) |
| Monitor do komputera stacjonarnego (administratora) z poz. 1 – 4 szt. |
| 1 | Przekątna ekranu – min. 27 cala |
| 2 | Technologia podświetlenia – LED |
| 3 | Rozdzielczość nominalna – min. 1920 x 1080 pikseli |
| 4 | Czas reakcji – 4 ms |
| 5 | Kontrast statyczny – min. 3000:1 |
| 6 | Jasność – min. 300 cd/m² |
| 7 | Kąt widzenia poziom/pion – min. 178°/178° |
| 8 | Format obrazu – 16:9 |
| 9 | Wyświetlane kolory – 24-bit, 16.7 mln True Colour |
| 10 | Złącza – D-SUB, DVI, HDMI |
| 11 | Koncentrator USB – w tym min. 2x USB 2.0 |
| 12 | Język OSD – w tym polski |
| 13 | Głośniki – min. 2[W] stereo |
| 14 | Podstawa – regulacja wysokości, pochylenia |
| 15 | Funkcja „PIVOT” – wymagana |
| 16 | Zasilacz – wbudowany |
| 17 | Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć następujące akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel HDMI, kabel USB, kabel audio. |
| 18 | Certyfikaty i standardy – TCO, ENERGY STAR® , deklaracja CE |
| 19 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Oprogramowanie – pakiet biurowy do komputerów stacjonarnych wymienionych z pozycji 1 – 4 szt. |
| Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL – licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA oraz z Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) użytkowanym przez Zamawiającego, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer przenośny typ I – 1 szt. |
| 1 | Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark >= 3100 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Pamięć operacyjna: min. 12 GB |
| 3 | Dysk: 1) min. 250 GB, 2) rodzaj SSD, 3) montowany w obudowie komputera. |
| 4 | Wyświetlacz: 1) przekątna 14''- 14,1”, 2) rozdzielczość 1920 x 1080. |
| 5 | Grafika: min. jedna karta graficzna nie korzystająca z pamięci współdzielonej i posiadająca 1024 MB własnej pamięci video |
| 6 | Interfejsy: min. 3 szt. port USB ( w tym min. 1x port USB 3.0), 2x wyjście wideo, 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), 1x czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD, MMC). |
| 7 | Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera |
| 8 | Komunikacja – wbudowane: 1) karta sieciowa minimum 10/100/1000 Mbps, 2) karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, 3) bluetooth, 4) możliwość instalacji, w obudowie komputera, modemu WWAN (3G lub LTE). |
| 9 | Klawiatura: zintegrowana, układ US-QWERTY |
| 10 | Bezpieczeństwo: czytnik linii papilarnych – wbudowany, czytnik Smart Card – wbudowany, układ zgodny z TPM. |
| 11 | Urządzenia wskazujące: touchpad, trackpoint / trackstick / pointstick / finetrack lub inny zapewniający identyczną funkcjonalność |
| 12 | Bateria: czas pracy na zasilaniu bateryjnym min. 6 godzin |
| 13 | Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu |
| 14 | Waga komputera (bez baterii): maksymalnie 2,0 kg |
| 15 | Oprogramowanie: system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 8 Pro 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA, Videotel, Trezor, niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania komputera z oferowanym systemem operacyjnym. |
| 16 | Gwarancja: 36 miesięcy |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Serwer – 2 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 13000 według danych na dzień składania oferty, oferujący sprzętowe wsparcie dla zastosowań wirtualizacyjnych |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd procesorów: 1 ( typ gniazda zapewniający obsługę procesorów z punktu 1), ilość gniazd pamięci – min. 8 szt., umożliwiająca wykorzystanie min. 64 GB RAM w min. 8 modułach, nierejestrowanej, bez korekcji błędów (non ECC), standard DDR3-1600, złącze Serial ATA/600 – min. 2 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 16x – min. 2 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – min. 1 szt., gniazdo PCI – min. 1 szt., standard płyty: ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min 6 szt. (w tym min. 3 szt. USB 3.0), min. 1 zintegrowane kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s. |
| 3 | Pamięć operacyjna: całkowita ilość 64 GB, ilość modułów 8 (moduły 8 GB każdy) – wynika z zastosowań systemu jako hosta wirtualizacyjnego, standard – minimum DDR3-1600, nierejestrowana, bez korekcji błędów ( non-ECC). |
| 4 | Karta grafiki: rodzaje wyjść: wyjście DVI, wyjście D-Sub (w wypadku braku wyjścia D-Sub dopuszcza się zastosowanie konwertera dołączonego do zestawu), zainstalowana jako karta rozszerzeń na gnieździe PCI-Express - nie dopuszcza się kart zintegrowanych (zarówno z płytą główną jak i procesorem). |
| 5 | Dysk SSD: pojemność min. 500 GB, standard interfejsu: SATA III (kompatybilny z SATA II), maksymalna szybkość zapisu sekwencyjnego nie mniejsza niż 545 MB/s, maksymalna szybkość odczytu sekwencyjnego nie mniejsza niż 515 MB/s, maksymalna szybkość zapisu (w IOPS przy 4K QD32) nie mniejsza niż 85000 IOPS, maksymalna szybkość odczytu (w IOPS przy 4K QD32) nie mniejsza niż 95000 IOPS, sprzętowe wsparcie technologii TRIM, MTBF 2000000 godzin, wskaźnik TBW (Terabytes Written): 150 TBW, ilość – 2 sztuki. |
| 7 | Obudowa: przystosowana do montażu w szafie typu rack 19'', wysokość (w jednostkach U – units): równe 4U (wysokość nie może być mniejsza ani większa od wskazanej), głębokość: min. 500 mm, dostosowana do montażu płyt głównych w standardzie ATX, umożliwiająca montaż standardowego (rozmiary, kształ, mocowanie) zasilacza ATX. Dopuszcza się obudowy fabrycznie wyposażone w zasilacz, które umożliwiają jego demontaż (wymianę), wyposażona w dołączone do zestawu min. 2 wentylatory o rozmiarze min. 80 mm, których montaż możliwy jest od wewnątrz obudowy na panelu frontowym i/lub panelu tylnym i/lub specjalnie przystosowanym do tego celu elemencie wewnętrznym, wykonana z blachy stalowej o grubości min. 1.1 mm, wyposażona w komplet przesuwnych szyn montażowych umożliwiających jej ruchomy (umożliwiający wysuwanie obudowy z szafy) montaż w szafach typu rack 19'' o głębokości 26'', sloty wewnętrzne: min. 4 x 3.5'', sloty zewnętrzne: min. 2 x 5.25'', minimum 2 gniazda USB 2.0 typu A w panelu czołowym obudowy. |
| 8 | Zasilacz: moc 700 W, PFC: aktywne, zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, OTP, UVP, min. 5 x 5-pin SATA, min. 1 x 24-pin (20+4) ATX. |
| 9 | Dodatkowa kart sieciowa: karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s, przystosowana do montażu na gnieździe PCI-Express 1x. |
| 10 | Zestaw chłodzący procesora montowany na procesorze: aktywny, czynnik chłodzący – powietrze, elementy chłodzące – radiator + wentylator/y, możliwa wymiana pamięci RAM bez demontażu zestawu chłodzącego, wymiana wentylatora/ów bez konieczności demontażu radiatora. |
| 11 | Serwer musi być zmontowany przez wykonawcę jako gotowy do uruchomienia zestaw |
| 12 | Gwarancja – 24 miesiące (bez wyłączeń na podzespoły) |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przełącznik (switch) – 5 szt. |
| 1 | Porty: min. 24 porty typu 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X z pełną automatyczną detekcją wszystkich wymienionych parametrów łącza (system zarządzania musi zapewniać możliwość ich manualnego ustawienia i/lub wymuszenia), min. 4 porty SFP pod moduły MINI GBIC 1000Base-SX (konwersja na światłowodowe medium transmisji – przewód wielomodowy, transmisja w standardzie SX – długość fali 850 nm), IEEE 802.3z 1000SX, kompatybilne z modułami dowolnego producenta (standard), możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania urządzenia, 4 moduły 1000Base-SX SFP MINI GBIC (moduły wymagane przy dostawie przełącznika), wymienione porty SFP mogą być współdzielone z odpowiednią liczbą portów w standardzie RJ-45, porty rozszerzeń SFP muszą umożliwiać zastosowanie modułów z typem przyłącza LC. |
| 2 | Architektura przełącznika: Store-and-Forward |
| 3 | Wydajność przełączania: min. 100 Gb/s |
| 4 | Interfejsy zarządcze: zarządzanie w warstwie drugiej poprzez konsolę, SNMPv1 (nie wymagane v2c i v3), pożądana możliwość wyłączenia zarządzania za pośrednictwem przeglądarki www. |
| 5 | Pamięć adresów MAC: tablica MAC na min. 12000 pozycji |
| 6 | Obsługa standardu 802.1q: możliwość zdefiniowania min. 400 grup VLAN w standardzie 802.1q przy zachowaniu tagowania z zakresu do 4094, możliwość wydzielenia vlan'u zarządczego od vlan'ów o charakterze roboczym. |
| 7 | Obsługa dodatkowych technologii: obsługa agregacji linków w standardzie 802.3 ad, obsługa kontroli dostępu do sieci z użyciem standardu IEEE 802.1x, spanning tree protocol w zakresie określonym w standardach IEEE 802.1d, IEEE 802.1w |
| 8 | Przewody przyłączeniowe: 4 szt. – patchcord wielomodowy 1000BASE-SX, 5 m, LC- ST (końcówki duplex) |
| 9 | Wymiary: wysokość w U (ang. rack units) – 1U, szerokość (montażowa w szafie typu rack) 19”. |
| 10 | Gwarancja: 12 miesięcy |
| L.p. | Parametry wymagane |
| Odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia dla klastra urządzeń (2 urządzenia) FortiGate-240D UTM– 1 szt. |
| Odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia technicznego i aktualizacji dla a klastra urządzeń (2 urządzenia) FortiGate-240D UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services). Odnowienie wsparcia musi obejmować 2 urządzenia. Rozpoczęcie usługi musi być liczone od dnia następującego po ostatnim dniu upływu okresu świadczenia aktualnie obowiązującej usługi. Numery urządzeń posiadanych przez zmawiającego: FG240D4613801286, FG240D4613801331. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer przenośny typ II – 1 szt. |
| 1 | Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark >= 3100 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Pamięć operacyjna: min. 8 GB |
| 3 | Dysk: 1) min. 250 GB, 2) rodzaj SSD, 3) montowany w obudowie komputera. |
| 4 | Wyświetlacz: przekątna 14''- 14,1” |
| 5 | Interfejsy: Min. 3 szt. port USB ( w tym min. 1x port USB 3.0), 2x wyjście wideo (VGA + DisplayPort/HDMI), 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), 1x czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD, MMC). |
| 6 | Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera |
| 7 | Komunikacja – wbudowane: 1) karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbps, 2) karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, 3) bluetooth |
| 8 | Klawiatura: zintegrowana, układ US-QWERTY |
| 9 | Bezpieczeństwo: czytnik linii papilarnych – wbudowany |
| 10 | Urządzenia wskazujące: touchpad, trackpoint / trackstick / pointstick / finetrack lub inny zapewniający identyczną funkcjonalność |
| 11 | Bateria: czas pracy na zasilaniu bateryjnym min. 3 godziny |
| 12 | Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu |
| 13 | Torba przenośna: pasująca wymiarami do oferowanego sprzętu, (min. 2 kieszenie), rączka, pas na ramię |
| 14 | Myszka: optyczna lub laserowa, trzyprzyciskowa, 800 dpi oraz scroll |
| 15 | Oprogramowanie: system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 8 Pro 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA, Videotel, Trezor, niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania komputera z oferowanym systemem operacyjnym. |
| 16 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Oprogramowanie – pakiet biurowy do komputera przenośnego typ II z poz. 7 – 1 szt. |
| Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL – licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA oraz z Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) użytkowanym przez Zamawiającego, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową. |