.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYBRANYCH URZĄDZEŃ 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU MONITORINGU

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja stacji roboczej systemu CCTV – 7 szt. |
| 1 | Obsługiwane dekodery sygnału wideo: MPEG-4 ASP; H.264 |  |
| 2 | Procesor dedykowany do pracy w systemach serwerowych osiągający wynik min. 9500 pkt w teście „Average CPU Mark” opublikowanym na cpubenchmark.net według stanu na dzień zamieszczenia ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych |  |
| 3 | Pamięć operacyjna min. 8GB |  |
| 4 | Porty USB: min. pięć portów USB, w tym min. dwa porty USB 3.0 |  |
| 5 | Temperatura pracy: min. 10 0 – 350C (500 – 950F) |  |
| 6 | Zasilanie: 100 do 240 VAC |  |
| 7 | Zgodność z certyfikatami: CE, Class A; zgodny z normą EN50130-4; FCC, Class A; UL/cUL; C-Tick; CCC; KCC; S-Mark |  |
| 8 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 3 monitorów |  |
| 9 | Karta graficzna umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości min. 3840x2160px |  |
| 10 | Dekoder audio: G.711, min. 64 kbps |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja cyfrowego rejestratora wideo – 23 szt. |
| 1 | System operacyjny Windows 7 Ultimate 64-bit lub równoważny, albo nowszy |  |
| 2 | Możliwość obsługi min. do 128 strumieni sygnału wideo IP i min. do 64 kamer analogowych |  |
| 3 | Procesor dedykowany do pracy w systemach serwerowych osiągający wynik min. 9500pkt w teście „Average CPU Mark” opublikowanym na cpubenchmark.net według stanu na dzień zamieszczenia ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych |  |
| 4 | Pamięć operacyjna: min. 8GB |  |
| 5 | Wbudowany RAID 5 z możliwością wymiany dysków w trakcie pracy (hot-swap) |  |
| 6 | Interfejs sieciowy: 2 porty Gigabit Ethernet (1000Base-T) |  |
| 7 | Gniazdo zasilania 100-240 VAC |  |
| 8 | Karta graficzna umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości min. 3840x2160px |  |
| 9 | Temperatura pracy: min. od 10° do 35°C (od 50° do 95°F) |  |
| 10 | Dyski z danymi: min. 6 kieszeni na dyski 3,5 cala |  |
| 11 | Porty USB: min. pięć portów USB w tym min. dwa porty USB 3.0 |  |
| 12 | Panoramiczny zapis ruchu: Możliwość podłączenia do 8 kamer |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja pulpitu sterującego systemu CCTV – 4 szt. |
| 1 | Konstrukcja umożliwiająca wymianę i przekładanie modułów sterowania wg. preferencji użytkownika; obsługa min. 3 typów modułów – joystick, klawiatura i pokrętło |  |
| 2 | Wbudowany głośnik lub gniazdo do podłączenia słuchawek |  |
| 3 | Port: - wyjściowy: USB 2.0 (łącze typu B) - wejściowy: 2x USB 2.0 |  |
| 4 | Wejście audio: gniazdo do dołączenia mikrofonu monofonicznego lub wejście liniowe, stereo |  |
| 5 | Temperatura pracy: min. od 0° do 40°C |  |
| 6 | Certyfikaty: - CE Klasa A - FCC, Klasa B - Lista UL - C-Tick |  |
| 7 | Dżojstik klawiatury z regulowana prędkością, z klawiszami do sterowania przesłoną i ogniskową obiektywu. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamer – typ 1– 34 szt. |
| 1 | Matryca światłoczuła 1/ 2,8 cala, CMOS, skanowanie progresywne |  |
| 2 | Rozdzielczość min. 2 Mpx, 1920x1080 px |  |
| 3 | Obiektyw zmiennoogniskowy zakres min. 9-22mm, ogniskowa f/1,6 |  |
| 4 | Zakres dynamiki: min. 130 dB |  |
| 5 | Karta Micro SD min. do 128 GB |  |
| 6 | Podświetlenie IR dł. fali 850 nm, maksymalna odległość min. 30 m (100 stóp) podświetlenie IR przy 0 lux |  |
| 7 | IP66, IK10 od czoła i z boku; możliwość montażu bezpośrednio do ściany |  |
| 8 | Min. natężenie światła: f/1,6; 2850°K; S/N >20 dB |  |
| 9 | Funkcja dzień/noc |  |
| 10 | Kompresja G.711 i PCM 8 bit, 8 kHz mono przy 64 kbit/s |  |
| 11 | Audio: wejście liniowe/mikrofonu zewnętrznego oraz wbudowany mikrofon, pojedyncze, maksymalny poziom sygnału 1Vp-p |  |
| 12 | Zakres obrotu kamery: 3600, sterowanie obrotem: ręczne |  |
| 13 | Zakres temperatury: min. -400 do 550 C |  |
| 14 | Złącze RJ45 100Base-TX |  |
| 15 | Kodowanie sygnału wideo H.264 High, Main lub Base; MJPEG |  |
| 16 | Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, SMTP, FTP, ARP, ICMP oraz 802.1x (EAP) |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamer – typ 2 – 13 szt. |
| 1 | Rozdzielczość min. do 1920x1080 px, max 60 obrazów na sekundę |  |
| 2 | Matryca światłoczuła 1/2,8 cala CMOS typu Exmor |  |
| 3 | Zoom: optyczny x30, cyfrowy x12 |  |
| 4 | Obiektyw: f/1,6 ~ f/4,7; długość ogniskowej 4,3 mm (szeroki kąt) ~ 129,0 mm |  |
| 5 | Strumienie wideo: H.264 High, Main lub Baseline, skalowany MJPEG |  |
| 6 | Minimalne natężenie światła: - obraz pełnokolorowy (200ms) – 0,025lux - obraz monochromatyczny(200ms) – 0,008lux |  |
| 7 | Min. 130 dB WDR |  |
| 8 | Tryb usuwania zamglenia obrazu; funkcja dzień/noc; kompensacja podświetlenia, automatyczne sterowanie wzmocnieniem; aktywne filtrowanie szumów; elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS); wielojęzykowe menu; zabezpieczenie hasłem; do 20 użytkowników podłączonych jednocześnie |  |
| 9 | Migawka: 1/1 ~ 1/10000 s |  |
| 10 | Przesłona automatyczna z możliwością ręcznego sterowania |  |
| 11 | Zaprogramowanie min. 16 pokazów, 256 ustawień kopuły, 32 przesłoniętych okien o różnych rozmiarach |  |
| 12 | Zgodność z normami ONVIF Profle S oraz Profle G |  |
| 13 | Kopułki o odporności na uderzenia IK10 |  |
| 14 | Do trzech scenariuszy uruchomionych jednocześnie |  |
| 15 | Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6*, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, SMTP, FTP oraz 802.1x (EAP) |  |
| 16 | Temperatura pracy min. od -45st C do 50st C |  |
| 17 | Zakres pochylenia min. od +10 do -900 |  |
| 18 | Max. Prędkość obrotu: do 450st/s |  |
| 19 | Złącze RJ45 100Base-TX |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamer – typ 3 – 17 szt. |
| 1 | Rozdzielczość min. 5Mpx (2591x1944px); ogniskowa 3 - 10,5 mm |  |
| 2 | Matryca 1/ 1,8 cala, CMOS, skanowanie progresywne |  |
| 3 | Zakres pracy migawki: 1/5 ~ 1/30000 s |  |
| 4 | Zakres dynamiki: min. 75 dB, redukcja szumów |  |
| 5 | Minimalne natężenie światła: - obraz pełnokolorowy 33ms – 0,30lux; 200ms-0,02lux - obraz monochromatyczny z IR 33ms – 0,00lux; 200ms – 0,00lux |  |
| 6 | Podświetlenie IR zasięg min. do 35m, przełącznik auto/manual, automatyczne włączenie w trybie nocnym |  |
| 7 | Obiektyw z silnikiem DC |  |
| 8 | Do 2 jednoczesnych strumieni wideo |  |
| 9 | Płynność obrazu (ips) 15; 12,5; 10; 7,5; 5; 3; 2; 1 |  |
| 10 | Strumień serwisowy min. 640×480 px lub 640×352 px; 2 ips, JPEG |  |
| 11 | Kodowanie G.711 A-law/G.711 U-law |  |
| 12 | Wejście zasilania PoE+ (IEEE 802.3af, Class 3); nominalnie 24 VAC, zakres 18 do 32 VAC, 12 VDC |  |
| 13 | Pobór mocy <11,5W |  |
| 14 | IP66, IK10 |  |
| 15 | Zakres temperatury pracy: min. od -400C do +550 C (-400 do 1310 F) |  |
| 16 | Algorytm wykrywania ruchu i sygnalizacja sabotażu |  |
| 17 | Pole widzenia min.: - przekątna 1100~ 460 - poziom 900~ 370 - pion 67 0 ~ 270 |  |
| 18 | Proporcje obrazu: 4:3 |  |
| 19 | Port sieciowy: złącze RJ45 100Base-TX |  |
| 20 | Wyzwalanie alarmu: tryb nienadzorowany, który wykrywa zamknięcie przekaźnika (N.O. i N.C.) |  |
| 21 | Zgodność z certyfikatami: • CE – EN 55022 (Klasa A), EN 50130-4, EN 60950-1, • FCC (Klasa A) – 47 CFR Część 15, •UL i cUL – UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 Nr 60950-1-07, • UL/IEC 60950-22, • ICES-003 (Klasa A), • RCM, • KC |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamer – typ 4 – 34 szt. |
| 1 | Matryca 1/ 2,8 cala, CMOS, skanowanie progresywne |  |
| 2 | Rozdzielczość min. 2 Mpx, 1920x1080 px |  |
| 3 | Obiektyw zmiennoogniskowy zakres min. 3-9mm, |  |
| 4 | Zakres dynamiki: min. 130 dB |  |
| 5 | Karta: obsługa kart Micro SD do 128 GB |  |
| 6 | Podświetlenie IR dł. fali 850 nm, maksymalna odległość 30 m (100 stóp) podświetlenie IR przy 0 lux |  |
| 7 | IP66, IK10 od czoła i z boku; możliwość montażu bezpośrednio do ściany |  |
| 8 | Min. natężenie światła: f/1,3; 2850°K; S/N >20 dB |  |
| 9 | Funkcja dzień/noc |  |
| 10 | Kompresja G.711 i PCM 8 bit, 8 kHz mono przy 64 kbit/s |  |
| 11 | Wejście liniowe/mikrofonu zewnętrznego oraz wbudowany mikrofon, pojedyncze, maksymalny poziom sygnału 1Vp-p |  |
| 12 | Zakres obrotu kamery : 360st, sterowanie obrotem: ręczne, zakres pochylenia: min. od +5st. do -90st. |  |
| 13 | Zakres temperatury: min. -400 do 550 C (od -40st. do 131st. F) |  |
| 14 | Złącze RJ45 100Base-TX |  |
| 16 | Kodowanie sygnału wideo H.264 High, Main lub Base; MJPEG |  |
| 17 | Zgodność z normami ONVIF Profile S oraz Profile G |  |
| 18 | Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, SMTP, FTP, ARP, ICMP oraz 802.1x (EAP) |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamera – typ 5 – 52 szt. |
| 1 | Rozdzielczość: min. 2Mpx (1920x1080px), obiektyw: 2,8mm, proporcje obrazu: 16:9, CMOS; przesłona f/1,8 |  |
| 2 | Do 30 obrazów na sekundę (ips) |  |
| 3 | Skanowanie progresywne |  |
| 4 | Zakres pracy migawki: min. 1/5 ~ 1/25000 s (2 Mpx) |  |
| 5 | Zakres dynamiki: min. 75db |  |
| 6 | Redukcja szumów |  |
| 7 | Mechaniczny filtr IR |  |
| 8 | Min. pole widzenia: - przekątna 132,80 - poziom 115,10 - pion 640 |  |
| 9 | Kodowanie sygnału wideo H.264 High, Main lub Baseline; MJPEG |  |
| 10 | Kodowanie G.711 A-law/G.711 U-law |  |
| 11 | Zakres temperatur pracy: min. od -10° do 50°C (od 14° do 122°F) |  |
| 12 | Min. obrót kamery: 3550 Min. pochylenie kamery: 900 |  |
| 13 | Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP/IP (unicast, multicast IGMP), ICMP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, RTCP, LDAP (klient), QoS, GB28181 |  |
| 14 | Max pobór mocy <4,3 W |  |
| 15 | Strumień serwisowy: 640×480 px lub 640×352 px; 2 ips, JPEG |  |
| 16 | Zgodność z normami ONVIF Profile S oraz Profile G |  |
| 17 | Elektroniczne odwracanie obrazu oraz odbicie lustrzane: 180°, 90° i 270° |  |
| 18 | Wejścia: liniowe wejście i wyjście |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamer – typ 7 – 4 szt. |
| 1 | Min. 5Mpx |  |
| 2 | Kamera 3600 wewnętrzna wpuszczana |  |
| 3 | Do 30 kl/s |  |
| 4 | Obiektyw: 1850 / F2.0 |  |
| 5 | Min. obszar obserwacji: 180º Poziomo, 168º Pionowo |  |
| 6 | Zasilanie: VDC, 1.0 A (min) LPS or NEC Class 2 power supply or Power over Ethernet (PoE), IEEE standard 802.3af |  |
| 7 | Moc: 4.05 W (PoE 48 VDC) / 3.19 W (DC 12 VDC) |  |
| 8 | Karta: obsługa kart SD 128GB Class 10 |  |
| 9 | Audio: 3.5 mm jack, RTSP G711 codec or ONVIF S |  |
| 10 | Temperatura pracy: min. od 0 do +40° C (-32° do +104° F) |  |
| 11 | Stopień ochrony: IP20 |  |
| 12 | Zoom cyfrowy: min. 10x |  |
| 13 | Strumienie: H.264 / MJPEG |  |
| 14 | Posiadane certyfikaty: IEEE802.3af, CE, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, CISPR 24:2010 (Class A), FCC, ICES-003, KCC, CU, RCM, SASO UL 60950-1(ed.2) & CAN/CSA C22.2No. 60950-1-07, RoHS, REACH |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamer – typ 8 – 10 szt. |
| 1 | Matryca światłoczuła 1/3,2 cala, CMOS, skan progresywny, przesłona f/2,5 |  |
| 2 | Maksymalna rozdzielczość: min. 12Mpx (2048x1536 x4) |  |
| 3 | Funkcja dzień/noc |  |
| 4 | Mechaniczny filtr IR |  |
| 5 | Zakres dynamiki min. 120dB |  |
| 6 | Zakres temperatur: min. od -40° do 50°C (od -40° do 122°F) |  |
| 7 | Wandaloodporna – IK10 |  |
| 8 | Port sieciowy złącze RJ45 dla transmisji 1000Base-TX 1 Gb/s Auto MDI/MDI-X PoE+; Class 4 |  |
| 9 | Wejście zasilania: PoE+ (IEEE 802.3at) Class 4 |  |
| 10 | Wyjście przekaźnikowe: max. ±32 VDC; max. 150 mA |  |
| 11 | Pole widzenia: 3600 |  |
| 12 | Wykrycie z min. 36m |  |
| 13 | Przepływowość zmienna: 25 Mbps |  |
| 14 | 32 obszary prywatności o konfigurowalnych rozmiarach |  |
| 15 | Czułość: - obraz pełnokolorowy (33ms) – 0,5lux - obraz monochromatyczny (33ms) – 0,2lux |  |
| 16 | IP66 |  |
| 17 | Multicast: nielimitowana liczba użytkowników H.264 |  |
| 18 | Kodowanie: G.711 PCM 8 bit, 8 kHz mono przy 64 kbit/s |  |
| 19 | Wejścia różnicowe 600 Ω, maksymalny poziom sygnału 1Vp-p |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamer – typ 9 – 3 szt. |
| 1 | Rozdzielczość: min. 2Mpx (1920x1080 px); Obiektyw: 3~10,5mm |  |
| 2 | Matryca: 1/ 2,8 cala |  |
| 3 | CMOS, skanowanie progresywne |  |
| 4 | Zakres pracy migawki elektronicznej: 1/5 ~ 1/25000 s |  |
| 5 | Zakres dynamiki: min. 75db |  |
| 6 | Redukcja szumów |  |
| 7 | Przesłona: f/1,4 |  |
| 8 | Zdalny zoom, zmotoryzowany autofokus |  |
| 9 | Proporcje obrazu: 16:9 |  |
| 10 | Obrazy na sekundę (ips): 30; 25; 20; 16,67; 15; 12,5; 10; 7,5; 5; 3; 2; 1 |  |
| 11 | Kodowanie sygnału wideo H.264 High, Main lub Baseline; MJPEG |  |
| 12 | Kodowanie G.711 A-law/G.711 U-law |  |
| 13 | Zakres pracy: min. od -10° do 55°C (od 14° do 131°F) |  |
| 14 | Elektroniczne odwracanie obrazu oraz odbicie lustrzane: 180°, 90° i 270° |  |
| 15 | Strumień serwisowy 640×480 px lub 640×352 px; 2 ips, JPEG |  |
| 16 | Obsługa kart do 64 GB na karcie Micro SDHC lub SDXC |  |
| 17 | Port sieciowy: złącze RJ45 dla transmisji 100Base-TX |  |
| 18 | Wandaloodporna – IK10 |  |
| 19 | Pobór mocy <6W |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery – typ 11 – 2 szt. |
| 1 | Rozdzielczość: min. 3Mpx (2048x1536 px); Obiektyw: 3~10,5mm |  |
| 2 | Matryca: 1/ 2,8 cala |  |
| 3 | CMOS, skanowanie progresywne |  |
| 4 | Zakres pracy migawki elektronicznej: 1/5 ~ 1/25000 s |  |
| 5 | Zakres dynamiki: min. 75db |  |
| 6 | Redukcja szumów |  |
| 7 | Przesłona: f/1,4 |  |
| 8 | Zdalny zoom, zmotoryzowany autofokus |  |
| 9 | Proporcje obrazu: 4:3 |  |
| 10 | Obrazy na sekundę (ips): 30; 25; 20; 16,67; 15; 12,5; 10; 7,5; 5; 3; 2; 1 |  |
| 11 | Kodowanie sygnału wideo H.264 High, Main lub Baseline; MJPEG |  |
| 12 | Kodowanie G.711 A-law/G.711 U-law |  |
| 13 | Zakres pracy: min. od -40° do 55°C (od -40° do 131°F) |  |
| 14 | Elektroniczne odwracanie obrazu oraz odbicie lustrzane: 180°, 90° i 270° |  |
| 15 | Strumień serwisowy 640×480 px lub 640×352 px; 2 ips, JPEG |  |
| 16 | Obsługa kart do 64 GB na karcie Micro SDHC lub SDXC |  |
| 17 | Port sieciowy: złącze RJ45 100Base-TX |  |
| 18 | Wandaloodporna – IK10 |  |
| 19 | IP66 |  |
| 20 | Zasilanie 24 VAC lub PoE+ Class 4 |  |
| 21 | Mechaniczny filtr IR, zasięg do 25m, automatycznie włączany w trybie nocnym |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery – typ 12 – 7 szt. |
| 1 | Matryca światłoczuła: min. 5 Mpx (2592x1944px), CMOS |  |
| 2 | Obiektyw: 1,6mm / F2,0 |  |
| 3 | Minimalne natężenie światła: 0,2lux |  |
| 4 | Wykrywanie ruchu: minimum 12 obszarów, konfigurowalna reakcja |  |
| 5 | Zabezpieczenie hasłem |  |
| 6 | Obsługiwane protokoły: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP, uPNP |  |
| 7 | Obszary prywatne: min. 10 konfigurowalnych obszarów |  |
| 8 | Wbudowany slot karty Micro SD |  |
| 9 | Pole widzenia: 3600 |  |
| 10 | Wejście zasilania: Power over Ethernet (PoE), zgodne z normą IEEE 802.3af |  |
| 11 | Pobór mocy: max 4,2W |  |
| 12 | Zakres temperatur pracy: min. od 0° do +40°C (od -32° do +104°F) |  |
| 13 | IP40 |  |
| 14 | Do min. 20 jednocześnie podłączonych użytkowników |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamer – typ 13 – 6 szt. |
| 1 | Rozdzielczość: min. 1Mpx (max 1280x960px), matryca: 1/3 cala, CMOS, skanowanie progresywne |  |
| 2 | Zakres pracy migawki: 1/5 ~ 1/30000 s |  |
| 3 | Zakres dynamiki: min. 75db |  |
| 4 | Redukcja szumów |  |
| 5 | Mechaniczny filtr IR |  |
| 6 | Przesłona f/1,8 |  |
| 7 | Pole widzenia min.: - przekątna 1280, - poziom 980, - pion 73,50 |  |
| 8 | Do 2 jednoczesnych strumieni wideo, dodatkowy strumień serwisowy |  |
| 9 | Kodowanie sygnału wideo: H.264 High, Main lub Baseline; MJPEG |  |
| 10 | Wandaloodporna – IK10 |  |
| 11 | Strumień serwisowy 640×480 px lub 640×352 px; 2 ips, JPEG |  |
| 12 | Kodowanie: G.711 A-law/G.711 U-law |  |
| 13 | Zakres temperatur pracy: min. od -10° do 55°C (od 14° do 131°F) |  |
| 14 | Stopień ochrony IP66 |  |
| 15 | Płynność obrazu: 30 (max); 20; 25; 16,67; 15; 12,5; 10; 5; 1 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy