SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Czytnik dokumentów (3 szt.)

| Oferowany model |  |
| --- | --- |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Przystosowanie do odczytu pisma OCRB z dokumentów czytelnych maszynowo przygotowanych zgodnie z normami ISO 1073 oraz ICAO 9303 - paszport (MRP) 2X44 znaki - wiza (MRV) 2X36 znaki - narodowa karta identyfikacyjna (NID) – 2X 36 znaków lub 3x30 znaków |  |
| 2 | Nowoczesna i trwała konstrukcja pozwalająca na wygodne i przystosowane do potrzeb zamocowanie czytnika |  |
| 3 | Możliwość programowej modyfikacji parametrów konfiguracyjnych czytnika |  |
| 4 | Unowocześnione algorytmy rozpoznawania podnoszące jakość odczytu dokumentów |  |
| 5 | Zintegrowany czytnik RFID (zgodny z PC/SC) pozwalający na odczyt e-paszportu |  |
| 6 | Wykorzystuje zasadę ręcznego przesuwu dokumentu w szczelinie przed optyczną głowica czytającą. Szybkość ruchu dokumentu leży w gestii operatora i pozwala w każdym przypadku dopasować się do indywidualnych wymagań. Czytnik pozwala na zmienną prędkość przesuwu dokumentu w bardzo szerokim zakresie od 8 do 127 cm/sek |  |
| 7 | Interfejs USB 2.0 |  |

- Czytnik linii papilarnych (3 szt.)

| Oferowany model |  |
| --- | --- |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Możliwość przechwytywania skanów 4 palców jednocześnie (odciski płaskie) lub do skanowania odcisków przeciąganych (rolowanych, walcowanych) |  |
| 2 | Zgodność ze standardami FBI IAFIS-IQS Appendix F, ANSI-NIST |  |
| 3 | Rozdzielczość: 500 dpi (horyzontalnie i wertykalnie) |  |
| 4 | Standardy bezpieczeństwa / EMC: CE, FCC |  |
| 5 | Zgodność z RoHS |  |
| 6 | MFBT: 50.000 godzin |  |
| 7 | Interfejs USB 2.0 |  |

- Urządzenie do weryfikacji dokumentów (2 szt.)

| Oferowany model |  |
| --- | --- |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Automatyczny odczyt informacji tekstowych (OCR), odczyt strefy MRZ, odczyt strefy VIS, odczytywanie barkodów |  |
| 2 | Automatyczna weryfikacja autentyczności oraz ważności dokumentu na podstawie danych zawartych w dokumencie poprzez analizę tekstową, graficzną w różnych zakresach fal świetlnych |  |
| 3 | Odczyt zaimplementowanych wzorców dokumentów z bazy danych SDK zawierającej następujące informacje: -umiejscowienie pól zawierających informacje tekstowe i graficzne; -dostęp do barkodów i cech zabezpieczeń; -weryfikacja autentyczności i jej parametrów; -dostęp do dodatkowych stron dokumentu; -odsyłacz do zdjęć z bazy danych FDS (Frontline Document System) «Paszporty», «Dokumenty pojazdów», «FDS»; - obróbka odczytanych dokumentów w zgodności z próbkami, włączając w to obrót dokumentu i próbki; |  |
| 4 | Kompatybilność w systemie „ODPRAWA SG” |  |
| 5 | Umożliwia zapis obrazów dokumentów w świetle białym, podczerwonym, ultrafioletowym i koaksjalnym |  |
| 6 | Obszar skanowania – 90x130 mm, pełnostronicowy |  |
| 7 | Zintegrowany czytnik RFID (zgodny z PC/SC) pozwalający na odczyt e-paszportu |  |
| 8 | Rozpoznawanie formatu: - ID-1 (karta identyfikacyjna); - ID-2 (paszport, wiza); - ID-3 (paszport); - lub innych do rozmiaru 90x130 mm |  |
| 9 | Interfejs USB 2.0 |  |