SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer przenośny ze stacją dokującą – 1 szt. |
| 1 | Procesor: procesor musi osiągać wynik co najmniej 4450 pkt. w teście „Passmark Laptop & Portable CPU’s Mark” - według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/laptop.html. Wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 26.10.2017 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |
| 2 | Pamięć operacyjna: min. 8 GB. |
| 3 | Dysk: 1) typ: SSD, 2) pojemność min. 120 GB. |
| 4 | Wyświetlacz: przekątna 14÷14,1”, rozdzielczość min. 1920 x 1080, matryca wyprodukowana w technologii LED z powłoką matową. |
| 5 | Interfejsy: min. 3 szt. port USB (w tym min. 2x port USB 3.0), 1x wyjście cyfrowe wideo, 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), 1x czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD), złącze stacji dokującej dedykowanej producenta. |
| 6 | Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera. |
| 7 | Komunikacja (wbudowane): 1) karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbps, 2) karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, 3) bluetooth. |
| 8 | Klawiatura: zintegrowana, układ QWERTY; przyrządy wskazujące: zintegrowane, płytka dotykowa z dwoma klawiszami oraz urządzenie wejściowe typu „trackpoint”. |
| 9 | Funkcje specjalne (wbudowane): zintegrowany układ szyfrowania TPM, czytnik smartcard, czytnik linii papilarnych. |
| 10 | Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu, bateria - litowo-jonowa. |
| 11 | Dedykowana stacja dokująca (inaczej replikator portów) na dedykowanym złączu wbudowanym w laptopa: w zestawie zasilacz 230V, minimum jedno złącze wideo, dodatkowe złącza w ilości co najmniej: 4xUSB( w tym min. 1x USB 3.0), 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), złącze RJ-45, złącze na linkę zabezpieczającą, gwarancja producenta 12 miesięcy. |
| 12 | Oprogramowanie: system operacyjny MS Windows 10 Professional 64 bit PL, licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, BUZA, Pobyt 2, SIS, VIS. |
| 13 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy. |
| Lp. | Parametry wymagane |  |
| Komputer stacjonarny z monitorem – 26 szt. |  |
| 1 | Procesor: procesor musi osiągać wynik co najmniej 7900 pkt. w teście „Passmark High End CPU’s Mark”- według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 26.10.2017 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |  |
| 2 | Płyta główna: serial ATA/600 – min. 4 szt., slot M.2 – min. 1 szt., gniazdo PCI-Express 16x – min. 1 szt., gniazdo PCI-Express 1x – min. 1 szt., standard płyty: mATX lub ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min. 7 szt. (w tym min. 5 szt. USB 3.1), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 4 szt. (w tym min. 2 szt. min USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE. |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 8GB DDR4 (praca w triple lub dual channel). |  |
| 4 | Karta grafiki: rodzaje wyjść: wyjście D-Sub, wyjście DVI, wyjście HDMI, dopuszcza się karty grafiki zintegrowane jak i podłączane jako karta rozszerzeń. |  |
| 5 | Dysk SSD: pojemność minimum 120 GB, format: M.2, interfejs: PCIe x 4, NVMe. |  |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie. |  |
| 7 | Obudowa: minimalne wymiary: 42 x 42 x 18 (cm), orientacja pionowa, front obudowy: min. 2 gniazda USB 3.0 typu A, audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon - dopuszcza się złącze typu „combo”, gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w górnej, przedniej części obudowy. |  |
| 8 | Zasilacz: moc min. 350W, tryb pfc aktywny, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP, Certyfikat 80PLUS, minimum Bronze. |  |
| 9 | Klawiatura: układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe, wbudowany czytnik kart Smart Card zgodny ze standardem ISO 7816-1/2/3/4 chip card interface oraz oprogramowanie do obsługi czytnika w systemie Windows 7/10, przewód min. 1,7 m (nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów), regulacja nachylenia (składane nóżki). |  |
| 10 | Mysz: laserowa, rozdzielczość min. 800 dpi, liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku), komunikacja z komputerem przewodowa (przewód min. 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów). |  |
| 11 | Oprogramowanie – system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 10 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, BUZA, Pobyt 2, SIS, VIS. |  |
| 12 | Wymagania dodatkowe – zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie. |  |
| 13 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły). |  |
| Monitor min. 23” do komputera stacjonarnego – 26 szt. |  |
| 1 | Przekątna ekranu – minimum 23 cale. |  |
| 2 | Technologia podświetlenia – LED. |  |  |
| 3 | Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
| 4 | Kontrast – minimum 1000:1. |  |  |
| 5 | Jasność – minimum 250 cd/m². |  |  |
| 6 | Kąt widzenia, pion – minimum 170°. |  |  |
| 7 | Kąt widzenia, poziom – minimum 170°. |  |  |
| 8 | Złącza – co najmniej D-SUB, DVI, USB. |  |  |
| 9 | Podstawa – regulacja pochylenia, wysokości. |  |  |
| 10 | Głośniki – wbudowane. |  |  |
| 11 | Zasilacz – wbudowany. |  |  |
| 12 | Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć następujące akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio. |  |  |
| 13 | Certyfikaty i standardy – TCO, deklaracja CE. |  |  |
| 14 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy. |  |  |
| Parametry wymagane |
| Oprogramowanie – pakiet biurowy – 27 szt. |
| Microsoft Office 2016 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL; licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA, Hurtownia danych SI Pobyt v2 oraz Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) użytkowanym przez Zamawiającego, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer zamawiającego po upływie 6 miesięcy od dnia instalacji/aktywacji danego oprogramowania. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową, produkt musi być w 100% nowy, wcześniej nie rejestrowany, produkt musi pochodzić z legalnego źródła. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono – 5 szt. |
| 1 | Technologia druku – laserowa, monochromatyczna. |
| 2 | Rozdzielczość wydruku – minimum 1200 dpi. |
| 3 | Prędkość druku A4– minimum 35 str./min. |
| 4 | Format drukowanej strony – A4. |
| 5 | Wydruk dwustronny – automatyczny, w standardzie urządzenia. |
| 6 | Szuflada na papier- minimum 250 arkuszy z możliwością opcjonalnej rozbudowy o kolejne szuflady. |
| 7 | ADF - minimum 50 arkuszy. |
| 8 | Wyświetlacz funkcyjny – wbudowany. |
| 9 | Rozdzielczość skanera– minimum 600 dpi. |
| 10 | Zainstalowana pamięć systemowa – minimum 512 MB. |
| 11 | Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps. |
| 12 | Emulacje – co najmniej PCL6, PostScript3. |
| 13 | Skanowanie kolor do: co najmniej USB, E-mail, Twain, SMB, FTP. |
| 14 | Obsługiwane systemy operacyjne – Windows 10. |
| 15 | Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB, zespół drukujący. |
| 16 | Gwarancja – minimum 24 miesiące na urządzenie. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjna A3 kolor – 2 szt. |
| 1 | Technologia druku – laserowa, kolor. |
| 2 | Format oryginału – co najmniej w zakresie A5 - A3. |
| 3 | Prędkość druku/kopiowania A4 w czerni i kolorze – minimum 22 str/min. |
| 4 | Prędkość druku/kopiowania A3 w czerni i kolorze – minimum 14 str/min. |
| 5 | Rozdzielczość kopiowania – minimum 600 x 600 dpi. |
| 6 | Rozdzielczość skanowania – minimum 600 x 600 dpi. |
| 7 | Poziomy szarości – minimum 256 poziomów. |
| 8 | Skalowanie – co najmniej w zakresie od 25% do 400%. |
| 9 | Gramatura papieru – co najmniej w zakresie od 60 do 250 g/m2. |
| 10 | Tryb skanowania – co najmniej TWAIN, USB, Scan to eMail, Scan to FTP, Scan to SMB. |
| 11 | Wyjściowe formaty plików – co najmniej JPEG, TIFF, PDF. |
| 12 | Wydruk dwustronny – automatyczny, w standardzie urządzenia. |
| 13 | RADF - minimum 100 arkuszy. |
| 14 | Podajnik/i szufladowe papieru – Tak, łączna pojemność minimum 1000 arkuszy. |
| 15 | Podajnik ręczny – minimum 100 arkuszy. |
| 16 | Pojemność wyjścia – minimum 250 arkuszy. |
| 17 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, np. finiszer, zszywacz, fax, czytnik biometryczny. |
| 18 | Podstawa oryginalna producenta urządzenia – Tak. |
| 19 | Obsługiwane języki – co najmniej PCL, PostScript3. |
| 20 | Interfejsy – Ethernet 10/100/1000 Mbps, USB 2.0. |
| 21 | Zainstalowana pamięć systemowa – minimum 2GB. |
| 22 | Pamięć urządzania(dysk twardy) – minimum 250GB. |
| 23 | Obsługiwane Systemy operacyjne – Windows 10. |
| 24 | Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć kompletny zespół drukujący. |
| 25 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Skaner sieciowy A4 – 6 szt. |
| 1 | Typ skanera – płaski, dwustronny ADF. |
| 2 | Technologia – CIS x 2. |
| 3 | Rozdzielczość optyczna – minimum 600 dpi. |
| 4 | Format skanowania – A4. |
| 5 | Obsługiwane nośniki: minimum papier zwykły, fotograficzny. |
| 6 | Formaty plików wyjściowych: co najmniej JPEG, TIF, PDF. |
| 7 | Możliwość uruchomienie funkcji skanowania z urządzenia – tak (skan, skan do PDF, programowalny) |
| 8 | Obsługa systemu operacyjnego: Windows 10. |
| 9 | Interfejs – USB 2.0 (dołączony kabel), RJ45 LAN. |
| 10 | Źródło zasilania – inne niż USB; zasilacz sieciowy zewnętrzny lub wbudowany. |
| 11 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Drukarka etykiet – 4 szt. |
| 1 | Druk – termotransferowy, termiczny. |
| 2 | Prędkość druku – minimum 127 mm/s. |
| 3 | Maksymalna szerokość druku – 104 mm. |
| 4 | Maksymalna długość druku – 990 mm. |
| 5 | Minimalna szerokość etykiety – 19 mm. |
| 6 | Maksymalna szerokość etykiety – 108 mm. |
| 7 | Ilość pamięci FLASH/RAM – 4MB / 8MB. |
| 8 | Język oprogramowania – co najmniej EPL/EPL2, ZPL I/ZPL II. |
| 9 | Interfejsy – co najmniej RS232, USB. |
| 10 | Drukowane kody kreskowe – co najmniej Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-8 oraz EAN-13 z rozsz. 2 lub 5 cyfr, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Postnet, Standard 2-of-5, Code 49, MaxiCode, PDF417, QR Code, Data Matrix. |
| 11 | Kompatybilność – Windows 10 64 bit. |
| 12 | Gwarancja – minimum12 miesięcy. |