SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Samochód ciężarowy z żurawiem przeładunkowym i skrzynią |
| 1 | Rodzaj podwozia Podwozie z kabiną i skrzynią |
| 2 | Rok produkcji podnośnika oraz podwozia 2018 |
| 3 | Homologacja Wymagana homologacja na kompletny samochód ciężarowy do 3,5 tony |
| 4 | Rodzaj silnika Wysokoprężny - diesel |
| 5 | Pojemność silnika Od 3 do 3,5 litra |
| 6 | Moc silnika Od 140KM do 180KM |
| 7 | Rodzaj przeniesienia napędu Łańcuch rozrządu |
| 8 | Rozstaw osi Minimum 3700 mm |
| 9 | Długość całkowita Nie mniejsza niż 6350 mm i nie większa niż 6900 mm |
| 10 | Napęd Na oś przednią |
| 11 | Zużycie energii - zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l): maksymalnie13,0 - zużycie paliwa w cyklu miejskim (l):maksymalnie 16,0 |
| 12 | Emisja CO² Maksymalnie 270 g/km |
| 13 | Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 6 |
| 14 | Tonaż podwozia Do 3,5 tony |
| 15 | Skrzynia biegów Manualna, 6-biegowa |
| 16 | Lakier Niebieski, zielony, szary, żółty, pomarańczowy |
| 17 | Skrzynia - długość zabudowy wewnętrznej min. 3400 mm - szerokość zabudowy wewnętrznej min. 2000 mm - wykończenie skrzyni blachą ryflowaną - wysokość burt min. 450 mm - demontowalność burt – przynajmniej jedna na stronę - przeciwnajazdowa belka tylna - wysposażenie w skrzynię narzędziową - wkomponowane w podłogę gniazda do mocowania ładunku – min. 4 sztuki |
| 18 | Żuraw - hydrauliczny, zakabinowy - udźwig min. 450 kg - wysięg – min. 4500 mm - wyciągarka na przodzie pojazdu - zaczep kulowy do przyczepy o udźwigu min. 2 ton |
| 19 | Minimalne wyposażenie podwozia: kabina uchylna pojedyncza kabina - 3 siedzenia recyrkulacja spalin wspomaganie układu kierowniczego stalowa osłona chłodnicy i miski olejowej tylne koła – bliźniacze 16" ABS mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów fotel kierowcy amortyzowany izolacja termiczna tylnej ściany kabiny system antypoślizgowy 3 pkt pasy bezpieczeństwa światła halogenowe przednie światła przeciwmgielne oświetlenie tylne na przestrzeń ładunkową – szperacze dodatkowe oświetlenie dachowe na przednią strefę - szperacze klimatyzacja manualna elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wyświetlacz wielofunkcyjny przyciemniana szyba przednia okno w tylnej ścianie kabiny regulacja wysokości kierownicy manualna teleskopowa kierownica centralny zamek na wszystkie drzwi pojazdu sterowany z kluczyka lub z pilota czujnik cofania elektryczny system otwierania szyb resory tylne wielopiórowe doraźny zestaw naprawczy opon pełnowymiarowe koło zapasowe – opona tożsama z oponami na kołach pojazdu mocowanie koła zapasowego – kosz kliny pod koła – min. 2 szt. system zapobiegania blokowania się kół podczas hamowania system stabilizacji toru jazdy hamulec wspomagający ruszanie pod górę radio wraz z instalacją (głośniki, antena) CB radio gaśnica samochodowa lewarek odpowiedni do ciężaru pojazdu apteczka samochodowa półka nad przednią szybą immobiliser alarm |
| 20 | Serwis i dokumentacja: - homologacja na całość (zestaw podwozie + żuraw) lub dopuszczenie do ruchu na podstawie decyzji o dopuszczeniu jednostkowym, zwalniającej z homologacji - badanie i dopuszczenie urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego - badanie pojazdu na stacji diagnostycznej, chyba że nie jest ono wymagane - pełna dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim - szkolenie z obsługi urządzenia - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całej Polski, w ramach którego szybki dostęp do części zamiennych, przeglądy konserwacyjne i okresowe wymagane przez UDT - wsparcie serwisowe on-line: 24h na dobę |