OPIS TECHNICZNY

Remont korytarza, pomieszczenia toalety oraz wymiana drzwi w budynkach 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Bazy Transportowej.

I. REMONT POSADZKI NA PARTERZE BUDYNKU.

[ rysunek nr 1.pdf ]

Remont obejmuje korytarze w poziomie parteru budynku od pomieszczenia nr 1 do pomieszczenia nr 28A łącznie. Prace polegają na usunięciu istniejącej okładziny z płytek wraz z cokolikami, wyrównaniu warstw posadzki, ułożeniu nowej posadzki z płyt gresowych o wymiarach 60x60 cm Refin Artach Grigio wraz z cokolikiem wysokości 10 cm, fugowanie w kolorze zbliżonym do koloru płytek, wywóz gruzu.

UWAGA: ze względu na stałą obecność klientów w omawianych korytarzach prace należy wykonywać po godzinach pracy urzędu oraz należy zapewnić stały dostęp do wszystkich pomieszczeń w obrębie remontowanego korytarza.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- demontaż  i wywóz istniejącej posadzki z płytek oraz lastryka wraz z cokolikami,

- zabezpieczenie stolarki drzwiowej  i szczelin drzwiowych do pomieszczeń biurowych przed dostawaniem się pyłu budowlanego oraz przed uszkodzeniem,

- oddzielenie fragmentu remontowanego holu od pozostałych ciągów komunikacyjnych,

- zapewnienie stałego przejścia do pomieszczeń bezpośrednio sąsiadujących 
z remontowanym korytarzem.

2. Prace budowlane obejmują:

- skucie nierówności warstwy betonu,

- oczyszczenie warstwy podłoża,

- gruntowanie podłoża,

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,

- wykonanie nowych okładzin posadzkowych, podłoga wykończona płytką REFIN Artech        Grigio o wym. 60/60 cm. Fuga szara tonacją zbliżoną do płytek,

- ułożenie cokołów przypodłogowych z płytek ceramicznych jak na posadzce, wysokość cokołu: 10 cm,

- fugowanie posadzki i cokołu, kolor fugi beżowo-szary - identyczny jak w holu głównym budynku,

- montaż listew progowych na połączeniu posadzki korytarza z posadzką sąsiadujących pomieszczeń,

- uporządkowanie i sprzątnięcie pomieszczeń objętych remontem.

3. Uwagi:

- prace należy wykonywać po godzinie 1530 lub w dni wolne od pracy,

- roboty należy wykonać w taki sposób aby zachować bezproblemowy, ciągły dostęp do pomieszczeń znajdujących się w obrębie remontowanego obszaru,

- przed wmontowaniem lub zastosowaniem materiałów każdorazowo należy uzgodnić jego wygląd z Zamawiającym,

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.

II. REMONT POMIESZCZENIA TOALETY.

[ rysunek nr 2.pdf ]

Remont dotyczy pomieszczenia toalety zlokalizowanej na parterze budynku  
w segmencie „E” przy holu sali konferencyjnej nr 52.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- demontaż podajników na mydło, papier, ręczniki, suszarek do rąk 
i przekazanie ich Zamawiającemu,

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych i okien.

2. Prace budowlane obejmują:

- skucie i wywóz całości glazury i terakoty,

- demontaż elementów białego montażu,

- rozebranie ścian gipsowo-kartonowych,

- ustawienie nowej ścianki gipsowo-kartonowej,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z instalacją osprzętu,

- wyrównanie posadzki,

- pokrycie ścian płytkami ceramicznymi Sensitive Stone 2 i 1 Tubądzin o wymiarach: 448x223 mm, listwą ścienną Steel 3 o wymiarach: 448x23 mm,

- pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi Sensitive Stone 1 Tubądzin o wymiarach: 333x333 mm,

- fugowanie płytek, kolor fugi zbliżony do koloru płytki,

- wykonanie sufitu podwieszanego,

- szpachlowanie i malowanie fragmentów ścian,

- montaż ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami – 4 komplety, skrzydło polskone kolor buk z podcięciem dolnym, skrzydło pełne, wypełnienie plaster miodu, szyld 
z  klamką i zamkiem łazienkowym w kolorze srebrny mat.

- przebudowa fragmentów instalacji kanalizacyjnej do podłączenia misek ustępowych podwieszanych i przeniesienie umywalki w kabinie dla osób niepełnosprawnych,

- montaż misek ustępowych na stelażach w zabudowie – 3 szt., ( w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), typ: KOŁO NOVA TOP – 2 szt, NOVA TOP dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.,

- montaż umywalek wpuszczanych w blat – 2 szt., typ KOŁO NOVA TOP 56,

- montaż umywalki wiszącej dla osób niepełnosprawnych, typ KOŁO NOVA TOP,

- montaż kratek rewizyjnych,

- wymiana grzejników wraz zaworami na stalowe płytowe 900x1200 mm,

- montaż kratki wentylacji mechanicznej,

- montaż blatów umywalkowych zabudowanych przegrodą przednią w wysokości  25 cm – 1 szt.,

- montaż oświetlenia na ścianach nad lustrami -  2 szt., oraz w suficie podwieszanym – 9 szt.

- montaż luster bezramowych – 2 szt.,

- wywóz zdemontowanych elementów i sprzątanie pomieszczeń.

3. Uwagi:

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- prace o dużym natężeniu hałasu należy wykonywać po godzinie 1530 lub w dni wolne od pracy,

- przed wmontowaniem lub zastosowaniem materiałów każdorazowo należy uzgodnić jego wygląd z Zamawiającym,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.

III. WYMIANA DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH.

[ rysunek nr 1.pdf ]

Remont dotyczy wymiany drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku zlokalizowanych przy dwóch wejściach  od strony ulicy Kopernika na parterze budynku.   Prace przygotowawcze obejmują:

- demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami,

- wywóz skrzydeł i ościeżnic,

2. Prace budowlane obejmują:

- montaż drzwi:

- drzwi nr 1 [ rys nr 1.pdf ],  o wymiarach 1500x2270 mm z blachy aluminiowej 
z warstwą izolacji, bezprogowe, wyposażone w dwa zamki, samozamykacz GEZE w kolorze srebrny mat z blokadą, skrzydło czynne szerokości 1100 cm, otwierane na zewnątrz ( prawe), pochwyt inox stal nierdzewna na poziomym słupku, do wysokości 90 cm skrzydła wypełnione blachą aluminiową kolorze ral 7004, powyżej poprzeczki wypełnienie z szyby ze szkła bezpiecznego, okucia w kolorze jak całość ramy i blach, powyżej drzwi naświetle wypełnione szkłem o wymiarach 460x1500mm.

- drzwi nr 2 [ rys nr 1.pdf ],  o wymiarach 1540x2260 mm, rama z blachy aluminiowej 
z warstwą izolacji, bezprogowe, wyposażone w jeden zamek, samozamykacz GEZE 
w kolorze srebrny mat z blokadą, skrzydło czynne szerokości 1110 cm, otwierane na zewnątrz (prawe), pochwyt pionowy inox stal nierdzewna,  skrzydła wypełnione  szybą ze szkła bezpiecznego, okucia w kolorze jak całość ramy ral 7004,

- drzwi nr 3 [ rys nr 1.pdf ],  o wymiarach 1540x2260 mm, rama z blachy aluminiowej 
z warstwą izolacji, bezprogowe, wyposażone w jeden zamek, samozamykacz GEZE 
w kolorze srebrny mat z blokadą, skrzydło czynne szerokości 1110 cm, otwierane na zewnątrz (lewe), pochwyt pionowy inox stal nierdzewna,  skrzydła wypełnione  szybą ze szkła bezpiecznego, okucia w kolorze jak całość ramy ral 7004,

- witryna aluminiowa nr 4 [ rys nr 1.pdf ], o wymiarach 1448x2260 mm, rama z blachy aluminiowej z warstwą izolacji, witryna stała wypełniona szybą ze szkła bezpiecznego, kolor ramy ral 7004.

- wykonanie obróbek wokół nowo wstawionych drzwi,

- wywóz zdemontowanych elementów i sprzątanie.

3. Uwagi:

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- prace o dużym natężeniu hałasu należy wykonywać po godzinie 1530 lub w dni wolne od pracy,

- przed wmontowaniem lub zastosowaniem materiałów każdorazowo należy uzgodnić jego wygląd z Zamawiającym,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

IV. WYMIANA DRZWI GARAŻOWYCH ZEWNĘTRZNYCH.

[ rysunek nr 3.pdf ]

Remont dotyczy wymiany drzwi garażowych wjazdowych do budynku garażowego zlokalizowanego przy ul. Kasprzaka 16 w Olsztynie.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą,

- wywóz skrzydeł i ościeżnic,

2. Prace budowlane obejmują:

- montaż drzwi o wymiarach 3000x3000 mm, drzwi segmentowe ocieplone, segmenty 
z podwójnych płyt stalowych, wypełnionych pinką poliuretanową, na zewnątrz 
i wewnątrz wykonane w strukturze stucco, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o wysokości 625/750 mm, grubość konstrukcji 42 mm, równomierny podział przez przetłoczenia o wysokości  125 mm, lącznie z uszczelnieniem. Plyta bramy obustronnie pokryta warstwą gruntującej farby poliestrowej w kolorze bialo-szarym na bazie RAL 9002. Wszystkie stalowe elementy bramy ocynkowane ogniowo. Sprężyny skrętne gruntowane. Prowadzenie typu N.

Wyposażona w napęd osiowy WA 400 z zabezpieczeniem przed pęknięciem linki, zabezpieczenie przed strumieniem wody: IP65, elektroniczny przekaźnik wartości absolutnej do ustalenia położenia bramy (AWG).

Sterownie mikroprocesorowe w oddzielnej obudowie ze zintegrowanym sterownikiem na przyciski foliowe, z funkcją: otwórz/stop/zamknij. Regulacja siły  nacisku i ciągu, samokontrolujące zabezpieczenie krawędzi zamykającej (SKS) czujnikami optycznymi. Przewód podłączeniowy z wtyczką CEE z zabezpieczeniem IP 44 – ochrona przed kroplami wody, sterownie montowane bezpośrednio przy bramie, 11 sztuk pilotów do bramy.

3. Uwagi:

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- drzwi muszą spełniać wymagania normy dla przemysłowych bram segmentowych PN EN 13241-1:2005,

- przed wmontowaniem lub zastosowaniem materiałów każdorazowo należy uzgodnić jego wygląd z Zamawiającym,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.