SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ VI

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Drukarka etykiet – 4 szt. |
| 1 | Druk – termotransferowy, termiczny. |
| 2 | Prędkość druku – minimum 127 mm/s. |
| 3 | Maksymalna szerokość druku – 104 mm. |
| 4 | Maksymalna długość druku – 990 mm. |
| 5 | Minimalna szerokość etykiety – 19 mm. |
| 6 | Maksymalna szerokość etykiety – 108 mm. |
| 7 | Ilość pamięci FLASH/RAM - co najmniej 4MB / 8MB. |
| 8 | Język oprogramowania - co najmniej EPL/EPL2, ZPL I/ZPL II. |
| 9 | Interfejsy - co najmniej RS232, USB. |
| 10 | Drukowane kody kreskowe - co najmniej Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-8 oraz EAN-13 z rozsz. 2 lub 5 cyfr, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Postnet, Standard 2-of-5, Code 49, MaxiCode, PDF417, QR Code, Data Matrix. |
| 11 | Kompatybilność - co najmniej Windows 10 64 bit. |
| 12 | Gwarancja – 12 miesięcy. |

Parametry wymagane

Oprogramowanie – pakiet biurowy – 26 szt.

Microsoft Office 2016 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL; licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA oraz Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) użytkowanym przez Zamawiającego, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer zamawiającego po upływie 6 miesięcy od dnia instalacji/aktywacji danego oprogramowania. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową, produkt musi być nowy, wcześniej nie rejestrowany, produkt musi pochodzić z legalnego źródła.

Parametry wymagane

Licencje User CAL do systemu WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc – 26 szt.

Typ licencji: User CAL; licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową; ważność licencji: bezterminowa (licencje wymagane ze względu na zakupiony i wdrożony przez zamawiającego system WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc).

Parametry wymagane

Licencje oprogramowania ESET Endpoint Antivirus Suite – 26 szt.

Zakres zamówienia: przedmiot zamówienia obejmuje zakup dodatkowych licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite w ramach posiadanego już przez Zamawiającego systemu ochrony antywirusowej – identyfikator publiczny posiadanej licencji 33B-D4F-7T9 Biznes. Termin ważności licencji nie może upływać wcześniej niż 18 grudnia 2018 r.