SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ VII

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy – 1 szt. |
| 1 | Porty: minimum 44 porty typu 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X z pełną automatyczną detekcją wszystkich wymienionych parametrów łącza (system zarządzania musi zapewniać możliwość ich manualnego ustawienia i/lub wymuszenia), minimum 4 porty SFP+ kompatybilne z modułami dowolnego producenta (standard), możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania urządzenia, minimum 2 moduły 1000Base-SX SFP MINI GBIC (moduły wymagane przy dostawie przełącznika), wymienione porty SFP mogą być współdzielone z odpowiednią liczbą portów w standardzie RJ-45, porty rozszerzeń SFP muszą umożliwiać zastosowanie modułów z typem przyłącza LC. |
| 2 | Architektura przełącznika - Store-and-Forward. |
| 3 | Wydajność przełączania - minimum 160 Gb/s. |
| 4 | Interfejsy zarządcze: zarządzanie w warstwie drugiej poprzez konsolę, SNMPv1 (nie wymagane v2c i v3), pożądana możliwość wyłączenia zarządzania za pośrednictwem przeglądarki www. |
| 5 | Pamięć adresów MAC - tablica MAC na minimum 16000 pozycji. |
| 6 | Obsługa standardu 802.1q: możliwość zdefiniowania minimum 400 grup VLAN w standardzie 802.1q przy zachowaniu tagowania z zakresu do 4094, możliwość wydzielenia vlan'u zarządczego od vlan'ów o charakterze roboczym. |
| 7 | Obsługa standardu 802.3 ad: 1) Obsługa do 16 grup zagregowanych portów, 2) Do 4 portów w grupie. |
| 8 | Obsługa dodatkowych technologii - co najmniej: obsługa agregacji linków w standardzie 802.3 ad, obsługa kontroli dostępu do sieci z użyciem standardu IEEE 802.1x, spanning tree protocol w zakresie określonym w standardach IEEE 802.1d, IEEE 802.1w. |
| 9 | Przewody przyłączeniowe - 2 szt. – patchcord wielomodowy 1000BASE-SX, 10 m, LC- ST (końcówki duplex). |
| 10 | Wymiary: wysokość w U (ang. rack units) – 1U, szerokość (montażowa w szafie typu rack) 19”. |
| 11 | Gwarancja: 12 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Serwer – 1 szt. |
| 1 | Procesor – dwa procesory, z których każdy musi osiągać wynik co najmniej 8050 pkt. w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark - według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 16.11.2017 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |
| 2 | Płyta główna - co najmniej: ilość gniazd procesorów – 2 szt., ilość gniazd pamięci – 8 szt., gniazdo PCI-Express 3.0 16x – 1 szt., gniazdo PCI-Express 3.0 8x – 1szt., standard płyty - ATX lub E-ATX, gniazda USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – minimum 2 szt., w tym minimum 1 w standardzie USB 3.0, wsparcie technologii IPMI v. 2.0, zintegrowany sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę macierzy RAID 0/1/5/6/10 dla dysków SATA, SAS, NLSAS , minimum 1 poczwórny kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s. (dopuszcza się rozwiązania z 2 podwójnymi kontrolerami sieci), dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera (IPMI) z niezależną (od roboczych) kartą sieciową. |
| 3 | Pamięć operacyjna: całkowita ilość minimum 64 GB, standard – minimum DDR4-2400 rejestrowana, z korekcją błędów (ECC). |
| 4 | Karta grafiki - co najmniej wyjście D-Sub (w przypadku braku wyjścia D-Sub dopuszcza się zastosowanie konwertera dołączonego do zestawu). |
| 5 | Karta rozszerzeń – karta Fibre Channel o prędkości transmisji co najmniej 8 Gb/s, interfejs PCIe. |
| 6 | Dysk : pojemność minimum 900 GB, standard interfejsu: SAS/NLSAS 12 GB/s, prędkość obrotowa co najmniej 7200/s, typ obudowy hot-swap, ilość – 4 sztuki. |
| 7 | Obudowa: przystosowana do montażu w szafie typu rack 19'', wysokość (w jednostkach U – units): max. 1U, głębokość: minimum 500 mm, minimum 6 zatok 3.5’’ hot-swap SATA/SAS, dopuszcza się obudowy fabrycznie wyposażone w zasilacz, które umożliwiają jego demontaż (wymianę), wyposażona w komplet przesuwnych szyn montażowych umożliwiających jej ruchomy (umożliwiający wysuwanie obudowy z szafy) montaż w szafach typu rack 19'' o głębokości 26'', minimum 1 gniazdo USB co najmniej 2.0 typu A w panelu czołowym obudowy. |
| 8 | Napęd optyczny - DVD-RW. |
| 9 | Zasilacz: dwa moduły o mocy minimum 500W każdy, redundantne, sprawność minimum 90%, możliwość wymiany pojedynczego modułu bez konieczności wyłączenia serwera (hot-plug). |
| 10 | Zestaw chłodzący procesora – aktywny; czynnik chłodzący – powietrze. |
| 11 | Uruchomienie - serwer musi być dostarczony jako gotowy do uruchomienia zestaw. |
| 12 | Gwarancja – 36 miesięcy. |