.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy							miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚCI II

Dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby 
Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Prostownik – 1 szt. |
| 1 | Prostownik przeznaczony do ładowania akumulatorów rozruchowych o napięciu 12, 24 V |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 3 | Prąd ładowania 30 A |  |
| 4 | Pojemność akumulatora 8h, w zakresie min. 120- 250 Ah |  |
| 5 | Moc rozruchowa nie mniejsza niż 3/2 kW |  |
| 6 | Prąd rozruchowy 250/300 A |  |
| 7 | Funkcja wspomagania rozruchu silników samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych |  |
| 8 | Skokowa regulacja prądu ładowania |  |
| 9 | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe oraz termiczne |  |
| 10 | Metalowa obudowa z rączką i kółkami |  |
| 11 | Waga nie większa niż 30 kg |  |
| 12 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Akumulator do wspomagania rozruchu – 1 szt. |
| 1 | Akumulator do wspomagania rozruchu 12,24 V |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 3 | Pojemność akumulatora: 100 (12V) / 50 (24V) Ah |  |
| 4 | Prąd wyjściowy: 1600 (12V) / 800 (24V) A |  |
| 5 | Szczytowy prąd rozruchu 4400 (12V) / 2200 (24V) A |  |
| 6 | Waga nie większa niż 50 kg |  |
| 7 | Miernik napięcia na akumulatorze |  |
| 8 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wiertarka udarowa – 2 szt. |
| 1 | Wiertarka udarowa przeznaczona do wiercenia w betonie, marmurze, granicie, metalu i drewnie |  |
| 2 | Moc pobierana nie mniejsza niż 1300 W |  |
| 3 | Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy do montowania wierteł w zakresie min. 2–10 mm |  |
| 4 | Maksymalny moment obr. 40/20 Nm |  |
| 5 | Dwubiegowa przekładnia umożliwiająca pracę z różnym maksymalnym momentem obrotowym w zakresie min. 0-1300, 0-3500 obr/min Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 6 | Częstość udarów w zakresie min. 0-50000 ud/min |  |
| 7 | Zmiana prędkości obrotowej regulowana w spuście |  |
| 8 | Układ elektroniczny realizujący funkcję sprzęgła elektromechanicznego, zwiększania mocy i zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 9 | Na wyposażeniu wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, walizka służąca do transportu |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Szlifierka tarczowa – 1 szt. |
| 1 | Napięcie zasilania 230 V, 50/60 Hz |  |
| 2 | Moc urządzenia min. 1 KM |  |
| 3 | Moc zmianowa silnika min. 1,3 KM |  |
| 4 | Obroty tarczy min. 1400 1/min |  |
| 5 | Średnica króćca min. 100 mm |  |
| 6 | Średnica tarczy szlifującej min. 300 mm |  |
| 7 | Ciężar maksymalnie 60 kg |  |
| 8 | Na wyposażeniu przykładnica kątowa, oprzyrządowanie do szlifu po obwodzie, króciec odciągowy 100 mm, rzep tarczy szlifującej z krążkiem szlifującym, narzędzia niezbędne do obsługi maszyny |  |
| 9 | System zapewniający szybkie usuwanie pyłu |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Ostrzałka do pił Ø 80-700 mm – 1 szt. |
| 1 | Moc silnika minimum 250 W |  |
| 2 | Obroty min. 2800 obr/ min |  |
| 3 | Napięcie zasilania 230 V, 50/60 Hz |  |
| 4 | Tarcza szlifierska diamentowa 125 |  |
| 5 | Możliwość ustawiania kąta siecznego piły |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Kobyłki warsztatowe – 1 zestaw |
| 1 | Maksymalne obciążenie 6000 kg |  |
| 2 | Regulowana wysokość w zakresie min. 30-60 cm |  |
| 3 | Zestaw zawiera 2 sztuki |  |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| Zestaw kluczy do rur – 1 zestaw |
| 1 | Długość 250-350 mm |  |
| 2 | Zestaw zawiera min. 3 klucze |  |
| 3 | Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach |  |
| 4 | Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo |  |
| 5 | Rozpiętość 42 mm |  |
| 6 | Zakres pracy do rur 42 mm |  |
| 7 | Zakres pracy do rur 15/8 w calach |  |
| 8 | Zakres pracy do nakrętek 42 mm |  |
| 9 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Klucz montażowy wielostopniowy z grzechotką – 1 szt. |
| 1 | Przeznaczony do montaży śrubunków |  |
| 2 | Z narzędziem przystosowanym do 8 wymiarów 3/8, 1/2, 1 |  |
| 3 | Grzechotka Ø 1/2” żeńska |  |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Klucz dynamometryczny – 1 zestaw |
| 1 | Zakres co najmniej 40-200 nm |  |
| 2 | Wymienne końcówki o rozmiarach minimum: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm |  |
| 3 | Grzechotka Ø 1/2” |  |
| 4 | Dołączone wraz z dostawą klucza świadectwo kalibracji |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw wkrętaków płasko-krzyżakowych – 5 kpl. |
| 1 | Zestaw zawiera min.7 wkrętaków w proporcji: 3 wkrętaki płaskie oraz 4 wkrętaki krzyżakowe o wymiarach: PH: 0, 1, 2, PL: 0,4; 0,8; 1,0; 1,2 |  |
| 2 | Ostrza wykonane ze stali chromowo-wanadowej, końcówki magnetyczne |  |
| 3 | Rękojeść z tworzywa sztucznego |  |
| 4 | Dopuszczalne napięcie pracy min. 1000 V |  |
| 5 | Zestaw w opakowaniu fabrycznym |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Palnik do lutowania i opalania – 1 szt. |
| 1 | Przystosowany do zasilania gazem propan-butan oraz powietrzem |  |
| 2 | Przeznaczony do lutowania drobnych elementów ze stali i metali kolorowych |  |
| 3 | Na wyposażeniu: rękojeść, nasadka płaska do opalania, min. 3 nasadki do lutowania, wąż z przyłączkami o długości nie mniejszej niż 2 m, komplet uszczelek zapasowych |  |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw kluczy warsztatowych – 4 kpl. |
| 1 | Zestaw nasadek 1/4" i 1/2" typu Dynamic-Drive oraz kluczy płasko-oczkowych DIN 3120/ISO 1174, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. Wykończenie chromowaniem, matowe |  |
| 2 | Zestaw umieszczony w opakowaniu typu walizka, umożliwiającym łatwe przenoszenie |  |
| 3 | Zestaw zawiera następujące narzędzia: 1) co najmniej 10 sztuk 1/4" nasadek sześciokątnych w wersji typu Dynamic-Drive (różne rozmiary), 2) co najmniej 8 sztuk 1/4" nasadek sześciokątnych, wydłużonych w wersji typu Dynamic-Drive (różne rozmiary), 3) co najmniej 10 sztuk 1/2" nasadek sześciokątnych w wersji typu Dynamic-Drive (różne rozmiary), 4) co najmniej 8 sztuk 1/2" nasadek sześciokątnych, wydłużonych w wersji typu Dynamic-Drive (różne rozmiary), 5) co najmniej 3 sztuki 1/2" nasadek sześciokątnych, udarowych w wersji typu Dynamic-Drive (różne rozmiary), 6) co najmniej 4 sztuki 1/4" nasadek udarowych z końcówkami do śrub typu Philips # 1, 2, 3, 4, 7) co najmniej 3 sztuki 1/4" nasadek udarowych z końcówkami do śrub prostych (różne rozmiary), 8) co najmniej 5 sztuk 1/4" nasadek udarowych z końcówkami do śrub imbusowych (różne rozmiary), 9) co najmniej 2 sztuki 1/4" przedłużek 2" i 4", 10) pokrętło ¼” w kształcie litery T z ruchomą poprzeczką, 11) 1/4" złącze uniwersalne, 12) 1/4" pokrętło wkrętakowe, 13) co najmniej 2 sztuki 1/2" przedłużek 5" i 10", 14) 1/2" złącze uniwersalne, 15) 1/2" nasadka sześciokątna, wydłużona, do świec zapłonowych 21 mm (13/16"). 16) 1/2" adapter do pokrętła w kształcie litery T, 17) co najmniej 3 sztuki kluczy imbusowych różne rozmiary, 18) 1/4" pokrętło z grzechotką 60 zębów, 19) 1/2" pokrętło z grzechotką 60 zębów, 20) co najmniej 4 sztuki kluczy łamanych nasadowych (różne rozmiary), 21) co najmniej 10 sztuk kluczy płasko-oczkowych (różne rozmiary) |  |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wkrętak elektryczny – 4 szt. |
| 1 | Napięcie akumulatora min. 3,5 V |  |
| 2 | Prędkość obrotowa bez obciążenia min. (1. / 2. Bieg - 150 / 0 – 580) |  |
| 3 | Na wyposażeniu: szybka ładowarka AL 1115 CV, walizka transportowa, 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah |  |
| 4 | Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 10 Nm |  |
| 5 | Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 5 Nm |  |
| 6 | Maks. średnica śrub 5 mm |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Szafka serwisowa z narzędziami – 1 szt. |
| 1 | Szafka zaopatrzona w koła kierowane wraz z blokadą oraz rączkę ułatwiające przemieszczanie wózka |  |
| 2 | Szafka narzędziowa wyposażona w co najmniej 5 wysuwanych szuflad na prowadnicach kulkowych, zamykanych zamkiem centralnym, jak również zamkami umożliwiającymi indywidualne zamknięcie każdej z szuflad |  |
| 3 | Szafka posiada blat wykonany z polipropylenu o dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż 400 kg |  |
| 4 | Szafka zaopatrzona w narożne odbojniki chroniące przed przypadkowym uszkodzeniem np. karoserii samochodu Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Szafka wyposażona w następujące rodzaje narzędzi warsztatowych: zestaw kluczy płasko-oczkowych w ilości nie mniejszej niż 20 szt. (różne rozmiary), zestaw kluczy oczkowych w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw szczypiec CrV w ilości nie mniejszej niż 3 szt. (różne rozmiary), zestaw wkrętaków płaskich w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw wkrętaków krzyżakowych w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek ½’’ w ilości nie mniejszej niż 20 sztuk (różne rozmiary) wraz z grzechotką, zestaw bitów w ilości nie mniejszej niż 30 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek długich ½’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary), zestaw młotków w ilości co najmniej 2 szt. (różne rozmiary), zestaw przecinaków w ilości co najmniej 2 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek ¼’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary) wraz z grzechotką, zestaw nasadek3/8’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary) wraz z grzechotką |  |
| 6 | Narzędzia muszą być umieszczone w systemach porządkujących (np. wkładki systemowe/moduły) |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA 
WARSZTATOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prostownik | 1 szt. |  |  |
| 2 | Akumulator do wspomagania rozruchu | 1 szt. |  |  |
| 3 | Wiertarka udarowa | 2 szt. |  |  |
| 4 | Szlifierka tarczowa | 1 szt. |  |  |
| 5 | Ostrzałka do pił Ø 80-700 mm | 1 szt. |  |  |
| 6 | Kobyłki warsztatowe | 1 zestaw |  |  |
| 7 | Zestaw kluczy do rur | 1 zestaw |  |  |
| 8 | Klucz montażowy wielostopniowy z grzechotką | 1 szt. |  |  |
| 9 | Klucz dynamometryczny | 1 zestaw |  |  |
| 10 | Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych | 5 kpl. |  |  |
| 11 | Palnik do lutowania i opalania | 1 szt. |  |  |
| 12 | Zestaw kluczy warsztatowych | 4 kpl. |  |  |
| 13 | Wkrętak elektryczny | 4 szt. |  |  |
| 14 | Szafka serwisowa z narzędziami | 1 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy