.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy							miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ IV

Dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby 
Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Szlifierka stołowa – 1 szt. |
| 1 | Silnik prądu przemiennego, jednofazowy z rozruchem kondensatorowym, nie wymagający konserwacji |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 3 | Moc znamionowa nie mniejsza niż 500 W |  |
| 4 | Średnica tarczy min. 200 mm |  |
| 5 | Szlifierka zaopatrzona w obustronną osłonę zabezpieczającą przed iskrami, regulowaną bez użycia narzędzi |  |
| 6 | Na wyposażeniu szlifierki: tarcza do ogólnych prac szlifierskich oraz tarcza do szlifowania precyzyjnego |  |
| 7 | Waga nie większa niż 25 kg |  |
| 8 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wiertarka stołowa – 1 szt. |
| 1 | Moc nominalna nie mniejsza niż 700 W |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 3 | Średnica wiercenia w stali w zakresie min. 2-13 mm |  |
| 4 | Średnica wiercenia w drewnie w zakresie min. 2- 35 mm |  |
| 5 | Beznarzędziowa wymiana wierteł |  |
| 6 | Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wiertła |  |
| 7 | Laserowy wskaźnik ułatwiający ustalenie punktu wiercenia Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 8 | Oświetlenie obrabianego elementu |  |
| 9 | Elektroniczny wskaźnik cyfrowy wskazujący dokładną głębokość wiercenia Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 10 | System umożliwiający utrzymanie prędkości obrotowej niezależnie od obciążenia Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 11 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wiertarka udarowa – 1 szt. |
| 1 | Moc minimum 700 W |  |
| 2 | Maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia nie mniejsza niż 2700 obr./min |  |
| 3 | Mocowanie w zakresie min. 2-13 mm |  |
| 4 | Uchwyt wiertarski szybkomocujący |  |
| 5 | Sprzęgło przeciążeniowe chroniące przekładnię w przypadku zablokowania wiertła |  |
| 6 | Wyłącznik z pokrętłem regulacji prędkości obrotowej i przełącznikiem obrotów w prawo/lewo |  |
| 7 | Przekładnia 2-biegowa z elektronicznym układem regulacji Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności |  |
| 8 | Obudowa przekładni z odlewanego aluminium Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności |  |
| 9 | Rękojeść przeciwpoślizgowa |  |
| 10 | Na wyposażeniu wiertarki: uchwyt boczny oraz miarka głębokości wiercenia |  |
| 11 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Betoniarka – 1 szt. |
| 1 | Elektryczny silnik jednofazowy o mocy maksymalnej 1 kW |  |
| 2 | Pojemność użyteczna minimum 100 litrów |  |
| 3 | Pojemność całkowita maksymalnie 200 litrów |  |
| 4 | Obroty bębna minimum 20 obr/min. |  |
| 5 | Poziom hałasu nie większy niż 90 dB(A) |  |
| 6 | Certyfikat CE |  |
| 7 | Pełne zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym |  |
| 8 | Mechanizm wychyłu typu kierownica z blokadą ustawienia w kilku pozycjach |  |
| 9 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Nożyce do blachy – 1 szt. |
| 1 | Moc znamionowa nie mniejsza niż 600 W |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 3 | Częstotliwość skoków na biegu jałowym nie mniejsza niż 1500/ min |  |
| 4 | Minimalny promień cięcia nie większy niż 60 mm |  |
| 5 | Zdolność cięcia stali miękkiej o grubości nie mniejszej niż 3 mm |  |
| 6 | Zdolność cięcia stali stopowej o grubości nie mniejszej niż 2 mm |  |
| 7 | Rowki miernicze do sprawdzania grubości blachy |  |
| 8 | Stolik nożowy |  |
| 9 | Na wyposażeniu nożyc: walizka oraz komplet narzędzi niezbędnych do obsługi |  |
| 10 | Waga nie większa niż 4 kg |  |
| 11 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Spawarka inwertorowa – 1 szt. |
| 1 | Napięcie zasilania 3x400 V, 50 Hz |  |
| 2 | Prąd spawania minimum w zakresie 30-200 A |  |
| 3 | Pobór mocy nie większy niż 15 kVA |  |
| 4 | Zabezpieczenie 25A |  |
| 5 | Stopień ochrony IP21 |  |
| 6 | Napięcie biegu jałowego min. 50 V |  |
| 7 | Spawarka przeznaczona do spawania wszystkimi typami elektrod |  |
| 8 | Płynna regulacja prądu |  |
| 9 | Funkcja chwilowego zwiększenia prądu spawania w celu ułatwienia zajarzenia łuku elektrycznego oraz wstępnego podgrzania materiału spawanego Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności |  |
| 10 | Funkcja umożliwiająca redukowanie prądu do wartości minimalnej w przypadku zwarcia elektrody i masy Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności |  |
| 11 | Metalowa obudowa, waga nie większa niż 20 kg – spawarka przystosowana do przenoszenia ręcznego |  |
| 12 | Na wyposażeniu spawarki: uchwyt elektrodowy, przewód masowy |  |
| 13 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Suwmiarka elektroniczna – 2 szt. |
| 1 | Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 150 mm |  |
| 2 | Rozdzielczość min. 0,01 mm |  |
| 3 | Możliwość dokonywania pomiarów: zewnętrznego, wewnętrznego, głębokości oraz wysokości |  |
| 4 | Suwmiarka wykonana ze stali nierdzewnej, zaopatrzona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny |  |
| 5 | Funkcja automatycznego wyłączania |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Tester do wykrywania usterek w światłowodach – 1 szt. |
| 1 | Długość fali 650 nm |  |
| 2 | Zasięg nie mniejszy niż 4000 m |  |
| 3 | Uniwersalne przyłącze dla ST, S.C., FC, FDDA |  |
| 4 | Przeznaczony do testowania światłowodów jedno i wielomodowych |  |
| 5 | Pyłoszczelna konstrukcja zapewniająca utrzymanie w czystości włókna złącza Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 6 | Wskaźnik LED zasilania, niskiego stanu baterii i światła stałego/pulsującego Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 7 | Laser klasy II |  |
| 8 | Na wyposażeniu: komplet baterii niezbędnych do zasilenia urządzenia |  |
| 9 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Tester okablowania – 1 szt. |
| 1 | Przeznaczony do testowania wszystkich rodzajów mediów z uwzględnieniem np. R11, RJ45, koncentryk |  |
| 2 | Możliwość wykrywania usług VDV, 10/100/100 Ethernet, POTS, POE |  |
| 3 | Lokalizacja kabli oraz przewodów w parach za pomocą cyfrowego oraz analogowego generatora Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 4 | Tester wyposażony w graficzny ekran wyświetlający mapę połączeń, długość, identyfikację kabli a także wskazanie miejsca błędu kabla Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Latarka ładowalna – 3 szt. |
| 1 | Moc światła nie mniejsza niż 150 lm |  |
| 2 | Zasilanie 230 V AC, 12 V DC |  |
| 3 | Czas pracy nie krótszy niż 2 h przy pełnej mocy świecenia |  |
| 4 | Możliwość pracy w co najmniej trzech trybach obciążenia: 100% mocy, nie więcej niż 50% mocy, stroboskop |  |
| 5 | Czas pełnego ładowania nie dłuższy niż 5 h |  |
| 6 | Odporność na wodę, olej, smar i kurz zgodnie z certyfikatem IP65 |  |
| 7 | Latarka posiadająca możliwość stosowania podwójnej wiązki światła z tzw. prefokusem – tj. dalekosiężnej wiązki światła skupionego otoczonej słabszą wiązką Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 8 | Możliwość dokupienia nakładek sygnalizacyjnych służących do kierowania ruchem Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 9 | Na wyposażeniu latarki: ładowarka |  |
| 10 | Waga nie większa niż 300 g |  |
| 11 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Przedłużacz bębnowy typ I – 1 szt. |
| 1 | Przewód 3 x 2,5 mm |  |
| 2 | Długość przewodu nie mniejsza niż 50 m |  |
| 3 | Przedłużacz zaopatrzony w co najmniej 3 gniazda osłonięte klapkami oraz rękojeść służącą do przenoszenia |  |
| 4 | Stopień ochrony IP44 |  |
| 5 | Izolacja H07RN-F |  |
| 6 | Natężenie prądu 16 A |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie przy rozwiniętym przewodzie nie mniejsze niż 3500 W |  |
| 8 | Bęben wykonany z aluminium Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
|  | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Przedłużacz bębnowy typ II – 1 szt. |
| 1 | Przewód 3 x 2,5 mm |  |
| 2 | Długość przewodu nie mniejsza niż 30 m |  |
| 3 | Przedłużacz zaopatrzony w co najmniej 3 gniazda osłonięte klapkami oraz rękojeść służącą do przenoszenia |  |
| 4 | Stopień ochrony IP44 |  |
| 5 | Izolacja H07RN-F |  |
| 6 | Natężenie prądu 16 A |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie przy rozwiniętym przewodzie nie mniejsze niż 3500 W |  |
| 8 | Bęben wykonany z aluminium Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 9 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stół warsztatowy – 3 szt. |
| 1 | Wymiary stołu: wysokość min. 800 mm, szerokość min. 2000 mm, głębokość min. 500 mm |  |
| 2 | Stelaż stołu stalowy, wykonany w konstrukcji spawanej |  |
| 3 | Nogi wykonane z kształtownika zamkniętego o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 mm zakończone stopką |  |
| 4 | Stół zaopatrzony w co najmniej dwie szafki posiadające po min. 3 szuflady na prowadnicach kulkowych lub teleskopowych wyposażone w dno użytkowe, zamykane zamkiem centralnym |  |
| 5 | Blat stołu o grubości nie mniejszej niż 30 mm, okuty blachą |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Szczypce nastawne do rur „S” typ I – 1 szt. |
| 1 | Szczypce samoblokujące, w kształcie litery „S”, umożliwiające trzypunktowy chwyt |  |
| 2 | Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach |  |
| 3 | Szczypce wykonane ze stali chromowo-wanadowej |  |
| 4 | Zęby hartowane indukcyjnie |  |
| 5 | Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu „T”, na rękojeści dolnej nakrętka regulacyjna |  |
| 6 | Długość całkowita min. 500 mm |  |
| 7 | Rozstawa szczęk min. 70 mm |  |
| 8 | Szczypce malowane proszkowo |  |
| 9 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Szczypce nastawne do rur „S” typ II – 1 szt. |
| 1 | Szczypce samoblokujące, w kształcie litery „S”, umożliwiające trzypunktowy chwyt |  |
| 2 | Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach |  |
| 3 | Szczypce wykonane ze stali chromowo-wanadowej |  |
| 4 | Zęby hartowane indukcyjnie |  |
| 5 | Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu „T”, na rękojeści dolnej nakrętka regulacyjna |  |
| 6 | Długość całkowita min. 300 mm |  |
| 7 | Rozstawa szczęk min. 40 mm |  |
| 8 | Szczypce malowane proszkowo |  |
| 9 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Nóż wciskacz – 1 szt. |
| 1 | Przeznaczony do montażu przewodów w szynach i złączach telekomunikacyjnych |  |
| 2 | Do przewodów UTP i STP o średnicy w zakresie min. od 0,5 do 0,7 mm |  |
| 3 | Posiadający rozwiązanie umożliwiające montaż oraz wyciąganie przewodów a także funkcję wciskania i odcinania przewodu w ramach jednej operacji Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 4 | Nóż zaopatrzony w możliwość zmiany sposobu wciskania przewodów, tj. wciskanie za pomocą sprężyny wraz z obcinaniem nadmiaru przewodu oraz wciskanie bez sprężyny oraz bez obcinania nadmiaru przewodu Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Korpus noża wykonany z tworzywa sztucznego |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw kluczy płasko-oczkowych – 1 kpl. |
| 1 | Klucze płasko-oczkowe wykonane ze stali chromowo-wanadowej |  |
| 2 | Komplet zawiera co najmniej 14 szt. kluczy płasko-oczkowych o następujących rozmiarach: 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm |  |
| 3 | Zestaw kluczy umieszczony w etui |  |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw wkrętaków płasko-krzyżakowych – 1 kpl. |
| 1 | Zestaw zawiera 7 wkrętaków w proporcji: 3 wkrętaki płaskie oraz 4 wkrętaki krzyżakowe o wymiarach: PH: 0, 1, 2, PL: 0,4; 0,8; 1,0; 1,2 |  |
| 2 | Ostrza wykonane ze stali chromowo-wanadowej, końcówki magnetyczne |  |
| 3 | Rękojeść z tworzywa sztucznego |  |
| 4 | Dopuszczalne napięcie pracy min. 1000 V |  |
| 5 | Zestaw w opakowaniu fabrycznym |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw kluczy imbusowych – 1 kpl. |
| 1 | Zestaw zawiera co najmniej 9 kluczy sześciokątnych o rozmiarach: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |  |
| 2 | Klucze wykonane ze stali krzemowej, pokryte fosforanową powłoką chroniącą przed korozją |  |
| 3 | Zestaw w opakowaniu typu organizer |  |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw wierteł do metalu – 3 kpl. |
| 1 | Zestaw zawiera co najmniej 19 wierteł do metalu HSS-R, DIN 338 o średnicach: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |  |
| 2 | Wiertła przeznaczone do wiercenia w stali zwykłej i stopowej o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 800 N/mm2, metali nieżelaznych, żeliwa szarego, utwardzonych tworzyw sztucznych |  |
| 3 | Wiertła dwuostrzowe, cylindryczne, dwuzwojne, prawoskrętne, o chwycie walcowym i kącie wierzchołkowym 118 stopni |  |
| 4 | Zestaw mieszczący się w opakowaniu typu etui |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw wierteł do betonu SDS Plus – 3 kpl. |
| 1 | Zestaw zawiera co najmniej 50 wierteł do betonu o wymiarach: 5 mm x 110 mm – 10 sztuk, 6 mm x 110 mm – 10 sztuk, 6 mm x 160 mm – 5 sztuk, 8 mm x 160 mm – 5 sztuk, 10 mm x 160 mm – 5 sztuk, 8 mm x 210 mm – 5 sztuk, 10 mm x 210 mm – 5 sztuk, 12 mm x 210 mm – 5 sztuk |  |
| 2 | Zestaw mieszczący się w opakowaniu typu etui, walizka, itp. |  |
| 3 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Młotek brukarski – 1 szt. |
| 1 | Gumowo-metalowy młotek brukarski z okrągłą główką |  |
| 2 | Młotek przeznaczony do płytek podłogowych oraz nawierzchniowych bloczków |  |
| 3 | Rączka drewniana o długości nie mniejszej niż 50 cm |  |
| 4 | Waga nie większa niż 2 kg |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wkrętak elektryczny – 3 szt. |
| 1 | Napięcie akumulatora min. 3,5 V |  |
| 2 | Prędkość obrotowa bez obciążenia min. (1. / 2. Bieg - 150 / 0 – 580) |  |
| 3 | Na wyposażeniu: szybka ładowarka AL. 1115 CV, walizka transportowa, 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah |  |
| 4 | Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 10 Nm |  |
| 5 | Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 5 Nm |  |
| 6 | Maks. średnica śrub 5 mm |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacja lutownicza i rozlutownicza – 2 szt. |
| 1 | Moc lutownicy nie mniejsza niż 50 W |  |
| 2 | Temperatura w zakresie min. 50–500 stopni |  |
| 3 | Moc dmuchawy min. 300 W |  |
| 4 | Na wyposażeniu: jednostka centralna, kolba lutownicy z grotem, podstawka pod lutownicę, co najmniej cztery dysze lutownicze, pozycjoner |  |
| 5 | Temperatura lutowania wyświetlana elektronicznie Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Lutownica gazowa – 1 szt. |
| 1 | Lutownica przeznaczona do lutowania, spawania, topienia, cięcia w wysokiej temperaturze, kurczenia, wypalania w drewnie |  |
| 2 | Regulacja temperatury – odpowiednio do zastosowania |  |
| 3 | Zasilanie ciekłym gazem butanowym |  |
| 4 | Czas palenia min. 90 min. |  |
| 5 | Temperatura: minimum 1000 st. (otwarte powietrze), 650 st. (gorące powietrze), 550 st. (końcówki) |  |
| 6 | Ciężar nie większy niż 0,3 kg |  |
| 7 | Na wyposażeniu: lutownica, końcówka do lutowania, nóż do cięcia na gorąco, nóż do wypalania w drewnie, końcówka do topienia, końcówka do obkurczania, końcówka do usuwania farby, cyna do lutowania, gąbka do lutowania, skrzynka do przechowywania |  |
| 8 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Dalmierz laserowy – 2 szt. |
| 1 | Zasięg pomiarowy w zakresie min. 0,05–80 m |  |
| 2 | Dokładność pomiarowa +/- 1,5 mm |  |
| 3 | Czas pomiaru < 0,5 s, max. 4 s |  |
| 4 | Automatyczne zapisywanie minimum ostatnich 20 wyników |  |
| 5 | Czujnik nachylenia 360 stopni |  |
| 6 | Ładowanie akumulatora za pomocą złącza Micro-USB |  |
| 7 | Zasilanie – akumulator Li-lon 3,7 V |  |
| 8 | Klasa lasera – min. 2 |  |
| 9 | Dioda lasera 635 nm, < 1mW |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Szafka serwisowa z narzędziami – 1 szt. |
| 1 | Szafka zaopatrzona w koła kierowane wraz z blokadą oraz rączkę ułatwiające przemieszczanie wózka |  |
| 2 | Szafka narzędziową wyposażona w co najmniej 5 wysuwanych szuflad na prowadnicach kulkowych, zamykanych zamkiem centralnym, jak również zamkami umożliwiającymi indywidualne zamknięcie każdej z szuflad |  |
| 3 | Szafka posiada blat wykonany z polipropylenu o dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż 400 kg |  |
| 4 | Szafka zaopatrzona w narożne odbojniki chroniące przed przypadkowym uszkodzeniem np. karoserii samochodu Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Szafka wyposażona w następujące rodzaje narzędzi warsztatowych: zestaw kluczy płasko-oczkowych w ilości nie mniejszej niż 20 szt. (różne rozmiary), zestaw kluczy oczkowych w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw szczypiec CrV w ilości nie mniejszej niż 3 szt. (różne rozmiary), zestaw wkrętaków płaskich w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw wkrętaków krzyżakowych w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek ½’’ w ilości nie mniejszej niż 20 sztuk (różne rozmiary) wraz z grzechotką, zestaw bitów w ilości nie mniejszej niż 30 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek długich ½’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary), zestaw młotków w ilości co najmniej 2 szt. (różne rozmiary), zestaw przecinaków w ilości co najmniej 2 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek ¼’’ w ilości nie mniejszej niż 10 sztuk (różne rozmiary) wraz z grzechotką, zestaw nasadek3/8’’ w ilości nie mniejszej niż 10 sztuk (różne rozmiary) wraz z grzechotką |  |
| 6 | Narzędzia muszą być umieszczone w systemach porządkujących takich jak np. wkładki systemowe/moduły |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA 
WARSZTATOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szlifierka stołowa | 1 szt. |  |  |
| 2 | Wiertarka stołowa | 1 szt. |  |  |
| 3 | Wiertarka udarowa | 1 szt. |  |  |
| 4 | Betoniarka | 1 szt. |  |  |
| 5 | Nożyce do blachy | 1 szt. |  |  |
| 6 | Spawarka inwertorowa | 1 szt. |  |  |
| 7 | Suwmiarka elektroniczna | 2 szt. |  |  |
| 8 | Tester do wykrywania usterek w światłowodach | 1 szt. |  |  |
| 9 | Tester okablowania | 1 szt. |  |  |
| 10 | Latarka ładowalna | 3 szt. |  |  |
| 11 | Przedłużacz bębnowy typ I | 1 szt. |  |  |
| 12 | Przedłużacz bębnowy typ II | 1 szt. |  |  |
| 13 | Stół warsztatowy | 3 szt. |  |  |
| 14 | Szczypce ustawne do rur „S” typ I | 1 szt. |  |  |
| 15 | Szczypce ustawne do rur „S” typ II | 1 szt. |  |  |
| 16 | Nóż wciskacz | 1 szt. |  |  |
| 17 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych | 1 kpl. |  |  |
| 18 | Zestaw wkrętaków płasko-krzyżakowych | 1 kpl. |  |  |
| 19 | Zestaw kluczy imbusowych | 1 kpl. |  |  |
| 20 | Zestaw wierteł do metalu | 3 kpl. |  |  |
| 21 | Zestaw wierteł do betonu | 3 kpl. |  |  |
| 22 | Młotek brukarski | 1 szt. |  |  |
| 23 | Wkrętak elektryczny | 3 szt. |  |  |
| 24 | Stacja lutownicza i rozlutownicza | 2 szt. |  |  |
| 25 | Lutownica gazowa | 1 szt. |  |  |
| 26 | Dalmierz laserowy | 2 szt. |  |  |
| 27 | Szafka serwisowa z narzędziami | 1 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy