.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy							miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ V

Dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby 
Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Prostownik – 1 szt. |
| 1 | Prostownik przeznaczony do ładowania akumulatorów kwasowych, posiadający funkcję rozruchu |  |
| 2 | Przeznaczony do rozruchu samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla w tym min. ciężarówek i traktorów |  |
| 3 | Zasilanie 230 V/50 Hz |  |
| 4 | Moc: ładowanie/rozruch – 2/10 kW |  |
| 5 | Napięcie ładowania 12/24 V |  |
| 6 | Znamionowy prąd ładowania 70 A |  |
| 7 | Znamionowy prąd rozruchu 360 A |  |
| 8 | Regulacja czasu szybkiego ładowania Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 9 | Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości |  |
| 10 | Miernik prądu ładowania |  |
| 11 | Stopnie regulacji prądu ładowania min. 3 |  |
| 12 | Prostownik zaopatrzony w przewody o długości nie mniejszej niż 2 m |  |
| 13 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Dalmierz laserowy – 1 szt. |
| 1 | Zasięg pomiarowy w zakresie min. 0,05 – 80 m |  |
| 2 | Dokładność pomiarowa +/- 1,5 mm |  |
| 3 | Czas pomiaru < 0,5 s, max. 4 s |  |
| 4 | Automatyczne zapisywanie minimum 20 ostatnich wyników |  |
| 5 | Czujnik nachylenia 360 stopni |  |
| 6 | Ładowanie akumulatora za pomocą złącza Micro-USB |  |
| 7 | Zasilanie – akumulator Li-lon 3,7 V |  |
| 8 | Klasa lasera – min. 2 |  |
| 9 | Dioda lasera 635 nm, < 1mW |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Akumulator do wspomagania rozruchu – 1 szt. |
| 1 | Akumulator do wspomagania rozruchu 12,24 V |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 3 | Pojemność akumulatora nie mniejsza niż: 100 (12V) / 50 (24V) Ah |  |
| 4 | Prąd wyjściowy 1600 (12V) / 800 (24V) A |  |
| 5 | Szczytowy prąd rozruchu 4400 (12V) / 2200 (24V) A |  |
| 6 | Miernik napięcia na akumulatorze |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Klucz dynamometryczny – 1 zestaw |
| 1 | Zakres co najmniej 40-200 nm |  |
| 2 | Wymienne końcówki o rozmiarach minimum: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm |  |
| 3 | Grzechotka Ø 1/2” |  |
| 4 | Dołączone świadectwo kalibracji |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wkrętak elektryczny – 2 szt. |
| 1 | Napięcie akumulatora min. 3,5 V |  |
| 2 | Prędkość obrotowa bez obciążenia min. (1. / 2. Bieg 150 / 0 – 580) |  |
| 3 | Na wyposażeniu: szybka ładowarka AL. 1115 CV, walizka transportowa, 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah |  |
| 4 | Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 10 Nm |  |
| 5 | Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 5 Nm |  |
| 6 | Maks. średnica śrub 5 mm |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Spawarka inwertorowa – 1 szt. |
| 1 | Napięcie zasilania: 3x400 V, 50 Hz |  |
| 2 | Prąd spawania minimum w zakresie 30-200 A |  |
| 3 | Pobór mocy nie większy niż 15 kVA |  |
| 4 | Zabezpieczenie 25A |  |
| 5 | Stopień ochrony IP21 |  |
| 6 | Napięcie biegu jałowego min. 50 V |  |
| 7 | Spawarka przeznaczona do spawania wszystkimi typami elektrod |  |
| 8 | Płynna regulacja prądu |  |
| 9 | Funkcja chwilowego zwiększenia prądu spawania w celu ułatwienia zajarzenia łuku elektrycznego oraz wstępnego podgrzania materiału spawanego Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności |  |
| 10 | Funkcja umożliwiająca redukowanie prądu do wartości minimalnej w przypadku zwarcia elektrody i masy Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności |  |
| 11 | Metalowa obudowa, waga nie większa niż 20 kg – spawarka przystosowana do przenoszenia ręcznego |  |
| 12 | Na wyposażeniu spawarki: uchwyt elektrodowy, przewód masowy |  |
| 13 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Tester okablowania – 1 szt. |
| 1 | Przeznaczony do testowania wszystkich rodzajów mediów z uwzględnieniem np. R11, RJ45, koncentryk |  |
| 2 | Możliwość wykrywania usług VDV, 10/100/100 Ethernet, POTS, POE |  |
| 3 | Lokalizacja kabli oraz przewodów w parach za pomocą cyfrowego oraz analogowego generatora Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 4 | Tester wyposażony w graficzny ekran wyświetlający mapę połączeń, długość, identyfikację kabli a także wskazanie miejsca błędu kabla Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw wierteł do metalu – 2 kpl. |
| 1 | Zestaw zawiera co najmniej 19 wierteł do metalu HSS-R, DIN 338 o średnicach: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |  |
| 2 | Wiertła przeznaczone do wiercenia w stali zwykłej i stopowej o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 800 N/mm2, metali nieżelaznych, żeliwa szarego, utwardzonych tworzyw sztucznych |  |
| 3 | Wiertła dwuostrzowe, cylindryczne, dwuzwojne, prawoskrętne, o chwycie walcowym i kącie wierzchołkowym 118 stopni |  |
| 4 | Zestaw mieszczący się w opakowaniu typu etui, walizka, itp. |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zestaw wierteł do betonu SDS Plus – 2 kpl. |
| 1 | Zestaw zawiera co najmniej 50 wierteł do betonu o wymiarach: 5 mm x 110 mm – 10 szt., 6 mm x 110 mm – 10 szt., 6 mm x 160 mm – 5 szt., 8 mm x 160 mm – 5 szt., 10 mm x 160 mm – 5 szt., 8 mm x 210 mm – 5 szt., 10 mm x 210 mm – 5 szt., 12 mm x 210 mm – 5 szt. |  |
| 2 | Zestaw mieszczący się w opakowaniu typu etui, walizka, itp. |  |
| 3 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Szafka serwisowa z narzędziami – 1 szt. |
| 1 | Szafka zaopatrzona w koła kierowane wraz z blokadą oraz rączkę ułatwiające przemieszczanie wózka |  |
| 2 | Szafka narzędziowa wyposażona w co najmniej 5 wysuwanych szuflad na prowadnicach kulkowych, zamykanych zamkiem centralnym, jak również zamkami umożliwiającymi indywidualne zamknięcie każdej z szuflad |  |
| 3 | Szafka posiada blat wykonany z polipropylenu o dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż 400 kg |  |
| 4 | Szafka zaopatrzona w narożne odbojniki chroniące przed przypadkowym uszkodzeniem np. karoserii samochodu Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Szafka wyposażona w następujące rodzaje narzędzi warsztatowych: zestaw kluczy płasko-oczkowych w ilości min. 20 szt. (różne rozmiary), zestaw kluczy oczkowych w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw szczypiec CrV w ilości nie mniejszej niż 3 szt. (różne rozmiary), zestaw wkrętaków płaskich w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw wkrętaków krzyżakowych w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek ½’’ w ilości nie mniejszej niż 20 sztuk (różne rozmiary) wraz z grzechotką, zestaw bitów w ilości nie mniejszej niż 30 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek długich ½’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary), zestaw młotków w ilości co najmniej 2 szt. (różne rozmiary), zestaw przecinaków w ilości co najmniej 2 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek ¼’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary) wraz z grzechotką, zestaw nasadek3/8’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary) wraz z grzechotką |  |
| 6 | Narzędzia muszą być umieszczone w systemach porządkujących (np. wkładki systemowe/moduły) |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA 
WARSZTATOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH CZĘŚCI V ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prostownik | 1 szt. |  |  |
| 2 | Dalmierz laserowy | 1 szt. |  |  |
| 3 | Akumulator do wspomagania rozruchu | 1 szt. |  |  |
| 4 | Klucz dynamometryczny | 1 zestaw |  |  |
| 5 | Wkrętak elektryczny | 2 szt. |  |  |
| 6 | Spawarka inwertorowa | 1 szt. |  |  |
| 7 | Tester okablowania | 1 szt. |  |  |
| 8 | Zestaw wierteł do metalu | 2 kpl. |  |  |
| 9 | Zestaw wierteł do betonu | 2 kpl. |  |  |
| 10 | Szafka serwisowa z narzędziami | 1 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy