.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy							miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

Dostawa komputerów stacjonarnych z monitorami

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Komputer stacjonarny z monitorem – 25 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 4050 według danych na dzień składania oferty |  |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci RAM – min. 4 szt., złącza Serial ATA/600 – min. 4 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 16x – 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – 1 szt., gniazdo PCI – min. 1 szt., standard płyty: mATX lub ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 8GB (praca w triple lub dual channel), rodzaj pamięci DDR III DIMM, standard – minimum DDR3-1333 (PC3-10600), stabilna praca z oferowaną płytą główną przy częstotliwości pracy minimum 1333 MHz, radiator |  |
| 4 | Karta grafiki – rodzaje wyjść: wyjście D-Sub, wyjście DVI |  |
| 5 | Dysk twardy – pojemność minimum 120 GB, dysk twardy o wydajności określonej programem AS SSD Benchmark, minimalny wynik OVERALL SCORE: 565 według danych na dzień składania oferty |  |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, interfejs Serial ATA, obsługa nośników dwuwarstwowych, mechanizm podawania płyt: tacka, wewnętrzny, montowany w obudowie |  |
| 7 | Obudowa – obudowa, w której urządzenia zamontowane w komorach 5,25” i 3,5” nie będą ograniczały możliwości demontażu/montażu elementów montowanych na płycie głównej: ilość zatok: 5,25 cala (zewnętrzne) min. 2 szt., 3,5 cala (zewnętrzne) min. 1 szt., 3,5 cala (wewnętrzne) min. 2 szt., front obudowy: min. 2 gniazda USB typu A, audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon, gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w środkowej lub górnej części przedniego panelu obudowy, niedopuszczalne jest wyprowadzenie kabli przyłączeniowych gniazd na zewnątrz obudowy komputera |  |
| 8 | Zasilacz: moc min. 400 W, tryb pfc aktywny, złącza: ATX 20+4 pin, EPS12V +12V (4+4 Pin), PCI-E, min. 3 x SATA, min. 3 x MOLEX, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP |  |
| 9 | Klawiatura: układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe, interfejs odpowiedni do dostępnych portów na oferowanej płycie głównej, komunikacja z komputerem przewodowa, zasięg min. 1,5 m (dopuszcza się użycie przedłużacza – wymagane załączenie do zestawu), regulacja nachylenia (składane nóżki) |  |
| 10 | Mysz: laserowa, interfejs odpowiedni do dostępnych portów na oferowanej płycie głównej, rozdzielczość min 800 dpi, liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku), komunikacja z komputerem przewodowa (kabel min. 1,5 m, dopuszcza się użycie przedłużacza – wymagane załączenie do zestawu) |  |
| 11 | Oprogramowanie: system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory, pakiet biurowy – Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL z potwierdzeniem udzielenia licencji (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, Power Point) lub inne oprogramowanie równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA, dokument utworzony w programie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie, a ich wynik musi być identyczny, jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, niezbędne sterowniki zapewniające pełną funkcjonalność działania komputera w systemach operacyjnych MS Windows 7 Professional 64 bit PL |  |
| 12 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły) |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Monitor 21,5 cala – 25 szt. |
| --- |
| 1 | Przekątna ekranu – min 21,5 cala |  |
| 2 | Technologia podświetlenia – LED |  |
| 3 | Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
| 4 | Kontrast – min 1000:1 |  |
| 5 | Jasność – minimum 250 cd/m² |  |
| 6 | Kąt widzenia, pion – minimum 160° |  |
| 7 | Kąt widzenia, poziom – minimum 160° |  |
| 8 | Złącza – D-SUB, DVI |  |
| 9 | Podstawa – regulacja pochylenia |  |
| 10 | Zasilacz – wbudowany |  |
| 11 | Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć następujące akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI |  |
| 12 | Certyfikaty i standardy – TCO, deklaracja CE |  |
| 13 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH KOMPUTERÓW STACJONARNYCH 
Z MONITORAMI W RAMACH CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA*

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny z monitorem | 25 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

* w przypadku, kiedy w najkorzystniejszej ofercie cena jednostkowa w/w produktu będzie równa lub wyższa od kwoty 3.500,00 złotych brutto, zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy