.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy							miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla

Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz awaryjny UPS – 2 szt. |
| 1 | Montaż – w szafie typu Rack 19", max 3U |  |
| 2 | Bezpiecznik – automatyczny |  |
| 3 | Sygnalizacja optyczna i akustyczna – tak |  |
| 4 | Moc wyjściowa rzeczywista – min. 1300 Wat |  |
| 5 | Architektura – line-interactive AVR |  |
| 6 | Kształt napięcia wyjściowego – sinusoidalny |  |
| 8 | Napięcie wyjściowe (AC rms) [V] – 230 |  |
| 9 | Częstotliwość napięcia wyjściowego [Hz] – 50 |  |
| 10 | Tolerancja częstotliwości napięcia wyjściowego [Hz]: ± 1 |  |
| 11 | Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] – 3 |  |
| 12 | Port RS232 – tak |  |
| 13 | Liczba gniazd IEC320 C13 – min. 6 |  |
| 14 | Gwarancja – na urządzenie minimum 36 miesięcy, na akumulatory minimum 24 miesiące |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

Aktualizacja oprogramowania – wsparcie techniczne dla urządzenia Fortigate 60C na okres 2 lat – 1 szt.: kod serwisu/opis serwisu (zgodnie z nazewnictwem Fortinet) – UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services), numer seryjny urządzenia – FGT60C3G11028367

Oferowana nazwa produktu : _________________________________________________________________________

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne dla pojedyńczego urządzenia | Spełnia / nie spełnia (niewłaściwe skreślić) |
| --- | --- | --- |
| Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej FortiAP 14C – 3 szt. lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania |
| 1 | Tryb pracy urządzenia – urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. W celu zapewnienia spójności zarządzania i uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa kontroler sieci bezprzewodowych ma być uruchomiony w obrębie urządzenia bezpieczeństwa gwarantującego ochronę dla obsługiwanych sieci wireless i przewodowych. W posiadaniu zamawiającego znajduje się urządzenie klasy UTM – FortiGate 60C. W przypadku, kiedy oferowane punkty dostępowe nie będą mogły być zarządzane przez posiadane urządzenie Fortigate 60C, wykonawca musi w ramach systemu dostarczyć również urządzenie realizujące funkcjonalność kontrolera sieci bezprzewodowych | TAK / NIE |
| 2 | Moduł radiowy – pracujący w paśmie 2.4 GHz b/g/n. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 7 SSID. Wymagana moc nadawania min 17dBm. Możliwość autentykacji użytkowników za pomocą WPA, WPA2, 802.1x, WEP oraz Web Captive Portal | TAK / NIE |
| 3 | Interfejsy – minimum 4 interfejsy w standardzie 10/100 Base-TX | TAK / NIE |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy | TAK / NIE |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
I OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W RAMACH CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA*

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz awaryjny UPS | 2 szt. |  |  |
| 2 | Aktualizacja oprogramowania – wsparcie techniczne dla urządzenia Fortigate 60C na okres 2 lat | 1 szt. |  |  |
| 3 | Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej | 3 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

* w przypadku, kiedy w najkorzystniejszej ofercie cena jednostkowa któregokolwiek z w/w produktów będzie równa lub wyższa od kwoty 3.500,00 złotych brutto, zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy