.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Nazwa i adres wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Traktor ogrodowy z wyposażeniem – 4 szt. |
| 1 | Moc nie mniejsza niż 15 KW |  |
| 2 | Regulacja wysokości koszenia: elektryczna |  |
| 3 | Przeniesienie napędu PTO: elektromagnetyczne |  |
| 4 | Przekładnia: hydrostatyczna |  |
| 5 | Napęd: 4WD |  |
| 6 | Rodzaj układu kierowniczego: przegubowy – 50/50 Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 7 | Napęd osprzętu: hydrauliczny |  |
| 8 | Regulacja fotela: jednouchwytowa, fotel zaopatrzony w podłokietniki |  |
| 9 | Kierownica: regulowana z gałką na kierownicy Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 10 | Światła przednie: led Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności |  |
| 11 | Panel w postaci wyświetlacza ciekłokrystalicznego wyświetlającego parametry urządzenia Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 12 | Na wyposażeniu traktora: moduł koszący trawę, szerokość koszenia w zakresie 115-125 cm. System koszenia: dwufunkcyjny - mielenie oraz wyrzut trawy, zmiana bez użycia narzędzi. |  |
| 13 | Na wyposażeniu traktora: szczotka zamiatająca ze zbiornikiem, szerokość robocza szczotki nie mniejsza niż 90 cm, pojemność zbiornika nie mniejsza niż 50 litrów, średnica szczotki nie mniejsza niż 30 cm. Na wyposażeniu dodatkowo szczotka boczna umożliwiająca sprzątanie przy krawężnikach |  |
| 14 | Na wyposażeniu traktora: przyczepa jednoosiowa wykonana ze stali ocynkowanej, posiadająca funkcję wywrotki, zdejmowaną tylną burtę oraz dwa koła zaopatrzone w opony z bieżnikiem. Pojemność przyczepy nie mniejsza niż 250 litrów |  |
| 15 | Na wyposażeniu traktora: odśnieżarka dwustopniowa śrubowa wyposażona w dmuchawę wyrzucającą śnieg na odległość min. 10 m od maszyny. Szerokość robocza odśnieżarki nie mniejsza niż 90 cm. Sterowanie hydrauliczne |  |
| 16 | Na wyposażeniu traktora: pług śnieżny o szerokości roboczej nie mniejszej niż 120 cm. Regulacja kąta pracy z pozycji operatora w zakresie nie mniejszym niż 30o/30o. Pług wyposażony w listwy zgarniające: gumową do kostki oraz stalową do asfaltu |  |
| 17 | Na wyposażeniu traktora: zestaw kół zimowych w ilości 4 szt. zaopatrzonych w opony z bieżnikiem przystosowanym do pracy w warunkach zimowych |  |
| 18 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |
| Oferowany model traktora ogrodowego: Nazwa producenta ______________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH

TRAKTORÓW OGRODOWYCH Z WYPOSAŻENIEM

| Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Traktor ogrodowy z wyposażeniem | 4 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy