SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji dla ochrony 450 stacji roboczych) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego (ESET NOD32 Business Edition CLIENT) w sieci komputerowej wraz z konsolą do zarządzania dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz w Delegaturach Urzędu w Elblągu i Ełku, z dostawą dodatkowych 81 licencji oprogramowania antywirusowego z roczną aktualizacją, lub dostarczenie oprogramowania równoważnego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez wykonawców w ofertach rozwiązań kompleksowej ochrony systemów komputerowych opierających się na innym – równoważnym oprogramowaniu, po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 3, określających równoważność oprogramowania w stosunku do wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Równoważność oprogramowania antywirusowego w stosunku do określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przez równoważność  oprogramowania  należy  rozumieć  spełnienie następujących wymagań:

- oferowane oprogramowanie spełnia specyfikację wymagań funkcjonalnych,

- wykonawca  wdroży oprogramowanie  równoważne  w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, czynności wykonywane będą w godzinach pracy zamawiającego,

- wykonawca przeszkoli personel techniczny (6 osób) w zakresie używania, zarządzania oraz administrowania programem,

- wykonawca przygotuje i przekaże zamawiającemu wersję elektroniczną instrukcji obsługi interfejsu użytkownika oprogramowania zainstalowanego na komputerze (adekwatnie do liczby licencji),

- wykonawca dokona pełnej deinstalacji istniejącego oprogramowania w liczbie 450 licencji (w lokalizacjach: Olsztyn, Elbląg, Ełk), łącznie z usunięciem wpisów w rejestrach systemowych,

- wykonawca dokona zainstalowania oprogramowania na komputerach w liczbie zgodnej z liczbą wymaganych licencji (531 szt.),

- wykonawca dołączy do oferty sporządzoną przez siebie specyfikację funkcjonalną potwierdzającą spełnianie przez oferowane oprogramowanie wymagań określonych w punkcie 4.

- Specyfikacja wymagań funkcjonalnych:

- stacje Windows:

- pełne wsparcie dla systemów XP/Vista/Windows 7,

- wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows,

- wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim,

- pomoc w programie (help) w języku polskim,

- dokumentacja do programu dostępna w języku polskim,

- skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100,

- ochrona antywirusowa i antyspyware:

- ochrona przed wirusami, trojanami, robakami,

- wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor oraz wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami,

- skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików,

- możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu,

- system musi oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania,

- możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych,

- skanowanie plików spakowanych i skompresowanych,

- możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń),

- możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach,

- brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu,

- możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do kwarantanny) w celu dalszej kontroli; pliki muszą być przechowywane w kwarantannie w postaci zaszyfrowanej, uniemożliwiającej ich rozruch bądź wydobycie z kwarantanny bez udziału oprogramowania antywirusowego,

- skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail; skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym) zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego); automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji,

- możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie,

- możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail,

- skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych; zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie,

- możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie,

- program musi umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S; program musi skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe z możliwością zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego,

- dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe,

- możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta,

- możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej,

- w przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e-mail,

- możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła,

- możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło,

- program musi mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji,

- program musi mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu,

- po instalacji programu użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów,

- program musi być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach,

- program musi oferować funkcję samo ochrony,

- automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń,

- aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB,

- możliwość przypisania 2 alternatywnych profili aktualizacyjnych z różnymi ustawieniami do jednego zadania aktualizacji; przykładowo, domyślny profil aktualizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego niedostępności wybierany jest profil rezerwowy pobierający aktualizację z Internetu,

- dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania,

- wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez  polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu,

- konsola zdalnej administracji:

- centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows,

- zdalna instalacja wszystkich wersji programów na stacjach roboczych /XP Professional/Vista/Windows 7,

- do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent; na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy,

- centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową oraz antyspyware’ową zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego,

- możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej,

- możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych),

- możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy,

- możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu,

- możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych,

- możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów,

- możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne),

- możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach Windows XP/Vista/Windows 7,

- możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows XP/Vista/Windows 7 – 32 i 64-bitowe systemy oraz  na serwerach Windows 2003/2008 – 32 i 64-bitowe systemy,

- możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła,

- serwer centralnej administracji powinien oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z dwoma zewnętrznymi motorami baz danych: Microsoft SQL Server, MySQL Server,

- możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowanie raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV,

- możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta),

- serwer centralnej administracji musi być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach, w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę oraz, że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania,

- serwer centralnej administracji musi być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika; dodatkowo serwer musi informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych,

- możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania  i udostępniania go przez wbudowany serwer,

- wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez  polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu,

- dostęp do kwarantanny klienta z poziomu systemu zdalnego zarządzania,

- możliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze stacji klienckiej przy wykorzystaniu zdalnej administracji,

- administrator musi mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z kwarantanny stacji klienckiej,

- pakiet instalacyjny musi zawierać w oferowanej cenie wszystkie niezbędne składniki zapewniające wymienioną funkcjonalność konsoli.