.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW SPRZĘTU 
I OPROGRAMOWANIA – DOTYCZY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

| System Kontroli Dostępu |
| --- |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kontrolera sieciowego – 5 szt. |
| 1 | Mikroprocesor – minimum MCF5275,150 MHz |  |
| 2 | Pamięć – minimum DDR SDRAM: 128 MB; flash: minimum 32 MB |  |
| 3 | Zasilanie – 24VAC, 50/60 Hz, 12-28 VDC auto-wykrywanie |  |
| 4 | Pobór mocy – maksymalnie 10 W |  |
| 5 | Zegar czasu rzeczywistego – podtrzymanie bateryjne przez UPS i wewnętrzną baterię mechaniczne |  |
| 6 | Środowisko pracy – co najmniej w zakresie od 0 do + 40 °C |  |
| 7 | Wymiary – maksymalnie 250 W x 200 L x 100 H mm |  |
| 8 | Typ obudowy – IP10; palność zgodna z UL94-5V |  |
| 9 | Montaż – szyna DIN lub mocowanie na płycie przy wykorzystaniu otworów w zatrzaskach |  |
| 10 | Akumulatory – bateria wewnętrzna NiMH, min. 800 mAh |  |
| 11 | Kontrola błędów – wg standardu CRC 16 |  |
| 12 | Interfejs Ethernet – 10/100 Ethernet; kabel ethernet złącze RJ-45 |  |
| 13 | Interfejs komunikacyjny – minimum cztery programowalne porty konfigurowalne jako drukarka, modem, adapter bezprzewodowy |  |
| 14 | Długość magistrali – 1,220 m standardowo przy parze skręconej o niskiej pojemności kabla z możliwością zbudowania dłuższych segmentów |  |
| 15 | Magistrala we/wy – komunikacja ACC-LON, wybór medium RS-485 lub FTT-10A; magistrala RS-485 - prędkość komunikacji: min 30 K baud; dł. magistrali min 600 m |  |
| 16 | Medium – ekranowany kabel, para skręcona. Zakończenie 120 Ω na obydwu końcach sieci ACC-LON - przy montażu modułów oddalonych |  |
| 17 | Magistrala FTT-10A – prędkość komunikacji: min 70 K baud, długość magistrali do 2700m, topologia magistrali do 500 m – topologia swobodna. Repeater wymagany do dłuższych odległości |  |
| 18 | Podłączenia: złącza do bezpośredniego połączenia modułu zasilacza, złącze modułu do bezpośredniego połączenia 24VAC lub 12-28 VDC z zewnętrznego źródła zasilania (obydwa złącza mogą być używane w tym samym czasie), złącze RJ-45 do 10/100 Ethernet, drukarka złącze RJ-45, modem złącze RJ-11 |  |
| 19 | Zgodność z normami – FCC Class A, ICES-003, CE,C-Tick, WEEE, UL/CUL 916, w trakcie: UL 294, UL 1076 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja zasilacza kontrolera – 5 szt. |
| 1 | Zasilacz sterownika sieciowego oraz modułów wej./wyj. – zasilanie 120/240VAC; wyjście 24VDC; dostępna moc minimum 70W; obwód do UPS-a; kompatybilny z kontrolerem; montaż na szynę DIN |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja modułu kontroli dostępu – 64 szt. |
| 1 | Pobór mocy – maksymalnie 3.0W przy 10-28VDC |  |
| 2 | Zabezpieczenie przeciążeniowe – bezpiecznik 0,5A; warystor; zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |  |
| 3 | Rodzaje czytników – czytniki Wiegand zbliżeniowe |  |
| 4 | Ilość bitów/kartę – maksymalnie 64 |  |
| 5 | Zasilanie czytnika – 5 VDC, ± 3%, 50 mA |  |
| 6 | Długość przewodów pomiędzy czytnikiem a modułem – 150 m max. dla przewodu 18 AWG; 60 m max. 22 AWG |  |
| 7 | Wejścia alarmowe – do 3 wejść nadzorowanych. W obwodzie jeden lub dwa rezystory, szeregowo lub równolegle |  |
| 8 | Zabezpieczenie – zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją na każdym wejściu |  |
| 9 | Wyjścia dla drzwi – minimum 2 przekaźniki klasy C |  |
| 10 | Obciążalność – minimum 5A przy 24 V AC/DC |  |
| 11 | Ochrona wyjść – izolacja minimum 5000V na każdym wyjściu, warystor |  |
| 12 | Przełącznik – minimum 3 – pozycyjny dla każdego wyjścia przeznaczony do ręcznego sterowania przekaźnikiem |  |
| 13 | Otwarty kolektor – do 100 mA |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja czytnika kart zbliżeniowych – 51 szt. |
| 1 | Napięcie oraz prąd zasilania - 5-12 VDC, max 180mA |  |
| 2 | Czas odczytu - maksymalnie 30 ms |  |
| 3 | Zasięg odczytu - do 10 cm |  |
| 4 | Formaty wyjściowe - Wiegand 37bit, RS232, ABA Track II |  |
| 5 | Mocowanie - możliwość mocowania na metalu oraz na ścianie |  |
| 6 | Modulacja - PSK |  |
| 7 | Warunki pracy - minimum w zakresie od -30 do + 60 Co; odporność na czynniki atmosferyczne |  |
| 8 | Technika odczytu – podwójna (aktywna i pasywna) |  |
| 9 | Zabezpieczenie – zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja modułu rozszerzeń UI-8 – 3 szt. |
| 1 | Pobór mocy - maksymalnie 1,00W przy 10-28VDC |  |
| 2 | Zabezpieczenie przeciążeniowe - bezpiecznik 0,5A; warystor; zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |  |
| 3 | Liczba wejść - minimum 8 wejść uniwersalnych; rozdzielczość min 10 bitów |  |
| 4 | Rodzaje wejść - napięciowe, termistorowe, cyfrowe, zliczające, parametryczne |  |
| 5 | Zabezpieczenie - 24 V AC/DC na każdym kanale (warystor minimum 40V na każdym kanale: UI-8- 10-10V) |  |
| 6 | Impedancja wejściowa - maksymalnie 5 MW bez rezystora polaryzującego; maksymalnie 10 kW z rezystorem polaryzującym |  |
| 7 | Rodzaj wejść - stykowe |  |
| 8 | Częstotliwość - maksymalnie 4 Hz |  |
| 9 | Szerokość impulsu - minimum 125 ms (w zależności od czasu skanu) |  |
| 10 | Układ - układ 1 lub 2 rezystorowy, szeregowy lub równoległy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja modułu rozszerzeń DO-4 – 5 szt. |
| 1 | Pobór mocy - maksymalnie 3W |  |
| 2 | Zabezpieczenie przeciążeniowe - bezpiecznik 0,5A, warystor, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |  |
| 3 | Wyjścia - minimum 4 wyjścia przekaźnikowe przełączne |  |
| 4 | Obciążalność - minimum 5 A przy 240 VAC; 5A przy 30 VDC |  |
| 5 | Rozdzielczość - minimum 0,1 s dla sterowania szerokością impulsu (PWM) |  |
| 6 | Zabezpieczenie - warystor 270 V pomiędzy zaciskami; minimum izolacja 5000 V @ 60 Hz pomiędzy cewką a zaciskiem |  |

| 7 | Przełącznik - minimum 3 - pozycyjny przełącznik do sterowania ręcznego na każdym wyjściu z programowym sprzężeniem zwrotnym |  |
| --- | --- | --- |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| System Telewizji Dozorowej CCTV |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery Full HD x 30 wewnętrznej – 17 szt. |
| 1 | Parametry: rozdzielczość - minimum 1920 x 1080, format obrazu - 16:9; minimum 30kl/s przy 1080 p, minimum 2,0 MPx, minimum 30 x zoom optyczny, minimum 12x zoom cyfrowy, zakres dynamiki (WDR), możliwość pracy i sterowania za pośrednictwem sieci IP, wbudowana analiza obrazu zawierająca śledzenie obiektu oraz adaptacyjną detekcję ruchu, minimum 2 niezależne strumienie: podwójne H.264 oraz skalowalny MJPEG, zakres obrotu, ciągły min. 360° przy 280° na sek., elektroniczna stabilizacja obrazu, gniazdo USB dla instalacji rozszerzeń audio i alarmu, minimum 16 tras, minimum 255 presetów, minimum 32 obszary prywatności, architektura korzystająca z otwartych standardów IP, zgodność z ONVIF v1.02 |  |
| 2 | Obsługa protokołów - co najmniej TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP |  |
| 3 | Funkcje oprogramowania: minimum 255 presetów, minimum 16 tras, dokładność presetów ±0,1°, zabezpieczenie hasłem, prędkość obrotu minimum 280°/s, prędkość pochylenia minimum 160°/s, minimum 30 stref prywatności o regulowanym rozmiarze, automatyczne odwracanie w momencie przechodzenia przez krańcowe dolne nachylenie głowicy, możliwość konfiguracja pozycji kamery po okresie bezczynności operatora, proporcjonalne sterowanie obrotem/nachyleniem, stopniowe zmniejszanie prędkości sterowania proporcjonalnie do głębokości zbliżenia |  |
| 4 | Kompresja wideo - H.264, profile High, Main, Base oraz MJPEG |  |
| 5 | Strumienie wideo - do dwóch jednoczesnych strumieni; drugi strumień zależy od parametrów pierwszego strumienia |  |
| 6 | Ilość klatek - do 30, 25, 12,5, 10, 8,333, 7,5, 6, 5, 3, 2,5, 2, 1 (w zależności od kodowania, rozdzielczości i konfiguracji strumieni) |  |
| 7 | Obsługiwane protokoły - minimum TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6,SNMP, v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, (klient), SSH, SSL, SMTP, FTP i 802.1x (EAP) |  |
| 8 | Unicast - do 20 jednoczesnych użytkowników w zależności konfiguracji rozdzielczości (minimum 2 gwarantowane strumienie) |  |
| 9 | Multicast - nieograniczona liczba użytkowników H.264 |  |
| 10 | Kontrola dostępu - zabezpieczenie hasłem |  |
| 11 | Minimalne wymagania systemowe: procesor Intel® Core™ i3; 2.4 GHz, Windows® XP Service Pack 3,DirectX 9.0c, lub Mac® OS X 10.4 (lub nowsze), pamięć 4 GB RAM, karta sieciowa co najmniej 100 Mbps, monitor co najmniej 1024 x 76, 16- lub 32-bit głębi kolorów, przeglądarka internetowa Internet Explorer® 8.0 (lub nowsza) lub Mozilla® Firefox® 3.5 (lub nowsza); Internet Explorer 8.0 (lub nowsza) |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery kompaktowej 3Mpx – 54 szt. (22 +32) |
| 1 | Kamera: typ matrycy 1/3-cala, rodzaj matrycy CMOS, skanowanie progresywne minimum 3 MPx 2048 x 1536, stosunek sygnał/szum minimum > 60 Db, Auto Back Focus, zakres elekt. migawki 0.5 ~ 1/48.000 s, zakres dynamiki (WDR) do 100 dB, balans bieli w zakresie 2000° do 10000°K, czułość minimum f/1,2; 2.850°K; stosunek sygnału do szumu >20 dB, tryb dzień/noc, ruchomy filtr podczerwieni |  |
| 2 | Przesyłanie strumieniowe dźwięku - dwukierunkowe: tryb pełnodupleksowy lub półdupleksowy |  |
| 3 | Wejście/wyjście - wejście liniowe/ zewnętrzne wejście mikrofonowe; impedancja minimum 600 Ω, maksymalny poziom sygnału 1 Vp-p; wbudowany mikrofon |  |
| 4 | Kompresja - G.711, format PCM, rozdzielczość minimum 8 bit, częstotliwość próbkowania minimum 8 kHz mono przy 64 kbit/s |  |
| 5 | Obsługiwane protokoły - minimum TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (client), SSH, SSL, SMTP, FTP, ARP, ICMP i 802.1x (EAP) |  |
| 6 | Unicast - do 20 użytkowników jednoczesnych w zależności od ustawień rozdzielczości |  |
| 7 | Multicast - nieograniczona liczba użytkowników |  |
| 8 | Zabezpieczenie - dostęp chroniony hasłem |  |
| 9 | Ilość klatek na sekundę - do 30, 25, 15, 12.5, 10, 5, 1 (w zależności od rodzaju kompresji, rozdzielczości oraz konfiguracji strumienia wideo) |  |
| 10 | Typ kompresji - minimum H.264 profil High, Main lub Base oraz MJPEG |  |
| 11 | Przepływność - maksymalna zmienna przepływność (CVBR), stała przepływność (CBR), (CBR), zmienna przepływność (VBR) z docelowym zakresem |  |
| 12 | Strumień serwisowy - kodowanie JPEG; współczynnik proporcji obrazu zależny od niezależnych strumieni |  |
| 13 | Montaż obiektywu - uchwyt CS, regulowany |  |
| 14 | Port komunikacyjny - złącze RJ-45 100dBase-TX; Auto MDI/MDI-X |  |
| 15 | Port dodatkowy - micro B USB do akcesoriów Pelco |  |
| 16 | Zasilanie - PoE (IEEE 802.3af class 3) |  |
| 17 | Pobór mocy - maksymalnie 10 W |  |
| 18 | Zużycie prądu - maksymalnie 400 mA |  |
| 19 | Pamięć wewnętrzna - wejście alarmowe Micro SD, SDHC |  |
| 20 | Wejście - maksymalnie 10 VDC, 5 mA |  |
| 21 | Wyjście - maksymalnie 0-15 VDC, 75 mA |  |
| 22 | Wyjście przekaźnikowe – maksymalnie ±32 V DC, 150 mA |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery Full HD x 30 wewnętrznej – 21 szt. |
| 1 | Parametry: rozdzielczość do 1920 x 1080, format obrazu 16:9; minimum 30kl/s przy 1080p, minimum 2,00 Megapixela, 20 x lub 30 x zoom optyczny, minimum 12 x zoom cyfrowy, zakres Dynamiki (WDR), możliwość pracy i sterowania za pośrednictwem sieci IP, wbudowana analiza obrazu zawierająca śledzenie obiektu oraz adaptacyjną detekcję ruchu, minimum 2 niezależne strumienie: podwójne H.264 oraz skalowalny MJPEG, zakres obrotu, ciągły 360° przy 280° na sekundę, elektroniczna stabilizacja obrazu, gniazdo USB dla instalacji rozszerzeń audio i alarmu, minimum 16 tras, minimum 255 presetów, minimum 32 obszary prywatności, architektura korzystająca z otwartych standardów IP, zgodność z ONVIF v1.02 |  |
| 2 | Obsługa protokołów - minimum TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP |  |
| 3 | Funkcje oprogramowania: minimum 255 presetów, minimum 16 tras, dokładność presetów max ±0,1°, zabezpieczenie hasłem, prędkość obrotu minimum 280°/s, prędkość pochylenia minimum 160°/s, minimum 30 stref prywatności o regulowanym rozmiarze, automatyczne odwracanie w momencie przechodzenia przez krańcowe dolne nachylenie głowicy, możliwość konfiguracja pozycji kamery po okresie bezczynności operatora, proporcjonalne sterowanie obrotem/nachyleniem, stopniowe zmniejszanie prędkości sterowania proporcjonalnie do głębokości zbliżenia |  |
| 4 | Kompresja wideo - minimum H.264, profile High, Main, Base oraz MJPEG |  |
| 5 | Strumienie wideo - do dwóch jednoczesnych strumieni; drugi strumień zależy od parametrów pierwszego strumienia |  |
| 6 | Ilość klatek - do 30, 25, 12,5, 10, 8,333, 7,5, 6, 5, 3, 2,5, 2, 1 (w zależności od kodowania, rozdzielczości i konfiguracji strumieni) |  |
| 7 | Obsługiwane protokoły - minimum TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6,SNMP, v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, (klient), SSH, SSL, SMTP, FTP i 802.1x (EAP) |  |
| 8 | Unicast - do 20 jednoczesnych użytkowników w zależności konfiguracji rozdzielczości (minimum 2 gwarantowane strumienie) |  |
| 9 | Multicast - nieograniczona liczba użytkowników H.264 |  |
| 10 | Kontrola dostępu - zabezpieczenie hasłem |  |
| 11 | Minimalne wymagania systemowe: procesor Intel® Core™ i3 Processor, 2.4 GHz, Windows® XP Service Pack 3,DirectX 9.0c, lub Mac® OS X 10.4 (lub nowsze), pamięć 4 GB RAM, karta sieciowa 100 Mbps, monitor co najmniej 1024 x 76, 16- lub 32-bit głębi kolorów, przeglądarka internetowa Internet Explorer® 8.0 (lub nowsza) lub Mozilla® Firefox® 3.5 (lub nowsza); Internet Explorer 8.0 *(lub nowsza) |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery kompaktowej 3MPx – 32 szt. |
| 1 | Kamera: typ matrycy 1/3-cala, rodzaj matrycy CMOS, skanowanie progresywne minimum 3 MPx 2048 x 1536, stosunek sygnał/szum minimum > 60 Db, Auto Back Focus, zakres elekt. migawki 0.5 ~ 1/48.000 s, zakres dynamiki (WDR) do 100 dB, balans bieli w zakresie 2000° do 10000°K, czułość minimum f/1,2; 2.850°K; stosunek sygnału do szumu >20 dB, tryb dzień/noc, ruchomy filtr podczerwieni |  |
| 2 | Przesyłanie strumieniowe dźwięku - dwukierunkowe: tryb pełnodupleksowy lub półdupleksowy |  |
| 3 | Wejście/wyjście - wejście liniowe/ zewnętrzne wejście mikrofonowe; impedancja minimum 600 Ω, maksymalny poziom sygnału 1 Vp-p; wbudowany mikrofon |  |
| 4 | Kompresja - G.711, format PCM, rozdzielczość minimum 8 bit, częstotliwość próbkowania minimum 8 kHz mono przy 64 kbit/s |  |
| 5 | Obsługiwane protokoły - minimum TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (client), SSH, SSL, SMTP, FTP, ARP, ICMP i 802.1x (EAP) |  |
| 6 | Unicast - do 20 użytkowników jednoczesnych w zależności od ustawień rozdzielczości |  |
| 7 | Multicast - nieograniczona liczba użytkowników |  |
| 8 | Zabezpieczenie - dostęp chroniony hasłem |  |
| 9 | Ilość klatek na sekundę - do 30, 25, 15, 12.5, 10, 5, 1 (w zależności od rodzaju kompresji, rozdzielczości oraz konfiguracji strumienia wideo) |  |
| 10 | Przepływność - maksymalna zmienna przepływność (CVBR), stała przepływność (CBR), (CBR), zmienna przepływność (VBR) z docelowym zakresem |  |
| 11 | Strumień serwisowy - kodowanie JPEG; współczynnik proporcji obrazu zależny od niezależnych strumieni |  |
| 12 | Montaż obiektywu - uchwyt CS, regulowany |  |
| 13 | Port komunikacyjny - złącze RJ-45 100dBase-TX; Auto MDI/MDI-X |  |
| 14 | Port dodatkowy - Micro B USB do akcesoriów Pelco |  |
| 15 | Pobór mocy - maksymalnie 10 W |  |
| 16 | Zużycie prądu - maksymalnie 400 mA |  |
| 17 | Pamięć wewnętrzna - wejście alarmowe Micro SD, SDHC |  |
| 18 | Wejście - maksymalnie 10 VDC, 5 mA |  |
| 19 | Wyjście - maksymalnie 0-15 VDC, 75 mA |  |
| 20 | Wyjście przekaźnikowe – maksymalnie ± 32 V DC, 150 mA |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja rejestratora – 18 szt. |
| 1 | Minimalne wymagania systemowe: procesor Intel® Xeon E3-1275 v3, ECC, RAM dla modeli DSSRV2-RD, interfejs użytkownika typu DS ControlPoint, pamięć wewnętrzna (JBOD lub RAID 5) 12 TB, poziom RAID wewnętrzna 5 (wymóg DSSRVkarta kontrolera napędów hot-swap), External Storage Pelco DX8100HDDI lub SCSI innej firmy (wymóg opcjonalnego kontrolera SCSI DSSRV), napęd systemowy SSD, napędy przechowywania DSSRV2 6, 3.5-calowy dysk twardy zatok, DSSRV2-DVD 4, 3.5-calowy dysk twardy zatok, napęd optyczny DVD ± RW z DSSRV2, 3 porty USB 2.0 (1 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB 3.0 (z tyłu) |  |
| 2 | Video: Video System Intel HD Graphics P4700 (pamięć współdzielona), maksymalna rozdzielczość 3840 x 2160 na wyjście Display Port, minimum 1920 x 1200 @ 60 Hz na wyjściu DVI, minimum 1920 x 1200 @ 60 Hz na wyjściu VGA, Standardy wideo 60 Hz w stanie dla NTSC 75 Hz w stanie dla PAL, obsługiwane dekodowania wideo MPEG-4 ASP; H.264 |  |
| 3 | Baseline, Main i Highprofile - wydajność minimum 16x dekodowanie w czasie rzeczywistym strumieni MPEG-4 na 704 x 480;12x w czasie rzeczywistym minimum H.264 Baseline strumienie profilu na 704 x 480, Baseline profil 4x strumieni w rozdzielczości minimum 720p; czasie rzeczywistym strumieni minimum H.264 Baseline profil rozdzielczości minimum 1080p |  |
| 4 | Audio: dekodowanie audio kodek mowy G.711, audio bitrate minimum 64 kbps, wejście mikrofon elektretowy, wyjście do minimum 3 Vp-p, regulowany, minimalnego obciążenia minimum 8 omów, złącza audio 3,5 mm minimum 2, stereo jack, wejścia audio mikrofon, wyjścia audio głośnik lub wyjście, |  |
| 5 | Sieć - interfejs Gigabit Ethernet (1000Base-T) porty minimum 2x |  |
| 6 | Moc - zasilanie 100 do 240 VAC, 50/60 Hz, automatyczna zmiana |  |
| 7 | Środowisko: temperatura robocza co najmniej w zakresie od 10°C do 30°C, temperatura przechowywania co najmniej w zakresie od -30 °C do 50 ° C, wilgotność: co najmniej w zakresie od 20% do 80%, bez kondensacji, maksymalna wilgotność 10% gradient na godzinę |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja klawiatury systemowej – 8 szt. |
| 1 | Parametry: klawiatura systemowa, sterowanie poprzez minimum 3 wzajemnie wymienialne moduły klawiatury, moduły mogą być wymieniane i obracane według preferencji użytkownika, możliwość kontrolowania wszystkich kamer w systemie za pośrednictwem konsoli wyświetlania wideo z jednej klawiatury, wbudowany koncentrator USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń zapisujących, sterowanie PTZ ze zmienną prędkością ruchu, obsługa ujęć programowalnych (presetów) oraz tras obserwacji, wbudowany głośnik |  |
| 2 | Zasilanie: napięcie wejściowe 100-240 VAC, 50/60 Hz, napięcie wyjściowe 12 VDC, typ gniazda wejściowego uniwersalne, wymienialne, typ gniazda wyjściowego 2,5 mm, przykręcane |  |
| 3 | Środowisko - wilgotność pracy do 90%, bez kondensacji |  |
| 4 | Certyfikaty: CE, klasa B, lista UL, FCC, klasa B, CTick |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Rozbudowa centralnego systemu telefonii IP Izby Celnej w Olsztynie. |
| 1 | Charakterystyka - dostarczenie subkrypcji oprogramowania (Software Assurance) producenta na 3 lata dla 471 użytkowników |  |
| 2 | Instalacja - instalacja i aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Stacja bazowa IP DECT – 11 szt. |
| 1 | Charakterystyka: interfejs radiowy DECT GAP/CAP, interfejs IP – SIP, obsługa minimum 8 jednoczesnych połączeń, zabezpieczenie komunikacji z jednostką sterującą za pomocą TLS, zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP, obsługa przesyłania wiadomości, alarmów i wiadomości interaktywnych, zasilanie przez PoE oraz za pomocą lokalnego zasilacza, możliwość aktualizacji oprogramowania, anteny wewnętrzne, zewnętrzna dioda LED do sygnalizacji stanu |  |
| 2 | Licencja - stacja bazowa musi być dostarczona wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi podłączenie do centralnego systemu telefonii IP i systemu zarządzania Izby Celnej w Olsztynie i być z nim w pełni kompatybilna |  |
| 3 | Stacja bazowa musi umożliwiać stworzenie jednej domeny DECT wraz z innymi stacjami bazowymi podłączonymi do centralnego systemu telefonii IP i systemu zarządzania Izby Celnej w Olsztynie |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Telefon bezprzewodowy DECT wraz z ładowarką – 15 szt. |
| 1 | Charakterystyka: kolorowy wyświetlacz, głośnomówiący, możliwość uaktualniania oprogramowania, możliwość oddzielnego ładowania baterii, uproszczony dostęp do funkcji centrali telefonicznej tj. poczta głosowa, minimum 3 programowalne przyciski tzw. soft czyli programowe, minimum 9 programowalnych przycisków szybkiego dostępu, minimum 1 przycisk programowalny – multifunkcjonalny, dostęp do centralnej książki telefonicznej, wbudowana książka telefoniczna, minimum 250 wpisów, lista połączeń minimum 25 wpisów, wbudowane standardowe gniazdo 2.5mm do podłączenia przewodowego zestawu nagłownego wbudowany wibrator możliwość wyciszenia mikrofonu - mute możliwość ustawienia tonów dźwiękowych pomagających rozróżnić rodzaj połączenia (zewnętrzne, wewnętrzne, callback), telefon zgodny ze standardem GAP/CAP |  |
| 2 | Licencja - telefon musi być dostarczony wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi podłączenie do centralnego systemu telefonii IP i systemu zarządzania Izby Celnej w Olsztynie wraz z subskrypcją oprogramowania (SWA) na trzy lata |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Telefon IP wraz z licencją – 80 szt. |
| 1 | Charakterystyka: wsparcie dla protokołu sterującego IETF SIP (RFC3261) i powiązanego RFCs, wsparcie dla kodeków G.711 μ-law / A-law, G.729, G.722, AMR, AMR-WB(G.722.2),G.726, iLBC, BV16, BV32, L16, wsparcie dla jakości usług (Quality of Service) – IEEE 802.1 p/Q VLAN, kolorowy wyświetlacz min. 3.5” QVGA 320x240 pikseli, szerokopasmowy głośnik Full-duplex, szerokopasmowa słuchawka, minimum jeden port słuchawkowy spełniający dwie funkcje – jako wsparcie dla słuchawki nagłownej (DHSG/EHS) lub 4-pinowy port do standardowych zestawów słuchawkowych, minimum dwa mikrofony zapewniające wysoką jakość dźwięku w trybie głośnomówiącym, minimum 2 porty GigE Ethernet (LAN/PC), PoE Class 2, zasilanie z przełącznika PoE oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V), wsparcie dla min 12 linii SIP, przyciski sprzętowe: (min 2 przyciski linii z sygnalizacją LED, Przycisk nawigacyjny z wyborem, Przycisk konferencji, Przycisk transferu, Przycisk listy połączeń, min 2 przyciski regulacji głośności, Przycisk głośnika/zestawu słuchawkowego (z sygnalizacją LED), Przycisk wyciszenia mikrofonu (z sygnalizacją LED), Przycisk zawieszenia rozmowy, Przycisk zakończenia rozmowy), minimum 2 pozycje ustawienia telefonu, wsparcie dla słuchawki nagłownej (DHSG/EHS), możliwość podłączenia klawiatury bezpośrednio do terminala, minimum 6 przycisków programowalnych typu softkey (możliwość zaprogramowania minimum 20 przycisków), minimum 4 programowalne przyciski kontekstowe (możliwość zaprogramowania minimum 18 funkcji), wsparcie dla funkcji monitorowania innego abonenta pod przyciskiem (BLF), wsparcie dla układów sekretarsko-dyrektorskich, możliwość montażu na ścianie |  |
| 2 | Licencja - telefon musi być dostarczony wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi podłączenie do centralnego systemu telefonii IP i systemu zarządzania Izby Celnej w Olsztynie |  |
| 3 | Dostęp do centralnej książki telefonicznej centralnego systemu telefonii IP i systemu zarządzania Izby Celnej w Olsztynie |  |
| 4 | Automatyczna konfiguracja telefonu z centralnego systemu telefonii IP i systemu zarządzania Izby Celnej w Olsztynie wraz z subskrypcją oprogramowania (SWA) na trzy lata |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Przenośna stacja zarządzająca – 5 szt. |
| 1 | Charakterystyka: procesor typu Intel Core i7 5. generacja 5500U / 2.4 GHz ( 3 GHz ) / 4 MB Pamięć podręczna, pamięć minimum RAM 4 GB DDR3L, pamięć minimum HDD 500GB, SATA 3 Gb/s, wyświetlacz minimum 14” LED 1920 x 1080 Full HD, pełen ultra szeroki kąt widzenia (UWVA) HD z antyrefleksem, grafika minimum Intel HD Graphics 5500, waga do 2,00 kg, grubość do 3,00 cm, obsługa sieci: Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0 EDR, 802.11ac, interfejsy: minimum 4 x USB 3.0, LAN, port stacji dokującej, słuchawki/mikrofon (combo jack), system operacyjny co najmniej MS Windows 8.1 Professional, torba do przenoszenie urządzenia |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Sieć bezprzewodowa WiFi - dostawa, montaż i konfiguracja kontrolera sieci WiFi – 1 komplet |
| 1 | Charakterystyka: urządzenie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego, zarządzanie politykami bezpieczeństwa, wykrywanie włamań, zarządzanie pasmem radiowym, zarządzanie mobilnością, zarządzanie jakością transmisji, |  |
| 2 | Interfejsy - minimum 4 interfejsy Ethernet 1000Base-T |  |
| 3 | Zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych: automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym, optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia), dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych, wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji, równoważenie obciążenia punktów dostępowych (rozkład użytkowników pomiędzy punkty dostępowe i poszczególne moduły radiowe), obsługa mechanizmów optymalizacji ruchu multicast – IGMP snooping |  |
| 4 | Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: 802.11i, WPA2, WPA, WEP, 802.1x z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS), możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID, współpraca z mechanizmami zaawansowanej kontroli dostępu do sieci (typu NAC, NAP lub równoważne) – wymuszanie polityki dostępu na poziomie kontrolera, możliwość profilowania użytkowników - przydział sieci VLAN, przydział list kontroli dostępu (ACL), uwierzytelnianie (podpis cyfrowy) ramek zarządzania 802.11 (wykrywanie podszywania się punktów dostępowych użytkowników pod adresy infrastruktury), wykrywanie „obcych” punktów dostępowych (współpraca z mechanizmami lokalizacyjnymi oprogramowania do zarządzania) z możliwością ich deaktywacji (odłączenie portu przełącznika, do którego jest podłączony, generowanie ramek deasocjacyjnych); deaktywacja musi mieć możliwość aktywacji ręcznej oraz automatycznej (w oparciu o reguły określone przez administratora), wbudowany system IDS wykrywający typowe ataki na sieci bezprzewodowe (fake AP, netstumbler, deauthentication flood itp.), obsługa serwerów autoryzacyjnych (RADIUS albo TACACS+, LDAP), wbudowany serwer autoryzacyjny z możliwością definicji minimum 500 użytkowników, ochrona kryptograficzna (DTLS) ruchu kontrolnego i ruchu użytkowników CAPWAP |  |
| 5 | Obsługa: obsługa mechanizmów QoS (802.1p, CAC WMM TSpec, kontrola pasma per użytkownik), obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników (bez konieczności pełnego ponownego uwierzytelniania) – wymagana współpraca z oferowanymi telefonami bezprzewodowymi dla uwierzytelniania 802.1x (PEAP-MSCHAP, EAP-FAST, EAP-TLS) z szyfrowaniem TKIP, AES, WEP, współpraca z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne |  |
| 6 | Obsługa dostępu gościnnego: przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z możliwością personalizacji strony), możliwość kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW (działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta, możliwość konfiguracji dedykowanego kontrolera do obsługi ruchu gości – całość ruchu z SSID dostępu gościnnego zebranego na pozostałych kontrolerach musi być przesyłana do tego kontrolera (umieszczonego w publicznej części sieci) w sposób zapewniający logiczną separację od ruchu wewnętrznego |  |
| 7 | Wymagania: możliwość redundancji rozwiązania (N+1), mechanizmy pozwalające na deaktywację modułów radiowych w określonych godzinach w celu redukcji poboru energii przez system, zarządzanie przez HTTPS, SNMPv3, SSH, port konsoli szeregowej, możliwość instalacji w szafie rack 19”, oznaczenie CE |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Sieć bezprzewodowa WiFi - dostawa, montaż i konfiguracja punktów dostępowych sieci WiFi, typ I – 9 kompletów |
| 1 | Charakterystyka - zewnętrzny punkt dostępu bezprzewodowego (access point) |  |
| 2 | Obsługa: obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac, obsługa MIMO – min. 4x4:3, obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla 802.11n, obsługa kanałów 20, 40 i 80 MHz dla 802.11ac, obsługa prędkości PHY do 1,3 Gbps, obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx), obsługa TxBF (transmitbeamforming) dla klientów 802.11a/g/n/ac |  |
| 3 | Obsługa kanałów radiowych: dla zakresu 2.4 GHz: minimum 11 kanałów, dla zakresu 5GHz minimum 8 kanałów |  |
| 4 | Możliwość programowego ustawiania mocy wyjściowej: do 30 dBm dla pasma 5 GHz, do 30 dBm dla pasma 2.4 GHz |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy urządzenia o: moduł GPS pozwalający na określenie położenia AP przez system zarządzający, dedykowany zewnętrzny moduł radiowy pozwalający na uruchomienie dodatkowych usług/funkcjonalności |  |
| 6 | Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN, optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany), obsługa minimum 16 BSSID, definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID, współpraca z systemami IDS/IPS, uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – funkcjonalność 802.11w, obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN), możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników, jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IDS), obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h, obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – IEEE 802.11r, obsługa mechanizmów QoS - shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik, obsługa WMM, TSPEC, U-APSD, współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne, wbudowany suplikant 802.1X – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej |  |
| 7 | Praca w trybie kratowym: część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe, komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC, separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi), automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo), automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji), automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP |  |
| 8 | Możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania: zmiana trybu pracy musi być bezkosztowa w okresie trwania kontraktu serwisowego, zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP, obsługa min. 16 SSID, współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID), obsługa WPA/WPA2, 802.1X (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników), obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN, obsługa trybów AP, repeater, bridge, konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID, możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP), uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11, obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi, możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG |  |
| 9 | Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz): dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz, zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych, automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.), możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym, współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego |  |
| 10 | Interfejs: interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T), interfejs światłowodowy (1000BaseX – styk definiowany przez konwerter typu GBIC, SFP lub równoważny), interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T) z możliwością zasilania urządzeń zewnętrznych (np. kamer) zgodnie z 802.3at, interfejs konsoli RJ45 |  |
| 11 | Zasilanie: zasilanie przez Ethernet za pośrednictwem UPOE, zasilacz AC: 230 VAC, zasilacz DC: co najmniej w zakresie 10 – 16 VDC |  |
| 12 | Anteny: złącza dla anten, możliwość stosowania anten jednozakresowych lub dwuzakresowych, możliwość zmiany pracy anten (na tryb jedno lub dwuzakresowy) poprzez ustawienia konfiguracyjne |  |
| 13 | Właściwości: obudowa odporna na warunki atmosferyczne, przystosowana do pracy zewnętrznej, przystosowanie do montażu na ścianach, możliwość instalacji na latarniach/słupach ulicznych, praca przy temperaturach w zakresie co najmniej od -300C do 500C, odporność na wiatr o prędkości min. 150 km/h (stała prędkość) / 200 km/h (porywy), zgodność z IP67 i NEMA4X, możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Sieć bezprzewodowa WiFi - dostawa, montaż i konfiguracja punktów dostępowych sieci WiFi, typ II – 9 kompletów |
| 1 | Charakterystyka - punkt dostępu bezprzewodowego |  |
| 2 | Obsługa: standardów 802.11a/b/g/n/ac, obsługa MIMO – minimum 3 x4:3, obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla 802.11n, obsługa kanałów 20, 40 i 80 MHz dla 802.11ac, obsługa prędkości PHY do 1,3 Gbps, obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx), obsługa TxBF (transmitbeamforming) dla klientów 802.11a/g/n/ac |  |
| 3 | Obsługa kanałów radiowych: dla zakresu 2.4 GHz: minimum 10 kanałów, dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): minimum 5 kanałów, dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): minimum 5 kanałów |  |
| 4 | Konfigurowalna moc nadajnika: dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW, dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mW, dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mW |  |
| 5 | Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN, optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany), obsługa min. 16 BSSID, definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID, współpraca z systemami IDS/IPS, uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – 802.11w, obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN), możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) – przełączenie nie może, powodować zerwania sesji użytkowników, jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IDS), obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h, obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – 802.11r, obsługa mechanizmów QoS: shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik, obsługa WMM, TSPEC, U-APSD, współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne, wbudowany suplikant 802.1X – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej |  |
| 6 | Praca w trybie kratowym: część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe, komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC, separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątku, automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo), automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji), automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP |  |
| 7 | Możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania: zmiana trybu pracy musi być bezkosztowa w okresie trwania gwarancji, zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP, obsługa minimum 16 SSID, współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID), obsługa WPA/WPA2, 802.1X (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników), obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN, obsługa trybów AP, repeater, bridge, konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID, możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP), uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11, obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi, możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG |  |
| 8 | Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz): dokładność analizy (kwant próbkowania) maksymalnie 200 kHz, zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych, automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.), możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym, współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego |  |
| 9 | Interfejs: interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000), drugi interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) w celu podłączania urządzeń klienckich, interfejs konsoli |  |
| 10 | Zasilanie: zasilacz sieciowy 230V AC, zasilanie PoE+ (802.3at) w sposób zapewniający pełną wydajność, zasilanie PoE (802.3af) w sposób automatycznie redukujący układ antenowy do wartości 3x3 |  |
| 11 | Anteny - anteny zintegrowane o zysku minimum 4dBi dla pasma 2,4 GHz oraz zysku minimum 4 dBi dla pasma 5 GHz |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Elementy aktywne - dostawa, instalacja i konfiguracja przełącznika typ I – 2 sztuki |
| 1 | Charakterystyka: urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU. posiadanie przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz 128MB pamięci Flash możliwość obsługi co najmniej 16000 adresów MAC matryca przełączająca o wydajności co najmniej 216 Gbps oraz przepustowości co najmniej 107.1 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. co najmniej 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT plus cztery porty typu uplink Small Form-Factor Plugable (SFP) pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 80Gbps oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposażenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny moduł. wsparcie dla co najmniej 1023 sieci VLAN oraz 4096 VLAN ID |  |
| 2 | Wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: IEEE 802.1X, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3ab 100BASE-T |  |
| 3 | Wsparcie następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci: obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS) lub odpowiadający, możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 1Mbps lub większego dla ruchu wejściowego i wyjściowego, mechanizm kolejkowania Shaped Round Robin (SSR) |  |
| 4 | Wsparcie następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3, możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+, możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edge, monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping, możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika, ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe, obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia, minimum 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend), współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. |  |
| 5 | Multicast - wsparcie obsługi ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 oraz możliwość utworzenia co najmniej 1000 grup |  |
| 6 | Grupowanie portów - możliwość grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP |  |
| 7 | Edycja - plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian |  |
| 8 | Wymagania: urządzenie zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta, urządzenie obsługujące Jumbo Frames, urządzenie posiadające możliwość montażu w szafie 19”, obudowa wykonana z metalu |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Elementy aktywne - dostawa, instalacja i konfiguracja przełącznika typ II – 1 sztuka |
| 1 | Typ i liczba portów: minimum 48 portów 10/100/1000 PoE+ zgodne z IEEE 802.3at, minimum 4 dodatkowe porty uplink Gigabit Ethernet SFP, porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U oraz modułami CWDM zależnie od potrzeb zamawiającego, wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+ |  |
| 2 | Charakterystyka: urządzenie musi obsługiwać minimum 1000 sieci VLAN, urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 adresów MAC, urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 128MB pamięci flash, możliwość montażu w szafie 19”, wysokość maksimum 1RU, wydajność przełączania minimum 107Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 108Gb/s (216Gb/s full duplex), |  |
| 3 | Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: do minimum 8 jednostek w stosie, magistrala stakująca o przepustowości min. 80Gb/s, możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel), |  |
| 4 | Obsługa ramek jumbo – możliwość obsługi ramek jumbo o wielkości minimum 9216 bajtów |  |
| 5 | Wbudowane funkcje zarządzania energią: zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet), możliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii |  |
| 6 | Obsługa: obsługa protokołu NTP, obsługa minimum 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6, obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP, przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server, funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC, obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation |  |
| 7 | Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę, autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, obsługa funkcji Guest VLAN, możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www, wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176, możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, obsługa list kontroli dostępu (ACL) – dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) – zarówno dla IPv4 jak i IPv6, obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, funkcjonalność Protected Port, zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard), obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne) |  |
| 8 | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 250 różnych ograniczeń |  |
| 9 | Makra - przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) |  |
| 10 | Zasilanie - 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne) |  |
| 11 | Wymagania: obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP), urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB, przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Elementy aktywne - dostawa, instalacja i konfiguracja przełącznika typ III – 1 sztuka |
| 1 | Charakterystyka: przełącznik stakowalny wyposażony w co najmniej 24 porty 10/100/1000BaseT, przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany „na gorąco” (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej moduły - minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami SFP, minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP, porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH) |  |
| 2 | Architektura: przełącznik musi zapewniać możliwość stakowania z zapewnieniem następujących parametrów: przepustowość w ramach stosu min. 480Gb/s, minimum 9 urządzeń w stosie, zarządzanie poprzez jeden adres IP, możliwość tworzenia połączeń cross-stack EtherChannel (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad, przełączniki muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość „pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie, urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów, urządzenie musi być wyposażone w system zasilacza redundantnego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne, przełącznik musi posiadać wbudowaną funkcjonalność kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi. Funkcjonalność kontrolera może być osiągalna poprzez zakup dodatkowych licencji nie będących przedmiotem tego postępowania przełącznik musi mieć możliwość pełnienia roli centralnego zarządzania punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415) oraz posiadać opcję rozbudowy o licencję dla zarządzania politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem radiowym (RRM), przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 40Gb/s, możliwość obsługi minimim 50 punktów dostępowych, możliwość obsługi minimum 2000 klientów sieci WiFi, możliwość terminowania tuneli CAPWAP na przełącznik |  |
| 3 | Wydajność: szybkość przełączania minimum 130Mpps dla pakietów 64-bajtowych, minimum 3GB pamięci DRAM i 2GB pamięci flash, obsługa minimum: 1.000 sieci VLAN, 30.000 adresów MAC, 20.000 tras routingu |  |
| 4 | Oprogramowanie/funkcjonalność: obsługa protokołu NTP, obsługa IGMPv1/2/3, przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED, obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP, urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level), autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN, autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www), obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard, możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+, obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia), przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi, implementacja co najmniej 4 kolejek dla ruchu wyjściowego dla sieci WLAN dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi, implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek, możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Możliwość skonfigrowania do 2000 ograniczeń per przełącznik, kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast, możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000, urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego dla IPv4 i IPv6 (minimum protokół RIP). Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla zaawansowanych protokołów routingu IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 (OPSFv3), funkcjonalności Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM-SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania – bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych |  |
| 5 | Zarządzanie i konfiguracja: przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż 48.000. Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow, przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.), dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band, minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB, urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB, plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją, obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 |  |
| 6 | Obudowa - możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 RU |  |
| 7 | Wyposażenie: oferowany przełącznik musi być wyposażony w: minimum 4-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, wkładki optyczne w standardzie SFP+ 10G-LR DDM o zasięgu minimum 10 km przy zastosowaniu włókna jednomodowego 9 (m/125 (m w ilości minimum 4 szt., zasilacz redundantny o parametrach identycznych jak zasilacz podstawowy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Elementy aktywne - dostawa, instalacja i konfiguracja przełącznika typ IV – 2 sztuki |
| 1 | Charakterystyka: urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU, co najmniej 512MB pamięci DRAM oraz 128MB pamięci Flash, obsługa minimum 16000 adresów MAC, matryca przełączającą o wydajności co najmniej 216 Gbps oraz przepustowość co najmniej 71.4 Mpps dla pakietów 64 bajtowych, co najmniej 20 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT plus cztery porty typu uplink Small Form-Factor Plugable (SFP) pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH, możliwość tworzenia stosu z co najmniej 8 urządzeń, o przepustowości co najmniej 80Gbps oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposażenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny moduł, wsparcie dla co najmniej 1023 sieci VLAN oraz 4096 VLAN ID |  |
| 2 | Wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: IEEE 802.1X, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX , IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3ab 100BASE-T |  |
| 3 | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS) lub odpowiadający, możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 1Mbps lub większego dla ruchu wejściowego i wyjściowego, mechanizm kolejkowania Shaped Round Robin (SSR) |  |
| 4 | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3, możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+, możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edge, monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping, możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika, ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe, obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia, minimum 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend), współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp |  |
| 5 | Multicast - wsparcie obsługi ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 oraz możliwość utworzenia co najmniej 1000 grup |  |
| 6 | Grupowanie portów - możliwość grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP |  |
| 7 | Edycja - plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian |  |
| 8 | Wymagania: urządzenie musi być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta, urządzenie musi obsługiwać Jumbo Frames, urządzenie posiadające możliwość montażu w szafie 19”, obudowa wykonana z metalu |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Zintegrowany System Sterowania Ruchem SOC-T |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery OCR – 8 szt. |
| 1 | Rozdzielczość - minimum 659 x 494 |  |
| 2 | Rodzaj sensora - Progressive Scan CCD |  |
| 3 | Wielkość pixela - maksymalnie 5,6 x 5,6 w mikrometrach |  |
| 4 | Tryb pracy - mono/kolor |  |
| 5 | Interfejs - Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |  |
| 6 | Wymiary – maksymalnie 50 × 30 × 30 mm |  |
| 7 | Pobór prądu - maksymalnie 3,0W |  |
| 8 | Wymagania: formaty video YUV 4:2:2 (Packed, YUYV Packed), mono (8,12,12 Packed), Bayer (8,12,12 Packed), zgodność z systemem operacyjnym Windows, Linux - 32 bit and 64 bit, synchronizacja zewnętrzna, temperatura pracy do 500C, mocowanie obiektywu - C, CS, wejście i wyjście optoizolowane min. 1 DO min. 1 DI |  |
| 9 | Normy i standardy - CE, FCC, IP30, RoHS, PoE (IEEE 802.3af), UL, GigE Vision, GenICam |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja obiektywu – 8 szt. |
| 1 | Przetwornik - 1/3” |  |
| 2 | Ogniskowa - minimum 15 mm – 40 mm; F1.4 – F16C |  |
| 3 | Temperatura pracy - co najmniej w zakresie od -100C do + 500C |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja oświetlacza LED – 8 szt. |
| 1 | Zasilanie - 12VDC |  |
| 2 | Źródło światła IR - diody LED |  |
| 3 | Długość fali świetlnej - 850nm |  |
| 4 | Zasięg - minimum 40 m |  |
| 5 | Kąt - minimum 30 stopni |  |
| 6 | Temperatura pracy - co najmniej w zakresie od -500C do + 500C |  |
| 7 | Wymiary - maksymalnie 160 x 120 x 60 mm |  |
| 8 | Pobór prądu - maksymalnie 20W |  |
| 9 | Klasa - IP66 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera odczytu tablic rejestracyjnych – 2 szt. |
| 1 | Procesor – procesor w architekturze x86-64/AMD64, minimum czterordzeniowy, taktowanie minimum 3.0GHz, obsługa pamięci DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600, minimum 8MB Cache |  |
| 2 | Płyta główna posiadająca następujące funkcjonalności: minimum dwa interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera, sprzętowy kontroler RAID poziomu 0,1,5,10,50, obsługa dysków SATA,SAS,SSD, minimum 5 portów USB, w tym minimum 1 port wewnętrzny USB oraz 2 porty na panelu przednim, minimum 2 porty PCIe 3.0 |  |
| 3 | Pamięć operacyjna – minimum 8 GB (UDIMM, w standardzie DDR4 - 2133MHz |  |
| 4 | Karta grafiki: zgodna z systemami operacyjnymi MS Windows 2003 R2 Std/Ent, MS Windows 2008 R2 Std/Ent, wyjście minimum 2 x D-Sub (w tym jedno na panelu przednim) |  |
| 5 | Dyski twarde - minimum 2 x HDD 1TB, SATA, 3.5", 7.200 rpm typu Hot Plug, wolumen w układzie RAID -1 |  |
| 6 | Pamięć masowa – napęd wewnętrzny DVD-ROM 16x |  |
| 7 | Obudowa: serwerowa typu rack 19” o wysokości max. 1U, o głębokości maksymalnie 600mm, szyny przesuwne z uchwytem do mocowania kabli, do montażu w szafie serwerowej 19”, możliwość montażu minimum 4 dysków 3,5” Hot Plug, osłona przednia obudowy z możliwością zamknięcia na klucz |  |
| 8 | Zasilacz – min 1 zasilacz o mocy nie mniejszej niż 250 W |  |
| 9 | Oprogramowanie: system operacyjny MS Windows 7 lub nowszy, oprogramowanie odczytu tablic rejestracyjnych o następujących parametrach: ilość kamer podłączonych do 1 serwera: 4 (maksymalnie do 16), ilość serwerów w systemie: nieograniczona, rodzaj podłączanych kamer: kompatybilne z protokołami GigEVision, minimalna rozdzielczość obrazu pojedynczej kamery: 1280 x 960 px, minimalne wymiary tablicy rejestracyjnej (S x W): 75 x 15 px, odczytywane tablice rejestracyjne: wszystkie kraje używające symboli alfabetu łacińskiego, alfabetu cyrylicznego, skuteczność odczytywania tablicy (dla tablicy widocznej, nieuszkodzonej): minimum 95%, możliwość pracy z czujnikiem obecności pojazdu, możliwość pracy bez czujnika obecności pojazdu, minimalne oświetlenie sceny: 0 lx (z użyciem promiennika IR), ilość zdjęć pojedynczego pojazdu: konfigurowalna w zakresie 0-10, możliwość pracy kamer jako dodatkowej (widokowej), definiowalny zakres wielkości tablic rejestracyjnych, definiowalny obszar odczytu tablic, zdalna konfiguracja systemu, zdalny monitoring systemu, kompatybilność z innymi systemami : SOC-T, SOC-O, SWOC, TCS, TFOCR, SKR, TCS-EYE, zabezpieczenie oprogramowania kluczem sprzętowym |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja detektora pętli indukcyjnej 2 kanałowego – 4 szt. |
| 1 | Napięcie zasilania - 230V AC lub 115V AC lub 24V AC / DC |  |
| 2 | Pobór mocy - 230 VAC: <4,5 VA; 115 VAC: <4,5 VA; 24 VAC / DC: <3,0 VA |  |
| 3 | Pętla indukcyjności - dopuszczalny zakres: 20 uH do 2000 uH |  |
| 4 | Czułość - regulowana w 7 krokach od 0,3% - 0,007% (zmiana częstotliwości f / f0 w%) |  |
| 5 | Interfejs: interfejs serwisowy, interfejsy AJ-USB za pomocą kabla serwisowego |  |
| 6 | Temperatura pracy - w zakresie co najmniej od -20°C do + 70°C |  |
| 7 | Klasa ochrony - II |  |
| 8 | Wymagania: wyjścia bezpotencjałowe na kanał, listwa zaciskowa wtyczki 11-pinowe (typ 78-S 11), współpraca ze sterownikami systemu SOC-T |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja detektora pętli indukcyjnej 2 kanałowego – dopasowanie SOC-O – 8 szt. |
| 1 | Charakterystyka - współpraca ze sterownikami SOC-O |  |
| 2 | Długość pętli - maksymalnie 6 m |  |
| 3 | Ilość zwojów - maksymalnie 3 |  |
| 4 | Indukcyjność - 75 +/- 20% mH |  |
| 5 | Długość kabla przyłączeniowego - minimum 15m |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja stacji roboczych – 7 szt. |
| 1 | Procesor co najmniej o parametrach: rodzaj Intel Core, typ i5-4590, częstotliwość 3,3 GHz Turbo Boost Technology up to 3,7, pamięć podręczna 6144 KB, technologia Intel Core i5-4500 Desktop Processor Series (6 MB cache, 22nm, 4 rdzenie, 4 wątki, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 84-W) |  |
| 2 | Dysk twardy: pojemność minimum 500 GB, prędkość minimum 7200, typ SATA III |  |
| 3 | Pamięć: wielkość pamięci minimum 4096 MB, rodzaj pamięci DDR3, ilość banków pamięci minimum 2, ilość wolnych banków minimum 1, maksymalna wielkość pamięci 16344 MB |  |
| 4 | Taktowanie - minimum 1600 MHz |  |
| 5 | Karta graficzna co najmniej o parametrach: model Intel HD Graphics 4600, typ karty graficznej - zintegrowana |  |
| 6 | Moc zasilacza - minimum 200 Wat |  |
| 7 | Wymagania: rodzaj pamięci przydzielona dynamicznie, multimedia; model karty dźwiękowej typu High Definition Audio, komunikacja karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps, napęd optyczny DVD±RW, porty wejścia/wyjścia, słuchawkowe, mikrofonowe, wejście zasilania (AC-in), USB minimum 8 sztuk (2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0), VGA, Display Port, mysz + klawiatura |  |
| 8 | Oprogramowanie: system operacyjny Windows 7 Professional (64bit) + Windows 8.1 Professional (64bit) |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja stacji roboczej przenośnej – 6 szt. |
| 1 | Przekątna ekranu LCD - minimum 15 cali |  |
| 2 | Nominalna rozdzielczość LCD – minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
| 3 | Powłoka ekranu - matowa (non-glare) |  |
| 4 | Procesor co najmniej o parametrach: typu Intel® Core™ i5, model i5-3210M (2.5 GHz, 3.1 GHz Turbo, 3 MB Cache) |  |
| 5 | Ilość rdzeni - minimum 2 szt. |  |
| 6 | Pamięć RAM: wielkość minimum 4 GB, możliwość rozszerzalności do 8 GB |  |
| 7 | Dysk twardy: rodzaj dysku - magnetyczny (tradycyjny), pojemność minimum 500 GB |  |
| 8 | Napęd - optyczny DVD+/-RW DL |  |
| 9 | Karta graficzna - typu AMD Radeon HD 7670M |  |
| 10 | Wyjścia - wyjścia karty graficznej minimum 1 x wyjście D-Sub minimum 1 x wyjście HDMI |  |
| 11 | Wymagania: typ akumulatora litowo-jonowy 6-komorowy, karta dźwiękowa stereo, komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n LAN 1 Gbps, Bluetooth, interfejsy ExpressCard, minimum 4 x USB 3.0, wbudowany mikrofon, kamera minimum 0.3 Mpix, waga maksymalnie 3,00 kg |  |
| 12 | Akcesoria – zasilacz, bateria |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja czytnika paszportu – 8 szt. |
| 1 | Odczyt: standard odczytu OCR: OCR-B i E13B, odczyt minimum 2 linie po 44 znaków, możliwość maszynowego odczytywania wiz (MRV) minimum 2 linie po 44 znaków, 2 linie z 36, możliwość odczytu dokumentów podróży minimum 2 linie z 36 znaków, minimum 3 linie po 30 znaków, odczyt danych z biletów zgodnie z IATA, standard 1720a, w tym typu ATB-1 407-E, 1403M, OCR-B, OCRA i IATA, odczyt danych z kodów kreskowych |  |
| 2 | Interfejs: OCR 320/321 dwukierunkowy, RS232, OCR 322/323:USB 1.1 |  |
| 3 | Zasilanie: + 5 VDC |  |
| 4 | Pobór prądu - < 250 mA |  |
| 5 | Temperatura pracy - co najmniej w zakresie od 0°C do 50°C |  |
| 6 | Temperatura przechowywania - co najmniej w zakresie od -20°C do 50°C |  |
| 7 | Normy - UL 1950 / IEC950; RF / EMI: EN 55022 Klasa B, Klasa A, BSMI EMC, Klasa B |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja czytnika kart zbliżeniowych z interfejsem USB kompatybilnym z systemem SOC-T – 7 szt. |
| 1 | Wymagania: zasięg odczytu do 10 cm, formaty wyjściowe Wiegand 37bit, RS232, ABA Track II, modulacja PSK, odporność na czynniki atmosferyczne, podwójna technika odczytu: aktywna i pasywna, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania, kompatybilny z systemem SOC-T oraz SOC-O, odczyt kart zbliżeniowych systemu kontroli dostępu funkcjonujących na DPG Gołdap |  |
| 2 | Warunki pracy - co najmniej w zakresie od -300C do 600C |  |
| 3 | Napięcie i prąd zasilania - poprzez złącze USB |  |
| 4 | Czas odczytu - minimum 30 ms |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Oprogramowanie bazodanowe – dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania w ramach systemu SOC-T – 1 szt. Licencja Sybase SQL Anywhere Standard 12 na 1 CH – Chip Licence – 1 szt. wraz z nośnikami instalacyjnymi. System SOC-O (System Odpraw Celnych – moduł odpraw Osobowych) został zaprojektowany do współpracy z tym właśnie systemem bazy danych. |
| Oprogramowanie oferowane: ______________________________________________________________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja stacji roboczej – 2 szt. |
| 1 | Procesor - osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 5000 pkt |  |
| 2 | Obudowa – zintegrowana z monitorem (AIO). Wbudowane głośniki |  |
| 3 | Wyświetlacz – wielkość minimum 21 cali, antyodblaskowy |  |
| 4 | Rozdzielczość – minimum 1920 x 1080 |  |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 8 GB |  |
| 6 | Dysk twardy – minimum 500 GB |  |
| 7 | Karta graficzna – zintegrowana z płytą główną |  |
| 8 | Karta dźwiękowa - zintegrowana z płytą główną |  |
| 9 | Karta sieciowa – 10/100/1000 Ethernet RJ45 |  |
| 10 | Wbudowane porty: minimum 6 x USB na zewnątrz obudowy, minimum 2 x z boku obudowy, port sieciowy RJ45, wyjście mikrofonu, wyjście słuchawek |  |
| 11 | Napęd optyczny – nagrywarka DVD +/- z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania |  |
| 12 | System operacyjny – Windows 8 64-bit lub inny równoważny, tj. spełniający następujące wymagania: 64 bitowy system operacyjny umożliwiający integralną pracę i zarządzanie systemem w posiadanym przez zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu i systemu aktualizacji. Nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu, umożliwiający pracę z systemami SG opartymi o NET FRAMEWORK 4.5 |  |
| 13 | Funkcje bezpieczeństwa – komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module |  |
| 14 | Atesty i certyfikaty – komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 lub nowszej oraz posiadać deklaracje zgodności CE |  |
| 15 | BIOS – możliwość odczytania z BIOS: modelu komputera (bez możliwości zmiany), numeru seryjnego (bez możliwości zmiany), daty wydania lub wersji BIOS, możliwość blokowania portów USB |  |
| 16 | Wyposażenie: klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz optyczna USB z rolką do przewijania |  |
| 17 | Wyposażenie dodatkowe: wbudowany lub podłączany przez port USB czytnik kart mikroprocesorowych. Czytnik musi współpracować z kartami mikroprocesorowymi systemu PKI eksploatowanymi przez zamawiającego, spełniającymi poniższe wymagania: realizacja uwierzytelnienia względem serwera zgodnie z FIPS196 (ISO/IEC 9798-3) Entity Authentication Using Public Key Cryptography, zgodność z czytnikami PS/SC, zgodność ze standardami ISO 7816-3, 7816-4, 7816-5, 7816-6, 7816-8, obsługiwane standardy – Open Card Framework (OCF) oraz Microsoft CSP, realizacja DES, 3DES, realizacja podpisu elektronicznego zgodnego ze standardem X.509, możliwość wykonywania operacji na kluczach asymetrycznych RSA o długości co najmniej 1024 bity, możliwość aktualizacji i pobierania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera |  |
| 18 | Oprogramowanie – pakiet biurowy zawierający arkusz kalkulacyjny, aplikację do tworzenia i przeglądania prezentacji realizującą pliki: doc, docx, xls, xlix, ppt, pptx |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

# Footnotes

ze względu na wymogi techniczne systemu SOC-O konieczna jest dostawa sprzętu ze ściśle określonym systemem operacyjnym – wskazanym w dokumentacji technicznej systemu.