.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Nazwa i adres wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

Dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych

wraz z oprogramowaniem bazodanowym – dostawa ogólna

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Serwer typ I – 2 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 8210 |  |
| 2 | Płyta główna: zgodność sprzętowa z procesorem o parametrach określonych w punkcie 1, ilość gniazd pamięci – min. 4 szt., złącza Serial ATA/600 – min. 6 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 16x – 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 4x – 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – 1 szt., gniazdo PCI – min. 1 szt., standard płyty ATX, gniazda USB 2.0 typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – minimum 7 szt., gniazda USB 3.0 typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – minimum 2 szt., porty USB 2 .0 na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – minimum 6 szt., porty USB 3 .0 na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – minimum 2 szt., zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, brak zintegrowanej karty graficznej. |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 16 GB, rodzaj pamięci DDR III DIMM, standard - DDR3-1866 (PC3-15000), opóźnienie CAS 11. |  |
| 4 | Karta grafiki – rodzaje wyjść: wyjście DVI, wyjście D-Sub. |  |
| 5 | Dysk twardy – pojemność minimum 450 GB, interfejs Serial ATA 600, 6 sztuk, producent przewiduje pracę w systemie ciągłym (serwer). |  |
| 6 | Obudowa: 6 zatok umożliwiających montaż urządzeń (napędów optycznych, dysków twardych) zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w rozmiarach 5,25” oraz 3,5” – odpowiednie adaptery załączone do zestawu w liczbie potrzebnej do montażu urządzeń 3,5” w zatokach 5,25”, panele maskujące zatok umożliwiające swobodną wentylację wnętrza, minimum 2 wentylatory 120x120 mm w zestawie, minimum 2 gniazda USB 2.0 typu A z przodu obudowy – niedopuszczalne jest wyprowadzenie kabli przyłączeniowych gniazd na zewnątrz obudowy komputera. |  |
| 7 | Zasilacz: standard ATX 2.3, moc minimum 700W, złącze ATX 20+4 pin, +12V 4+4-pin (EPS12V), tryb pfc aktywny, zabezpieczenia: UVP, OVP, SCP, OPP, OCP, OTP wydajność: przynajmniej 80%. |  |
| 8 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Przełącznik sieciowy sieci ethernet, zarządzalny, warstwa II – 3 szt. |
| 1 | minimum 42 porty typu 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X z pełną automatyczną detekcją wszystkich tych wymienionych parametrów łącza (system zarządzania musi zapewniać możliwość ich manualnego ustawienia i/lub wymuszenia), minimum 4 1000Base-SX porty SFP pod moduły MINI GBIC (konwersja na światłowodowe medium transmisji – przewód wielomodowy, transmisja w standardzie SX – długość fali 850 nm) IEEE 802.3z 1000SX, kompatybilne z modułami dowolnego producenta (standard), również w zakresie możliwości ich wymiany – bez konieczności wyłączania urządzenia, 2 moduły 1000Base-SX SFP MINI GBIC, wymienione porty SFP mogą być współdzielone z odpowiednią liczbą portów w standardzie RJ-45, porty rozszerzeń SFP muszą umożliwiać zastosowanie modułów z typem przyłącza LC, architektura przełącznika – Store-and-Forward, wewnętrzna wydajność przełączania na poziomie minimum 100 Gb/s, wymagana jest możliwość łączenia w stosy (stack'owania) w topologii pierścienia (ring) i łańcucha (chain), minimum 4 urządzenia w stosie (niezbędne okablowanie dołączone), zarządzanie w warstwie drugiej poprzez konsolę, Telnet, SSH, SNMPv1 (nie wymagane v2c i v3), tablica MAC na minimum 7000 pozycji, możliwość wydzielenia vlan'u zarządczego od vlan'ów o charakterze roboczym, pożądana możliwość wyłączenia zarządzania za pośrednictwem przeglądarki www, możliwość zdefiniowania minimum 255 grup VLAN w standardzie 802.1q przy zachowaniu tagowania z zakresu do 4094, możliwość zamontowania w szafie typu rack, rozmiar 1U, obsługa agregacji linków w standardzie 802.3ad – definicja minimum 8 grup portów (po minimum 6 portów w każdej) z użyciem protokołu LACP lub statycznych, obsługa kontroli dostępu do sieci z użyciem standardu IEEE 802.1x, obsługa technologii: Private VLAN Edge (PVE), Spanning tree protocol w zakresie określonym w standartach IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s., 2 szt. – patchcord wielomodowy 1000BASE-SX, 5 m, LC- ST (końcówki duplex). |  |
| 2 | Gwarancja na przełącznik – Limited Lifetime (gwarancja wygasa nie wcześniej niż 5 lat po zakończeniu sprzedaży produktu w Europie). |  |
| 3 | Gwarancja na moduły – minimum 24 miesiące. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Skaner – 2 szt. |
| 1 | Typ skanera – ADF + Flatbed (skaner płaski) |  |
| 2 | Tryby skanowania – simplex, duplex, kolor, skala szarości, monochromatyczny. |  |
| 3 | Typ czujnika obrazu – Color CCD x3. |  |
| 4 | Źródło światła - zimna katoda. |  |
| 5 | Czujnik rozmiaru papieru |  |
| 6 | Rozmiar obsługiwanych dokumentów – A8 – A4, Legal, obsługa długiego papieru. |  |
| 7 | Prędkość skanowania: ADF: Simplex 60 ppm, 120 imp (200 dpi), Simplex 40 ppm, 80 imp (300 dpi), Flatbed: 1,7sek (200 dpi / 300 dpi) |  |
| 8 | Pojemność podajnika ADF – minimum 50 arkuszy. |  |
| 9 | Obciążenie dzienne – minimum 6000 kartek / dzień. |  |
| 10 | Rozdzielczość – 600 dpi |  |
| 11 | Format wyjściowy: kolor 4bit, 8bit, 24bit, skala szarości 4bit, 8bit, monochromatyczny 1bit. |  |
| 12 | Interfejs – USB 2.0 |  |
| 13 | Funkcje przetwarzania obrazu – automatyczne wykrywanie rozmiaru dokumentu, usuwanie efektu mory (moire). |  |
| 14 | Oprogramowanie – sterowniki do obsługi urządzenia dla systemu Windows 7. |  |
| 15 | Urządzenie musi znajdować się na liście referencyjnej oprogramowania Kofax Express 2.5 dostępnej na stronie producenta oprogramowania |  |
| 16 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

Oprogramowanie bazodanowe – 1 szt. Microsoft SQL Server2008R2Std MVL Ze względu na wdrożony przez zamawiającego system EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) konieczny jest zakup konkretnego rodzaju systemu bazy danych, tj. Microsoft SQL Server2008R2Std MVL. Ten rodzaj oprogramowania został wskazany jako wymagany w dokumentacji do eksploatowanego systemu.

Oprogramowanie oferowane: ______________________________________________________________________________

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM BAZODANOWYM

W RAMACH CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer typ I | 2 szt. |  |  |
| 2 | Przełącznik sieciowy sieci ethernet, zarządzalny, warstwa II | 3 szt. |  |  |
| 3 | Skaner | 2 szt. |  |  |
| 4 | Oprogramowanie bazodanowe | 1 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy