OPIS TECHNICZNY

- WYMIANA POSADZKI I BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ Z LASTRYKOWEJ NA POSADZKĘ Z PŁYTEK.

[rysunek nr 2.pdf]

Wymiana posadzki i balustrady dotyczy klatki schodowej w segmencie „A” od poziomu parteru do ostatniej kondygnacji i „C” od poziomu piwnic do ostatniej kondygnacji.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- zabezpieczenie ścian, niszy klatki schodowej, fragmentów posadzek kondygnacji stykających się z remontowanym obszarem.

- oddzielenie i zamknięcie remontowanych fragmentów klatki schodowej od pozostałej części korytarza i holu.

2. Prace budowlane:

- skucie istniejących okładzin lastrykowych wraz z cokołami,

- demontaż istniejących balustrad i pochwytów,

- wywóz i utylizacja gruzu,

- wyrównanie poziomów i krzywizn stopni i spoczników klatki schodowej,

- wyrównanie powierzchni posadzek klatki stopni i spoczników,

- ułożenie płytek Artach  Grigio w I gatunku identycznych jak w korytarzu parteru budynku urzędu,

- wykonanie cokołów wzdłuż całej klatki schodowej, wysokość cokołu 10 cm,

- wykonanie prostokątnego pasa płyt wraz z cokołem między biegami schodów

( wzdłuż korytarzy) na każdym piętrze,

- fugowanie powierzchni w kolorze identycznym jak kolor płytek,

- montaż na każdym stopniu listwy antypoślizgowej,

- malowanie w kolorze szarym boków biegów schodowych,

- montaż balustrady schodowej identycznej w wymiarach, kolorystyce i formie jak balustrada w głównej klatce schodowej w budynku urzędu, zgodnie z załączonymi fotografiami,

- pochwyt balustrady drewniany, materiał: dąb,

- czyszczenie posadzki, balustrad i uporządkowanie terenu remontowanego obszaru.

3. Uwagi:

- przed montażem każdego rodzaju materiału lub elementu Wykonawca ustali jego wygląd z Zamawiającym i użyje go po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

- prace należy wykonywać po godzinie 1530 lub w dni wolne od pracy,

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.

II. REMONT DWÓCH POMIESZCZEŃ TOALET.

[rysunek nr 1.pdf]

Remont dotyczy dwóch pomieszczeń toalet zlokalizowanych na trzecim piętrze budynku  w segmencie „A”.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- demontaż podajników na mydło, papier, ręczniki, suszarek do rąk 
i przekazanie ich Zamawiającemu,

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- demontaż misek ustępowych,  dolnopłuków, pisuarów i ich wywóz,

- demontaż 3-ch zlewozmywaków wraz z bateriami i przekazanie ich Zamawiającemu,

- demontaż sufitu podwieszanego,

- zabezpieczenie  okien i posadzki na korytarzu w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych toalet.

2. Prace budowlane obejmują:

- skucie i wywóz całości glazury i terakoty,

- rozebranie ścianek działowych,

- ustawienie nowych ścianek gipsowo –kartonowych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu, montaż czujek ruchu przy oświetleniu,

- montaż nowych opraw oświetleniowych: 15 szt., w tym 13 szt. oprawa SHIRO DLL-sc Kanlux oraz 2 szt. oprawa Sonda EL-2J,

- wyrównanie posadzki,

- pokrycie ścian płytkami ceramicznymi Sensitive Stone 2 i 1 Tubądzin o wymiarach:

448x223 mm, listwą ścienną Steel 3 o wymiarach: 448x23 mm,

- pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi Sensitive Stone 1 Tubądzin o wymiarach:

333x333 mm,

- fugowanie płytek, kolor fugi zbliżony do koloru płytek,

- szpachlowanie i malowanie fragmentów ścian, kolor biały,

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu, kolor biały,

- montaż ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami – 8 kompletów, skrzydło polskone kolor buk z podcięciem dolnym, skrzydło pełne, wypełnienie plaster miodu, szyld 
z  klamką i zamkiem łazienkowym w kolorze srebrny mat,

- montaż 2-ch kompletów drzwiowych zewnętrznych – drzwi powierzone od Zamawiającego,

- wymiana instalacji kanalizacyjnej do misek ustępowych podwieszanych, umywalek,

- montaż nowych umywalek wiszących w kabinach dla osób niepełnosprawnych, typ: KOŁO NOVA TOP wraz z położeniem nowej instalacji- 2 szt.,

- montaż misek ustępowych na stelażach w zabudowie – 7 szt., ( w tym dwie dla osób niepełnosprawnych), typ: KOŁO NOVA TOP – 5 szt., NOVA TOP dla osób niepełnosprawnych – 2 szt., przyciski w kolorze srebrny mat,

- montaż pisuaru, typ: KOŁO NOVA TOP – 1 szt.,

- montaż umywalek wpuszczanych w blat – 3 szt., typ: KOŁO NOVA TOP 56,

- montaż zlewozmywaka wpuszczanego w blat, okrągłego metalowego satynowanego- 1 szt., przystosowanego do montażu baterii zlewozmywakowej,

- montaż nowych baterii do umywalek ( w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych) i do zlewozmywaka ( stojąca montowana w zlewozmywaku),

- montaż kratki rewizyjnej,

- montaż zaworu czerpalnego,

- montaż wyposażenia, w tym:

- pojemnik na ręczniki pojedyncze typu MERIDA STELLA MAXI – 2 szt.,

- pojemnik na ręczniki pojedyncze MERIDA STELLA MINI – 2 szt.,

- pojemnik na duże role papieru toaletowego MERIDA STELLA MINI – 7 szt.,

- dozownik mydła w płynie MERIDA STELLA MINI – 6 szt.,

- pojemnik na torebki higieniczne MERIDA STELLA – 1 szt.,

- kosz duży podwieszany na odpady otwarty MERIDA STELLA – 2 szt.,

- kosz podwieszany na odpady do damskich toalet MERIDA STELLA – 4 szt.,

- wieszak pojedynczy nosorożec – 7 szt.,

- szczotka do wc podwieszana z uchwytem – 7 szt.,

- elektryczna suszarka do rąk OPTIMA – 2 szt.,

- pochwyty wc dla osób niepełnosprawnych montowane do ściany, ( w tym jeden uchylny) – 2 komplety – za komplet uznaje się 2 sztuki uchwytów,

- pochwyty umywalkowej dla osób niepełnosprawnych montowane do ściany, ( w tym jeden uchylny) – 2 komplety – za komplet uznaje się 2 sztuki uchwytów,

- wymiana grzejników wraz z zaworami na stalowe płytowe – 2 kpl.,

- montaż kratki instalacji wentylacji mechanicznej – 2 kpl,

- montaż blatów umywalkowych zabudowanych przegrodą przednią w wysokości  20 cm – 2 szt., wykonane z płyty blatowej, kolor szary ( szczegóły do ustalenia 
z Zamawiającym),

- montaż luster bezramowych – 2 szt.,

- wywóz zdemontowanych elementów i sprzątanie pomieszczeń.

3. Uwagi:

- przed montażem każdego rodzaju materiału lub elementu Wykonawca ustali jego wygląd z Zamawiającym i użyje go po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

- prace należy wykonać etapami, tj.: jednorazowo odbywać się może remont jednej łazienki,

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.

III. WYMIANA FRAGMENTU POZIOMEGO ODCINKA INSTALACJI WODNEJ.

[rysunek nr 3.pdf]

Wymiana dotyczy fragmentu poziomego odcinka instalacji  wodnej w poziomie piwnic budynku urzędu.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- zabezpieczenie pomieszczeń, w których ułożona jest wymieniana instalacja,

- opróżnienie instalacji .

2. Prace budowlane obejmują:

- wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych,

- wstawienie zaworów przelotowych,

- wymiana trójników,

- wymiana zaworów przelotowych i zwrotnych,

- sprawdzenie prawidłowości działania instalacji.

3. Uwagi:

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.