.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS REGAŁÓW PRZESUWNYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość regałów – 2770 mm (± 5 mm), 2030 mm w miejscu obniżenia |  |
| 2 | Głębokość półek – 300 mm (± 5 mm) |  |
| 3 | Ilość poziomów użytkowych – 7+1, 5+1 w miejscu obniżenia |  |
| 4 | Prześwit między półkami – 340 mm (± 5 mm) |  |
| 5 | Dopuszczalna nośność półek – min. 65 kg |  |
| 6 | Mechanizm przesuwny – korbowy |  |
| 7 | Usztywnienie konstrukcji regałów – stężenia krzyżowe |  |
| 8 | Kolorystyka regałów – RAL 7035 |  |
| 9 | Sposób oznakowania regałów – tabliczki opisowe |  |
| 10 | Regały wykonane są z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją w kąpieli fosforanującej. Następnie są malowane proszkowo farbą strukturalną tworząca na powierzchni półek i innych elementów strukturę odporną na ścieranie i nieszkodliwą dla zdrowia |  |
| 11 | Instalacja szyn – nawierzchniowo z najazdami |  |
| 12 | Szyny wykonane ze stali walcowanej (ceownik o wymiarach zewnętrznych 76 x 20mm z blachy o grubości 2,5mm, do którego jest przyspawany stalowy płaskownik 16 x 16). Szyna posiada jedną krawędź zagiętą ku dołowi – o to zagięcie haczy w przypadku przechyłu regału antywyważnik zabezpieczający. Powierzchnia szyny jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez fosforanowanie oraz malowanie lub poprzez ocynkowanie |  |
| 13 | Szyny stalowe montowane są na posadzce nawierzchniowo z najazdami obustronnymi wykonanymi z blachy stalowej. Najazdy umożliwiają przejazd wózka ręcznego pomiędzy regałami. Przytwierdzenie szyn do posadzki odbywa się poprzez kołki rozporowe. Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia gwarantuje całkowite poziome ich położenie |  |
| 14 | Podstawę regałów jezdnych stanowi rama jezdna o sztywności odpowiedniej do obciążenia. W przypadku długich regałów rama składa się z kilku segmentów łączonych śrubami. Podstawa posiada koła jezdne z kołnierzami i bez kołnierzy o szerokości ok. 30mm i o średnicy tocznej nie mniejszej niż 105 mm w celu zmniejszenia oporów tocznych. Koła prowadzące posiadają obustronne kołnierze obejmujące płaskownik szyny w celu zapewnienia równego przesuwania regałów oraz w celu zabezpieczenia kół przed spadnięciem z szyn. Wszystkie koła posiadają z osobna po dwa łożyska toczne kulkowe z obustronnym uszczelnieniem. Podstawa posiada zabezpieczenie przed przechyłem regału tzw. antywyważniki - w postaci haka przesuwającego się w szynie oraz posiadają amortyzujące i zabezpieczające odboje gumowe |  |
| 15 | Koła jezdne napędzane są za pomocą ergonomicznego trójramiennego pokrętła z dwustopniową przekładnią łańcuchową, która przekazuje napęd na oś stalową biegnącą od pierwszego koła do ostatniego koła wzdłuż jednego boku podstawy jezdnej. Wszystkie elementy ruchome układu napędowo-jezdnego są wykonane ze stali oraz osadzone są na uszczelnionych łożyskach tocznych. Trójramienne pokrętło posiada obrotowe uchwyty oraz blokadę – przycisk unieruchamiający regał |  |
| 16 | Wszystkie ściany nośne regałów wykonane są z blachy stalowej pełnej o grubości 0,8 mm. Ściany posiadają perforację – otwory na haki (zawieszki) służące do zawieszenia półek na wybranej wysokości z regulacją zawieszenia co 15-25 mm. Ściany są usztywnione stężeniami krzyżowymi montowanymi w regałach dwustronnych po środku - pomiędzy rzędami półek a w regałach jednostronnych z tyłu półek. Opcjonalnie stężenia mogą być zastąpione blachami pełnymi. Ozdobny panel przedni osłaniający mechanizm napędowy wykonany jest z pełnej blachy i posiada metalową kieszeń na kartonik z opisem oraz posiada na bocznej krawędzi gumową uszczelkę |  |
| 17 | Półki wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,8mm. Odpowiednią sztywność półek zapewnia dwukrotne gięcie dłużej krawędzi na wysokość 30mm. Półki zawieszane są na czterech hakach-zawieszkach (wykonanych z wytrzymałego stopu aluminium) łatwych do zamontowania i zdemontowania bez użycia narzędzi |  |
| 18 | W celu łatwego ustalenia odpowiedniego odstępu między półkami wykonane jest oznaczenie w postaci otworu - znacznika, na wszystkich ścianach podtrzymujących półki. Nośność półki wynosi od 60 kg/mb do 100 kg/mb. Głębokości półki: od 200 mm do 600mm. Długości półek: od 600 do 1250 mm |  |
| 19 | Elementy zabezpieczające osoby obsługujące oraz konstrukcję regałów: - gumowe odboje na ramie jezdnej, - blokada napędu w korbie napędowej, - antywyważnik haczący o krawędź szyny, - uszczelka gumowa na panelu przednim, - zabezpieczenie półek przed wysunięciem do przodu (poprzez zastosowanie obrzeży ścian o odpowiedniej szerokości), - zabezpieczenie przed zsunięciem się kółek z szyn poprzez obustronne obrzeże kół, - najazdy obustronne na szynach |  |
| 20 | Dokumentacja, którą posiadają regały: - instrukcja użytkowania, - świadectwo higieniczności PZH, - deklaracja wykonana zgodnie z polskimi normami, - klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, - atest–sprawozdanie z badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania |  |