.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS SAMOCHODU

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry samochodu oferowanego przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: 2019 |  |
| 2 | Nadwozie: pickup z podwójną kabiną i dwoma parami drzwi |  |
| 3 | Homologacja: wymagana |  |
| 4 | Przewóz osób: samochód przystosowany do przewozu pięciu osób wraz z kierowcą |  |
| 5 | Rodzaj silnika: wysokoprężny (diesel) |  |
| 6 | Pojemność silnika: minimalna 2200 cm3, maksymalna 3000 cm3 |  |
| 7 | Moc silnika: minimum 140 KM |  |
| 8 | Moment obrotowy silnika: minimum 400 Nm |  |
| 9 | Silnik: spełniający wymagania normy EURO 6 |  |
| 10 | Pojemność zbiornika: minimum 70 l |  |
| 11 | Skrzynia biegów: automatyczna |  |
| 12 | Rozstaw osi: minimum 3000 mm |  |
| 13 | Prześwit: minimum 220 mm |  |
| 14 | Głębokość brodzenia: minimum 500 mm |  |
| 15 | Kąt natarcia: minimum 25o |  |
| 16 | Kąt zejścia: minimum 20o |  |
| 17 | Napęd na obie osie: 4 x 4 |  |
| 18 | Długość samochodu: maksymalnie 5500 mm |  |
| 19 | Dopuszczalna masa: maksymalnie 3500 kg |  |
| 20 | Przedział bagażowy: długość nie mniejsza niż 1400 mm szerokość nie mniejsza niż 1400 mm wysokość nie mniejsza niż 400 mm |  |
| 21 | Zawieszenie tylne: resory piórowe |  |
| 22 | Wykończenie przestrzeni ładunkowej: blacha ryflowana |  |
| 23 | Orurowanie tylnej przestrzeni ładunkowej: chromowana stal nierdzewna |  |
| 24 | Osłona silnika i skrzyni biegów: stalowa |  |
| 25 | Orurowanie przednie z grillem: chromowana stal nierdzewna |  |
| 26 | Obustronne stopnie boczne z wyżłobieniami: chromowana stal nierdzewna, maksymalnie ø 80 |  |
| 27 | Typ opon: opony terenowe AT, jednakowe na wszystkich osiach, 265/60 R18, felgi aluminiowe |  |
| 28 | Dojazdowe koło zapasowe: aluminiowe |  |
| 29 | Fartuchy przeciwbłotne: z przodu i z tyłu |  |
| 30 | Światła przeciwmgielne: przednie |  |
| 31 | Klimatyzacja: automatyczna |  |
| 32 | Szyby: przyciemniane boczne i tylna |  |
| 33 | Lakier: metaliczny w odcieniach czerwonym, czarnym, szarym, srebrnym lub niebieskim |  |
| 34 | Wyposażenie samochodu: wyciągarka wyposażona w linę syntetyczną zaczep kulowy (hak) do przyczepy o udźwigu min. 2 ton system zapobiegania blokowania się kół podczas hamowania system wspomagający ruszenie na wzniesieniu lewarek odpowiedni do ciężaru pojazdu radio wraz z instalacją (głośniki, antena) CB radio gaśnica apteczka immobiliser centralny zamek na wszystkie drzwi pojazdu sterowany z kluczyka lub pilota wspomaganie układu kierowniczego alarm |  |
| 35 | Wymagana gwarancja: minimum 3 lata na części mechaniczne lub minimum 100 tys. kilometrów, w zależności co pierwsze wystąpi minimum 5 lat na perforację blach minimum 3 lata na lakier |  |
| 36 | Dokumentacja samochodu: karta pojazdu świadectwo homologacji na samochód terenowy do 3.5 ton dokumentacja rejestracyjna (badanie ze stacji kontroli pojazdów stwierdzające typ pojazdu) instrukcja obsługi w języku polskim |  |

| 37 | Wymagania dodatkowe: montaż dostarczonego przez zamawiającego radiotelefonu wraz z instalacją antenową i zasilaniem z akumulatora samochodu (niezależnie od podstawowej sieci elektrycznej pojazdu). |  |
| --- | --- | --- |
| 38 | Blokada tylnego mechanizmu różnicowego Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 39 | System stabilizacji tor jazdy przyczepy Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 40 | Światła do jazdy dziennej i światła główne typu LED Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 41 | Gniazdo 220 V Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 42 | Dwa gniazda 12 V Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 43 | Fabryczna kamera cofania Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| 44 | Czujniki parkowania przód i tył Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania samochodu z tym parametrem wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Funkcjonalność. |  |
| Oferowany model samochodu: Nazwa producenta _________________________________ Typ/model ______________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy