SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny z monitorem – jednostka centralna typ I – 60 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 4050 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci – min. 4 szt., Serial ATA/600 – min. 2 szt., gniazdo PCI-Express 3.0 16x – min. 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – min. 1 szt., gniazdo PCI – min. 1 szt., standard płyty: mATX lub ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 8GB (praca w triple lub dual channel), standard – minimum DDR3-1600 (PC3-12800), radiator |
| 4 | Karta grafiki: rodzaje wyjść: wyjście D-Sub, wyjście DVI, wyjście HDMI, dopuszcza się karty grafiki zintegrowane jak i podłączane jako karta rozszerzeń |
| 5 | Dysk SSD: pojemność minimum 120 GB, dysk twardy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks >= 2900 według danych na dzień składania oferty, wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 7 | Obudowa: minimalne wymiary: 40x40x17(cm), orientacja pionowa front obudowy: min. 2 gniazda USB typu A (w tym min. 1 x USB 3.0), audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon - dopuszcza się złącze typu „combo”, gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w środkowej lub górnej części przedniego panelu obudowy |
| 8 | Zasilacz: moc min. 400 W, tryb pfc aktywny, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP |
| 9 | Klawiatura: układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe, przewód min. 1,7 m (nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów ), regulacja nachylenia (składane nóżki) |
| 10 | Mysz: laserowa lub optyczna, rozdzielczość min 800 dpi, liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku), komunikacja z komputerem przewodowa (przewód min. 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów) |
| 11 | Oprogramowanie – system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory |
| 12 | Wymagania dodatkowe – zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie |
| 13 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły) |

| Monitor do komputera – jednostka centralna typ I – 60 szt. |
| --- |
| 1 | Przekątna ekranu – min 21,5 cala |
| 2 | Technologia podświetlenia – LED |
| 3 | Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli |
| 4 | Kontrast – min 1000:1 |
| 5 | Jasność – minimum 250 cd/m² |
| 6 | Kąt widzenia, pion – minimum 160° |
| 7 | Kąt widzenia, poziom – minimum 160° |
| 8 | Złącza – D-SUB, DVI |
| 9 | Podstawa – regulacja pochylenia |
| 10 | Zasilacz – wbudowany |
| 11 | Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć następujące akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI |
| 12 | Certyfikaty i standardy – TCO, deklaracja CE |
| 13 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer typu „All-In-One” – 2 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 3750 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Przekątna ekranu – minimum 21,5'' |
| 3 | Cechy ekranu: możliwość regulacji nachylenia ekranu od 90 stopni (tj. położenie pionowe – monitor) do 180 stopni (tj. położenie poziome, na płasko – monitora), ekran wielodotykowy |
| 4 | Rozdzielczość – minimum 1920 x 1080 pikseli |
| 5 | Zainstalowana pamięć operacyjna – minimum 8 GB |
| 6 | Dysk Twardy – minimum 128 GB |
| 7 | Komunikacja (zintegrowana): karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi 802.11, karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mb/s, bluetooth |
| 8 | Złącza Audio/Video: wyjście D-SUB - lub/i konwerter/adapter umożliwiający podłączenie komputera do rzutnika/projektora przy pomocy złącza D-SUB wykorzystując inne złącza komputera, wyjście HDMI, wejście HDMI, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe – dopuszcza się złącze typu „combo” |
| 9 | Porty USB – minimum 4 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0) |
| 10 | Głośniki – tak, wbudowane |
| 11 | Kamera – tak, wbudowana |
| 12 | Czytnik kart multimedialnych – tak, wbudowany |
| 13 | Akcesoria: mysz klawiatura – układ QWERTY |
| 14 | Oprogramowanie – system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 8 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA, Videotel, Trezor |
| 15 | Wymagania dodatkowe – wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera muszą być ze sobą kompatybilne i nie mogą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie |
| 16 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny z monitorem – jednostka centralna typ II – 3 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmarks >= 8700 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci RAM – min. 4 szt., złącza Serial ATA/600 – min. 8 szt gniazdo PCI-Express 16x – min. 4 szt., gniazdo PCI-Express 1x lub 4x – min. 1 szt., standard płyty: ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min 8 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 8 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 16 GB (praca w triple lub dual channel), standard – minimum DDR3-1600 (PC3-12800), radiator |
| 4 | Karta grafiki: rodzaje wyjść: wyjście D-Sub, wyjście 2 x DVI, wyjście HDMI, Pamięć: min. 2 GB, aktywne chłodzenie, karta grafiki podłączana jako karta rozszerzeń |
| 5 | Dysk SSD: pojemność minimum 500 GB, dysk twardy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks >= 3850 według danych na dzień składania oferty, wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 7 | Obudowa: orientacja pionowa, ilość zatok – 5,25 cala (zewnętrzne) min. 6 szt., front obudowy: min. 2 gniazda USB typu A , audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon – dopuszcza się złącze typu „combo”, gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w środkowej lub górnej części przedniego panelu obudowy, dodatkowe cechy – beznarzędziowy montaż urządzeń, zasilacz montowany na dole obudowy |
| 8 | Zasilacz: moc min. 650 W, modularne okablowanie, tryb pfc aktywny, złącza: ATX 20+4 pin, min. 2 x PCI-E (6+2), min. 2 x PCI-E, min. 6 x SATA, min. 2 x MOLEX, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, certyfikat: min. 80 PLUS Bronze |
| 9 | Klawiatura: układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe, przewód min. 1,7 m (nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów ), regulacja nachylenia (składane nóżki) |
| 10 | Mysz: laserowa lub optyczna, rozdzielczość min 800 dpi, liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku), komunikacja z komputerem przewodowa (przewód min. 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów) |
| 11 | Oprogramowanie – system operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, Kadry i Płace PUMA, Symfonia, TBD-MK, TBD-FK, BUZA, Videotel, Trezor |
| 12 | Wymagania dodatkowe – zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie |
| 13 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły) |

| Monitor do komputera – jednostka centralna typ II – 3 szt. |
| --- |
| 1 | Przekątna ekranu – min 24 cala |
| 2 | Technologia podświetlenia – LED |
| 3 | Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli |
| 4 | Kontrast – min 1000:1 |
| 5 | Jasność – minimum 250 cd/m² |
| 6 | Kąt widzenia, pion – minimum 160° |
| 7 | Kąt widzenia, poziom – minimum 170° |
| 8 | Złącza – D-SUB, DVI |
| 9 | Podstawa – regulacja pochylenia |
| 11 | Wymagania dodatkowe – kabel DVI |
| 12 | Certyfikaty i standardy – deklaracja CE, |
| 13 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |

Parametry wymagane

Oprogramowanie – pakiet biurowy do komputerów wymienionych w punktach 1-3 – 65 szt.

Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL z potwierdzeniem udzielenia licencji bezterminowej (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, Power Point) lub inne oprogramowanie równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA, dokument utworzony w programie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie, a ich wynik musi być identyczny, jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu