OPIS TECHNICZNY

Remont 2-ch pomieszczeń toalet.

I. REMONT 2-ch POMIESZCZEŃ TOALET.

[ rysunek nr 1.pdf ]

Remont dotyczy dwóch pomieszczeń toalet zlokalizowanych na czwartym piętrze budynku  w segmencie „E” w sąsiedztwie sali nr 303.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- demontaż podajników na mydło, papier, ręczniki, suszarek do rąk 
i przekazanie ich Zamawiającemu,

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- demontaż misek ustępowych,  dolnopłuków, pisuarów i ich wywóz,

- demontaż 2-ch zlewozmywaków wraz z bateriami i przekazanie ich Zamawiającemu,

- demontaż sufitu podwieszanego,

- zabezpieczenie  okien i posadzki na korytarzu w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych toalet.

2. Prace budowlane obejmują:

- skucie i wywóz całości glazury i terakoty,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu,

- montaż nowych opraw oświetleniowych: 10 szt., w tym 8 szt. oprawa SHIRO DLL-sc Kanlux oraz 2 szt. oprawa Sonda EL-2J,

- wyrównanie posadzki,

- pokrycie ścian płytkami ceramicznymi Gris szary o wymiarach: 250x360 mm, listwą ścienną Steel flot  o wymiarach: 360x10 mm,

- pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi gris grafit o wymiarach: 333x333 mm,

- fugowanie płytek, kolor fugi zbliżony do koloru płytek,

- szpachlowanie i malowanie fragmentów ścian, kolor biały,

- odświeżenie sufitu podwieszanego z płyt wiórowych na stelażu, kolor biały,

- montaż ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami – 8 kompletów, skrzydło polskone kolor buk z podcięciem dolnym, skrzydło pełne, wypełnienie plaster miodu, szyld 
z  klamką i zamkiem łazienkowym w kolorze srebrny mat,

- wymiana instalacji kanalizacyjnej do misek ustępowych podwieszanych, umywalek,

- montaż misek ustępowych na stelażach w zabudowie – 4 szt., typ: KOŁO NOVA TOP – 4 szt., przyciski w kolorze srebrny mat,

- montaż pisuaru, typ: KOŁO NOVA TOP – 2 szt.,

- montaż umywalek wpuszczanych w blat – 2 szt., typ: KOŁO NOVA TOP 56,

- montaż nowych baterii do umywalek – 2 szt.

- montaż kratki rewizyjnej,

- montaż zaworu czerpalnego,

- wymiana grzejników wraz z zaworami na stalowe płytowe – 2 kpl.,

- montaż blatów umywalkowych zabudowanych przegrodą przednią w wysokości  20 cm – 2 szt., wykonane z płyty blatowej, kolor szary ( szczegóły do ustalenia 
z Zamawiającym),

- montaż luster bezramowych – 2 szt.,

- wywóz zdemontowanych elementów i sprzątanie pomieszczeń.

3. Uwagi:

- przed montażem każdego rodzaju materiału lub elementu Wykonawca ustali jego wygląd z Zamawiającym i użyje go po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

- prace głośne i uciążliwe należy wykonać poza godzinami pracy Urzędu, tj.: 15:30 – 7:00

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.