SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI

1.  MEBLE – typ 1

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie o strukturze perlistej. Powierzchnia blatów roboczych pracowników wykończona w strukturze perlistej antyrefleksyjnej – nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wszystkie uchwyty w jednakowej stylistyce, metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 120 mm.

1.1  Biurka – typ 1

Blaty wykonane z płyt meblowych zgodnie z opisem dla mebli typu 1 w dekorze dąb rozbielany o grubości 28-32mm z krawędzią wykończoną listwą z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm z dekorem dopasowanym do warstwy dekoracyjnej płyty. Podstawę blatów stanowi stelaż metalowy złożony z dwóch pionowych kolumn malowanych proszkowo na kolor aluminium wspartych na poziomych stopach oraz połączonych belką konstrukcyjną. Kolumny mocowane są do blatu na jego krótszych krawędziach za pomocą stabilnych łączników. Stopy poziome wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej lub aluminium polerowanego bez powłoki lakierniczej. Belka konstrukcyjna wykonana z metalu, mocowana do górnej części każdej z kolumn pionowych, stanowi element konstrukcyjny zapewniający sztywność stelaża bez użycia dodatkowych elementów oraz jednocześnie pełni funkcję szyny do poziomego prowadzenia okablowania. Kolumny stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości biurka od wysokości blatu 72cm w zakresie 10cm do góry oraz 10cm w dół. Kolumny posiadają wewnętrzny kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia pionowego okablowania, zamykany metalową pokrywą. Stopy podporowe zakończone krążkami regulacyjnymi umożliwiającymi poziomowanie  zakresie co najmniej 10 mm. Blaty wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80 mm.

1.2  Kontenery – typ 1

Wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu 1, blaty i fronty w dekorze dąb rozbielany, korpusy w kolorze aluminium. Blaty, fronty i korpus wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm. Szuflady z wkładami wykonanymi w całości z płyty grubości 10-12 mm, mocowane na prowadnicach rolkowych z wysuwem minimum 80% i nośnością co najmniej 25 kg. Szuflady zamykane na zamek centralny z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu, klucz wychylny z zabezpieczeniem przed wyłamaniem. Kontenery mobilne 3-szufladowe na 4 skrętnych kółkach plastikowych minimum fi 50 mm w tym 2 z blokadą. Kontenery stacjonarne 
4-szufladowe na 4 plastikowych nóżkach wysokości 50-70mm z możliwością poziomowania. Korpusy kontenerów w całości wykonane z płyty grubości minimum 
18 mm. Blaty w kontenerach mobilnych o całkowitej grubości minimum 18 mm, w kontenerach stacjonarnych o grubości równej grubości blatów w biurkach typu 1. Krawędzie oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego, grubości minimum 2 mm zgodnej z dekorem laminatu płyt.

1.3  Szafy, regały – typ 1

Meble wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu 1, wieńce i fronty w dekorze dąb rozbielany, korpusy w kolorze aluminium. Wieńce górne wykonane z płyty laminowanej grubości 28-32 mm, korpusy, fronty płytowe i półki wykonane z płyty laminowanej grubości minimum 18 mm, plecy szafy z płyty  grubości minimum 18 mm. Szuflady z wkładami wykonanymi z płyt laminowanych dwustronnie gr. 10-12 mm, mocowane na prowadnicach metalowych kulkowych. Wieńce, drzwiczki uchylne oraz przesuwne wykończone listwą ochronna z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm, pozostałe elementy wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 0.5 mm, listwy ochronne zgodne z dekorem laminatu płyty. Meble wyposażone w stopki wysokości 25-35 mm z możliwością poziomowania od wewnątrz mebla. Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągiem. W szafach dwudrzwiowych jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przymykową plastikową z gumową uszczelką, utrudniającą wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi przesuwne płytowe poruszające się po torowisku z tworzywa sztucznego, wyposażone w prowadniki umożliwiające poziomowanie. Drzwi żaluzjowe z żaluzją wykonaną z tworzywa sztucznego, poruszające się po torowisku z tworzywa sztucznego, zsuwane w bok. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych.  Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzanej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu.

1.4 Dostawki, przystawki – typ 1

Blaty dostawek wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu 1 w dekorze dąb rozbielany o grubości 28-32 mm  z krawędzią wykończoną listwą z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm z dekorem dopasowanym do warstwy dekoracyjnej płyty. Podstawę dostawek stanowi noga stalowa gięta malowana proszkowo w kolorze aluminium o średnicy 30-35 mm. Noga wyposażona w stopkę stożkową o średnicy 
70-90 mm mocowana przegubowo wykonaną ze stali nierdzewnej polerowanej lub aluminium polerowanego. Nogi umożliwiające regulację wysokości blatu od 70 – 75 cm w zakresie minimum 10 cm do góry oraz minimum 10 cm w dół. Blaty posiadają od spodu wklejone gniazda montażowe umożliwiające łączenie dostawek z blatem biurka.

2.  MEBLE – typ 2

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie o strukturze perlistej. Powierzchnia blatów roboczych pracowników wykończona w strukturze perlistej antyrefleksyjnej – nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wszystkie uchwyty w jednakowej stylistyce, metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 12 0mm.

2.1  Biurka – typ 2

Blaty wykonane z płyt meblowych zgodnych z opisem dla mebli typu 2 w dekorze dąb rozbielany. Blaty grubości 28-32 mm z krawędzią wykończoną listwą z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm z dekorem dopasowanym do warstwy dekoracyjnej płyty. Blat posiada pod spodem stelaż metalowy, mocowany z jednej strony do pionowej kolumny zakończonej stopą, a z drugiej do szafki typu cargo w biurkach w biurkach BK-4, a w biurkach BK-5 stelaż mocowany jest z dwóch stron do szafek typu cargo. Kolumna pionowa o przekroju kwadratowym o boku 60-80 mm, malowana proszkowo w kolorze aluminium. Stopa pozioma wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej lub aluminium polerowanego bez powłoki lakierniczej, wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie mebla. Każde biurko wyposażone w kanał kablowy  mocowany do stelaża pod blatem. Blat posiada funkcję umożliwiającą przesunięcie go na prowadnicach w stronę użytkownika w celu łatwego dostępu do okablowania. Ze względu na przesuw blatu, nie dopuszcza się kanałów montowanych bezpośrednio do blatu biurka. Szafki typu cargo wykonane z płyt meblowych zgodnych z opisem dla mebli typu 2 wieńce i fronty w dekorze dąb rozbielany, korpusy w kolorze aluminium. Wieńce górne grubości 28-32 mm z krawędzią wykończoną listwą z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm z dekorem dopasowanym do warstwy dekoracyjnej płyty. Korpusy, fronty płytowe i półki wykonane z płyty laminowanej grubości minimum 18 mm. Wkład szuflady z półkami i jedna szufladą w dolnej części, szuflada na prowadnicach kulkowych przystosowane do teczek zawieszkowych. Wkłady wysuwny na prowadnicach rolkowych z kółkiem podpierającym.

2.2  Panele tapicerowane – typ 2

Panele tapicerowane wolnostojące, grubość panela bez podstawy 35-45 mm, rama paneli wykonana z litego drewna wypełniona tworzywem pochłaniającym dźwięk. Panel pokryty pianką grubości min. 3 mm i tapicerowany tkaniną tapicerska o gramaturze nie mniej niż 300 g/m2. Panel posadowiony jest na dwóch stojakach wykonanych z prętów stalowych malowanych proszkowo na kolor aluminium, szerokość stojaków 42-47 cm.

3.  MEBLE – typ 3

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie o strukturze perlistej. Powierzchnia blatów roboczych pracowników wykończona w strukturze perlistej antyrefleksyjnej – nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wszystkie uchwyty w jednakowej stylistyce, metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni.

3.1  Biurka, dostawki, przystawki – typ 3

Blaty wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu 3 w dekorze kasztan ciemny. Blaty o całkowitej grubości 52-56 mm z wielowarstwową krawędzią o grubościach 12+12+(28-32) mm, oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm. Pas środkowy w kolorze antracyt tworzy zagłębienie głębokości 3-5 mm. Podstawę biurek i stołów stanowią stojaki wykonane z płyty melaminowanej dwustronnie w dekorze kasztan ciemny o łącznej grubości 52-56 mm, wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm. Stojaki biurek zlicowane z powierzchnią blatu, mocowane do jego krawędzi za pośrednictwem dystansów szerokości 18 mm w kolorze antracyt. Stojaki połączone ze sobą blendą grubości 18 mm o wysokości 330-350 mm w dekorze kasztan ciemny. Blaty łączone ze stojakami i łączynami za pomocą śrub mocowanych do wklejonych gniazd montażowych w celu zapewnienia możliwości wielokrotnego montażu i demontażu. Wyklucza się stosowanie wkrętów samo nawiercających, niszczących strukturę płyty.

3.2  Szafy – typ 3

Komody i szafy wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu 3, fronty w dekorze kasztan ciemny, korpus w dekorze kasztan ciemny oraz w kolorze antracyt. Korpusy dwuwarstwowe – wewnętrzne wykonane z płyt grubości 18 mm melaminowanych dwustronnie w kolorze antracyt, a zewnętrzne ozdobne wykonane z płyt melaminowanych dwustronnie w dekorze kasztan ciemny. Korpusy zewnętrzne boczne grubości 28 mm, a górne grubości 12 mm. Powierzchnia frontów drzwi zlicowana z krawędzią boczną korpusów. Plecy jednowarstwowe, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, wieńce, drzwiczki i korpusy wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej. Komody i szafy wyposażone w plastikowe stopki z możliwością regulacji wysokości. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 190 mm, mocowane poziomo. Drzwiczki mocowane na zawiasy puszkowe z samodociągiem oraz wyposażone w hamulce zapewniające ciche domykanie skrzydeł drzwiowych. Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część dekoracyjna – niklowana eliminuje stosowanie odbiegających od koloru płyty zaślepek maskujących. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzanej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie mebli.

3.3 Kontenery – typ 3

Wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu 3, blaty i fronty w dekorze kasztan ciemny, korpus w kolorze antracyt. Blaty, fronty i korpus wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm, szuflady z wkładami metalowymi mocowane na prowadnicach kulkowych z wysuwem minimum 80% i nośnością co najmniej 25 kg, szuflady zamykane na zamek centralny z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu, klucz wychylny z zabezpieczeniem przed wyłamaniem. Kontenery mobilne 4-szufladowe, w tym jedna szuflada piórnikowa, na 4 skrętnych kółkach plastikowych minimum fi 50 mm, w tym 2 z blokadą. Blokada wysuwu drugiej szuflady. Piórnik plastikowy w oddzielnej szufladzie. Uchwyty metalowe, rozstaw min.120 mm, wykończenie satyna. Korpusy kontenerów w całości wykonane z płyty grubości minimum 18 mm. Blaty w kontenerach mobilnych o całkowitej grubości minimum 18 mm. Krawędzie oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego, grubości minimum 2 mm, zgodnej z dekorem laminatu płyt.

4.  MEBLE – typ 4

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie o strukturze perlistej, a także pokrytych HPL z wykończeniem w połysku. Powierzchnia blatów roboczych pracowników wykończona w strukturze perlistej antyrefleksyjnej – nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt wykończone listwami z tworzywa sztucznego, przytwierdzane maszynowo z dopasowaniem szerokości listew do grubości płyty i polerowaniem krawędzi listew w sposób zapewniający brak jakichkolwiek nierówności lub ubytków warstwy dekoracyjnej płyty.

Lada w kształcie litery L o wymiarach ok 244x190x115 cm, wykonana z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu 4, w dekorze kasztan ciemny i kolorze antracyt. Blaty robocze z płyty w dekorze  kasztan ciemny umieszczone na wysokości 75 cm o całkowitej grubości 28-32 mm, oklejonej listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 2 mm zgodne z dekorem laminatu płyt. Blaty klienta głębokości 20 cm z płyty w dekorze kasztan ciemny umieszczone na wysokości 115 cm, wykonane z płyty laminowanej grubości 
28-32 mm. Ściany boczne wykonane z płyty grubości 28-32 mm w dekorze kasztan ciemny, oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego o grubości minimum 2 mm, zgodne z kolorem i dekorem laminatu płyt. Ściany wsparte na plastikowych stopkach wysokości 20-30 mm z możliwością regulacji wysokości. Ściana frontowa wykonana z płyty grubości 18 mm w dekorze kasztan ciemny. Cokół wykończony ozdobną listwą PCV w kolorze aluminium. Lada posiada jedną nadstawkę z blatem górnym grubości 28-32 mm ze szkłem LACOBEL w kolorze antracyt grubości 4-6 mm i frontem grubości 18 mm, wykonane z płyty laminowanej w całości pokrytej HPL w kolorze antracyt połysk. Nadstawka na stelażu stalowym malowanym proszkowo. Prostopadłościany narożne lady wykonane z płyty laminowanej pokrytej HPL w kolorze antracyt połysk. W miejscu łączenia się blatów noga podpierająca wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym. W blacie lady co najmniej 2 przeloty kablowe.

5.  FOTEL OBROTOWY – typ S1

Fotel obrotowy z zagłówkiem, posadowiony na pięcioramiennej podstawie, wykonanej z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o średnicy 680-720 mm z kółkami samohamownymi o średnicy min 65 mm. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną.  Oparcie wykonane w formie ramy poliuretanowej w kolorze czarnym posiadającej od tyłu ozdobne poziome żebrowanie umożliwiające przepływ powietrza, a od frontu wyłożone gąbką i tapicerowane tkaniną tapicerską. Fotel posiada tapicerowany dwustronnie zagłówek z możliwością regulacji wysokość i kąta odchylenia. Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym. Siedzisko pokryte gąbką, tapicerowane tkaniną tapicerską.  Tkanina tapicerska użyta do pokrycia elementów tapicerowanych musi zawierć co najmniej 25% wełny oraz gramaturę nie mniej niż 400 g/m2, a także odporność na ścieranie nie mniej niż 250 000 cykli Martindale i atest na trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2. Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 80 mm z poliuretanowymi nakładkami. Krzesło musi posiadać regulowaną wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, co pozwoli na dostosowanie wysokości krzesła do wzrostu użytkownika oraz mechanizm ruchowy umożliwiający synchroniczną regulację kąta pochylenia oparcia i siedziska w stosunku 2:1, przy zapewnieniu wychyłu oparcia na co najmniej 20 stopni oraz możliwości zablokowania oparcia w wybranym położeniu – min. 5 pozycji. Mechanizm ten musi posiadać regulację siły oporu oparcia, co sprawia, że swobodne wychylanie się na krześle jest możliwe przez osoby o różnej wadze. Mechanizm musi posiadać funkcję antywstrząsową, która chroni przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu. Krzesło musi posiadać funkcję umożliwiającą szybkie i wygodne dostosowanie wysokości oparcia do wzrostu użytkownika bez konieczności wstawania z krzesła – min. 5 pozycji. Wymagane wymiary i parametry regulacji krzesła (+/- 30 mm): szerokość oparcia w najszerszym miejscu 430 mm, wysokość od dolnej do górnej krawędzi oparcia 520 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 460 mm, wysokość siedziska od podłoża w najniższym położeniu 
450 mm z regulacją wysokości w  zakresie min. 130 mm, wysokość całkowita od podłoża mierzona przy najniższym położeniu siedziska, oparcia i zagłówka 1150 mm, wysokość całkowita od podłoża mierzona przy najwyższym położeniu siedziska, oparcia i zagłówka 1400 mm, wysokość podłokietników od poziomu siedziska od 200 mm do 280 mm.

6.  FOTEL OBROTOWY – typ S2

Fotel obrotowy posadowiony na pięcioramiennej podstawie z kółkami. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną. Wypełnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki wylewanej. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane od frontu tkaniną tapicerską. Tkanina tapicerska użyta do pokrycia elementów tapicerowanych musi zawierć co najmniej 25% wełny oraz gramaturę nie mniej niż 400 g/m2, a także odporność na ścieranie nie mniej niż 250 000 cykli Martindale oraz trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2. Osłona dolna siedziska i tylna oparcia oraz zagłówka wykonana z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS. Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS. Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie formatki sklejkowej. Podłokietniki z miękkimi nakładkami, ruchome w 3 kierunkach: góra-dół, przód-tył, obrót na boki. Podstawa pięcioramienna z aluminium polerowanego, kółka do powierzchni miękkich. Zagłówek tapicerowany od frontu, szerokości minimum 240 mm, przytwierdzony do oparcia łącznikiem z aluminium polerowanego – górna krawędź zagłówka co najmniej 200 mm powyżej krawędzi oparcia. Wymagane funkcje mechanizmów:

- mechanizm synchroniczny – synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie minimum: 10 stopni siedzisko, 20 stopni oparcie z regulacją siły odchylania siedziska, oparcie z regulacją odchylania z minimum 5-cioma pozycjami blokowania oraz zabezpieczeniem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady,

- mechanizm pochylania siedziska do przodu o co najmniej 5°,

- regulacja lędźwiowa, dwupłaszczyznowa - regulowana za pomocą dwóch niezależnych regulatorów.

Wymagane wymiary i parametry regulacji krzesła (+/- 30 mm): szerokość oparcia 
450 mm, szerokość siedziska w najszerszym miejscu 500 mm, głębokość siedziska 
450 mm, średnica podstawy 670 mm, regulacja wysokości siedziska od podłoża 430 mm do 570 mm, wysokość całkowita od podłoża od 1270 mm do 1400 mm, podłokietniki z regulacją kąta ustawienia nakładki min. ±25° oraz regulacją wysokości od 200 mm do  
280 mm liczona od poziomu siedziska.

7.  FOTEL OBROTOWY – typ S3

Fotel obrotowy posadowiony na pięcioramiennej podstawie z kółkami. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej. Siedzisko wykonane z pianki wylewanej, profilowane w części frontowej. W oparciu zamontowany system podparcia lędźwi w 2 płaszczyznach na zasadzie pompki pneumatycznej. Tył oparcia pokryty profilowaną naturalną okładziną drewnianą. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane od frontu tkaniną tapicerską. Tkanina tapicerska użyta do pokrycia elementów tapicerowanych musi zawierć co najmniej 25% wełny oraz gramaturę nie mniej niż 400 g/m2, a także odporność na ścieranie nie mniej niż 250 000 cykli Martindale oraz trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2. Podstawa pięcioramienna, wykonana z polerowanego aluminium, wykończona od spodu ozdobnymi elementami drewnianymi. Kolumna podnośnika metalowa, chromowana. Podłokietniki z miękkimi nakładkami ruchome w 
3 kierunkach: góra-dół, przód-tył, obrót na boki. Oparcie posiada wychył do minimum 20 stopni z synchronizacją wychyłu siedziska w stosunku 1:2 z możliwością zablokowania w 5 pozycjach położenia. Mechanizm posiada funkcję pochylania siedziska do przodu, niezależne od oparcia, a także zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Zagłówek tapicerowany, wykończony z tyłu profilowaną naturalną okładziną drewnianą, regulowany. Kółka fi 65 mm do twardych powierzchni.

Wymagane minimalne wymiary i parametry regulacji krzesła (+/- 30 mm): szerokość oparcia 450 mm, szerokość siedziska 500 mm, średnica podstawy Ø 690 mm, podłokietniki z regulacją kąta ustawienia nakładki min. ±25° oraz regulacją wysokości od 200 mm do 280 mm liczona od poziomu siedziska, regulacja wysokości siedziska od poziomu 420 mm do poziomu 560 mm, wysokość całkowita (liczona do krawędzi oparcia bez zagłówka) od 980 mm do 1120 mm, zagłówek wysokości 170 mm od  krawędzi oparcia, regulacja głębokości siedziska w zakresie 60 mm.

8.  KRZESŁO STACJONARNE – typ S4

Krzesło na ramie stalowej chromowanej z siedziskiem tapicerowanym od frontu oraz oparciem tapicerowanym dwustronnie. Podłokietniki drewniane, umieszczone równolegle do podłoża i mocowane na przedłużeniu przednich oraz tylnych nóg. Nogi tylne i przednie wykonane z profilu stalowego o średnicy 20-25 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej, tapicerowane gąbką grubości 35-40 mm oraz tkaniną tapicerską o składzie minimum 25% wełna i gramaturze nie mniej niż 400 g/m2, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 250 000 cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2. Możliwość sztaplowania w stos do co najmniej 4 szt. Wymagane wymiary (+/- 30 mm): szerokość całkowita 580 mm, głębokość całkowita 500 mm, wysokość całkowita 830 mm, wysokość siedziska 450 mm, wysokość podłokietników 160 mm.

9.  FOTEL STACJONARNY GABINETOWY – typ S5

Fotel gościnny na stelażu stalowym chromowanym. Podstawa obrotowa na czterech nogach. Nogi wykonane z profilu stalowego o średnicy 20 mm, mocowane centralnie pod siedziskiem, gięte bez zmiany przekroju profilu, biegną skośnie do podłoża osiągając przy podłożu rozstaw 500-600 mm. Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami. Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Kubełek tapicerowany w całości tkaniną tapicerską o  gramaturze nie mniejszej niż 400 g/m2, zawierającej min. 25% wełny. Tkanina musi posiadać odporność na ścieranie nie mniej niż 250 000 cykli Martindale’a oraz trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2. Wymagane wymiary (+/- 30 mm): szerokość 700 mm, szerokość siedziska 440 mm, głębokość 
650 mm, głębokość siedziska 500 mm, wysokość siedziska od podłoża 450 mm, wysokość całkowita od podłoża 850 mm. Kolorystyka tapicerki do wyboru z palety zawierającej 
min. 5 kolorów.

10.  SIEDZISKO – typ SED

Siedzisko 2 osobowe. Każdy kubełek siedziska wykonany z jednego kawałka wyprofilowanej min. 8 warstwowej sklejki drzew liściastych grubości min. 10 mm. Siedziska umieszczona na stelażu stalowym chromowanym. Stelaż składa się z belki poprzecznej o przekroju 70-80x40-50 mm, na której umieszczone są kubełki siedziska. Belka z dwóch stron mocowana do kolumn pionowych zakończonych w dolnej części stopami szerokości 55-65 cm, stopy zakończone nóżkami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi podłoże. Wymagane wymiary (+/- 30 mm): szerokość całkowita 
1050 mm, głębokość całkowita 600 mm, wysokość całkowita 850 mm, wysokość siedziska 450 mm, głębokość siedziska 420 mm.

- szerokość siedziska 400 mm.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych poszczególnych elementów mebli (w tym foteli, krzeseł i siedziska) oraz zakresów regulacji +/- 30 mm pod warunkiem zachowania planowanej funkcjonalności