SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie.

Przedmiot zamówienia dotyczy 24-ch pomieszczeń biurowych i 1-go pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum.

Prace remontowe, których szczegółowy zakres widnieje poniżej, będą wykonywane sukcesywnie na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego harmonogramu robót.

Prace przy uzupełnianiu i lakierowaniu posadzki będą odbywać się jedynie w godzinach 15.30 – 5.00. Pozostałe roboty będą mogły być prowadzone w godzinach dziennych.

Wykonawca każdorazowo uzgodni kolor farby w każdym pomieszczeniu z przedstawicielem Zamawiającego.

W przypadku, gdy po zdjęciu wykładziny dywanowej w pomieszczeniu okaże się , że nie jest możliwa renowacja posadzki parkietowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca pokryje podłogę panelami podłogowymi w rodzaju i kwocie ustalonej w pozycji 
nr 11 poniższego wykazu.

Szczegółowy zakres prac remontowych w poszczególnych pomieszczeniach:

- pomieszczenie nr 6 – zlokalizowane na parterze budynku (rys. nr 2 – załącznik nr 7.4 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego 160 cm Purmo (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- wkucie fragmentu przewodu (4 mb),

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y,

S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 7 – zlokalizowane na parterze budynku (rys. nr 2 – załącznik nr 7.4 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego 2 x 140 cm Purmo (lub        równoważny)  z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 8 – zlokalizowane na parterze budynku (rys. nr 2 – załącznik nr 7.4 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 160 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 26 – zlokalizowane na parterze budynku (rys. nr 2 – załącznik nr 7.4 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 140 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 156 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 120 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 162 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x36W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 120 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą drewnianą,

- montaż nowych drzwi 80 cm z ościeżnicą regulowaną (gr. muru 14-16 cm), lewych, w kolorze buk bawaria lub zbliżonym, zawiasy, klamka, zamek z wkładką w kolorze srebrnym matowym,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 163 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x36W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 120 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 164 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 120 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 165 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 120 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 166 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x36W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 120 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 159c – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 120 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- ułożenie paneli podłogowych laminowanych w klasie ścieralności AC4 wraz z montażem listew przypodłogowych oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 130 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana włącznika,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowych grzejników stalowych płytowych podwójnych Purmo 160 cm i 120 cm (lub   równoważny) z głowicą termostatyczną,

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą drewnianą – 2-ch kompletów,

- montaż nowych drzwi 90 cm z ościeżnicą regulowaną (gr. muru 16-18 cm), prawych, w kolorze buk bawaria lub zbliżonym, zawiasy, klamka, zamek z wkładką w kolorze srebrnym matowym,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 131 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 140 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- demontaż starych drzwi z ościeżnicą drewnianą,

- montaż nowych drzwi 90 cm z ościeżnicą regulowaną (gr. muru 16-18 cm), prawych, w kolorze buk bawaria lub zbliżonym, zawiasy, klamka, zamek z wkładką w kolorze srebrnym matowym,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 132 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 140 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 142 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 140 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- demontaż starej zabudowy otworu drzwiowego z płyty wiórowej,

- zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsowo-kartonową na stelażu metalowym z wyciszeniem  z wełny mineralnej 15 cm,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 143 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 140 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- demontaż starej zabudowy otworu drzwiowego z płyty wiórowej,

- zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsowo-kartonową na stelażu metalowym z wyciszeniem  z wełny mineralnej 15 cm,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 144 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana włącznika,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 140 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- demontaż starej zabudowy otworu drzwiowego z płyty wiórowej,

- zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsowo-kartonową na stelażu metalowym z wyciszeniem  z wełny mineralnej 15 cm,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 145 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 140 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- demontaż starej zabudowy otworu drzwiowego z płyty wiórowej,

- zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsowo-kartonową na stelażu metalowym z wyciszeniem  z wełny mineralnej 15 cm,

- szpachlowanie ścian i sufitów ( gładź szpachlowa ),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 146 – zlokalizowane na I piętrze budynku (rys. nr 3 – załącznik nr 7.6 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 140 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- demontaż starej zabudowy otworu drzwiowego z płyty wiórowej,

- zabudowa otworu drzwiowego płytą gipsowo-kartonową na stelażu metalowym z wyciszeniem  z wełny mineralnej 15 cm,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 289 – zlokalizowane na II piętrze budynku (rys. nr 4 – załącznik nr 7.8 
do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x36W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy – 2 szt.,

- wymiana opraw starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- demontaż starego grzejnika żeliwnego,

- montaż nowego grzejnika stalowego płytowego podwójnego Purmo 120 cm (lub równoważny) z głowicą termostatyczną,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 308 – zlokalizowane na III piętrze budynku (rys. nr 5 – załącznik 
nr 7.10 do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika na 2-biegowy – 2 szt.,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- wkucie przewodów instalacyjnych w ścianę – 6 mb,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 311 – zlokalizowane na III piętrze budynku (rys. nr 5 – załącznik 
nr 7.10 do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 312 – zlokalizowane na III piętrze budynku (rys. nr 5 – załącznik 
nr 7.10 do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 2-ie lampy typu VEGA (lub równoważne) 2x58W białe, raster biały z  łącznikiem liniowym,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 313 – zlokalizowane na III piętrze budynku (rys. nr 5 – załącznik 
nr 7.10 do SIWZ ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- wymiana oświetlenia na 1-ą lampę typu VEGA (lub równoważne) 58W biała, raster biały,

- doprowadzenie przewodu od oprawy do puszki oraz od puszki do włącznika,

- wymiana włącznika,

- likwidacja starych gniazd wtykowych elektrycznych i telefonicznych,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach: S 0505-Y10R, S 0505-Y50R, S 0510-G70Y, S 1001-B,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- cyklinowanie i lakierowanie  posadzki parkietowej (wykonanej w następującym systemie: szpachla Eukula HS99, podkład Eukula G200, lakier Eukula połysk UA490, lakier Eukula półmat UA491 lub równoważne) wraz z montażem listew przypodłogowych dębowych, klejonych na łączeniach, grubości 6 cm, oraz listew progowych aluminiowych w kolorze srebrnym matowym,

- sprzątanie pomieszczenia po remoncie,

- pomieszczenie nr 45 – zlokalizowane w poziomie piwnic budynku (rys. nr 1 – załącznik nr 7.2 do SIWZ), zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- demontaż okien ( 2 szt.) z całkowitym zamurowaniem otworów okiennych,

- szpachlowanie ścian i sufitów (gładź szpachlowa),

- pokrycie ściany zewnętrznej preparatem zapobiegającym powstawaniu wilgoci i wykwitów,

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- malowanie starej stolarki okiennej farbą olejną,

- demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych drzwi  wyposażonych w blachę oraz dwa zamki,

- wyrównanie posadzki i ułożenie wykładziny PCV typu accord 300 o konstrukcji homogenicznej, wadze całkowitej 3000 g/m2, grubość warstwy użytkowej 2 mm, zabezpieczenie powierzchni evercare, klasa ścieralności EN 649-2-T z wywinięciem na ściany 15 cm.