Zakres i forma koncepcji rozbudowy

Kolejowego Przejścia Granicznego w Skandawie

- Charakterystyka projektowanej inwestycji:

- funkcja – odprawy graniczne (paszportowo-celne) w ruchu towarowym,

- zakładana przepustowość przejścia granicznego: szacunkowa liczba pociągów towarowych – 3 pociągi na dobę do Polski i 3 pociągi na dobę z Polski.

- Program inwestycyjny.

Program inwestycyjny przewiduje:

- wykonanie nowych inwestycji i modernizację istniejących budowli i urządzeń w zakresie dostosowania technologii odpraw Kolejowego Przejścia Granicznego w Skandawie do standardów obowiazujących w Unii Europejskiej,

- ogrodzenie i oświetlenie torowiska od granicy państwa do stacji granicznej oraz objęcie monitoringiem trasy przejazdu pociągu do miejsc odpraw granicznych,

- wyremontowanie istniejących dwóch zwyżek wraz z oswietleniem w punkcie odpraw,

- wyposażenie punktu odpraw w Kotkach/Wielewo w pomieszczenia socjalne z wyposażeniem,

- budowę budynku biurowego (przy wspólnym użytkowaniu Oddziału Celnego ze Strażą Graniczną) z wyraźnym rozdzieleniem części użytkowanej przez OC od części użytkowanej przez SG,

- wyodrębnienie zadaszonego stanowiska kontroli lokomotyw i wagonów towarowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, ramp wyładowczych i załadowczych wraz z niezbędnym sprzętem do wyładunku i załadunku oraz inne potrzebne urządzenia.

Koncepcja winna spełniać wymagania określone niżej wymienionymi przepisami prawnymi:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
 poz. 627 wraz z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 133, poz. 1480),

- rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia l995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. 
Nr 50, poz. 271 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w  sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 148, poz. 1657),

- Polskie Normy.

- Decyzja nr 1/FR/2008 Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia standardów obiektów budowlanych i okreslenia trybu postępowania przy pozyskiwaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz budowie obiektów własnych przeznaczonych na siedziby jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.

Koncepcja winna uwzględniać wymagania zawarte w:

- piśmie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie z dnia 28.08.2009 r. (pismo stanowi załącznik nr 9.5. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

- piśmie Izby Celnej w Olsztynie z dnia 08.09.2009 r., znak: 370000-ILGW-2142-2/09/2,

stanowiących załączniki do niniejszego dokumentu.

- Cel i zakres opracowywanej koncepcji:

- cel – opracowana koncepcja stanowić będzie podstawowy materiał służący do:

- określenia etapowania inwestycji,

- określenia zakresu prac projektowych,

- opracowania raportu wpływu inwestycji na środowisko,

- uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowana koncepcja powinna uzyskać poniższe uzgodnienia, wstępne opinie stosownych niżej wymienionych instytucji:

- ochrony przeciwpożarowej,

- służb sanitarno-epidemiologicznych,

- bhp,

- Straży Granicznej w Kętrzynie,

- Izby Celnej w Olsztynie,

- Urzędu Gminy w Barcianach,

- w zakresie ochrony konserwatorskiej o ile takie będzie wymagane,

- integralną częścią koncepcji jest uzyskanie warunków od dysponentów sieci umożliwiających podłączenie inwestycji do mediów w zakresie:

      - zasilania w energię elektryczną,

      - podłączenia do sieci wodociągowej do celów socjalnych i p.poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

      - podłączenia do sieci telekomunikacyjnej i radiowej,

- zakres koncepcji – opracowana koncepcja obejmuje swoim zakresem:

- koncepcję technologiczno-architektoniczną zagospodarowania terenu wykonaną na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 (którą wykonawca pozyska na własny koszt) w zakresie:

- lokalizacji poszczególnych obiektów,

- ideogramów przyłącza i sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- lokalizacji złącza energetycznego i wewnętrznych sieci energetycznych,

- wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej i radiowej,

- oświetlenia terenu i monitoringu,

- ideogramów przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą,

z uwagi na brak ostatecznej decyzji, co do terenu przeznaczonych pod inwestycję, przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu należy przeprowadzić analizę możliwości terenowych Inwestora oraz wskazać zapotrzebowanie na tereny obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przejścia w jego funkcji docelowej oraz pozyskać wstępne akceptacje właścicieli terenów na ich zajęcia,

    - inwentaryzacje istniejących zwyżek i koncepcję nowych,

    - projekty technologiczno-architektoniczne poszczególnych obiektów kubaturowych z oznaczeniem funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz ich wzajemnego powiązania pod względem komunikacyjnym,

    - koncepcje stanowiska kontroli lokomotyw i wagonów oraz zwyżki do kontroli górnych części wagonów,

    - koncepcje zwyżek na terenie stacji granicznej i ramp rozładunkowych,

    - koncepcję wielobranżową budynku biurowego dla służb granicznych,

    - koncepcję wielobranżową w/w obiektu obejmującą:

- technologię,

- architekturę: rzuty, przekrój, elewację, w skali 1:200,

- konstrukcję – podstawowe założenia konstrukcyjne,

- instalacje: wody zimnej i ciepłej dla celów socjalnych, wody zimnej dla celów p.poż., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji we wskazanych przez użytkownika pomieszczeniach, teletechniczne, telefoniczne, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, przeciwwłamaniowej, monitoringu,

- szacunkowe koszty zamierzenia inwestycyjnego,

    - program inwestycji zawierający w szczególności dane określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa  (Dz. U. 2006 r. nr 120, poz. 831).