OPIS TECHNICZNY

Zmiana funkcji pomieszczeń i przeniesienie pomieszczenia Kasy OC, w budynku wielofunkcyjnym na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie

- Opis projektowanych zmian w budynku wielofunkcyjnym.

W związku z przekazaniem przez Izbę celną dwóch pomieszczeń dla Straży Granicznej, zmienia się projektowaną funkcję w pomieszczeniach nr 12 i 15.

Nowoprojektowane funkcje to odpowiednio:

Pom. nr 12 – Pok. Socjalny, przeznaczony dla Straży Granicznej,

Pom. nr 15 – Pok. Biurowy, przeznaczony dla Straży granicznej.

W pomieszczeniu nr 12 projektuje się umywalkę i zlewozmywak z ociekaczem. Wokół umywalki należy wykonać fartuch ochronny z glazury szerokości 1m, do wysokości 1,6m nad posadzką.

W pomieszczeniu socjalnym projektuje się dodatkowe instalacje sanitarne wg opracowania branży sanitarnej.

Pomieszczenia należy wyposażyć zgodnie z zestawieniem wyposażenia.

- Przeniesienie pomieszczenia Kasy OC.

Projektuje się przeniesienie KASY OC do pomieszczenia nr 6 (a wraz z funkcją również wszystkich niezbędnych instalacji teletechnicznych).

Drzwi z pomieszczenia nr 2 należy zdemontować, otwór zamurować do wysokości 85cm i osadzić okienko kasowe z podajnikiem przesuwnym, np. wg systemu KAS-SYSTEM, szklonego szkłem bezpiecznym antywłamaniowym klasy P4. Okna zewnętrzne w pomieszczeniu nr 6 należy wymienić na okna antywłamaniowe szklone szkłem bezpiecznym klasy P4.

Opracował:

mgr inż.. arch. Marian Ceynowa

Sprawdził:

mgr inż. arch. Zbigniew Kowalkowski