OPIS WYPOSAŻENIA

Meble biurowe

- OPIS TECHNICZNY MEBLI typu A

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie w strukturze perełkowej o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty robocze stanowisk pracowniczych wzmocnione  warstwą żywicy melaminowej gr. min. 0,15 mm, zapewniającej zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni. Minimalna wymagana wytrzymałość powierzchni na ścieranie musi odpowiadać co najmniej klasie 4 wg PN-EN 14322:2004 lub PN-EN14323:2005 potwierdzonej atestem. Meble pracownicze muszą posiadać atest higieniczny obejmujący gotowe wyroby, dopuszczający ich zastosowanie w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

- BIURKA, STOŁY – typ A

Biurka i stoły wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu A w kolorze dąb rozbielany. Blaty o całkowitej grubości min. 28 mm z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy 6+6+16 mm, oklejone listwą PCV o grubości min. 2 mm. Pas środkowy tworzy zagłębienie głębokości 
1.2-1.5 mm. Podstawę biurek stanowi stelaż metalowy na nogach teowych. Kolumny pionowe stelaża w kolorze czarnym, zawierają wewnątrz kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia okablowania oraz umożliwiają szybki dostęp do przewodów, dzięki metalowej nakładce mocowanej magnetycznie. Nogi podporowe zakończone stopami poziomymi z poziomowaniem w zakresie min. 10 mm. Stopy wykonane z odlewu aluminium polerowanego, co zapobiega możliwości powstania uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas eksploatacji. Nogi połączone ze sobą belką metalową w kolorze czarnym, stanowiącą jednocześnie szynę do poziomego prowadzenia okablowania. Blaty łączone z podstawą za pomocą śrub mocowanych do wklejonych gniazd montażowych w celu zapewnienia możliwości wielokrotnego montażu i demontażu. Wyklucza się stosowanie wkrętów samo nawiercających, niszczących strukturę płyty. Blaty wyposażone w przepusty kablowe o średnicy 80 mm.

- KONTENERY – typ A

- płyta meblowa według opisu dla mebli typu A w kolorze dąb rozbielany,

- korpus z płyty meblowej gr. min 18 mm, blaty gr. min. 28 mm,

- blat z wielowarstwową krawędzią z podziałem na pasy 6+6+16 mm (pas środkowy tworzy zagłębienie głębokości 1.2-1.5 mm),

- blaty, fronty i korpus wykończone PCV gr. min. 2 mm,

- szuflady z wkładami wykonanymi w całości z metalu, mocowane na prowadnicach z cichym samodomykiem; blokada jednoczesnego wysuwu drugiej szuflady

- zamknięcie na zamek centralny z numerem seryjnym, klucz łamany,

- piórnik plastikowy w górnej szufladzie,

- kontenery stacjonarne na nóżkach plastikowych, kontenery mobilne na 4 kółkach plastikowych w tym 2 z blokadą,

- uchwyty metalowe, rozstaw min. 128 mm, wykończenie satyna.

- SZAFY – typ A

Szafy wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu A w kolorze dąb rozbielany.

- wieńce górne szaf i regałów wykonane z płyty laminowanej gr. min. 28 mm

- korpusy szaf, półki oraz pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 
18 mm,

- plecy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm,

- wieńce szaf i regałów, drzwiczki oraz lica szuflad wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej.

Szafy oraz regały wyposażone w metalowe aluminiowe stopki wysokości 10 cm o kształcie litery L z możliwością regulacji wysokości. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 128 mm. Drzwiczki mocowane na zawiasy puszkowe z samodociągiem oraz wyposażone w hamulce zapewniające ciche domykanie. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe z gumową uszczelką, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych. Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część dekoracyjna – niklowana eliminuje stosowanie odbiegających od koloru płyty zaślepek maskujących. Połączenie takie gwarantuje trwałość złącza oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości i sztywności wyrobów. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzanej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

- OPIS TECHNICZNY MEBLI typu K

Meble wykonane z płyt meblowych: wiórowych laminowanych dwustronnie melaminą. Dopuszczalna różnica w gabarytach brył to +/- 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

1. ZABUDOWA SOCJALNA – typ K

Szafki dolne wysokości 82 cm, głębokości 53 cm, na stopkach plastikowych wys. 10 cm z

regulacja wysokości, wykończone z góry blatami postformingowymi gr. min. 28 mm oraz

wyposażone w demontowalny cokół. Blaty wykończone olistwowaniem przy ścianach za

pomocą listwy plastikowo-silikonowej. Szafki górne wysokości 72 cm, głębokości 32 cm, mocowane do ściany na zawieszkach regulowanych za pośrednictwem szyny metalowej. Korpusy z płyty meblowej gr.18 mm, wykończone PCV gr. min. 0.5 mm, plecy wykonane z

płyty HDF 3 mm. Fronty mebli wykonane z płyty meblowej grubości 18 mm wykończonej ABS grubości 2 mm, mocowane na zawiasach metalowych, puszkowych. Szuflady z wkładami metalowymi w oraz dnem gr. 18 mm. Płyty meblowe w kolorze buk jasny, blaty postformingowe z powierzchnią w nieregularnym drobnym wzorze w odzieniach beżu oraz białym. Uchwyty metalowe, powierzchnia satynowana. W każdym ciągu kuchennym należy wykonać szafki przeznaczone do wbudowania projektowanego sprzętu AGD i zlewu, oraz przynajmniej jedna szafkę dolna z 4 szufladami. Pozostałe meble w ciągu zamykane drzwiczkami uchylnymi. Wykonawca zobowiązany jest dopasować ciągi kuchenne funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich pomieszczeń. Należy także wmontować w meble dedykowany sprzęt AGD oraz zlewozmywaki.

- OPIS TECHNICZNY FOTELI I KRZESEŁ

- FOTEL OBROTOWY FO-01

Krzesło pracownicze – obrotowe ze stałym tapicerowanym zagłówkiem, umożliwiającym komfortowe podparcie głowy. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowany tkaniną o składzie min: 95% wełna o gramaturze nie mniej niż 430 g/m2, posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 200 000 cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba papieros i zapałka) poparty odpowiednim dokumentem wydanym przez uprawniony do tego organ certyfikujący. Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane tkaniną o parametrach technicznych jak wyżej, gwarantujące optymalny komfort siedzenia. Regulowane w pionie podłokietniki, wyposażone w nakładki z miękkiego poliuretanowego tworzywa, zapewniające optymalne podparcie przedramion użytkowników. Podstawa krzesła wykonana z polerowanego aluminium, malowana w dolnej części proszkowo na kolor biały, gwarantująca stabilność, o średnicy zewnętrznej ok. 693 mm, wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. Dodatkowo krzesło musi posiadać dynamiczny mechanizm ruchowy, umożliwiający synchroniczną regulację kąta pochylenia oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (oparcie odchyla się 2 razy bardziej niż siedzisko), gwarantujący nieskrępowany ruch użytkownika podczas pracy, z możliwością zablokowania oparcia w dowolnym położeniu. Mechanizm ten musi posiadać regulację siły oporu oparcia, co sprawia, że swobodne bujanie się na krześle jest możliwe przez osoby o różnej wadze. Mechanizm musi posiadać funkcję antywstrząsową, która chroni przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu. Oparcie pozostaje nieruchome do momentu świadomego naciśnięcia przez użytkownika na jego powierzchnię plecami. Krzesło musi posiadać także funkcję umożliwiającą szybkie i wygodne dostosowanie wysokości oparcia i podparcia lędźwi do wzrostu użytkownika bez konieczności wstawania z krzesła, a także płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, co pozwoli na dostosowanie wysokości krzesła do wzrostu użytkownika. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335-2:2002 oraz PN-EN 1335-3:2002 z wynikiem pozytywnym.

Wymagane wymiary i parametry regulacji krzesła  (+/- 10mm):

|  | Kolory tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej liczby kolorów tapicerki w zależności od potrzeb. |
| --- | --- |

- FOTEL OBROTOWY FO-02

Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną. Gąbka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o składzie min: 95% wełna o gramaturze nie mniej niż 430 g/m2, posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 200 000 cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba papieros i zapałka) poparty odpowiednim dokumentem wydanym przez uprawniony do tego organ certyfikujący. Osłona dolna siedziska i tylna oparcia wykonana z błyszczącego i gładkiego, eleganckiego tworzywa ABS w kolorze czarnym. Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm, minimum 8 warstw sklejki. Podłokietniki ruchome w 3 płaszczyznach, góra dół, przód tył, obrót na boki. Podstawa pięcioramienna z aluminium polerowanego – nie dopuszcza się podstawy plastikowej lub stalowej. Zagłówek szerokości 250 mm, wysokości 160 mm, przytwierdzony do oparcia łącznikiem z aluminium polerowanego.

Funkcje mechanizmów:

- mechanizm synchroniczny – synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni – siedzisko, 20 stopni – oparcie. Regulacje siły odchylania siedziska. Oparcie z regulacją odchylania z 6 pozycjami blokowania oraz zabezpieczeniem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady,

- regulacja lędźwiowa, dwupłaszczyznowa – regulowana za pomocą 2 niezależnych regulatorów, umocowanych po bokach oparcia.

Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335-2:2002, PN-EN 1335-3:2002.

|  | Kolory tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej liczby kolorów tapicerki w zależności od potrzeb. |
| --- | --- |

- KRZESŁO KONFERENCYJNE KK-02

Krzesło konferencyjne na płozie z podłokietnikami i oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych formatek, tapicerowane tkaniną o składzie min: 95% wełna o gramaturze nie mniej niż 430 g/m2, posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 200 000 cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba papieros i zapałka) poparty odpowiednim dokumentem wydanym przez uprawniony do tego organ certyfikujący. Szkielet siedziska oraz oparcia wykonany ze sklejki bukowej gr. min. 11 mm, min. 8 warstw. Osłona dolna siedziska i tylna oparcia wykonana z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym - nie dopuszcza się materiałów porowatych. Gąbka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej. Podstawa na płozie z tworzywowymi stopkami. Rama podstawy stalowa, wykonana z rury o przekroju 22 mm, grubości ścianek min. 2,5 mm. Podłokietniki stanową przedłużenie ramy przedniej, oparcie montowane do podłokietników. Podłokietniki wyposażone w nakładki z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym. Poduszka sztaplująca wykonana ze skóry syntetycznej montowana pod siedzeniem. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 13761 i PN-EN 1022

|  | Kolory tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej liczby kolorów tapicerki w zależności od potrzeb. |
| --- | --- |

- KRZESŁO KUCHENNE KKU-01

Krzesło na metalowej chromowanej ramie z rurkami o przekroju okrągłym. Oparcie i siedzisko wykonane z giętej, polakierowanej sklejki bukowej z przewężeniem w środku siedziska oraz wycięciem w oparciu umożliwiającym łatwe przenoszenie krzeseł. Konstrukcja umożliwia sztaplowanie krzeseł w stosie do min. 4 szt. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła wg norm PN-EN 13761:2004 oraz PN-EN 1022:2001 z wynikiem pozytywnym.

Wymagane wymiary krzesła (+/- 10mm):

|  | Wybarwienie sklejki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 10 kolorów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej liczby kolorów w zależności od potrzeb. |
| --- | --- |

- ZESTAW SIEDZISK ZS-01

Zespół 4 siedzisk umocowanych na belce metalowej z zewnętrznymi nogami w kształcie łuku oraz prostą podporą w środku rozpiętości. Nogi wykonane z metalowych chromowanych rur o średnicy min. 22 mm. Po środku belki zamocowany blat stolika o wymiarach 50x50 cm, wykonany z płyty melaminowej gr. min. 25 mm, wykończonej ABS gr. min.2 mm. Siedziska wykonane z giętej, polakierowanej sklejki bukowej grubości 
min. 10 mm z wycięciem w oparciu w kształcie koła średnicy 120 mm. Minimalne wymiary siedziska: 470x450 mm. Zestaw musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła wg norm PN-EN 12727:2004 z wynikiem pozytywnym.

Wymagane wymiary ławki (+/- 10 mm):

|  | Wybarwienie sklejki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 10 kolorów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej liczby kolorów w zależności od potrzeb. |
| --- | --- |