OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY

Wiata odpraw na wjeździe

na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. 	Zlecenie Inwestora wyłonione w drodze przetargu na opracowanie projektu budowlanego

p. n ”ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO” w GRONOWIE

1.2. 	DECYZJA Nr 31/2004 O WARUNKACH ZABUDOWY z dn. 2004.12.07  Nr. B-17/7331/31/2004

1.3.	Wytyczne programowe i uzgodnienia z inwestorem.

1.4.	Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 zaktualizowana dn. 2004.10.14

1.5.	Techniczne badania podłoża gruntowego opracowane przez mgr. Marka Winskiewicza upr. geol. 070964 w m-cu listopadzie 2004r.

1.6.	Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie Hali kontroli szczegółowej samochodów osobowych i autobusów na wjeździe.

Zakres opracowania obejmuje:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY architektury, konstrukcji, części branżowe projektu i zintegrowany system bezpieczeństwa

3. DANE OGÓLNE WIATY

Powierzchnia zabudowy					 - Pz – 1539,26m2

Powierzchnia użytkowa					 - Pu – 1480,64m2

Wysokość						 - 4,68 / 6,10m

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca wiata pochodzi z lat dziewięćdziesiątych. Jest wykonana w konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa ocynkowana  T-55. Obrys dachu osłonięty jest attyką z blachy trapezowej. Z uwagi na zmianę ilości i szerokości wysepek odpraw Zmieniają się rozstawy słupów i cała konstrukcja wiat. Do ponownego wykorzystania nadają się istniejące słupy. Pozostała część konstrukcji może być wykorzystana jako materiał do innych obiektow.

5. 	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ WIATY

5.1 Opis wiaty

Wiata odpraw na wjeździe jest obiektem nie obudowanym, wieloprzęsłowym w konstrukcji stalowej. Zadaszenie obejmuje wysepki z pawilonami kontrolerskimi przy pasach odpraw samochodów osobowych i autobusów

Nad pawilonami kontrolerskimi projektuje sięświetlik dachowy z samonośnego poli węglanu typu Lastra Grecata Curva 495 Dostawca ROBELIT Sp. o.o. Przekrycie stanowią blachy trapezowe BDT 55 powlekane w kolorze jasno-szarym.

5.2 Warunki gruntowo-wodne

1. 	Warunki gruntowo-wodne opisano w dokumentacji geotechnicznej "Gronowo - przejście graniczne" opracowanej przez mgr Marka Winskiewicza w listopadzie 2004 roku.

2. 	W podłożu, pod nasypami niebudowlanymi (warstwa I) i glebą (warstwa II) występują luźne (ID = 0.3), nawodnione piaski średnie, drobne i grube, miejscami zaglinione (warstwa III), plastyczne (IL = 0.40 - warstwa IVa, IL = 0.30 - warstwa IVb) piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny, twardoplastyczne (IL = 0.20) iły (warstwa Va), plastyczne (IL = 0.35) gliny pylaste, piaszczyste i piaszczyste zwięzłe (warstwa Vb), średniozagęszczone (ID = 0.4), nawodnione piaski (warstwa VI) oraz plastyczne (IL = 0.50 - warstwa VIIa, IL = 0.35 - warstwa VIIb) i twardoplastyczne (IL = 0.15 - warstwa VIIc) piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

3. 	Miejscami nasypy niebudowlane wypełniające wykopy uzbrojenia podziemnego mogą osiągać miąższości rzędu 3 m.

4. 	Grunty warstw IVa, IVb, Vb mogąłatwo uplastyczniać się pod wpływem wstrząsów. Nawodnione piaski warstw III i VI mogą ulec rozluźnieniu podczas prac ziemnych w ich obrębie bez uprzedniego odwodnienia.

5. 	Większość w/w gruntów jest nawodniona. Woda gruntowa występuje w piaskach i w obrębie większości gruntów spoistych. Zwierciadło wody stabilizuje się blisko powierzchni terenu (0.18 - 1.60 m ppt), z reguły płycej niż 1.0 m ppt. Napływ wody jest miejscami znaczny.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopów należy: -dokonać sprawdzenia dna wykopu przez uprawnionego geologa -nie dopuścić do uplastycznienia się gruntu -podsypki zagęszczać warstwami i sprawdzić przez uprawnionego geologa -roboty fundamentowe wykonywać po wytyczeniu osi budynku przez uprawnionego

geodetę.

6. 	OPIS KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW WIATY

6.1 Roboty rozbiórkowe

W pierwszej kolejności należy zlikwidować istniejący kanał i rozebrać zwyżkę w konstrukcji stalowej.  Przed przebudową wysepek kontrolnych, należy rozebrać całość wiaty i dokonać oceny, które z elementów nadają się do dalszego wykorzystania.

6.2. Fundamenty

Z uwagi na nasypy nie budowlane i gleby organiczne w obrębie wykopów, projektuje się posadowienie stóp fundamentowych pod konstrukcję stalową wiaty na poduszkach piaskowych.

Stopy fundamentowe żelbetowe – wylewane na mokro z betonu klasy B-20 wg części konstrukcyjnej projektu.

6.3. Konstrukcja stalowa

Konstrukcję nośną stanowią słupy stalowe z rur Ø 250x10 kotwione do stóp fundamentowych za pomocą kołków rozporowych HILTI wg części konstrukcyjnej projektu. Rozstaw słupów w kierunku równoległym do rygli z dwuteownika szerokostopowego, ażurowego HEB 280-A400 wynosi : 720; 750; 600; 900. W kierunku prostopadłym rozstaw wynosi 4x750.  Nieregularny rozstaw słupów wynika z różnej szerokości pasów jezdnych przeznaczonych dla różnej wielkości pojazdów.

6.3.1 Rygle stalowe i pokrycie dachowe

Rygle projektuje się z dwuteownika szerokostopowego, ażurowego HEB 280-A400

Długość rygli wynosi 21,60m i 17,10 z czego 1,5m jest wspornikowa w obydwu ryglach.

Konstrukcję nośną pod pokrycie dachowe stanowią płatwie typu Z o rozpiętości 6 i

7.5 m liczone jako belki ciągłe .

Pokrycie dachowe stanowią stalowe powlekane płyty z blachy trapezowej BDT35 w kolorze Ral 7035, mocowane do płatwi za pomocą śrub samonawiercających Hilti ze stali nierdzewnej przez przekładki z pasków spienionego polipropylenu. Powierzchnia dachu  stanowi jednocześnie tarczę poziomą usztywniającą.

6.3.2 Świetlik dachowy

Nad pawilonami kontrolerskimi projektuje się świetlik dachowy z samonośnego poli węglanu typu Lastra Grecata Curva 495 Dostawca ROBELIT Sp. o.o.

6.3.3 Obudowa dachu - attyka

Konstrukcję attyki stanowi kratownica stalowa mocowana do konstrukcji nośnej rygli lub płatwi wg części konstrukcyjnej projektu. Zewnętrzny panel powlekany PW FLORPROFILE w kolorze RAL 7032. Mocowanie paneli systemowe FLOFPROFILE.

6.4 Odprowadzenie wody z dachu

Odprowadzenie wody z dachu w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów FastFlow z wpustami dachowymi UV 53  firmy Wavin.

6.5 Wejścia na dach wiaty

Wejście na dach projektuje się jako drabiny pionowe z elementów stalowych wg rysunków szczegółowych architektury i konstrukcji.

6.6 Przejście przez pasmo świetlika

Projektuje się przejście przez pasmo świetlika jako pokrycie z blachy trapezowej T55 na dodatkowej podkonstrukcji, wg rysunków szczegółowych architektury i konstrukcji.

6.7 Klapy zrzutowe do śniegu

Projektuje się klapy zrzutowe do śniegu w postaci profilowanych wieńców nasadowych z kopułami świetlnymi o wymiarach 90x120cm, wg systemu np. JET Grupa Polska Sp z o.o.

6.8 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Konstrukcja podstawowa : słupy. rygle i elementy usztywniająca – ocynkowana ogniowo. Pozostałe elementy oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie systemem malarskim dla kategorii korozyjności C5-I, przewidziany na długi okres trwałości – powyżej 15 lat.

Projektuje się zabezpieczenie antykorozyjne z wykorzystaniem systemu TIKKURILA TP22, o następujących parametrach:

-	Podkład – TEMAZINC 99, 1 warstwa o gr. 40µm (warstwa sucha)

-	Międzywarstwa: TEMACOAT GPL-S MIO, 2 warstwy gr. 80µm (warstwa sucha)

-	Warstwa nawierzchniowa: TEMADUR 50, 2 warstwy gr. 60µm (warstwa sucha) w kolorze Ral 7035.

Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wg w/w systemu lub innego o równoważnych parametrach technicznych. W przypadku zastosowania innego systemu malarskiego należy zastosować system zgodny z PN-EN ISO 12944-5, dla kategorii korozyjności C5-I na długi okres trwałości.

7.PROJEKTOWANE INSTALACJE

7.1 Elektryczna

Oświetleniowa

7.2. Sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Wiata objęta jest zintegrowanym systemem bezpieczeństwa wg odrębnego opracowania.

Opracował

mgr inż. arch. Marian Ceynowa

Sprawdził:

mgr inż. arch. Zbigniew Kowalkowski