SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Serwer – 2 szt. |
| 1 | Procesor – dwa procesory, każdy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 10000 według danych na dzień składania oferty, sprzętowe wsparcie dla zastosowań wirtualizacyjnych, wyposażone w wydajny, zalecany do oferowanego typu procesora system chłodzący. |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd procesorów: min. 2, ilość gniazd pamięci – min. 8 szt., złącze Serial ATA/600 – min. 8 szt., gniazdo PCI-Express 3.0 16x – min. 1 szt., gniazdo PCI-Express 3.0 8x – min. 3 szt., standard płyty: ATX lub E-ATX gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min 4 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), wsparcie technologii IPMI v. 2.0, min. 1 zintegrowany podwójny kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s., zintegrowany, dedykowany do obsługi IPMI (osobny) kontroler sieci. |
| 3 | Pamięć operacyjna: całkowita ilość min. 256 GB, standard – minimum DDR4-1866 rejestrowana, z korekcją błędów (ECC). |
| 4 | Karta grafiki - wyjście D-Sub (w wypadku braku wyjścia D-Sub dopuszcza się zastosowanie konwertera dołączonego do zestawu). |
| 5 | Dysk SSD: pojemność min. 500 GB, standard interfejsu: SATA III (kompatybilny z SATA II), maksymalna szybkość zapisu sekwencyjnego nie mniejsza niż 545 MB/s, maksymalna szybkość odczytu sekwencyjnego nie mniejsza niż 515 MB/s, maksymalna szybkość zapisu (w IOPS przy 4K QD32) nie mniejsza niż 85000 IOPS, maksymalna szybkość odczytu (w IOPS przy 4K QD32) nie mniejsza niż 95000 IOPS, sprzętowe wsparcie technologii TRIM, MTBF min. 2000000 godzin, wskaźnik TBW (Terabytes Written): min. 150 TBW, ilość – 1 sztuka. |
| 6 | Obudowa: przystosowana do montażu w szafie typu rack 19'', wysokość (w jednostkach U – units): min. 2U, głębokość: min. 500 mm, dopuszcza się obudowy fabrycznie wyposażone w zasilacz, które umożliwiają jego demontaż (wymianę), wyposażona w dołączone do zestawu i zamontowane min. 2 wentylatory PWM o rozmiarze min. 80 mm, wyposażona w komplet przesuwnych szyn montażowych umożliwiających jej ruchomy (umożliwiający wysuwanie obudowy z szafy) montaż w szafach typu rack 19'' o głębokości 26'', minimum 2 gniazda USB 2.0 typu A w panelu czołowym obudowy. |
| 7 | Zasilacz: moc min. 500 W, PFC: aktywne, min. 1 x 24-pin (20+4) ATX, odpowiedni do prawidłowego zasilania oferowanego zestawu i montażu w oferowanej obudowie, certyfikat 80PLUS min. Gold. |
| 8 | Zestaw chłodzący procesora montowany na procesorze: aktywny, czynnik chłodzący – powietrze, elementy chłodzące – radiator + wentylator/y (dopuszcza się zarówno wentylatory montowane bezpośrednio na radiatorze jak i w obudowie), możliwa wymiana pamięci RAM bez demontażu zestawu chłodzącego. |
| 9 | Serwer musi być zmontowany przez wykonawcę jako gotowy do uruchomienia zestaw. |
| 10 | Gwarancja – 2 lata (bez wyłączeń na podzespoły). |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy – 2 szt. |
| 1 | Porty: min. 24 porty typu 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X z pełną automatyczną detekcją wszystkich wymienionych parametrów łącza (system zarządzania musi zapewniać możliwość ich manualnego ustawienia i/lub wymuszenia), min. 4 porty SFP pod moduły MINI GBIC 1000Base-SX (konwersja na światłowodowe medium transmisji – przewód wielomodowy, transmisja w standardzie SX – długość fali 850 nm), IEEE 802.3z 1000SX, kompatybilne z modułami dowolnego producenta (standard), możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania urządzenia, 4 moduły 1000Base-SX SFP MINI GBIC (moduły wymagane przy dostawie przełącznika), wymienione porty SFP mogą być współdzielone z odpowiednią liczbą portów w standardzie RJ-45, porty rozszerzeń SFP muszą umożliwiać zastosowanie modułów z typem przyłącza LC. |
| 2 | Architektura przełącznika: Store-and-Forward. |
| 3 | Wydajność przełączania: min. 100 Gb/s. |
| 4 | Interfejsy zarządcze: zarządzanie w warstwie drugiej poprzez konsolę, SNMPv1 (nie wymagane v2c i v3), pożądana możliwość wyłączenia zarządzania za pośrednictwem przeglądarki www. |
| 5 | Pamięć adresów MAC: tablica MAC na min. 12000 pozycji. |
| 6 | Obsługa standardu 802.1q: możliwość zdefiniowania min. 400 grup VLAN w standardzie 802.1q przy zachowaniu tagowania z zakresu do 4094, możliwość wydzielenia vlan'u zarządczego od vlan'ów o charakterze roboczym. |
| 7 | Obsługa dodatkowych technologii: obsługa agregacji linków w standardzie 802.3 ad, obsługa kontroli dostępu do sieci z użyciem standardu IEEE 802.1x, spanning tree protocol w zakresie określonym w standardach IEEE 802.1d, IEEE 802.1w. |
| 8 | Przewody przyłączeniowe: 4 szt. – patchcord wielomodowy 1000BASE-SX, 5 m, LC- ST (końcówki duplex). |
| 9 | Wymiary: wysokość w U (ang. rack units) – 1U, szerokość (montażowa w szafie typu rack) 19”. |
| 10 | Gwarancja: 1 rok. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Biblioteka taśmowa – 1 szt. |
| 1 | Typ napędu/technologia: Ultrium 6 (LTO6) – 2.5 TB/6.25 TB. |
| 2 | Liczba napędów: jeden lub więcej. |
| 3 | Ilość slotów (kieszeni) na nośniki: nie mniej niż 12 |
| 4 | Pojemność bez kompresji: nie mniej niż 30 TB. |
| 5 | Transfer bez kompresji: nie mniej niż 1 TB/godz. (280 MB/s). |
| 6 | Ilość wymiennych magazynków: 1 szt.; opcja rozbudowy w ramach dostarczonego urządzenia do min 2 szt. |
| 7 | Interfejsy: 8 Gb Native Fibre Channel. |
| 8 | MCBF (MSBF): średnia ilość cykli załadunkowych między uszkodzeniami nie mniej niż 1500000. |
| 9 | Przystosowanie do montażu w szafie typu RACK: tak; w zestawie szyny montażowe. |
| 10 | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. |
| 11 | Dodatkowe wyposażenie: w zestawie min. 20 szt. taśm w technologii Ultrium 6 (LTO6) – 2.5 TB/6.25 TB. |
| 12 | Gwarancja: 1 rok. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Karta FC 8Gb –3 szt. |
| 1 | Szyna danych - PCI Express 2.0. |
| 2 | Interfejs - 8Gb Fibre Channel, optyczny, krótkofalowy (850nm), zgodność w dół z 4Gb Fibre Channel. |
| 3 | Liczba portów – min. 1. |
| 4 | Rodzaj złącza - LC duplex (modularny SFP+, moduły załączone w komplecie). |
| 5 | Typ stosowanego okablowania - światłowód wielomodowy 50/125μm lub 62,5/125μm OM2. |
| 6 | Zasięg transmisji - min. 45 m. dla FC 8 Gb. |
| 7 | Transfer danych - 2,125 / 4,25 / 8,5Gb/s. |
| 8 | Wspierane topologie - fabric, arbitrated loop, point-to-point. |
| 9 | Wspierane systemy operacyjne - Linux, Windows. |
| 10 | Obsługiwane standardy - ANSI Fibre Channel FC-PI-4, FC-FS-2, FC-FS-2/AM1, FC-LS, FC-AL-2, FC-GS-6, FC-FLA, FC-PLDA, FC-TAPE, FC-DA, FCP through FCP-4, SBC-3, FC-SP, FC-HBA oraz SMI-S v1.1. |
| 11 | Dodatkowe wyposażenie: Patchcord LC –LC; typ - optyczny, wielomodowy, full-duplex; włókno - 50/125μm lub 62,5/125μm; standard - OM2; długość - 10 m. |
| 12 | Gwarancja - 1 rok. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| System centralnego logowania i raportowania – 1 szt. |
| 1 | W ramach systemu logowania i raportowania dostawca dostarczy spójny system monitorujący, gromadzący logi, korelujący zdarzenia i generujący raporty na podstawie danych ze wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa. Platforma powinna dysponować predefiniowanym zestawem przykładów raportów/szablonów, dla których administrator systemu będzie mógł modyfikować parametry prezentowania wyników. |
| 2 | Dostarczony system musi w pełni współpracować z posiadanym przez zamawiającego systemem bezpieczeństwa sieciowego zbudowanym w oparciu o urządzenia: FortiGate 240D (2szt.), FortiGate 60D (6 szt.), FortiGate 60C oraz FortiGate 30D. |
| 3 | System centralnego logowania i raportowania musi być dostarczony w postaci działającej na platformie sprzętowej u zamawiającego (wyłącza się zastosowanie w tym celu serwisów zewnętrznych); dopuszcza się wykorzystanie środowiska wirtualnego – w takim wypadku do ceny należy doliczyć koszty zakupu tego środowiska. |
| 4 | W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji powinny być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: składowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia oraz użytkowników lokalnych sieci, możliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem protokołów Web, FTP, email, IM oraz na ich podstawie analizowania aktywności użytkowników w sieci. kwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki, przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących, oraz przeszukiwanie wszystkich zgromadzonych danych, wyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym, eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych, popularnych, dostępnych i ustandaryzowanych sieciowych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych), możliwość generowania raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system (czyli UTMy) - na żądanie oraz w trybie cyklicznym, w postaci popularnych formatów min: PDF, DOC, HTML. Raporty powinny obejmować zagadnienie dotyczące całej sfery bezpieczeństwa obsługiwanej przez UTMy zamawiającego, konfigurowalne opcje powiadamiania o zdarzeniach jak. email, SNMP, zastosowany system centralnego logowania powinien umożliwiać zapis oraz analizę minimum 2 GB logów na dobę, system musi obsługiwać powierzchnię dyskową min. 1 TB. |
| 5 | System musi być objęty wsparciem producenta umożliwiającym zgłaszanie problemów oraz zapewniającym prawo do aktualizacji wersji oprogramowania. Wsparcie powinno być świadczone min. w trybie 8x5. |
| 6 | Produkt musi pochodzić z legalnego źródła. |