.............................................................., ......................................

miejscowość	                          data

Pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW SPRZĘTU 
– DOTYCZY CZĘŚCI I* ZAMÓWIENIA

| Zintegrowany System Sterowania Ruchem SOC-T |
| --- |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery OCR – 1 szt. |
| 1 | Rozdzielczość - minimum 659 x 494 |  |
| 2 | Rodzaj sensora - Progressive Scan CCD |  |
| 3 | Wielkość pixela - maksymalnie 5,6 x 5,6 w mikrometrach |  |
| 4 | Tryb pracy - mono/kolor |  |
| 5 | Interfejs - Gigabit Ethernet |  |
| 6 | Wymiary – maksymalnie 50 × 30 × 30 mm |  |
| 7 | Pobór prądu - maksymalnie 3,0W |  |
| 8 | Wymagania: mono 8:8 bitów/piksel, mono 16:12 bitów/piksel, zgodność z systemem operacyjnym Windows, Linux - 32 bit i 64 bit, temperatura pracy do 500C, mocowanie obiektywu - C, CS, wejście i wyjście optoizolowane min. 1 DO min. 1 DI. |  |
| 9 | Normy i standardy – minimum CE, FCC, IP30, RoHS, PoE (802.3af), UL, GigE Vision |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja obudowy do kamery - 1 szt. |
| 1 | Wymiary obudowy z uchwytem - maksymalnie 470 mm x 180 mm x 280 mm (dł. x szer. x wys.) |  |
| 2 | Temperatura pracy - co najmniej w zakresie od -20 do + 40 st. C |  |
| 3 | Moc grzałki - maksymalnie 20W |  |
| 4 | Odporność na uderzenia - IK10 |  |
| 5 | Stopień ochrony - IP66 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa i instalacja adaptera słupowego – 1 szt. |
| 1 | Wymiary - maksymalnie 180 x 185 x 60 mm |  |
| 2 | Waga - maksymalnie 1,0 kg |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja oświetlacza LED – 1 szt. |
| 1 | Zasilanie - 12VDC |  |
| 2 | Źródło światła IR - diody LED |  |
| 3 | Długość fali świetlnej - 850nm |  |
| 4 | Zasięg - minimum 40 m |  |
| 5 | Kąt - minimum 30 stopni |  |
| 6 | Temperatura pracy - co najmniej w zakresie od -500C do + 500C |  |
| 7 | Wymiary - maksymalnie 160 x 120 x 60 mm |  |
| 8 | Pobór prądu - maksymalnie 20W |  |
| 9 | Klasa - IP66 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |

*należy wypełnić w zakresie odpowiadającym tej CZĘŚCI zamówienia, na którą składana jest oferta.

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW SPRZĘTU 
– DOTYCZY CZĘŚCI II* ZAMÓWIENIA

| Zintegrowany System Sterowania Ruchem SOC-T |
| --- |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja kamery OCR – 2 szt. |
| 1 | Rozdzielczość - minimum 1920x1080 |  |
| 2 | Rodzaj sensora - Progressive Scan RGB CMOS 1/3’’ |  |
| 3 | Czas migawki: minimum 1/66500 na 1s |  |
| 4 | Tryb pracy - mono/kolor |  |
| 5 | Waga – maksymalnie 500 g |  |
| 6 | Wymiary – maksymalnie 50 x 100 x 150 mm |  |
| 7 | Pobór prądu - maksymalnie 6W |  |
| 8 | Napięcie: minimum 8-28 V DC lub PoE IEEE 802.3af Class2 |  |
| 9 | Wymagania: formaty video H.264Baseline, Main and High profile (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG, WDR min. 120 dB, temperatura pracy co najmniej w zakresie od -20 st. C do +50st. C, pamięć min. RAM 512 MB, 256 MB Flash, RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE. |  |
| 10 | Normy i standardy – min. EN 55022 Class A, EN61000-6-1,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60721-4-3 Class 3M4. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja obudowy do kamery - 2 szt. |
| 1 | Wymiary obudowy z uchwytem – maksymalnie 470 mm x 180 mm x 280 mm (dł. x szer. x wys.) |  |
| 2 | Temperatura pracy - co najmniej w zakresie od -20 do +40 st. C |  |
| 3 | Moc grzałki – maksymalnie 20W |  |
| 4 | Odporność na uderzenia - IK10 |  |
| 5 | Stopień ochrony - IP66 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa i instalacja adaptera słupowego – 2 szt. |
| 1 | Wymiary – maksymalnie 180 x 185 x 60 mm |  |
| 2 | Waga: maksymalnie 1,0 kg |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja oświetlacza LED – 2 szt. |
| 1 | Zasilanie - 12VDC |  |
| 2 | Źródło światła IR - diody LED |  |
| 3 | Długość fali świetlnej – 850 nm |  |
| 4 | Zasięg – minimum 40 m |  |
| 5 | Kąt – minimum 30 stopni |  |
| 6 | Temperatura pracy - co najmniej w zakresie od -500C do + 500C |  |
| 7 | Wymiary - maksymalnie 160 x 120 x 60 mm |  |
| 8 | Pobór prądu - maksymalnie 20W |  |
| 9 | Klasa - IP66 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja modułu pomiarowego – 2 szt. |
| 1 | Liczba wejść przekaźnikowych – minimum 6xNO |  |
| 2 | Pobór mocy – maksymalnie 2W |  |
| 3 | Zasilanie – minimum 10-30VDC |  |
| 4 | Montaż - możliwość montażu naściennego lub na szynie DIN |  |
| 5 | Komunikacja z modułem - protokół Modbus/TCP |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ________________________________ Typ/model _______________________________ |

*należy wypełnić w zakresie odpowiadającym tej CZĘŚCI zamówienia, na którą składana jest oferta.

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy