.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy						miejscowość		       data

OPIS DŹWIGU OSOBOWEGO

| L.p. | Wymagane parametry lub wymagane wyposażenie | Parametry oferowane przez wykonawcę lub oferowane wyposażenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie dźwigu – osobowy, przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. |  |
| 2 | Rodzaj napędu – elektryczny, bezreduktorowy, bez konieczności budowy maszynowni. |  |
| 3 | Moc silnika – maksymalnie 5 kW. |  |
| 4 | Udźwig – minimum 600 kg / 8 osób. |  |
| 5 | Sterowanie – mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe. |  |
| 6 | Prędkość – minimum 1 m/s. |  |
| 7 | Ilość przystanków / drzwi: 5 -/- 5. |  |
| 8 | Wysokość podnoszenia – 16 m (+/- 5%). |  |
| 9 | Ilość startów / 1h – minimum 180. |  |
| 10 | Kabina – nieprzelotowa. |  |
| 11 | Minimalne wymiary kabiny: głębokość 1100 mm (+/- 5%) x szerokość 1500 mm (+/- 5%) x wysokość 2100 mm (+/- 5%). |  |
| 12 | Rodzaj drzwi – automatyczne, dwupanelowe centralne, szerokość minimum 1000 mm, wysokość minimum 2000 mm. |  |
| 13 | Drzwi kabinowe – drzwi wykonane ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone kurtyną świetlną wyposażone w ogranicznik siły domykania. |  |
| 14 | Drzwi przystankowe – drzwi z ramą wykonane ze stali nierdzewnej SATYNA. |  |
| 15 | Ściany kabiny – ściany boczne oraz detale w kabinie wykonane ze stali nierdzewnej SATYNA. |  |
| 16 | Poręcz – poręcz w kabinie wykonana ze stali nierdzewnej, umiejscowiona przeciwlegle do kasety dyspozycji. |  |
| 17 | Podłoga – wykładzina antypoślizgowa. |  |
| 18 | Oświetlenie – ledowe, 230 V, 50 Hz. |  |
| 19 | Kaseta dyspozycji – zaopatrzona w wyświetlacz, przyciski w tym min. przycisk zamykania oraz przycisk otwierania drzwi; oznaczenia na przyciskach wypukłe, oznakowany przycisk przystanku podstawowego, obudowa ze stali nierdzewnej. |  |
| 20 | Kasety wezwań – umieszczone w ościeżnicach drzwi przystankowych na każdym przystanku, przyciski z podświetleniem, obudowa ze stali nierdzewnej. |  |
| 21 | Piętrowskazywacze – w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystankach umieszczony w ościeżnicy drzwi (nad drzwiami), wyświetlacz w obudowie ze stali nierdzewnej |  |
| 22 | Wyposażenie dodatkowe: dzwonek alarmowy, automatyczne poziomowanie kabiny, informacja głosowa, oświetlenie awaryjne kabiny, automatyczny dojazd awaryjny do najbliższego przystanku, opcja zjazdu pożarowego po otrzymaniu sygnału z systemu p.poż. (wymaga doprowadzenia kabla sygnałowego do elementu sterującego), system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej doprowadzonej elementu sterującego), opcja oszczędzania energii. W tryb standby muszą przechodzić co najmniej następujące funkcje: sterowanie, napęd, sygnalizacja, napęd drzwi kabinowych, rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania, zamknięcie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji, zjazd awaryjny na przystanek po zaniku zasilania, wentylator w kabinie, lustro w kabinie umiejscowione przeciwlegle do wejścia. |  |
| Konfiguracja oferowanego dźwigu osobowego: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy