| S1 | ŚCIANA FUNDAMENTOWA |  |
| --- | --- | --- |
|  | izolacja przeciwwilgociowa: 3x powłoka bitumiczna bezszwowa np. EMULBIT, SUPRABIT, STYROZOL, zbrojona tkaniną techniczną |  |
| 1,0 | Rapówka cementowa zatarta na gładko (na ścianie z bloczków betonowych) |  |
| 38,0 | Ściana fundamentowa żelbetowa |  |

| S2 | ŚCIANA COKOŁU | U=0,386W/m2K |
| --- | --- | --- |
| 12,0 | Cegła klinkierowa 25,0x12,0x6,5 (kolorystyka zgodnie z rys. elewacji) na zaprawie cem.-wap., spoina wklęsła szer. 8 mm. Kotwy  4,0 – 4,5 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo |  |
| 3,0 | Styropian EPS 80-036 |  |
| 1x | Izolacja przeciwwilgociowa – papa podkładowa zgrzewalna (bez rozpuszczalników organicznych) |  |
| 1,0 | Rapówka cementowa zatarta na gładko (na ścianie z bloczków betonowych) |  |
| 25,0 | ściana fundamentowa żelbetowa |  |

| S3 | ŚCIANA ZEWN. NADZIEMIA | U=0,33W/m2K |
| --- | --- | --- |
| 12,0 | Cegła klinkierowa 25,0x12,0x6,5 (kolorystyka zgodnie z rys. elewacji) na zaprawie cem.-wap., spoina wklęsła szer. 8 mm. Kotwy  4,0 – 4,5 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo |
| 3,0 | Styropian EPS 80-036 |
| 1x | Folia wiatroszczelna, paroprzepuszczalna lub papier budowlany |
| 1,0 | Poszycie (np. sklejka wodoodporna, płyta wiórowa V-100, E1 lub płyta OSB) |
| 10,0 | Wełna szklana gr. 10 cm pomiędzy słupkami 5 / 10 cm szkieletu drewnianego |
| 1x | Paroizolacja - folia PE 0,15 mm |
| 1,25 | Płyty gipsowo – włóknowe |
|  | wykończenie wewnętrzne |

| SPÓŁDZELCZE BIURO PROJEKTÓW „PROJEKT – SUWAŁKI” SUWAŁKI, UL. KOŚCIUSZKI 79, tel 087/5663278 |
| --- |
| projektant: mgr inż. arch. Sławomir Paszkowski nr upr: SUW-98/85 nr ewid.: PD-0105 | DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GOŁDAPI PAWILON KONTROLERSKI (NR 19) |
|  | WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | 19/A5/1 |

| P1 | POSADZKA PRZYZIEMIA (w pom. nr 1, 5) | U=0,43 W/m2K |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | Wykładzina winylowa antyelektrostatyczna gr. 2 mm w kolorze jasnoszarym (jako standard przyjęto POLYFLOR FINESSE SD lub TARKETT TORO GRANIT AS) układana na siatce z taśmy mosiężnej i kleju przewodzącym, łączona bezspoinowo „spawami” w kolorze wykładziny. Cokolik systemowy |
| ~00,2 | cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca |
|  | elektryczna samoprzylepna mata grzejna np. StepMat ENSTO (lokalizacja określona na rys. rzutu) |
| 3,5 | Jastrych cementowy M20, zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3, zdylatowany od ścian styropianową taśmą brzegową . |
| 3335,0 | Styropian EPS 100-038 |
| 1x | papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa układana na podłożu zagruntowanym roztworem asfaltowym |
| 10,0 | Podbudowa górna – beton C12/15 |
| ~70,0 | Podbudowa dolna - grunt budowlany rodzimy lub nasyp z kruszywa naturalnego, zagęszczonego do Is=0,97 |

| P2 | POSADZKA PRZYZIEMIA (w ciągach czyszczących) | U=0,43 W/m2K |
| --- | --- | --- |
| 1,3 | Ciąg czyszczący ((jako standard przyjęto PEDIMAT 13mm CS Polska) |
| 0,2 | wykładzina winylowa w kolorze szarym układana na kleju dyspersyjnym, łączona bezspoinowo „spawami” w kolorze wykładziny |
| ~0,2 | cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca |
| 3,5 | Jastrych cementowy M20, zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3, zdylatowany od ścian styropianową taśmą brzegową . |
| 3335,0 | Styropian EPS 100-038 |
| 1x | papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa układana na podłożu zagruntowanym roztworem asfaltowym |
| 10,0 | Podbudowa górna – beton C12/15 |
| ~70,0 | Podbudowa dolna - grunt budowlany rodzimy lub nasyp z kruszywa naturalnego, zagęszczonego do Is=0,97 |

| SPÓŁDZELCZE BIURO PROJEKTÓW „PROJEKT – SUWAŁKI” SUWAŁKI, UL. KOŚCIUSZKI 79, tel 087/5663278 |
| --- |
| projektant: mgr inż. arch. Sławomir Paszkowski nr upr: SUW-98/85 nr ewid.: PD-0105 | DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GOŁDAPI PAWILON KONTROLERSKI (NR 19) |
|  | WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | 19/A5/2 |

| P3 | POSADZKA PRZYZIEMIA (w pom. nr 2, 3, 4) | U=0,43 W/m2K |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | Antypoślizgowa wykładzina winylowa w kolorze szarym (jako standard przyjęto POLYSAFE VOGUE lub TARKETT EMINENT SAFE.T), układana na kleju dyspersyjnym, łączona bezspoinowo „spawami” w kolorze wykładziny. Cokolik systemowy. |
| 0,2 | cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca |
| 5,0 | Jastrych cementowy M20, zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3, zdylatowany od ścian styropianową taśmą brzegową . |
| 3335,0 | Styropian EPS 100-038 |
| 1x | papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa układana na podłożu zagruntowanym roztworem asfaltowym |
| 10,0 | Podbudowa górna – beton C12/15 |
| ~70,0 | Podbudowa dolna - grunt budowlany rodzimy lub nasyp z kruszywa naturalnego, zagęszczonego do Is=0,97 |

| D1 | DACH | U=0,16 W/m2K |
| --- | --- | --- |
| 1x | papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia |
| 1x | papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa |
| 1,0 | Poszycie (np. sklejka wodoodporna, płyta wiórowa V-100, E1 lub płyta OSB) |
| 1,9 | deskowanie ażurowe, deski 10,0 / 1,9 cm co 10 cm |
| 20 | pustka powietrzna 3  11 cm wełna szklana 15 cm np. ISO-MATA ISOVER pomiędzy dźwigarami | Dźwigary dachowe |
| 1x | paroizolacja (folia PE 0,15 mm) |
| 1,9 | deskowanie ażurowe, deski 10,0 / 1,9 co 10 cm |
| 1,25 | płyty gipsowo – włóknowe |
|  | wykończenie wewnętrzne |

| D2 | DACH NAD WEJŚCIEM |  |
| --- | --- | --- |
| 1x | papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia |
| 1x | papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa |
| 1,0 | Poszycie (np. sklejka wodoodporna, płyta wiórowa V-100, E1 lub płyta OSB) |
| 1,9 | deskowanie ażurowe, deski 10,0 / 1,9 cm co 10 cm |
| 20 | dźwigary dachowe 5/20 |
| 1,9 | deskowanie ażurowe, deski 10,0 / 1,9 co 10 cm |
| 1,8 | blacha trapezowa gr. 0,6 mm profil ścienny 18 mm w kolorze jasnoszarym (RAL 7035) |

| SPÓŁDZELCZE BIURO PROJEKTÓW „PROJEKT – SUWAŁKI” SUWAŁKI, UL. KOŚCIUSZKI 79, tel 087/5663278 |
| --- |
| projektant: mgr inż. arch. Sławomir Paszkowski nr upr: SUW-98/85 nr ewid.: PD-0105 | DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GOŁDAPI PAWILON KONTROLERSKI (NR 19) |
|  | WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | 19/A5/3 |