ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Część opisowa

1. Opis techniczny

- Część graficzna

C1. Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut przyziemia.			skala 1:100

III. Przedmiar robót

OPIS  TECHNICZNY PROJEKTU  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W BUDYNKU PAWILONU KONTROLERSKIEGO NA TERENIE DPG W GOŁDAPI

C.1. PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiędzy Spółdzielczym Biurem Projektów >>PROJEKT-SUWAŁKI<< w Suwałkach a Inwestorem.

Projekt opracowano w oparciu o:

- projekt architektoniczno- budowlany budynku,

- P.T. branż towarzyszących,

- wtórnik z mapy terenu - skala 1:500,

- PN, BN, i wytyczne z zakresu projektowania instalacji centralnego ogrzewania  - materiały i katalogi do projektowania.

- uzgodnienia z inwestorem

Opracowanie obejmuje sporządzenie projektu realizacyjnego centralnego ogrzewania w projektowanym budynku kontrolerskim (nr 26) na terenie DPG w Gołdapi.

C.2. OPIS  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewidziano ogrzewanie budynku za pomocą grzejników elektrycznych konwekcyjnych.

Założenia do obliczeń:

- strefa klimatyczna: V,

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego tz = - 24ºC,

- obliczeniowa temperatura pomieszczeń zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/2002 r. z późniejszymi zmianami – rozporządzenie zmieniające w/w rozporządz. z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.)

- ogrzewanie elektryczne działające bez przerwy,

- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele co: Q = 8,49 kW,

- moc grzewcza zainstalowanych urządzeń:  Q = 8,75 kW,

W budynku zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne firmy NOIROT typu SPOT II  z zamontowanymi fabrycznie termostatami umożliwiającymi płynną regulację temperatury pomieszczenia do 30ºC, z nastawą przeciwmroźną około +7ºC.

Istnieje możliwość centralnego sterowania pracą grzejników z podziałem na strefy grzewcze, za pomocą programatorów Dedal, Memoprog, Miko lub Prodel współpracujących z termostatami mikroprocesowymi grzejników.

Rozmieszczenie, moce i typy zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

C.3. UWAGI  KOŃCOWE

Wszystkie materiały i elementy budowlane winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawstwo instalacji należy powierzyć firmie mającej doświadczenie i autoryzację w montażu w technologiach wentylacyjnych i automatyki.

Całość prac prowadzić zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, cz. II - Instalacje sanitarne".

Opracował:

mgr inż. Dorota Bazylewicz