Olsztyn, dnia 01.08.2012 r.

Znak: BO-IV.272.26.2012

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego 
w Gołdapi – etap IIIF.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

- W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: prosimy o wyraźne określenie, jaka ma być ujęta w wycenie grubość podbudowy mineralno-bitumicznej dla KR-4. Określenie jej w poz. 12 przedmiaru robót drogowych, daje grubość 8 cm. Wymagana grubość dla KR-14, wg projektu, to 16 cm. Ponadto przedmiar robót drogowych w poz. 1 przewiduje wykonanie koryta o głębokości 29 cm, w którym należy zmieścić:

  - podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa) – gr. 15 cm,

- podbudowę z mieszanek mineralno-bitumicznych – gr. 16 cm,

- asfaltową warstwę wiążącą – gr. 7 cm,

- asfaltową warstwę ścieralną – gr. 4 cm.

Z powyższego wynika, że koryto powinno być wykonane minimum o gł. 42 cm. W celu zapewnienia uczciwej konkurencji na etapie przetargu prosimy o poprawienie przedmiarów robót,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje dotychczasową treść opisu pozycji nr 7 i pozycji nr 12 przedmiaru robót – branża drogowa, stanowiącego załącznik nr 13.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zakres modyfikacji określony został w punkcie 2 niniejszego pisma dotyczącym modyfikacji treści SIWZ,

- pytanie nr 2: prosimy o udostępnienie opisów instalacji sanitarnych i wod-kan dla budynku 
nr 26 lub wskazanie miejsca, w którym się znajdują,

odpowiedź: opis instalacji sanitarnych i wod-kan dla budynku nr 26 znajduje się w załączniku nr 9.18 do SIWZ określonym jako „Budynek nr 26 – opis techniczny – instalacje wod.-kan.” oraz w załączniku nr 9.20 do SIWZ określonym jako „Budynek 
nr 26 – opis techniczny – wentylacja i klimatyzacja”,

- pytanie nr 3: prosimy o udostępnienie dokumentacji instalacji sanitarnych, CO, wod-kan i wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 5 (z rzutu budowlanego wynika, że istnieją tam takie instalacje),

odpowiedź: z przewidzianego zakresu robót w istniejącym budynku nr 5, obejmującego montaż krat okiennych i wymianę drzwi zewnętrznych, nie wynika potrzeba udostępniania dokumentacji projektowej branży sanitarnej,

- pytanie nr 4: prosimy o udostępnienie opisów i rysunków wentylacji i klimatyzacji w budynku 
nr 14,

odpowiedź: przewidziany zakres robót w istniejącym budynku nr 14  nie obejmuje robót w zakresie wentylacji i klimatyzacji,

- pytanie nr 5: prosimy o udostępnienie dokumentacji wentylacji w budynku nr 19,

odpowiedź: wentylacja w budynku nr 19 opisana została w załączniku nr 9.14 do SIWZ określonym jako „Budynek nr 19 – opis techniczny – wentylacja i klimatyzacja” oraz na rysunku stanowiącym załącznik nr 9.15 do SIWZ, określonym jako „Budynek 
nr 19 – wentylacja i klimatyzacja”,

- pytanie nr 6: prosimy o podanie parametrów 7 szt. grzejników elektrycznych Noirot 
wg: px_26.12_13.12_przedmiar_robot__budynek_nr_26__inst._sanitarne.pdf-poz.29,

odpowiedź: w budynku nr 19 przewidziano 4 grzejniki elektryczne o mocy 2000 W i 
1 grzejnik o mocy 750 W, jako standard przyjęto grzejniki NOIROT SPOT II; w budynku nr 26 analogicznie, czyli razem w obu budynkach jest 10 grzejników; modyfikacja treści przedmiarów odnośnie ilości grzejników znajduje się w punkcie 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 7: prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę (przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację) budynku użyteczności publicznej (bez wykonania drogi) o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto,

odpowiedź: w powyższym przypadku wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,

- pytanie nr 8: prosimy o udostępnienie rysunków na których są schematy rozmieszczenia rur dwuściennych typu RPD, pozwalające na ustalenie długości rur i ilości kształtek,

odpowiedź: rury dwuścienne typu RPD występują w budynkach nr 19 i nr 26 jako podstawy pod nasady obrotowe TURBOWENT (rysunek stanowiący załącznik nr 9.15 do SIWZ określony jako „Budynek nr 19 – wentylacja i klimatyzacja” oraz rysunek stanowiący załącznik nr 9.21 do SIWZ określony jako „Budynek nr 26 – wentylacja i klimatyzacja”); w każdym z tych budynków zaprojektowano po 3 nasady obrotowe TURBOWENT, ilości kształtek są określone w tabeli “Wykaz urządzeń i kształtek”  znajdującej się w opisie technicznym wentylacji i klimatyzacji dla budynku nr 19 (załącznik nr 9.14 do SIWZ) oraz w opisie technicznym wentylacji i klimatyzacji dla budynku nr 26 (załącznik nr 9.20 do SIWZ); modyfikacja treści tabeli oraz przedmiarów odnośnie ilości nasad znajduje się w punkcie 2 niniejszego pisma.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w przedmiarze robót – branża drogowa stanowiącym załącznik nr 13.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotychczasową treść opisu pozycji nr 7 i pozycji nr 12 zastępuje się następującą treścią:

| 7 | KNNR 6 0111/02 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 22cm | m2 | 13434 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | KNNR 6 0110/03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych standard II o grubości warstw po zagęszczeniu - 18cm | m2 | 13434 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- w przedmiarze robót – budynek nr 19 – inst. sanitarne, stanowiącym załącznik nr 13.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotychczasową ilość w pozycji 
nr 29 d.3 zastępuje się następującą ilością:

| 29 d.3 | KNR-W 2- 15 0418-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm - poz. zast. - grzejniki elektryczne Noirot 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |

- w przedmiarze robót – budynek nr 26 – inst. sanitarne, stanowiącym załącznik nr 13.12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotychczasową ilość w pozycji 
nr 29 d.3 zastępuje się następującą ilością:

| 29 d.3 | KNR-W 2- 15 0418-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm - poz. zast. - grzejniki elektryczne Noirot 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |

- dotychczasowa treść tabeli „Wykaz urządzeń i kształtek” znajdującej się na stronie 4 opisu technicznego stanowiącego załącznik nr 9.14 do SIWZ zostaje zastąpiona następującą treścią:

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość | Katalog |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu MXZ-2A30VA | 1 | Mitsubishi Electric |
| 1.2 | Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu MSZ-GC22VA | 2 | Mitsubishi Electric |
| 1.3 | Anemostat wywiewny CKK Ø 160 mm | 3 | Firmy Venture Industries |
| 1.4 | Rura prosta Ø 150 mm l = 25cm | 1 | Firmy DARCO |
| 1.5 | Rura prosta Ø 150 mm l = 31cm | 2 | Firmy DARCO |
| 1.6 | Podstawa kominowa ocieplana typu PDR-O | 3 | Firmy DARCO |
| 1.7 | Rura prosta typu RPD (dwuścienna) l = 500mm | 3 | Firmy DARCO |
| 1.8 | Nasada obrotowa TURBOWENT – TULIPAN HYBRYDOWY Ø 150 mm na podstawie z kołnierzem zamykającym ocieplenie (B-K) | 3 | Firmy DARCO |

- dotychczasowa treść tabeli „Wykaz urządzeń i kształtek” znajdującej się na stronie 4 opisu technicznego stanowiącego załącznik nr 9.20 do SIWZ zostaje zastąpiona następującą treścią:

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość | Katalog |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu MXZ-2A30VA | 1 | Mitsubishi Electric |
| 1.2 | Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu MSZ-GC22VA | 2 | Mitsubishi Electric |
| 1.3 | Anemostat wywiewny CKK Ø 160 mm | 3 | Firmy Venture Industries |
| 1.4 | Rura prosta Ø 150 mm l = 25cm | 1 | Firmy DARCO |
| 1.5 | Rura prosta Ø 150 mm l = 31cm | 2 | Firmy DARCO |
| 1.6 | Podstawa kominowa ocieplana typu PDR-O | 3 | Firmy DARCO |
| 1.7 | Rura prosta typu RPD (dwuścienna) l = 500mm | 3 | Firmy DARCO |
| 1.8 | Nasada obrotowa TURBOWENT – TULIPAN HYBRYDOWY Ø 150 mm na podstawie z kołnierzem zamykającym ocieplenie (B-K) | 3 | Firmy DARCO |

- w przedmiarze robót – budynek nr 19 – wentylacja i klimatyzacja, stanowiącym załącznik nr 13.11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotychczasowe ilości w pozycjach nr 4 d.2, 6 d.2 i 7 d.2 zastępuje się następującymi ilościami:

| 4 d.2 | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

| 6 d.2 | KNR 2-17 0150-01 | Podstawy dachowe w układach bezkanałowych stalowe, kołowe, typ B/I o średnicy 160mm poz. zast. - podstawa kominowa ocieplana PDR-O 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

| 7 d.2 | KNR 2-17 0152-02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 200mm - poz. zast. - wywietrzak hybrydowy d=160 mm na podstawie BK 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

- w przedmiarze robót – budynek nr 26 – wentylacja i klimatyzacja, stanowiącym załącznik nr 13.13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotychczasowe ilości w pozycjach nr 4 d.2, 6 d.2 i 7 d.2 zastępuje się następującymi ilościami:

| 4 d.2 | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

| 6 d.2 | KNR 2-17 0150-01 | Podstawy dachowe w układach bezkanałowych stalowe, kołowe, typ B/I o średnicy 160mm poz. zast. - podstawa kominowa ocieplana PDR-O 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

| 7 d.2 | KNR 2-17 0152-02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 200mm - poz. zast. - wywietrzak hybrydowy d=160 mm na podstawie BK 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.