.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dostawa stacjonarnych czytników dokumentów – CZĘŚĆ I*

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarny czytnik dokumentów – 7 szt. |
| 1 | Czytnik stacjonarny: OCR, przesuwny (typu swipe) |  |
| 2 | Oświetlenie: diodowe |  |
| 3 | Ruchome elementy: brak |  |
| 4 | Standard czcionek OCR: OCR-B |  |
| 5 | Paszporty do odczytu automatycznego (MRP): 2 linie po 44 znaki |  |
| 6 | Wizy do odczytu automatycznego (MRV): 2 linie po 44 znaki, 2 linie po 36 znaków |  |
| 7 | Dokumenty podróżne: 2 linie po 36 znaków, 3 linie po 30 znaków |  |
| 8 | Temperatura eksploatacji: od 0⁰C do +40⁰C |  |
| 9 | Interfejs: USB |  |
| 10 | Kompatybilność: Microsoft Windows, Vista, 7,8 |  |
| 11 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| 12 | Zasilanie: +5V z interfejsu USB |  |
| 13 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2013 |  |
| 14 | Zgodność: z dokumentami tożsamości (paszporty, dowody osobiste) użytkowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach ościennych, zwłaszcza Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy |  |
| 15 | Współpraca: czytnik musi współpracować z autorskimi Systemami Wspomagania Odpraw Celnych SOC-O i SOC-T. W tym celu wymagane są testy zgodności współpracy czytników z ww. systemami |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH STACJONARNYCH CZYTNIKÓW DOKUMENTÓW W RAMACH CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA*

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny czytnik dokumentów | 7 szt. |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

- Dostawa stacjonarnych czytników paszportów, czytników linii papilarnych oraz urządzeń do kontroli dokumentów – CZĘŚĆ II*

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarny czytnik paszportów – 6 szt. |
| 1 | Rodzaj czytnika: czytnik OCRB oraz moduł RFID zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie w spójną całość |  |
| 2 | Rodzaje światła: minimum 3 rodzajami światła skanującego dokument, tj. Visible, Infrared, UV imaging |  |
| 3 | Funkcje czytnika: odczytywanie e-dokumentów, tj. odczyt paska OCR-B ze strefy MRZ w dokumencie, odczytywanie barkodów 1D i 2D oraz danych biometrycznych z e-dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej, możliwość zweryfikowania zabezpieczeń stosowanych w e-dokumentach, tj. przeprowadzenie procedur: Basic Acces Control, PassiveAuthentication, Active Authentication, Extended Acces Control (która składa się z Chip Authentication i Terminal Authentication) |  |
| 4 | Gabaryty: urządzenie musi być wolnostojące, całostronicowe (tzw. Full Page Reader), umożliwiać odczyt obszaru paska MRZ oraz danych z e-dokumentów w jednym cyklu (operacji) odczytu, tj. wykrycie dokumentu, rozpoznawanie, odczyt danych biometrycznych (musi następować automatycznie) |  |
| 5 | Rozdzielczość skanowania: co najmniej 400 dpi |  |
| 6 | Zasilanie: zewnętrzne (dedykowany zasilacz stanowiący wyposażenie czytnika), nie dopuszcza się zasilania bateryjnego. Dopuszcza się możliwość zasilania z portu USB komputera jako źródło alternatywne |  |

| 7 | Kompatybilność: współpraca z systemem operacyjnym Windows 8 (32 i 64 bit) – sterowniki w komplecie |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Interfejs komunikacyjny: USB (2.0 lub szybszy) |  |
| 9 | Temperatura pracy: w zakresie od +5ºC do +35ºC lub szerszym |  |
| 10 | Funkcje: automatyczne wykrywanie przyło-żenia, jak i zdjęcia dokumentu z elementu skanującego |  |
| 11 | Rozpoznanie kodu maszynowego: musi następować bez względu na orientację przyłożonego dokumentu – jeśli tylko pasek MRZ znajdzie się w „polu widzenia” elementu skanującego |  |
| 12 | Oprogramowanie: SDK (Software Development Kit) lub inne zawierające programy demonstra-cyjne, przykładowe kody źródłowe, sterowniki i wymagane biblioteki dla platform .Net i Java |  |
| 13 | Okablowanie: tak |  |
| 14 | Oznakowanie: CE potwierdzająca zgodność produktu z dyrektywami UE |  |
| 15 | Certyfikaty: wymagane certyfikaty RoHS, EMC |  |
| 16 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| 17 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2013 |  |
| 18 | Kompletność: urządzenie musi być kompletne, niewymagające od zamawiającego dodatkowych prac i nakładów dostosowawczych, poszczególne moduły wewnętrzne jak i zewnętrzne muszą współpracować poprawnie |  |
| 19 | Współpraca: z aktualnym systemem odprawy granicznej stanowiącym ważny element Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej. Przez poprawność współpracy rozumie się prawidłowe działanie czytnika w aplikacjach odprawy granicznej ZSE5 i ZSE6 opartych na technologii .NET (wersje 3.5 oraz 4.5) bez konieczności stosowania modyfikacji systemu. Zastosowanie czytnika nie może wymagać zmiany kodu źródłowego w aplikacjach użytkowanych przez SG |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarny czytnik linii papilarnych – 8 szt. |
| 1 | Zasilanie: ze standardowej instalacji elektrycznej ~230V 50Hz lub z portu USB komputera |  |
| 2 | Klasa szczelności: co najmniej IP54 |  |
| 3 | Certyfikaty: ważny certyfikat stwierdzający zgodność z FBI, IAFIS, IQS, Appendix F, obrazy odcisków palców wytwarzane przez urządzenie muszą spełniać kryteria normy ISO/IEC 19794-4:2005 Biometric data interchange format – part 4 finger image data oraz standardu ANSI/NIST-ITL 1-2000 (Data format for the interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark&Tattoo (SMT) Information) |  |
| 4 | Kompletność: urządzenie musi być kompletne, niewymagające od zamawiającego dodatkowych prac i nakładów dostosowawczych |  |
| 5 | Odciski: urządzenie musi mieć możliwość pobierania odcisków typu płaskiego w sekwencji (sekwencja rozumiana jako zaprogramowana pewna liczba kroków do wykonania): 4 palce jednej dłoni (wskazujący, środkowy, serdeczny, mały), 4 palce drugiej dłoni (wskazujący, środkowy, serdeczny, mały) oraz 2 kciuki – lewej i prawej dłoni |  |
| 6 | Programowe definiowanie odcisków: urządzenie musi mieć możliwość programowego definiowania pobieranych sekwencji odcisków, np. jedynie 2 palce jednej dłoni, jedynie 2 palce wskazujące w pojedynczym kroku sekwencji, itd. |  |
| 7 | Tryb pracy: urządzenie musi posiadać możliwość pracy w trybie automatycznego pobierania odcisków (tzw. Auto Capture), bez konieczności ingerencji operatora urządzenia w trakcie pobierania odcisków w pojedynczym kroku sekwencji |  |
| 8 | Panel kontrolny: urządzenie musi posiadać panel kontrolny, który umożliwi zobrazowanie w przejrzysty sposób, które palce z zaprogramowanej sekwencji mają być w danej chwili przyłożone |  |
| 9 | Funkcje panelu kontrolnego: urządzenie musi sygnalizować za pomocą panelu kontrolnego w trakcie procesu pobierania odcisków, które z palców są przykładane nieprawidłowo w celu ułatwienia osobie składającej odciski palców korygowanie na bieżąco sposobu przyłożenia palców |  |

| 10 | Zakończenie pracy panelu kontrolnego: urządzenie musi sygnalizować za pomocą panelu kontrolnego i poprzez sygnalizację dźwiękową o zakończeniu pobierania odcisków, tj. o zakończeniu pojedynczego kroku zaprogramo-wanej sekwencji |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Funkcje: urządzenie musi posiadać możliwość weryfikacji jakości pobieranych odcisków oraz programowego definiowania progu jakości, poniżej którego pobrane w danym kroku odciski będą oznaczone jako błędne, co spowoduje odrzucenie takich odcisków jako nieprawidłowe |  |
| 12 | Zapisywanie danych: urządzenie musi mieć możliwość zapisu pobranych danych w formacie RAW (bez nagłówków, bez kompresji, bez kodowania kolorów, w rozdzielczości 500 dpi, 1 bajt/piksel, w 256 odcieniach szarości) na dysk komputera |  |
| 13 | Temperatura pracy: w zakresie od +5ºC do +35ºC lub szerszym |  |
| 14 | Interfejs komunikacyjny: USB 2.0 lub szybszy |  |
| 15 | Oznakowanie: CE potwierdzająca zgodność produktu z dyrektywami UE |  |
| 16 | Kompatybilność: współpraca z systemem operacyjnym Windows 8 (32 i 64 bit) – sterowniki w komplecie |  |
| 17 | Oprogramowanie: SDK (Software Development Kit) lub inne zawierające programy demonstra-cyjne, przykładowe kody źródłowe, sterowniki dla platform i wymagane biblioteki .Net i Java |  |
| 18 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| 19 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2013 |  |
| 20 | Współpraca: z aktualnym systemem odprawy granicznej stanowiącym ważny element Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej. Przez poprawność współpracy rozumie się prawidłowe działanie czytnika w aplikacjach odprawy granicznej ZSE5 i ZSE6 opartych na platformie .NET (wersje 3.5 oraz 4.5) bez konieczności stosowania modyfikacji systemu. Zastosowanie czytnika nie może wymagać zmiany kodu źródłowego w aplikacjach |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do kontroli dokumentów – 19 szt. |
| 1 | Źródło światła: emitujące promieniowanie nad-fioletowe posiadające 4 zakresy długości fali, tj. 254 – UV 254 nm, 313 – UV 313 nm, 365 – UV 365 nm, 400 – UV 400 nm |  |
| 2 | Kontrola: urządzenie musi umożliwiać wzbudzenie i kontrolę zabezpieczeń AS (anty-stokesowskich) oraz 3M (retrorefleksyjnych) |  |
| 3 | Zabezpieczenie: gwarancja bezpieczeństwa pracy użytkownika (zabezpieczenie przed szkodliwością promieniowania UV) oraz posiadanie obowią-zujących atestów dla urządzenia emitującego promieniowanie UV |  |
| 4 | Obserwacja dokumentu: możliwość obserwacji badanego dokumentu w świetle przechodzącym i bocznym |  |
| 5 | Powiększenie: co najmniej x 10 |  |

6

Warunki atmosferyczne: przystosowane do pracy całodobowej bez względu na warunki atmo-sferyczne (zwiększona wilgotność, zakres tempera-tur -30°C   +40°C)

| 7 | Podziałka milimetrowa: tak |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Pole widzenia: min. 45 mm² |  |
| 9 | Czas pracy ciągłej: bez dodatkowego zasilania w czasie nie krótszym niż 120 min. |  |
| 10 | Zasilanie: bateryjne z ewentualną możliwością ładowania urządzenia poprzez port USB |  |
| 11 | Mocowanie: zapewniające zawieszenie na przegubie dłoni |  |
| 12 | Pokrowiec: trwały, zapewniający odpowiednią ochronę dla urządzenia, wymagany jest uchwyt do zamocowania na pasie o szerokości 45 mm |  |
| 13 | Odporność na wstrząsy: wskutek upadku z wys. co najmniej 1 m |  |
| 14 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2013 |  |
| 15 | Wyposażenie eksploatacyjne: (żarniki) możliwe do wymiany przez bezpośredniego użytkownika |  |
| 16 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH STACJONARNYCH CZYTNIKÓW PASZPORTÓW, CZYTNIKÓW LINII PAPILARNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO KONTROLI DOKUMENTÓW W RAMACH CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA*

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny czytnik paszportów | 6 szt. |  |  |
| 2 | Stacjonarny czytnik linii papilarnych | 8 szt. |  |  |
| 3 | Urządzenie do kontroli dokumentów | 19 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

__________________________________________________________________

* należy wypełnić w tylko zakresie dotyczącym tej CZĘŚCI zamówienia, na wykonanie której wykonawca składa ofertę