SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem biurowym – 29 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 4050 według danych na dzień składania oferty. |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci – min. 4 szt., Serial ATA/600 – min. 2 szt., gniazdo PCI-Express 3.0 16x – min. 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – min. 1 szt., gniazdo PCI – min. 1 szt., standard płyty: mATX lub ATX, gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – min 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 6 szt. (w tym min. 2 szt. USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE. |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 8GB (praca w triple lub dual channel), standard – minimum DDR3-1600 (PC3-12800), radiator. |
| 4 | Karta grafiki: rodzaje wyjść: wyjście D-Sub, wyjście DVI, wyjście HDMI, dopuszcza się karty grafiki zintegrowane jak i podłączane jako karta rozszerzeń. |
| 5 | Dysk twardy: pojemność minimum 1TB, wewnętrzny, montowany w obudowie, Prędkość obrotowa 7200 rpm, interfejs, SATA/600, wielkość, 3,5''. |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 7 | Obudowa: minimalne wymiary: 40x40x17(cm), orientacja pionowa, front obudowy: min. 2 gniazda USB typu A (w tym min. 1 x USB 3.0), audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon - dopuszcza się złącze typu „combo”, gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w środkowej lub górnej części przedniego panelu obudowy. |
| 8 | Zasilacz: moc min. 400 W, tryb pfc aktywny, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP. |
| 9 | Klawiatura: układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe, regulacja nachylenia (składane nóżki). |
| 10 | Mysz: laserowa lub optyczna, rozdzielczość min 800 dpi, liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku), komunikacja z komputerem przewodowa. |
| 11 | System operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 8.1 pro 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym (z prawem do instalacji MS Windows 7 pro; zamawiający przed dostawą wskaże liczbę komputerów, dla których wymagana będzie instalacja systemu MS Windows 7 pro) lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, umożliwiający integralną pracę i zarządzanie systemem w posiadanym przez zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu i systemu aktualizacji. |
| 12 | Gwarancja – 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły). |
| Monitor do komputera stacjonarnego z poz. 1 – 29 szt. |
| 1 | Przekątna ekranu – minimum 21,5 cala |
| 2 | Technologia podświetlenia – LED |
| 3 | Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli |
| 4 | Kontrast – minimum 1000:1 |
| 5 | Jasność – minimum 250 cd/m² |
| 6 | Kąt widzenia, pion – minimum 160° |
| 7 | Kąt widzenia, poziom – minimum 160° |
| 8 | Złącza – D-SUB, DVI |
| 9 | Podstawa – regulacja pochylenia |
| 10 | Zasilacz – wbudowany |
| 11 | Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć następujące akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI. |
| 12 | Certyfikaty i standardy – TCO, deklaracja CE |
| 13 | Gwarancja – 36 miesięcy |
| Oprogramowanie – pakiet biurowy do komputera z poz. 1 – 29 szt. |
| Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL – licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową. |
| L.p. | Parametry wymagane |
| Komputer przenośny – 8 szt. |
| 1 | Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark >= 3100 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Pamięć operacyjna: minimum 4 GB |
| 3 | Dysk: minimum 500 GB |
| 4 | Wyświetlacz: przekątna minimum 15'' |
| 5 | Interfejsy: Min. 3 szt. port USB ( w tym min. 1x port USB 3.0), 2x wyjście wideo (VGA + HDMI), 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), 1x czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD, MMC). |
| 6 | Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera |
| 7 | Komunikacja – wbudowane: karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbps, karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, bluetooth |
| 8 | Klawiatura: zintegrowana, układ US-QWERTY |
| 9 | Bateria: czas pracy na zasilaniu bateryjnym minimum 3 godziny |
| 10 | Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu |
| 11 | Torba przenośna: pasująca wymiarami do oferowanego sprzętu, (min. 2 kieszenie), rączka, pas na ramię |
| 12 | Myszka: optyczna lub laserowa, trzyprzyciskowa, 800 dpi, scroll |
| 13 | System operacyjny: zainstalowany system operacyjny MS Windows 7/8.1 pro 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, umożliwiający integralną pracę i zarządzanie systemem w posiadanym przez zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu i systemu aktualizacji. |
| 14 | Gwarancja: 12 miesięcy |
| Oprogramowanie – pakiet biurowy do komputera z poz. 2 – 8 szt. |
| Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL – licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową. |
| L.p. | Parametry wymagane |
| Urządzenie hybrydowe 2w1 (laptop i tablet) – 1 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 1900 według danych na dzień składania oferty. |
| 2 | Ekran: przekątna minimum 12'', dotykowy, odłączany od stacji dokującej |
| 3 | Stacja dokująca: klawiatura Qwerty, touchpad |
| 4 | Pamięć operacyjna: minimum 2 GB |
| 5 | Pamięć: minimum 250 GB, |
| 6 | Rozdzielczość: minimum 1280x800 |
| 7 | Złącza: micro-HDMI lub mini-HDMI lub micro-DisplayPort lub mini-DisplayPort |
| 8 | Komunikacja – wbudowane: karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, bluetooth |
| 9 | System operacyjny: MS Windows 7/8/8.1 |
| 10 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Tablet – 1 szt. |
| 1 | Ekran: 1) przekątna minimum 10'', 2) pojemnościowy, 10-punktowy. |
| 2 | Pamięć operacyjna: minimum 1 GB |
| 3 | Pamięć wbudowana: minimum 16 GB, |
| 4 | Rozdzielczość: minimum 1280x800 |
| 5 | Złącza: wyjście słuchawkowe i głośnikowe (dopuszcza się złącza typu combo), czytnik kart pamięci. |
| 6 | Komunikacja – wbudowane: karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, bluetooth, wbudowany modem 3G lub 4G |
| 7 | Moduł GPS: wbudowany |
| 8 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer typu „All-In-One” – 13 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 2450 według danych na dzień składania oferty |
| 2 | Przekątna ekranu – minimum 20'' |
| 4 | Rozdzielczość – minimum 1600 x 900 pikseli |
| 5 | Zainstalowana pamięć operacyjna – minimum 4 GB |
| 6 | Dysk Twardy – minimum 128 GB |
| 7 | Komunikacja (zintegrowana): karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi 802.11, karta sieciowa przewodowa 10/100 Mb/s. |
| 8 | Złącza Audio/Video: wyjście DisplayPort/HDMI, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe – dopuszcza się złącze typu „combo”. |
| 9 | Napęd DVD – tak, wbudowany |
| 10 | Porty USB – minimum 4 szt. |
| 11 | Głośniki – tak, wbudowane |
| 12 | Kamera – tak, wbudowana |
| 13 | Akcesoria: mysz, klawiatura – układ QWERTY. |
| 14 | System operacyjny – zainstalowany system operacyjny MS Windows 8.1 pro 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, umożliwiający integralną pracę i zarządzanie systemem w posiadanym przez zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu i systemu aktualizacji. |
| 15 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |
| Oprogramowanie – pakiet biurowy do komputera z poz. 5 – 13 szt. |
| Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL – licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Urządzenie klasy UTM – 1 szt. typu FG-30D lub inne równoważne, spełniające poniższe wymagania |
| 1 | Wymagania ogólne: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. |
| 2 | Funkcjonalności systemu bezpieczeństwa: monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych, elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent, system realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 5 interfejsami miedzianymi Etherinet 10/100/1000, możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q., w zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 150tys jednoczesnych połączeń oraz 3 tys. nowych połączeń na sekundę, w ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection, ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip, poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN, ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS], kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF], kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP), kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P, możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL’em, ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP), wydajność systemu Firewall min 500 Mbps, wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 20Mbps, wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 100 Mbps., wydajność IPSEC VPN, nie mniej niż 200 Mbps, w zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site, producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem, monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności, praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth, obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel, rozwiązanie powinno zapewniać: routing statyczny oraz obsługę Policy Routingu, translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego, polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń, możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ, silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021), ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos, funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP, baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne – min 50 kategorii. W ramach filtra powinny być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci społecznościowe, zakupy. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW, automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL, system zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu, haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP, haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych, rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory, element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall powinien posiadać certyfikat ICSA dla rozwiązań kategorii Network Firewall, elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |
| 3 | Gwarancja: minimum 12 miesięczna gwarancja producenta na dostarczone elementy systemu liczona od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu, licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa producenta na okres minimum 12 m-ce liczona od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu, system musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy w trybie 8/5, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Drukarka laserowa A4 mono, sieciowa, duplex– 8 szt. |
| 1 | Technologia druku – laserowa, monochromatyczna |
| 2 | Rozdzielczość wydruku – 1200 x 1200dpi |
| 3 | Prędkość druku (jakość normalna, A4) – minimum 38 str./min A4 |
| 4 | Format drukowanej strony – do A4 |
| 5 | Wydruk dwustronny – automatyczny w standardzie urządzenia |
| 6 | Zainstalowana pamięć – minimum 64 MB |
| 7 | Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |
| 8 | Emulacje – PCL5e, PCL6, |
| 9 | Obsługiwane systemy operacyjne – Windows XP/Windows 7 |
| 10 | Gwarancja – minimum 36 miesiące |
| 11 | Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB, instrukcja użytkowania w języku polskim. |
| L.p. | Parametry wymagane |
| Drukarka laserowa A4 kolor, sieciowa, duplex– 2 szt. |
| 1 | Technologia druku – laserowa, kolor |
| 2 | Rozdzielczość wydruku – 600 x 600dpi |
| 3 | Prędkość druku – minimum 35 str./min. A4 kolor, 35 str./min. A4 czarny |
| 4 | Format drukowanej strony – do A4 |
| 5 | Wydruk dwustronny – automatyczny w standardzie urządzenia |
| 6 | Zainstalowana pamięć – minimum 256 MB |
| 7 | Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| 8 | Emulacje – PCL5, PCL6 |
| 9 | Obsługiwane systemy operacyjne – Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
| 10 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |
| 11 | Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB, instrukcja użytkowania w języku polskim. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono – 5 szt. |
| 1 | Technologia druku – laserowa, monochromatyczna |
| 2 | Rozdzielczość wydruku –1200dpi |
| 3 | Prędkość druku – minimum 35 str./min. A4 |
| 4 | Format drukowanej strony – do A4 |
| 5 | Wydruk dwustronny – automatyczny w standardzie urządzenia |
| 6 | Funkcje skanera- obsługa Active Directory, skan do e-mail, ftp,smb, usb |
| 7 | Rozdzielczość skanera - minimum 600 dpi |
| 8 | Zainstalowana pamięć – minimum 512 MB |
| 9 | Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| 10 | Emulacje – PCL5e, PCL6 |
| 11 | Funkcja fax - tak |
| 12 | Funkcja kopiarki - tak |
| 13 | Obsługiwane systemy operacyjne – Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
| 14 | Gwarancja – minimum 36 miesiące |
| 15 | Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB, instrukcja użytkowania w języku polskim. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kolor – 2 szt. |
| 1 | Technologia druku – laserowa, kolor |
| 2 | Rozdzielczość wydruku kolor i czerń –600dpi x 600dpi |
| 3 | Prędkość druku – minimum 20 str./min. A4 kolor, 20 str./min. A4 czarny |
| 4 | Format drukowanej strony – do A4 |
| 5 | Wydruk dwustronny – automatyczny w standardzie urządzenia |
| 6 | ADF - tak |
| 7 | Funkcje skanera-skan do e-mail, do folderu, |
| 8 | Rozdzielczość skanera - minimum 300x300 dpi z ADF oraz 1200x1200dpi skaner płaski |
| 9 | Prędkość skanowania czarny/kolor - 17 str./ min czarny, 13str. /min kolor |
| 10 | Zainstalowana pamięć – minimum 256 MB |
| 11 | Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |
| 13 | Emulacje – PCL5, PCL6 |
| 14 | Funkcja fax - tak |
| 15 | Obsługiwane systemy operacyjne – Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
| 16 | Gwarancja – minimum 36 miesiące |
| 17 | Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB, instrukcja użytkowania w języku polskim. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolor A3 – 1 szt. |
| 1 | Technologia druku – atramentowa, kolor |
| 2 | Podajnik papieru – 250 arkuszy |
| 3 | Rozdzielczość wydruku – 1200dpi x 6000dpi |
| 4 | Rozdzielczość kopiowania – 1200dpi - 1200dpi |
| 5 | Rozdzielczość skanowania – 2400dpi – 2400dpi |
| 6 | Prędkość druku – minimum 27 str./min. A4 kolor, 35 str./min. A4 czarny |
| 7 | Prędkość kopiowania – minimum 20 str./min. A4 kolor, 23 str./min. A4 czarny |
| 8 | Format drukowanej strony – do A3 |
| 9 | Wydruk dwustronny – automatyczny w standardzie urządzenia |
| 10 | ADF - tak |
| 11 | Funkcje skanera-skan do e-mail, folderu, FTP, pamięć USB |
| 12 | Zainstalowana pamięć – minimum 64 MB |
| 13 | Wbudowane interfejsy – USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps , |
| 16 | Funkcja fax - tak |
| 17 | Obsługiwane systemy operacyjne – Windows XP/Windows 7 |
| 18 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |
| 19 | Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB, instrukcja użytkowania w języku polskim. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Drukarka przenośna – 1 szt. |
| 1 | Technologia druku – atramentowa, kolor |
| 2 | Rozdzielczość wydruku – 9600dpi x 2400dpi |
| 3 | Prędkość druku – minimum 20 str./min. A4 kolor, 14 str./min. A4 czarny |
| 4 | Format drukowanej strony – do A4 |
| 5 | Zainstalowana bateria zasilająca urządzenie – tak |
| 6 | Wbudowane interfejsy – USB 2.0, |
| 7 | Obsługiwane systemy operacyjne – Windows XP/Windows7/Windows8 |
| 8 | Gwarancja – minimum 12 miesiące |
| 9 | Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB, instrukcja użytkowania w języku polskim. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Kamera internetowa z mikrofonem – 1 szt. |
| 1 | Optyka - Carl Zeiss |
| 2 | Rozdzielczość - 1920 x 1080 (30 fps) |
| 3 | ZOOM optyczny - TAK |
| 4 | Interfejs - USB 2.0 (dołączony kabel) |
| 5 | Pilot zdalnego sterowania - TAK |
| 6 | Wbudowany mikrofon dookólny - TAK |
| 7 | Panel kontrolny (zoom, głośność, połącz, rozłącz) - wbudowane |
| 8 | Gniazdo słuchawkowe MINIJACK - TAK |
| 9 | Zasilacz sieciowy - TAK |
| 10 | Obsługa protokołu H.264 – TAK |
| 11 | Kąt widzenia - minimum 70° |
| 12 | Obrót kamery – minimum 180° |
| 13 | Obsługa systemu operacyjnego - Windows XP, Vista, 7 |
| 14 | Obsługa UVC - TAK |
| 15 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Skaner A4 – 6 szt. |
| 1 | Typ skanera – płaski |
| 2 | Rozdzielczość optyczna - 4800dpi |
| 3 | Format skanowania - A4 |
| 4 | Obsługiwane nośniki: Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny,), koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), slajdy i negatywy 35 mm (z wykorzystaniem przystawki do przeźroczy), |
| 5 | Formaty plików wyjściowych: BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX, FPX, PDF, |
| 6 | Możliwość uruchomienie funkcji skanowania z urządzenia TAK (Skan, Kopia i Skan do PDF) |
| 7 | Obsługa systemu operacyjnego: Windows XP, Vista |
| 8 | Interfejs - USB 2.0 (dołączony kabel) |
| 9 | Źródło zasilania – inne niż usb; zasilacz sieciowy zewnętrzny lub wbudowany. |
| 10 | Gwarancja - minimum 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Skaner przenośny A4 – 2 szt. |
| 1 | Typ skanera – rolkowy, przenośny |
| 2 | Rozdzielczość optyczna - 900dpi |
| 3 | Prędkość skanowania - 15 str/min. kolor, 30 str/min. mono |
| 4 | Format skanowania - A4 |
| 5 | Formaty plików wyjściowych - JPEG; PDF |
| 6 | Inne wymagania: - slot na karty microSD, - wyświetlacz LCD, - karta microSD 2 GB w zestawie, - sterownikami i oprogramowanie, - opcja oszczędzania energii. |
| 7 | Obsługa systemu operacyjnego - Windows 7/Windows 8/Windows Vista/Windows XP SP3 |
| 8 | Interfejsy - USB 2.0 (Przewód USB w zestawie), Wi-Fi |
| 9 | Zasilanie - bateryjne |
| 10 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Projektor – 5 szt. |
| 1 | Typ - DLP |
| 2 | Jasność (w lumenach) - 3600 |
| 3 | Kontrast - 10000:1 |
| 4 | Rozdzielczość natywna – 1280x800 |
| 5 | Żywotność lampy - 8000 godz. |
| 6 | Odległość projekcji [m] – minimum 0,8 - 10 |
| 7 | Kąt projekcji [°] - 10.5 - 17.5 |
| 8 | Zoom - ręczny |
| 9 | Ustawienie ostrości - ręczne |
| 10 | Możliwość podłączenia: Komputer (analogowe) Wejście: 1 x D-sub, Wyjście: 1 x D-sub, HDMI Wejście: 2 x HDMI, Sygnał video Wejście: 1 x RCA, Audio Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo, Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack, Mikrofon Wejście: 1 x 3.5 mm Mini Jack, LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN, USB 1 x Typ A (USB 2.0); 1 x Typ B. |
| 11 | W zestawie - pilot |
| 12 | Gwarancja: Na projektor - 3 lata Na lampę - 6 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Ekran przenośny – 1 szt. |
| 1 | Rodzaj - Rozwijany ręcznie |
| 2 | Montaż - Stojący na trójnogu |
| 3 | Proporcje - 4:3 |
| 5 | Wymiary obrazu ekranu projekcyjnego - 195 x 146 cm |
| 6 | Projekcja - przednia |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Mysz komputerowa – 14 szt. |
| 1 | Rodzaj – laserowa |
| 2 | Rozdzielczość – minimum 800dpi |
| 3 | Liczba przycisków – minimum 3 |
| 4 | Liczba rolek – minimum 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku) |
| 5 | Komunikacja z komputerem – przewodowa |
| 6 | Gwarancja – 24 miesiące |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Klawiatura komputerowa z czytnikiem – 14 szt. |
| 1 | Dodatkowe cechy – wbudowane złącze Smard Card obsługujące karty mikroprocesorowe zgodne z normą ISO7816 - 1/2/3/4 (T=0, T=1) |
| 2 | Układ klawiatury – QWERTY (104 klawisze) |
| 3 | Regulacja – nachylenia (składane nóżki) |
| 4 | Komunikacja z komputerem – przewodowa |
| 5 | Gwarancja – 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pendrive 16GB szyfrowany sprzętowo 256 bit AES – 12 szt. |
| 1 | Pojemność – 16GB |
| 2 | Szyfrowanie sprzętowe 256 bit AES – tak |
| 3 | Interfejs – USB |
| 4 | Obsługiwane systemy – Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| 5 | Dodatkowe wymagania – uzyskanie dostępu do danych, przechowywanych na urządzeniu, następuje wyłącznie po uprzednim podaniu zdefiniowanego wcześniej ciągu znaków, wprowadzanych przy użyciu zintegrowanej z urządzeniem klawiatury |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Monitor – 1 szt. |
| 1 | Przekątna ekranu – minimum 24 cale |
| 2 | Technologia podświetlenia – LED |
| 3 | Rozdzielczość nominalna – minimum 1920 x 1080 pikseli |
| 4 | Kontrast – minimum 1000:1 |
| 5 | Jasność – minimum 250 cd/m² |
| 6 | Kąt widzenia, pion – minimum 160° |
| 7 | Kąt widzenia, poziom – minimum 160° |
| 8 | Złącza – D-SUB, DVI |
| 9 | Podstawa – regulacja pochylenia |
| 10 | Zasilacz – wbudowany |
| 11 | Wymagania dodatkowe – z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć następujące akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI. |
| 12 | Certyfikaty i standardy – TCO, deklaracja CE |
| 13 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| System operacyjny MS Windows 8.1 pro – 6 szt. |
| System operacyjny – MS Windows 8.1 pro 64 bit PL licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, umożliwiający integralną pracę i zarządzanie systemem w posiadanym przez zamawiającego środowisku aplikacyjnym oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu i systemu aktualizacji |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| System operacyjny MS Windows 8 pro box upgrade z systemu MS Windows XP – 21 szt. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Oprogramowanie – pakiet biurowy – 17 szt. |
| Microsoft Office 2013 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32-bit/x64 PL – licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Patch Panel – przełącznica światłowodowa – 1 szt. |
| 1 | Ilość portów: 24 |
| 2 | Wysokość i sposób montażu: 1U, montaż w szafie rak 19” |
| 3 | Dodatkowe wymagania: obsługa max 4 kaset światłowodowych, obsługa adapterów ST, otwory na przykręcanie adapterów, numerowane porty, obudowa stalowa; |
| 4 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk twardy 4 TB – 2 szt. |
| 1 | Pojemność – 4TB |
| 2 | Wymagania dodatkowe: dyski wewnętrzne przeznaczone do rejestratora systemu monitoringu BCS-NVR32082M; zaoferowany model dysku musi być zgodny z wymaganiami dla systemu BCS-NVR32082M |
| 3 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Serwer – 1 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= 6100 według danych na dzień składania oferty. |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci – minimum 4 szt., Serial ATA/600 – minimum 4 szt., gniazdo PCI-Express 3.0 16x – minimum 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – minimum 1 szt., gniazdo PCI – minimum 1 szt., gniazdo USB typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – minimum 6 szt. (w tym minimum 2 szt. USB 3.0), porty USB na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – minimum 6 szt. (w tym minimum 2 szt. USB 3.0), zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE, Standard – mATX lub ATX |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 8GB (praca w triple lub dual channel), standard – minimum DDR3-1600 (PC3-12800), radiator. |
| 4 | Karta grafiki: dopuszcza się karty grafiki zintegrowane jak i podłączane jako karta rozszerzeń. |
| 5 | Dysk twardy: pojemność minimum 1TB, wewnętrzny, montowany w obudowie, Prędkość obrotowa 7200 rpm, interfejs, SATA/600, wielkość, 3,5''. |
| 6 | Napęd DVD: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 7 | Obudowa: minimalne wymiary: 40x40x17(cm), orientacja pionowa, front obudowy: minimum 2 gniazda USB typu A (w tym min. 1 x USB 3.0), audio: 1 x słuchawki, 1 x mikrofon - dopuszcza się złącze typu „combo”, gniazda wymienione w lit. a) i b) umieszczone w środkowej lub górnej części przedniego panelu obudowy. |
| 8 | Zasilacz: moc minimum 400 W, tryb pfc aktywny, zabezpieczenia: OVP, UVP, SCP, OPP. |
| 9 | Gwarancja – 36 miesięcy (bez wyłączeń na podzespoły). |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przełącznik (switch) – 1 szt. |
| 1 | Porty - 24 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| 2 | Wymiary: wysokość 1 U, montowany w szafie typu rack 19”; załączone uchwyty montażowe do szafy |
| 3 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Baterie do UPS Cover Partner RT70 – 20 szt. |
| 1 | Parametry techniczne: 12v, pojemność 7,2 Ah, bezobsługowa, rezystancja wewnętrzna 23 miliomów, napięcie ładowania: buforowe 13,5-13,8V, cykliczne:14,4-15V, prąd ładowania max.2,16A, wymiary 94x151x64 |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Bateria do komputera przenośnego HP ProBook 6560b – 1 szt. |
| 1 | Bateria do komputera HP ProBook 6560b pojemności 5200mAh |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Bateria do komputera przenośnego Lenovo T61P – 3 szt. |
| 1 | Bateria do komputera Lenovo T61P, 10.8 V 5.2Ah |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Bateria do komputera przenośnego Lenovo SL 500 – 2 szt. |
| 1 | Bateria do komputera Lenovo SL 500 |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Bateria do komputera przenośnego Lenovo ThinkPad 2746-E5G – 1 szt. |
| 1 | Bateria do komputera Lenovo ThinkPad 2746-E5G |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Bateria do komputera przenośnego DELL VOSTRO 3560 – 3 szt. |
| 1 | Bateria do komputera DELL VOSTRO 3560 PARAMETRY 11,1V 48 Wh DELL TYP 8858X |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Bateria do komputera przenośnego HP COMPAQ 610 – 5 szt. |
| 1 | Bateria do komputera HP COMPAQ 610 HSTNNLB51 |
| 2 | Gwarancja: 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć RAM DDR2 – 1 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR2 |
| 2 | Pojemność – 2GB |
| 3 | Typ złącza – DIMM |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Karta pamięci SDHC – 2 szt. |
| 1 | Standard – SDHC |
| 2 | Pojemność – 8GB |
| 3 | Klasa szybkości – 10 |
| 4 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Zasilacz awaryjny UPS – 14 szt. |
| 1 | Technologia: Line interactive |
| 2 | Moc: 1000VA (600W) |
| 3 | Układ AVR: tak |
| 4 | Liczba gniazd wyjściowych: minimum 4 |
| 5 | Czas podtrzymania (80% obciążenia): minimum 5 min. |
| 6 | Interfejs komunikacyjny: Tak |
| 7 | Napięcie wejściowe (V): ~ 230 |
| 8 | Napięcie wyjściowe (V): 230 ±10% |
| 9 | Zabezpieczenie wyjścia: elektroniczne – zwarciowe i przeciążeniowe |
| 10 | Gwarancja: 2 lata |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Patchcord UTP 1,5 m– 15 szt. |
| 1 | kat 5e RJ-45, długość 1,5 m |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Patchcord UTP 3 m– 15 szt. |
| 1 | kat 5e RJ-45, długość 3 m |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Patchcord ST-ST – 15 szt. |
| 1 | Typ: optyczny, wielomodowy, duplex |
| 2 | Włókno: 62,5/125μm |
| 3 | Zakończenia przyłączeniowe: ST-ST |
| 4 | Długość: 3 m |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Patchcord ST-SC – 6 szt. |
| 1 | Typ: optyczny, wielomodowy, duplex |
| 2 | Włókno: 50,5/125μm |
| 3 | Zakończenia przyłączeniowe: ST-SC |
| 4 | Długość: 3 m |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Patchcord ST-LC – 6 szt. |
| 1 | Typ: optyczny, wielomodowy, duplex |
| 2 | Włókno: 50,5/125μm |
| 3 | Zakończenia przyłączeniowe: ST-LC |
| 4 | Długość: 3 m |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Stacja dokująca dla dysku twardego – 1 szt. |
| 1 | Interfejs stacji – USB 3.0 |
| 2 | Interfejs dysku – SATA |
| 3 | Wielkość dysku – obsługa dysków 2.5” i 3.5” |
| 5 | Obsługiwane systemy – Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| 6 | Gwarancja – 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Obudowa dysku twardego – 3 szt. |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny |
| 2 | Zasilanie – przez port USB |
| 3 | Interfejs stacji – USB 3.0 |
| 4 | Interfejs dysku – SATA |
| 5 | Wielkość dysku – 2.5” |
| 6 | Obsługiwane systemy – Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| 7 | Gwarancja – 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk zewnętrzny przenośny 500GB – 1 szt. |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny |
| 2 | Pojemność – 500GB |
| 3 | Interfejs – USB 3.0 |
| 4 | Interfejs dysku – SATA |
| 5 | Wielkość dysku – 2.5 cala |
| 6 | Obsługiwane systemy – Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| 7 | Gwarancja – 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk zewnętrzny przenośny 1TB – 1 szt. |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny |
| 2 | Pojemność – 1TB |
| 3 | Interfejs – USB 3.0 |
| 4 | Interfejs dysku – SATA |
| 5 | Wielkość dysku – 2.5 cala |
| 6 | Obsługiwane systemy – Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| 7 | Gwarancja – 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk SSD 120 GB – 3 szt. |
| 1 | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 2 | Pojemność – minimum 120GB |
| 3 | Interfejs – SATA3 |
| 4 | Wielkość dysku – 2.5 cala |
| 5 | Wydajność – dysk twardy o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks >= 2900 według danych na dzień składania oferty |
| 6 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Karta sieciowa z hub-em USB – 3 szt. |
| 1 | Typ – zewnętrzny, na kablu |
| 2 | Interfejs połączeniowy z komputerem – USB 3.0 |
| 3 | Cechy produktu: - USB 3.0 HUB (minimum 3 porty), - RJ45 Gigabit Ethernet. |
| 4 | Gwarancja – 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Torba przenośna do laptopa – 3 szt. |
| 1 | Rozmiar – 15.6 cali |
| 2 | Cechy produktu: - min. 3 oddzielne komory zapinane na zamki błyskawiczne, - odczepiany pas na ramię, - rączka. |
| 3 | Gwarancja – 24 miesiące |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Oprogramowanie Adobe Acrobat X PRO – 1 szt. lub równoważne o funkcjonalnościach podanych poniżej |
| 1 | Opis funkcjonalności: tworzenie, edycja, łączenie plików pdf, konwersja na formaty Office, różnorodne multimedia - do plików PDF można wstawiać dźwięki, materiały wideo zgodne z programem Flash Player oraz elementy interaktywne, kreator operacji - rutynowe zadania wymagające kilku kroków można zautomatyzować przygotowując operację z asystą. Można tworzyć, porządkować, wykonywać i udostępniać sekwencje często wykonywanych czynności. Sekwencje mogą być stosowane do pojedynczych plików PDF lub do zbiorów plików, porównanie wersji - w programie można przeanalizować dwa pliki i podświetlić zmiany tekstu oraz obrazów, tak aby widoczne były różnice między dwiema wersjami pliku PDF, interaktywne formularze PDF - Funkcja inteligentnego rozpoznawania pól pozwalająca konwertować istniejące formularze na formularze PDF obsługujące wypełnianie. Możliwość samodzielnego projektowania formularzy z wykorzystaniem dołączonych szablonów. Zgromadzone dane można eksportować do arkuszy kalkulacyjnych na potrzeby analizy, udostępnianie plików online - pozwalają wysyłać, udostępniać i śledzić pliki. |
| 2 | Ważność licencji – dożywotnia |
| 3 | Obsługa systemów –Windows 7, Windows Vista, Windows XP |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć RAM do komputera przenośnego – 3 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR3 |
| 2 | Pojemność – 8GB |
| 3 | Typ złącza – SODIMM |
| 4 | Częstotliwość pracy – 1600MHz |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Mysz komputerowa bezprzewodowa – 3 szt. |
| 1 | Rodzaj – laserowa |
| 2 | Rozdzielczość – minimum 800dpi |
| 3 | Liczba przycisków – minimum 3 |
| 4 | Liczba rolek – minimum 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku) |
| 5 | Komunikacja z komputerem – bezprzewodowa |
| 6 | Typ odbiornika – nano USB |
| 8 | Załączone wyposażenie – baterie, odbiornik |
| 9 | Gwarancja – 24 miesiące |