OPIS TECHNICZNY

Przebudowa holu i szatni, wymiana posadzki lastrykowej na kamienną, wymiana pionów kanalizacyjnych, remont dwóch toalet.

I. WYMIANA POSADZKI LASTRYKOWEJ NA POSADZKĘ Z PŁYT KAMIENNYCH.

[ rysunek nr 1.pdf ]

Wymiana posadzki dotyczy fragmentu korytarza I-go piętra w segmencie „D” i „C” przy pomieszczeniach biurowych numer od: 105 do 108 oraz od numeru 108 do 154 bez klatki schodowej.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- zabezpieczenie ścian, stolarki drzwiowej, grzejników, szczelin drzwiowych do  pomieszczeń biurowych przed dostawaniem się pyłu budowlanego,

- oddzielenie fragmentu remontowanego korytarza od pozostałej części korytarza i holu.

2. Prace budowlane:

- skucie i wywóz istniejącej posadzki lastrykowej z pozostawieniem cokołów,

- wyrównanie posadzki,

- ułożenie płyt kamiennych Rosso Porino pochodzącej z Hiszpanii o wymiarze 60 x 60 x 2 cm identycznych jak w holu przylegającym do omawianego korytarza,

- fugowanie płyt w kolorze identycznym jak w holu przylegającym do omawianego korytarza,

- pokrycie ułożonej posadzki warstwą preparatu antypoślizgowego,

- czyszczenie posadzki i uporządkowanie terenu remontowanego obszaru.

3. Uwagi:

- prace należy wykonywać po godzinie 1530 lub w dni wolne od pracy,

- roboty należy wykonać w taki sposób aby zachować bezproblemowy dostęp do 3-ch pomieszczeń biurowych,

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.

II. PRZEBUDOWA HOLU I SZATNI PRZED SALĄ KONFERENCYJNĄ.

[ rysunek nr 2.pdf ]

[ rysunek nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d.pdf ]

[ rysunek nr 5, 5a.pdf ]

Przebudowa obejmuje pomieszczenie holu,  szatni przed salą konferencyjną nr 52 , wymianę posadzki w holu od pomieszczenia 47 do pomieszczenia 55 włącznie, montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- demontaż istniejących dekoracji na słupach oraz części ścian,

- demontaż i wywóz lady kamiennej,

- demontaż posadzki kamiennej,

- zerwanie i wywóz posadzki z wykładziny PCV o konstrukcji homogenicznej wraz 
z cokołem,

- zabezpieczenie stolarki drzwiowej  i szczelin drzwiowych do pomieszczeń biurowych przed dostawaniem się pyłu budowlanego oraz przed uszkodzeniem,

- oddzielenie fragmentu remontowanego holu od pozostałych ciągów komunikacyjnych.

2. Prace budowlane obejmują:

- budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z  barierką ze stali nierdzewnej, nachylenie rampy 10%, podjazd wykończony jest antypoślizgową wykładziną     homogeniczną  klasy R10,  Eminent Safe T 3365134,

- montaż luster, na ściance działowej od wysokości nowych cokołów z płytki 
o wysokości h=10 cm do h= 280 cm, lustra umieszczone po obu stronach ścianki, na słupach zgodnie z rysunkiem,

- postawienie ścianki działowej z lustrem po obydwu stronach ścianki  oddzielającej wejścia do WC od holu,

- postawienie ścianki działowej oddzielającej szatnię od wejścia do baru,

- wygładzenie masami tynkarskimi lub zabudową z gipsokartonu wszystkich ścian

oraz sufitów,

- zasłonięcie wnęk grzejnikowych  zabudową z blachy perforowanej, w taki sposób by lico ściany przez całą   długość pomieszczenia było w tej samej linii wykorzystując
w tym celu  panele z blachy perforowanej o perforacji 8 mm i malowane proszkowo na kolor: RAL 9002 identycznie jak w sali 52, zabudowa grzejników od wysokości cokołów - 10 cm.

- malowanie – kolorystyka farb: Ściana z drzwiami do toalet , bufetu , ściany w szatni oraz ściana z drzwiami wejściowymi pomalowana na kolor:

NCS S 1502 – Y50R SIGMA POLISATINE,  reszta ścian pomalowana farbą 
w kolorze:  NCS S 0502 – Y 50R SIGMA POLISATINE,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych, podłoga wykończona płytką REFIN Artech        Grigio o wym. 60/60 cm. Fuga szara tonacją zbliżoną do płytek,

- ułożenie cokołów przypodłogowych z płytek ceramicznych jak na posadzce, wysokość cokołu: 10 cm,

- fugowanie posadzki i cokołu, kolor fugi beżowo-szary - identyczny jak w holu głównym budynku,

- zmiana zabudowy punktu pocztowego na zabudowę ze szkła w systemie bezramowym, z szyby hartowanej gr. 12 mm oklejonej folią w kolorze srebrnym 
w formie pasów 5 cm folii, folia Afery Crystal Glass Film. Szkło w systemie bezramowym , mocowane do lady i sufitu profilami w kolorze stali nierdzewnej. Drzwi oparte na podłodze z samodomykaczami. Pochwyty dł. 50 cm 
 w kolorze stali nierdzewnej,

- zmiana mebli typu lada w szatni oraz punkcie pocztowym, meble w kolorze jasnego buku, listwa cokołowa w kolorze szarym lub srebrnym, blat gr.3,6 cm w kolorze jasnego buku jak cały mebel,

- wymiana drzwi do piwnicy , toalet i bufetu, D1 – drzwi pełne drewniane kolor jasny buk, maksymalnie zbliżone odcieniem do drzwi  prowadzących do sali konferencyjnej nr 52, wymiar skrzydła 80x200 cm, D2 – drzwi pełne drewniane, kolor jasny buk, maksymalnie zbliżone odcieniem do drzwi prowadzących do sali konferencyjnej nr 52, wymiar skrzydła 90x200 cm,

- montaż wycieraczki w przedsionku, wycieraczka przystosowana do dużego natężenia ruchu, systemowa aluminiowa – alumata tytan z wkładem winylowo-rypsowym, pod wycieraczkę należy wyciąć wgłębienie w istniejącej posadzce,  wyrównać podłoże 
i zabetonować stalowy kątownik będący ramą wycieraczki. Wysokość netto profilu 18,2 mm. Uwaga: wycieraczka musi być odsunięta od drzwi automatycznie otwieranych na tyle by drzwi przesuwne nie przesuwały się po wycieraczce,

- montaż narożników ze stali nierdzewnej na słupach,

- montaż oświetlenia typu Wega Module ( lub równoważne) zgodnie z rysunkiem nr 4 dokumentacji projektowej, oświetlenie montowane na zawiesiach dł. 50 cm.

3. Uwagi:

- prace o dużym natężeniu hałasu należy wykonywać po godzinie 1530 lub w dni wolne od pracy,

- roboty należy wykonać w taki sposób aby zachować bezproblemowy dostęp do pomieszczenia poczty znajdującego się w obrębie remontowanego obszaru,

- przed wmontowaniem lub zastosowaniem materiałów każdorazowo należy uzgodnić jego wygląd z Zamawiającym,

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.

III. REMONT 2-ch POMIESZCZEŃ TOALET.

[ rysunek nr 4.pdf ]

Remont dotyczy dwóch pomieszczeń toalet zlokalizowanych na parterze budynku  
w segmencie „A”.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- demontaż podajników na mydło, papier, woreczki, ręczniki, suszarek do rąk 
i przekazanie ich Zamawiającemu,

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych i okien.

2. Prace budowlane obejmują:

- skucie i wywóz całości glazury i terakoty,

- demontaż elementów białego montażu,

- wyrównanie posadzki,

- pokrycie ścian płytkami ceramicznymi,

- pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi,

- fugowanie płytek,

- szpachlowanie i malowanie fragmentów ścian,

- montaż ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami – 10 kompletów, skrzydło polskone kolor buk z podcięciem dolnym, skrzydło pełne, wypełnienie plaster miodu, szyld 
z  klamką i zamkiem łazienkowym w kolorze srebrny mat.

- przebudowa fragmentów instalacji kanalizacyjnej do podłączenia misek ustępowych podwieszanych,

- montaż misek ustępowych na stelażach w zabudowie – 7 szt.,

- montaż umywalek wpuszczanych w blat – 3 szt.,

- montaż blatów umywalkowych zabudowanych przegrodą przednią w wysokości  25 cm – 2 szt.,

- montaż oświetlenia na ścianach nad lustrami -  2 szt.,

- montaż luster bezramowych – 2 szt.,

- wywóz zdemontowanych elementów i sprzątanie pomieszczeń.

3. Uwagi:

- prace należy wykonać etapami, tj.: jednorazowo odbywać się może remont jednej łazienki,

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.

IV. WYMIANA PIONÓW KANALIZACYJNYCH.

Wymiana dotyczy pionów kanalizacyjnych obsługujących dwa pomieszczenia toalet 
w segmencie „E” budynku.

1. Prace przygotowawcze obejmują:

- zabezpieczenie istniejącego wyposażenia toalet narażonych bezpośrednio na zniszczenia,

2. Prace budowlane obejmują:

- wykucie z muru i demontaż starych pionów kanalizacyjnych,

- powiększenie otworów w stropach,

- montaż nowych rur kanalizacyjnych,

- zaślepienie otworów w murach i stropach,

- uzupełnienie płytek ściennych i podłogowych, rodzaj uzgodnić z Zamawiającym,

- wywóz zdemontowanych elementów i sprzątanie pomieszczeń.

3. Uwagi:

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.