.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYBRANYCH URZĄDZEŃ 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU MONITORINGU

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Kamera TYP 2 – 4 szt. |
| 1 | Rozdzielczość min. 1920x1080 px |  |
| 2 | Matryca min. 1 /2,8 cala CMOS |  |
| 3 | Zoom: optyczny min. 30x, cyfrowy min. 12x |  |
| 4 | WDR min. 130 dB |  |
| 5 | Min. obrót i pochylenie: do 400 st. na sekundę |  |
| 6 | Kompresja min. H. 264 |  |
| 7 | Obiektyw regulowany w zakresie min. f/1,6 ~ f/4,7 |  |
| 8 | Waga urządzenia max. 4,0 kg |  |
| 9 | Strumienie wideo: min. 2 jednoczesne strumienie |  |
| 10 | Funkcja dzień/noc |  |
| 11 | Temp. pracy min. -30 st. do +60 st. C |  |
| 12 | Obudowa z osłoną słoneczną, obudowa z wbudowanym grzejnikiem i dmuchawą |  |
| 13 | Obudowa o odporności: min. IK10, min. IP65, min. Type 4X |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Kamera TYP 3 – 5 szt. |
| 1 | Rozdzielczość: min. 5 Mpx, min. 2590 x 1940 px |  |
| 2 | Ogniskowa min. 3 ~ 10,5 mm |  |
| 3 | WDR min. 70 db |  |
| 4 | Min. ilość obrazów na sekundę: 15; 12,5; 10; 7,5; 5; 3; 2; 1 |  |
| 5 | Zasięg IR min. 35 m |  |
| 6 | Kompresja min. H.264 High |  |
| 7 | Zakres balansu bieli min. 2000K do 10000K |  |
| 8 | Port sieciowy: złącze RJ dla transmisji 100Base-TX |  |
| 9 | Strumienie wideo: min. 2 jednoczesne strumienie |  |
| 10 | Temperatura pracy min. -40 st. do +55 st. C |  |
| 11 | Waga max. 2,00 kg |  |
| 12 | Obudowa o odporności: min. IK10, min. IP65, min. Type 4X |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Kamera TYP 4 – 6 szt. |
| 1 | Rozdzielczość: min. 2 Mpx, 1920x1080px |  |
| 2 | Ogniskowa min. 3~9 mm |  |
| 3 | Zakres pracy migawki 1/20000~2s |  |
| 4 | Funkcja dzień/noc |  |
| 5 | WDR min. 130 dB |  |
| 6 | Zasięg IR min. 30 m |  |
| 7 | Kompresja: G.711 i PCM 8 bit, 8 kHz mono przy 64 kbit/s |  |
| 8 | Obrót kamery 360 st |  |
| 9 | Zakres balansu bieli: min. 2000K do 10000K |  |
| 10 | Waga max. 1,00 kg |  |
| 11 | Zakres temperatur pracy: min. -40 st. do +55 st. C |  |
| 12 | Pobór prądu max 350 mA |  |
| 13 | Odporność: min. 10IK, min. IP65 |  |
| 14 | Płynność obrazu min. 55 fps |  |
| 15 | Obszary prywatności min. 15 obszarów |  |
| 16 | Min. 2 jednocześnie obsługiwane scenariusze |  |
| 17 | Karta Micro SD min 128 GB |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Kamera TYP 8 – szt. 1 |
| 1 | Pole widzenia: poziomo min. 360 st., pionowo min. 70 st. |  |
| 2 | Przesłona min. f/2,5 |  |
| 3 | Ogniskowa min. 2,7 mm |  |
| 4 | Rozdzielczość: min. 12 Mpx, 2048x1536x4 |  |
| 5 | Matryca min. 1/3,2 CMOS |  |
| 6 | Funkcja dzień/noc |  |
| 7 | WDR min. 120 dB |  |
| 8 | Specyfikacja odległości: wykrywanie min. 30 m, klasyfikacja min. 15 m, rozpoznawanie min. 10 m, identyfikacja min. 5 m |  |
| 9 | Obszary prywatności min. 32 obszary |  |
| 10 | Minimum 8 konfigurowalnych scenariuszy |  |
| 11 | Zakres pochylenia min. 0 st. – 175 st. |  |
| 12 | Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, SMTP, FTP, ARP, ICMP oraz 802.1x (EAP) |  |
| 13 | Waga max. 2,0 kg |  |
| 14 | Zakres temperatur pracy: min. -40 st. C do +55 st. C |  |
| 15 | Odporność: min. IK10, min. IP65, min. type 4X |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Kamera TYP 9 – 4 szt. |
| 1 | Rozdzielczość: min. 2 Mpx, min. 1920x1080px, 1/ 2,8 cala |  |
| 2 | Obiektyw min. 3~10,5 mm |  |
| 3 | Obrót wokół własnej osi: min. 370 st. |  |
| 4 | Pochylenie min. 90 st. |  |
| 5 | Zakres pracy migawki min. 1/5 ~1/25000 s |  |
| 6 | Płynność obrazu min. (ips): 30; 25; 20; 16,67; 15; 12,5; 10; 7,5; 5; 3; 2; 1 |  |
| 7 | Pobór mocy min. <6 W |  |
| 8 | Waga: max. 0,70 kg |  |
| 9 | Odporność min. 10IK |  |
| 10 | Zakres temperatur pracy min. -10 st. C do +55 st. C |  |
| 11 | Przesłanianie okien: min. 8 konfigurowalnych okien |  |
| 12 | Minimum 2 jednoczesne strumienie wideo |  |
| 13 | Port sieciowy: złącze RJ45 dla transmisji 100Base-TX |  |
| 14 | Alarm wejście: min 1, alarm wyjście: min. 1 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Kamera TYP 12 – 4 szt. |
| 1 | Matryca min.: 5 Mpx, 2592x1944 px, CMOS 1/2,5 cala |  |
| 2 | Min. natężenie światła 0,2 lux |  |
| 3 | Konfigurowalne obszary prywatności min. 9 |  |
| 4 | Zakres balansu bieli min. 2500 ~ 8000K |  |
| 5 | Pobór mocy max 4,5W |  |
| 6 | WDR min. 55dB |  |
| 7 | Zakres temperatur pracy min. 0 st. do +40 st. |  |
| 8 | Pole widzenia min. 360 st. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Kamera TYP 14 – 4 szt. |
| 1 | Rozdzielczość min. 2 Mpx, min. 1920x1080px, 1/ 2,8 cala |  |
| 2 | Obiektyw min. 3~10,5 mm |  |
| 3 | Obrót wokół własnej osi min. 370 st. |  |
| 4 | Pochylenie min. 90 st. |  |
| 5 | Zakres pracy migawki min. 1/5 ~1/25000 s |  |
| 6 | Płynność obrazu min. (ips): 30; 25; 20; 16,67; 15; 12,5; 10; 7,5; 5; 3; 2; 1 |  |
| 7 | Pobór mocy min. <16 W |  |
| 8 | Podświetlenie IR min. 25 m |  |
| 9 | Waga: max. 0,70 kg |  |
| 10 | Odporność min. 10IK |  |
| 11 | Zakres temperatur pracy min. -40 st. C do +55 st. C |  |
| 12 | Przesłanianie okien: min. 8 konfigurowalnych okien |  |
| 13 | Min. 2 jednoczesne strumienie wideo |  |
| 14 | Port sieciowy: złącze RJ45 dla transmisji 100Base-TX |  |
| 15 | Alarm wejście: min 1, alarm wyjście: min. 1 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Stacja operatora – 1 szt. |
| 1 | Procesor min. Intel Core i7-6700 lub inny równoważny |  |
| 2 | Dysk systemowy min. m. 2 250GB |  |
| 3 | Obudowa wieżowa |  |
| 4 | Porty: USB 2.0 min. 1 z przodu, 3 z tyłu, USB 3.0 min. 2 z przodu, 2 z tyłu |  |
| 5 | Wyjście wideo min. 2xDisplayport, HDMI |  |
| 6 | Port Gigabit Ethernet (1000Base-T) min. 1 |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Stacja operatora do 6 monitorów – 3 szt. |
| 1 | Procesor min. Intel Xeon E3-1275v3 lub inny równoważny |  |
| 2 | Pamięć min. 8GB DDR3 Non-ECC |  |
| 3 | System operacyjny min. Windows 7 lub inny równoważny |  |
| 4 | Napęd optyczny DVD i RW |  |
| 5 | Porty: USB 2.0 min. 1 z przodu, 1 z tyłu, USB 3.0 min. 2 z tyłu |  |
| 6 | Karta graficzna min. Intel HD Graphics P4700 lub inna równoważna |  |
| 7 | Wyjście wideo min. 2xDisplayport, DVI-D, VGA |  |
| 8 | Rozdzielczość max: DisplayPort: 3840x2160 przy 60hz, DVI-D i VGA: 1920x1200 przy 60hz |  |
| 9 | Temp. pracy min. 10 st. do 35 st C |  |
| 10 | Obsługa min. 5 monitorów |  |
| 11 | Dysk SSD min. 120 GB |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Serwer – 2 szt. |
| 1 | Procesor min. Intel Xeon E3-1275v3 lub inny równoważny |  |
| 2 | Pamięć min. 32 GB DDR3 ECC |  |
| 3 | Dysk SSD min. 450 GB |  |
| 4 | Dysk HDD pojemność min. 1 TB |  |
| 5 | Porty: USB 2.0 min. 1 z przodu, 1 z tyłu, USB 3.0 min. 2 z tyłu |  |
| 6 | Karta graficzna min. Intel HD Graphics P4700 lub inna równoważna |  |
| 7 | Wyjście wideo min. 2xDisplayport, DVI-D, VGA |  |
| 8 | Temp. pracy min. 10 st. do 35 st C |  |
| 9 | Rozdzielczość max: DisplayPort: 3840x2160 przy 60hz, DVI-D i VGA: 1920x1200 przy 60hz |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Rejestrator cyfrowy – 2 szt. |
| 1 | Procesor min. Intel Xeon E3-1276v3 lub inny równoważny |  |
| 2 | Pamięć min 32 GB DDR3 ECC |  |
| 3 | Dysk SSD min. 200 GB |  |
| 4 | Macierz dyskowa min. RAID6 |  |
| 5 | Porty: USB 2.0 min. 2 z przodu, 2 z tyłu, USB 3.0 min. 2 z tyłu |  |
| 6 | Pojemność min. 90 TB |  |
| 7 | Temp. pracy min. 10 st. C do 35 st. C |  |
| 8 | Certyfikaty: CE (Klasa A), FCC (Klasa A), ICES-003, UL/cUL, C-Tick, CCC |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |
| Serwer pomocniczny – 1 szt. |
| 1 | Procesor min. Intel Core i7-7700T lub inny równoważny |  |
| 2 | Pamięć min. 8 GB DDR4 |  |
| 3 | Dysk SSD min. 200 GB |  |
| 4 | Porty: USB 3.1 min. 1 z przodu, 4 z tyłu, USB 3.1 Typ C min. 1 z tyłu |  |
| 5 | Karta graficzna min. Intel HD lub inna równoważna |  |
| 6 | Wyjście wideo min. Displayport, HDMI |  |
| 7 | Temp. pracy min. 5 st. C do 35 st. C |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta .............................................................. Typ/model .................................................................. |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy