.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Nazwa i adres wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS

WYBRANYCH ELEMENTÓW SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów x86-64 typ I – 3 szt. |
| 1 | Procesor – procesor w architekturze x86-64/AMD64, min. sześciordzeniowy, taktowanie min. 3.06GHz, obsługa pamięci DDR3-1333MHz, min. 12MB Cache |  |
| 2 | Płyta główna posiadająca następujące funkcjonalności: kontroler RAID obsługujący wolumeny poziomu 0,1,10,5; co najmniej 512MB pamięci cache (z podtrzymaniem stanu pamięci), obsługujący dyski twarde w standardzie SAS oraz SATA, cztery interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet: 1 GbE with TCP/IP engine (4P TOE) and iSCSI Offload z możliwością pracy w trybie teaming, karta riser: złącza 2PCIe x8 + 2 PCIe x4, zainstalowana karta zdalnego zarządzania iDRAC6 Enterprise Server Management Card lub równoważna (karta zdalnego dostępu piątej generacji do zdalnego zarządzania serwerem zgodna z IPMI 2.0, z funkcją wirtualnej konsoli graficznej (przekierowanie obrazu, klawiatury, myszy) oraz wirtualnych napędów CD i FDD, niezależny NIC) |  |
| 3 | Pamięć operacyjna – 16 GB (4x4GB Dual ranked LV RDIMM) w standardzie DDR3 - 1333MHz |  |
| 4 | Karta grafiki: zgodna z systemami operacyjnymi MS Windows 2003 R2 Std/Ent, MS Windows 2008 R2 Std/Ent, wyjście D-Sub |  |
| 5 | Dyski twarde: 2x HDD 300GB, SAS, 3.5", 15.000 rpm typu Hot Plug, wolumen w układzie RAID-1, 2x HDD 500GB, SATA, 3.5", 7.200 rpm typu Hot Plug, wolumen w układzie RAID-1 |  |
| 6 | Pamięć masowa – napęd wewnętrzny DVD-ROM 16x |  |
| 7 | Obudowa: serwerowa typu rack o wysokości max. 2U, szyny przesuwne z uchwytem do mocowania kabli, do montażu w szafie serwerowej 19”, słona przednia obudowy z możliwością zamknięcia na klucz, chassis (rama konstrukcyjna serwera) dostosowane do instalacji 6 dysków twardych 3,5” w kieszeniach typu Hot Plug, załączony adapter USB-PS2 (mysz i klawiatura) dla konsoli KVM |  |
| 8 | Zasilacz – dwa zasilacze redundantne o mocy min. 870 W |  |
| 9 | Oprogramowanie: system operacyjny MS Windows 2008R2 (z uwzględnieniem funkcji Hyper-V) oraz prawem do instalacji wersji niższej – MS Windows 2003R2, wraz z nośnikami instalacyjnymi w polskiej wersji językowej, sterowniki do systemu operacyjnego MS Windows 2003R2, MS Windows 2008 R2 oraz oprogramowanie zarządzające serwerem |  |
| 10 | Deklaracje i certyfikaty: deklaracja producenta o zgodności zestawu z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE na zestawie), deklaracja producenta o posiadaniu certyfikatów poświadczających zgodność z normami: ISO9001 na proces projektowania i produkcji oraz ISO14001 na system zarządzania środowiskiem, oferowany serwer musi znajdować się na Microsoft Hardware Compability List |  |
| 11 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu 4 godziny, 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, uszkodzone dyski twarde pozostają u użytkownika |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera NAS 4-dyskowego, 4 dyski po 3TB – 1 komplet |
| 1 | Obudowa i zasilanie: typu rack, przeznaczona do instalacji w szafie 19”, wysokość 1U, 4 kieszenie na dyski twarde 3,5”, przesuwne szyny montażowe, dwa zasilacze redundantne o mocy minimum 450W, wentylatory typu Hot Swap |  |
| 2 | RAID: obsługa wielu wolumenów w RAID 0,1,5, obsługa funkcji pozwalającej na powiększanie wolumenu typu RAID5 on-line przy wymianie dysków na napędy o większej pojemności, bez konieczności przebudowy wolumenu (tj. bez konieczności kasowania starego wolumenu i odtwarzania danych na nowym z kopi zapasowej), obsługa dysków Hot Swap, obsługa dysków Hot Spare |  |
| 3 | Wolumeny (FS): system plików oparty o dziennik (Journaling FS), obsługa przydziałów (user and group quotas) |  |
| 4 | Obsługiwane protokoły sieciowe i usługi: CIFS/SMB (MS Windows), NFS v2/v3 (Linux), zgodność z IPv4 oraz IPv6, HTTP/S, FTP/S, iSCSI target – wsparcie dla inicjatorów opartych o systemy MS Windows oraz Linux, synchronizacja z serwerem NTP, VLAN, LCAP – wsparcie dla redundancji połączeń sieciowych (load balancing and failover support) |  |
| 5 | Funkcje bezpieczeństwa: obsługa udziałów (użytkownicy, grupy, CIFS/SMB), obsługa lokalna kont użytkowników, możliwość integracji z AD – wsparcie dla domeny MS Windows, SSL, obsługa autentykacji CHAP dla iSCSI LUN |  |
| 6 | Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP/Vista/7, MS WindowsServer 2003/Server 2008, Linux |  |
| 7 | Zarządzanie systemem: obsługa sieciowa – minimum poprzez wbudowaną usługę WWW, konfiguracja systemu, tworzenie kopi zapasowych konfiguracji i ich przywracanie, monitorowanie stanu technicznego urządzenia, możliwość generowania logów z automatyczną notyfikacją zdarzeń na pocztę elektroniczną administratora, notyfikacja e-mailem alarmów termicznych, monitorowanie stanu UPS-a, obsługa protokołu SNMP |  |
| 8 | Obsługiwane urządzenia USB: zewnętrzne dyski USB z systemami plików: FAT32, EXT2, EXT3, NTFS, UPS: monitorowanie i automatyczne wyłączanie systemu |  |
| 9 | Deklaracje i certyfikaty: deklaracja producenta o zgodności zestawu z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE na zestawie), deklaracja producenta, że system jest zgodny z dyrektywami RoHS |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu 4 godziny, 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, uszkodzone dyski twarde pozostają u użytkownika |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

Oprogramowanie bazodanowe – dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania w ramach systemu SOC-O – 1 szt. Licencja Sybase SQL Anywhere Standard 12 na 1 CH – Chip Licence – 1 szt. wraz z nośnikami instalacyjnymi. System SOC-O (System Odpraw Celnych – moduł odpraw Osobowych) został zaprojektowany do współpracy z tym właśnie systemem bazy danych.

Oprogramowanie oferowane: ______________________________________________________________________________

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Adaptywna sieć bezprzewodowa WiFi: dostawa, montaż i konfiguracja kontrolerów sieci WiFi – 1 komplet, dostawa, montaż i konfiguracja punktów dostępowych sieci WiFi – 4 komplety |
| Kontrolery sieci WiFi |
| 1 | Ilość obsługiwanych Access Point’ów: co najmniej 15 AP |  |
| 2 | Wspierane funkcjonalności i technologie – co najmniej: wykrywanie, lokalizacja, klasyfikacja i zmniejszanie zakłóceń radiowych w celu zapewnienia wydajności ochrony w sieciach 802.11n), QoS z uwzględnieniem aplikacji typu voice |  |
| 3 | Interfejsy: 4 porty Gigabit Ethernet (RJ45, 10/10/1000), 1 port konsoli RS-232 (w przypadku gniazda typu RJ45, musi być dołączony kabel z wtykami RJ45 na DB-9) |  |
| 4 | Wskaźniki optyczne – co najmniej typu LED: Link Activity (dla każdego portu 1GE), Power, Status, Alarm |  |
| 5 | Obsługiwane moduły AP – co najmniej Access Point serii Cisco Aironet 1260 |  |
| 6 | Obsługiwane standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11d, WMM/IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n |  |
| 7 | Obsługiwane standardy sieciowe: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, 1000BASE-T, IEEE 802.1Q VLAN tagging |  |
| 8 | Obsługiwane protokoły i standardy zabezpieczeń: WiFi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2, RSN), RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm, RFC 1851 The ESP Triple DES Transform, RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication, RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0, RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol, RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH, RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH, RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV, RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP), RFC 2407 Interpretation for ISAKMP, RFC 2408 ISAKMP, RFC 2409 IKE, RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms, RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile, RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with Spiec, RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP RFC 4347 Datagram Transport Layer Security, RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1 |  |
| 9 | Obsługiwane protokoły i standardy szyfrowania: WEP and Temporal Key Integrity Protocol-Message Integrity Check (TKIP-MIC): RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys), Advanced Encryption Standard (AES): CBC, CCM, Counter Mode with Cipher Block Chanining Message Authentication Code Protocol (CCMP), DES: DES-CBC, 3DES, Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit, DTLS: AES-CBC |  |
| 10 | Obsługiwane protokoły i standardy autoryzacji i autentykacji: IEEE 802.1X, RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes, RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting, RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS, RFC 3579 RADIUS Support for EAP, RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines, RFC 3748 Extensible Authentication Protocol Web-based authentication, TACACS support for management users |  |
| 11 | Obsługiwane protokoły i standardy zarządzania: SNMP v1, v2c, v3, RFC 854 Telnet, RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets, RFC 1156 MIB, RFC 1157 SNMP, RFC 1213 SNMP MIB II, RFC 1350 TFTP, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2030 SNTP, RFC 2616 http, RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB, RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions, RFC 2819 RMON MIB, RFC 2863 Interfaces Group MIB, RFC 3164 Syslog, RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3, RFC 3418 MIB for SNMP, RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs, Cisco private MIBs |  |
| 12 | Wymagania środowiskowe: temperatura pracy: 0 - 40°C, wilgotność pracy: 10 – 95% bez kondensacji, zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz |  |
| 13 | Programowe interfejsy zarządzania: zaprojektowane do użytku z Cisco Wireless Control System, aplikacja do zarządzania urządzeniem wykorzystująca protokół HTTP/HTTPS, command-line interface – co najmniej: Telnet, SSH, port szeregowy (konsoli) |  |
| 14 | Inne: dokumentacja: podręczniki instalacji i konfiguracji (płyta CD lub wersja drukowana, w języku polskim lub angielskim), kabel konsolowy |  |
| 15 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |
| Punkty dostępowe sieci WiFi |
| 1 | Antena – anteny dookólne zewnętrzne co najmniej 5 dB (Omnitirectional) |  |
| 2 | Zgodność ze standardami IEEE: IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n v2.0, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d |  |
| 3 | Obsługiwane protokoły i standardy autoryzacji i autentykacji: IEEE 802.1X, EAP-TLS, EAP-Tuneled TLS (TTLS), MSCHAPv2, Protected EAP (PEAP), PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, PEAVv1 or EAP-Generic token Card, EAP-Subscriber Identity Module |  |
| 4 | Obsługiwane protokoły i standardy zabezpieczeń: WiFi Protected Access 2 (WPA2), WiFi Protected Access (WPA), Advanced Encryption Standard (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) |  |
| 5 | Oprogramowanie: CISCO Unified Wireless Network Software Release 7.0 lub nowsza, CISCO IOS Software Release 12.4(25d)JA – w wersji zapewniającej działanie oferowanego modułu AP z oferowanym wyżej kontrolerem sieciowym w trybie adaptywnym. |  |
| 6 | Zgodność z normami i regulacjami prawnymi: EN 60950-1, EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1 i -17 |  |
| 7 | Interfejsy: port GigabitEthernet 10/100/1000 (RJ45), autosensing; port konsoli RS-232 (w przypadku gniazda typu RJ45 powinien być dołączony kabel z wtykami RJ45 na DB-9 – przynajmniej jeden na daną lokalizację) |  |
| 8 | Obsługiwane prędkości transmisji: 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps, 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps, 802.11n (2.4 GHz and 5 GHz): Prędkości transmisji MCS Index GI2 = 800 ns GI2 = 400 ns 20-MHz Rate (Mbps) 40-MHz Rate (Mbps) 20-MHz Rate (Mbps) 40-MHz Rate (Mbps) 0 6.5 13.5 7.2 15 1 13 27 14.4 30 2 19.5 40.5 21.7 45 3 26 54 28.9 60 4 39 81 43.3 90 5 52 108 57.8 120 6 58.5 121.5 65 135 7 65 135 72.2 150 8 13 27 14.4 30 9 26 54 28.9 60 10 39 81 43.3 90 11 52 108 57.8 120 12 78 162 86.7 180 13 104 216 115.6 240 14 117 243 130 270 15 130 270 144.4 300 MCS Index – przyjęty ogólnie indeks mówiący o schemacie modulacji i kodowania, określa min. ilość wiązek przestrzennych, modulacje, kodowanie, prędkość |  |
| 9 | Ilość obsługiwanych 20 – MHZ kanałów (właściwie dla krajów EU): w paśmie od 2.412 do 2.472 GHz: 13 kanałów, w paśmie od 5.180 do 5.320 GHz: 8 kanałów |  |
| 10 | Wymagania środowiskowe: temperatura pracy: -20 do +55°C, wilgotność pracy: 10 – 95% bez kondensacji |  |
| 11 | Zasilanie: złącza zasilania: zasilanie poprzez Ethernet (PoE – 802.3af) oraz złącze dla lokalnego zasilacza, w zestawie ma być zawarty zasilacz typu Power Iniektor do zasilania modułu poprzez PoE |  |
| 12 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i konfiguracja terminali PDA – 10 kompletów |
| 1 | Procesor – PXA320 @806 MHz lub równoważny |  |
| 2 | Pamięć: 256 MB RAM, 1 GB Flash |  |
| 3 | System operacyjny – Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Clasic |  |
| 4 | Ekran – kolorowy LCD, 3,5” VGA (640x480), dotykowy |  |
| 5 | Panel dotykowy – szklany, oporowy, w zestawie rysik, obudowa terminala musi zawierać schowek do jego przechowywania |  |
| 6 | Podświetlenie: LED-owe |  |
| 7 | Interfejsy komunikacyjne przewodowe: RS-232, USB – klient |  |
| 8 | Interfejsy komunikacyjne bezprzewodowe: WLAN (certyfikowany WiFi), Bluetooth Class II, v2.1 z EDR, zintegrowana antena |  |
| 9 | Zakres temperatur pracy i wilgotności otoczenia: zakres temperatur pracy: od -10° C do +50° C. wilgotność: do 95% bez kondensacji |  |
| 10 | Odporność Elektrostatyczna (ESD): ±15kV przy wyładowaniu w powietrzu, ±8kV przy wyładowaniu bezpośrednim |  |
| 11 | Odporność na urazy – zgodnie ze specyfikacją MIL-STD 810G: wielokrotne upadki na powierzchnię betonową z wysokości 1,52m w temp. pokojowej, wielokrotne upadki na powierzchnię betonową z wysokości 1,22m w pełnym zakresie temperatury pracy |  |
| 12 | Odporność na wstrząsy: 1000 wstrząsów o amplitudzie 0,5m lub odpowiednio 2000 upadków z wysokości 0,5m |  |
| 13 | Poziom izolacji (szczelność obudowy): IP64 |  |
| 14 | Zasilanie: akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy 3,7V o pojemności min. 3600mAh z pokrywą zasobnika o rozmiarach dostosowanych do pojemności akumulatora, bateria NiMH o pojemności min. 18mAh 2,4V wewnętrzna typu „Backup” (do podtrzymania stanu systemu podczas wymiany akumulatora głównego) |  |
| 15 | Klawiatura: sprzętowa w układzie QWERTY, programowa, obsługiwana poprzez ekran dotykowy |  |
| 16 | WLAN – Transmisja danych i głosu: radio: trój-modowe zgodne z IEEE 802.11a/b/g, prędkości transferu danych: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbps, obsługiwane kanały: 1-13 w paśmie 2412-2472 MHz; w paśmie 5040-5825 MHz – zgodnie z normami EU, obsługiwane standardy zabezpieczeń i szyfrowania transmisji: WPA2, WEP (40 or 128 bit), TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP, CCXv4 certified; certyfikowana zgodność z FIPS 140-2, antena: wewnętrzna LAN, komunikacja głosowa: zintegrowane Voice-over-IP Ready, certyfikowane wsparcie WiFi, IEEE802.11a/b/g direct sequence Wireless LAN |  |
| 17 | Kamera: kolorowa, o rozdzielczości 3,2 megapikseli, auto-fokus, lampa błyskowa |  |
| 18 | Czytnik kodów kreskowych: rozdzielczość czujnika: 752 (poziom) x 480 (pion) pikseli (skala szarości), obrót kodu wobec osi optycznej: 360°, kąt nachylenia: ± 60° z pozycji naturalnej, ustawienie ukośne: ± 60° z pozycji naturalnej, pole widzenia: poziomo - 40°; pionowo - 25°, optymalizacja układu optycznego (autofocus) dla średniej/wysokiej gęstości kodów paskowych 1D/2D, jak również kodów paskowych PDF (rozmiar i gęstość kodów stosowanych na: dokumentach tożsamości, kartach identyfikacyjnych, dokumentach handlowych) |  |
| 19 | Czujnik ruchu: wbudowany akcelerometr umożliwiający wykrywanie ruchu do celów dynamicznej orientacji ekranu, zarządzania energią i wykrywania upadków |  |
| 20 | Gniazda rozszerzeń: złącze kart microSD (obsługa kart do 32GB) |  |
| 21 | Wyposażenie: rysik; pokrywa komory akumulatora dostosowana do pojemności baterii; kabel komunikacyjny USB |  |
| 22 | Zgodność z normami i regulacjami prawnymi: bezpieczeństwo elektryczne: IEC/EN60950-1, standardy zarządzania środowiskiem zgodne z RoHS, WLAN i Bluetooth: EN 300 328, EN 301 893, oddziaływanie fal radiowych: EN 50392, bezpieczeństwo laserowe: IEC Class2/FDA Class II zgodnie z IEC60825-1/EN60825-1 |  |
| 23 | Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 24 | Wyposażenie dodatkowe (wspólne dla wszystkich terminali): stacja dokująca USB z funkcją ładowania PDA oraz dodatkowego akumulatora, z zasilaczem ładowarki – 5 kpl, okres gwarancji minimum 24 miesiące, stacja ładująca 4-portowa z zasilaczem ładowarki – 2 kpl, okres gwarancji minimum 24 miesiące, akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy 3,7 V o pojemności min. 3600mAh (zapasowy do terminala PDA) - 6 szt., okres gwarancji minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zasilacze awaryjnego zasilania – UPS: dostawa, instalacja i konfiguracja zasilaczy UPS typ I – 2 komplety, dostawa, instalacja i konfiguracja zasilacza UPS typ II – 1 komplet |
| UPS typ I |
| 1 | Moc czynna: co najmniej 2100 W |  |
| 2 | Nominalne napięcie wejściowe: 230V (1-fazowe); 50/60 Hz (autodetekcja) |  |
| 3 | Nominalne napięcie wyjściowe: 230V, co najmniej 6 złączy typu IEC 320-C13 (10A) |  |
| 4 | Sygnalizacja: wskaźnik pojemności baterii, wskaźnik obciążenia zasilacza, praca normalna, stan baterii, alarm, przeciążenie, praca normalna |  |
| 5 | Akumulatory: kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe, hermetyczne. |  |
| 6 | Obudowa: mountrack z uchwytami do szafy 19” UWAGA: głębokość UPS-a musi być dostosowana do montażu w szafie o wysokości 15U (typowa głębokość szaf tego typu to 600mm) |  |
| 7 | Porty i protokoły komunikacyjne: port sieciowy Ethernet LAN RJ45, interfejs WWW oraz SNMP służące do zdalnego monitorowania oraz zarządzania zasilaczem |  |
| 8 | Deklarowany czas pracy: co najmniej 8 min. przy obciążeniu na poziomie 75% obciążenia znamionowego |  |
| 9 | Zgodność z normami i certyfikaty: EN 62040-1, EN 62040-2, certyfikat CE |  |
| 10 | Parametry środowiskowe: temperatura pracy: 0° C do +40° C, wilgotność względna: 0 – 90% bez kondensacji |  |
| 11 | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |
| UPS typ II |
| 1 | Moc czynna: co najmniej 6400 W |  |
| 2 | Wejście: nominalne napięcie wejściowe: 230V (1-fazowe); 50/60 Hz (autodetekcja) |  |
| 3 | Wyjście: nominalne napięcie wyjściowe 220V – 240V z możliwością wyboru w konfiguracji zasilacza napięcia wyjściowego |  |
| 4 | Przyłącza wyjściowe: zasilacz UPS powinien umożliwiać: zdalne załączanie i odłączanie odbiorników poprzez sieć LAN/WAN, zmiana stanu (włączone/ wyłączone) każdego wyjścia z pamięcią ostatniego stanu w przypadku resetu urządzenia, monitorowanie bieżącego obciążenia całkowitego, monitorowanie bieżącego obciążenia każdego wyjścia z ustawianiem poziomu alarmowego, prezentację stanu (włączone/wyłączone) każdej linii wejściowej, programowanie sekwencyjnego włączania i wyłączania całej listwy, programowanie czasowe każdego wyjścia (włączone/wyłączone), pokazywanie poprzez sieć stanu alarmów oraz wartości alarmowe, posiadać alarm wewnętrzny (buzzer w urządzeniu), przekazywanie zdarzeń poprzez SNMP, wysyłanie e-maili do administratorów (definicja treści) w sytuacjach alarmowych, logowanie zdarzeń lokalnie, dodawanie, usuwanie i edycję użytkowników mających dostęp do urządzeń |  |
| 5 | Szacowana ilość gniazd odbiorowych: 16 złączy typu IEC 320-C13, w przypadku braku powyższej funkcjonalności jako wbudowanej w zasilacz UPS dopuszcza się zastosowanie listew zasilających inteligentnych które będą ją realizowały |  |
| 6 | Sygnalizacja: wskaźnik pojemności baterii, wskaźnik obciążenia zasilacza, praca normalna, stan baterii, alarm, przeciążenie, praca normalna |  |
| 7 | Topologia: podwójna konwersja on-line z wejściem PFC i automatycznym by-passem |  |
| 8 | Akumulatory: kwasowo-ołowiowe baterie bezobsługowe, hermetyczne |  |
| 9 | Obudowa: mountrack z uchwytami do szafy 19” (zasilacz montowany w szafie stojącej 42U) |  |
| 10 | Porty i protokoły komunikacyjne: port sieciowy Ethernet LAN RJ45, interfejs WWW oraz SNMP służące do zdalnego monitorowania oraz zarządzania zasilaczem |  |
| 11 | Deklarowany czas pracy: co najmniej 20 min. przy obciążeniu na poziomie 75% |  |
| 12 | Zgodność z normami i certyfikaty: EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, certyfikat CE, poziom ochrony: IP 20 |  |
| 13 | Parametry środowiskowe: temperatura pracy: 0° C do +40° C, wilgotność względna: 0 – 90% bez kondensacji |  |
| 14 | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Przełącznik sieciowy sieci ethernet, zarządzalny, warstwa III: dostawa, instalacja i konfiguracja przełącznika sieciowego typ I – 2 szt., dostawa, instalacja i konfiguracja przełącznika sieciowego typ II – 1 szt. |
| Przełącznik sieciowy typ I |
| 1 | Liczba i typ portów: minimum 10 portów typu 10/100/1000Base-T Auto-MDI/MDI-X z pełną automatyczną detekcją wszystkich tych wymienionych parametrów łącza (system zarządzania musi zapewniać możliwość ich manualnego ustawienia i/lub wymuszenia) z tego: minimum 8 portów RJ-45 z obsługą PoE, minimum 2 porty typu combo (RJ45 + SFP) |  |
| 2 | Moduły mini GBIC: każdy z przełączników musi być wyposażony w co najmniej jeden moduł 1000Base-LX SFP MINI GBIC z przyłączem LC |  |
| 3 | Wydajność wewnętrznej matrycy przełącznika: minimum 20 Gb/s |  |
| 4 | Możliwość wydzielenia vlan'u zarządczego od vlan'ów o charakterze roboczym |  |
| 5 | Moc dedykowana dla obsługi PoE: minimum 124W |  |
| 6 | Funkcjonalności Layer-2: STP: obsługa protokołu STP (Spanning Tree Protocol - 802.1d), wsparcie dla protokołu RSTP (Rapid Spanning Tree - 802.1w), wsparcie dla protokołu MSTP (Multiple Spanning Tree - 802.1s). VLAN: możliwość utworzenia minimum 150 VLAN-ów jednocześnie przy zachowaniu tagowania zakresu do 4096, obsługa VLAN-ów typu Port-based oraz 802.1Q tag-based, obsługa VLAN-ów typu MAC-based, wsparcie dla Private VLAN Edge (PVE), wsparcie dla „Guest VLAN”, wsparcie dla „Unauthenticated VLAN”, wsparcie dla dynamicznego przypisania do VLAN poprzez RADIUS serwer w połączeniu z autentykacją klienta opartą o protokół 802.1x, wsparcie dla „Voice VLAN” – można skonfigurować automatyczne przydzielanie ruchu typu Voice do właściwego VLAN-u, DHCP Relay w L2, obsługa ramek Jumbo |  |
| 7 | Funkcjonalności Layer-3: routing statyczny IPv4, DHCP relay w L3 (DHCP), UDP relay w L3 (BOOTP/DHCP) |  |
| 8 | Tablica MAC: minimum 15000 pozycji |  |
| 9 | Zabezpieczenia: obsługa aplikacji zarządzających odpowiednio poprzez SSH/SSL, obsługa protokołu 802.1X – w roli autentykatora: autentykacja i logowanie oparte o serwer RADIUS, wsparcie dla „guest VLAN”, wsparcie dla „unauthenticated VLAN”, single/multiple host mode oraz single/multiple session, wsparcie dla „time-based” 802.1X, dynamiczny przydział do VLAN, DHCP snooping, Port security, autentykacja RADIUS/TACACS+, funkcje „Storm control”, funkcje zapobiegania Dos, obsługa ACL – minimum 420 wpisów, wpisy bazujące na: adresy MAC, IP, VLAN ID, źródłowe i docelowe, protokoły TCP/UDP - porty źródłowe i docelowe, 802.1p priority, Ethernet type, ICMP, IGMP , TCP flag, Time-based ACL dostępne funkcje „Port mirroring” oraz „VLAN mirroring” |  |
| 10 | Obsługa QoS |  |
| 11 | Obsługa (LLDP) (802.1ab) wraz z rozszerzeniem LLDP-MED |  |
| 12 | Detekcja długości kabla |  |
| 13 | Zarządzanie: aplikacja do zarządzania urządzeniem wykorzystująca protokół HTTP/HTTPS, command-line interface – co najmniej: SSH, port szeregowy (konsoli), SNMP v1/2 i 3, wbudowany agent RMON obsługujący co najmniej grupy – historia, statystyki, alarmy, zdarzenia |  |
| 14 | Sygnalizacja: każdy port zaopatrzony w sygnalizację świetlną stanu portu oraz transmisji pakietów (Link/Activity) |  |
| 15 | Obudowa: wysokość 1U, możliwość instalacji w szafie 19” (uchwyty w zestawie) |  |
| 16 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |
| Przełącznik sieciowy typ II |
| 1 | Liczba i typ portów: minimum 28 portów typu 10/100/1000Base-T Auto-MDI/MDI-X z pełną automatyczną detekcją wszystkich tych wymienionych parametrów łącza (system zarządzania musi zapewniać możliwość ich manualnego ustawienia i/lub wymuszenia) z tego: minimum 26 portów RJ-45, minimum 2 porty typu combo (RJ45 + SFP) |  |
| 2 | Moduły mini GBIC: każdy z przełączników powinien być wyposażony w co najmniej dwa moduły 1000Base-LX SFP MINI GBIC z przyłączem LC |  |
| 3 | Wydajność wewnętrznej matrycy przełącznika: minimum 56 Gb/s |  |
| 4 | Możliwość wydzielenia vlan'u zarządczego od vlan'ów o charakterze roboczym |  |
| 5 | Funkcjonalności Layer-2: STP: obsługa protokołu STP (Spanning Tree Protocol - 802.1d), wsparcie dla protokołu RSTP (Rapid Spanning Tree - 802.1w); wsparcie dla protokołu MSTP (Multiple Spanning Tree - 802.1s); VLAN: możliwość utworzenia minimum 150 VLAN-ów jednocześnie przy zachowaniu tagowania zakresu do 4096, obsługa VLAN-ów typu Port-based oraz 802.1Q tag-based, obsługa VLAN-ów typu MAC-based, wsparcie dla Private VLAN Edge (PVE), wsparcie dla „Guest VLAN”, wsparcie dla „Unauthenticated VLAN”, wsparcie dla dynamicznego przypisania do VLAN poprzez RADIUS serwer w połączeniu z autentykacją klienta opartą o protokół 802.1x, wsparcie dla „Voice VLAN” – można skonfigurować automatyczne przydzielanie ruchu typu Voice do właściwego VLAN-u, DHCP Relay w L2, obsługa ramek Jumbo |  |
| 6 | Funkcjonalności Layer-3: routing statyczny IPv4, DHCP relay w L3 (DHCP), UDP relay w L3 (BOOTP/DHCP) |  |
| 7 | Tablica MAC: minimum 15000 pozycji |  |
| 8 | Zabezpieczenia: obsługa aplikacji zarządzających odpowiednio poprzez SSH/SSL, obsługa protokołu 802.1X – w roli autentykatora: autentykacja i logowanie oparte o serwer RADIUS; wsparcie dla „guest VLAN”, wsparcie dla „unauthenticated VLAN”, single/multiple host mode oraz single/multiple session, wsparcie dla „time-based” 802.1X, dynamiczny przydział do VLAN, DHCP snooping, port security, autentykacja RADIUS/TACACS+, funkcje „Storm control”, funkcje zapobiegania Dos, obsługa ACL – minimum 420 wpisów wpisy bazujące na: adresy MAC, IP, VLAN ID, źródłowe i docelowe, protokoły TCP/UDP - porty źródłowe i docelowe, 802.1p priority, Ethernet type, ICMP, IGMP, TCP flag, Time-based ACL, dostępne funkcje „Port mirroring” oraz „VLAN mirroring” |  |
| 9 | Obsługa QoS |  |
| 10 | Obsługa (LLDP) (802.1ab) wraz z rozszerzeniem LLDP-MED |  |
| 11 | Detekcja długości kabla |  |
| 12 | Zarządzanie: aplikacja do zarządzania urządzeniem wykorzystująca protokół HTTP/HTTPS, Command-line interface – co najmniej: SSH, port szeregowy (konsoli), SNMP v1/2 i 3, wbudowany agent RMON obsługujący co najmniej grupy – historia, statystyki, alarmy, zdarzenia |  |
| 13 | Sygnalizacja: każdy port zaopatrzony w sygnalizację świetlną stanu portu oraz transmisji pakietów (Link/Activity) |  |
| 14 | Obudowa: wysokość 1U, możliwość instalacji w szafie 19” (uchwyty w zestawie) |  |
| 15 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Konsola KVM 16-portowa ze zintegrowanym ekranem LCD 17”, klawiaturą oraz touchpadem – 1 komplet |
| 1 | Obudowa: typu rack, przeznaczona do instalacji w szafie 19” |  |
| 2 | Ekran: LCD, proporcje 4:3, przekątna ekranu roboczego – 17”, obsługiwane rozdzielczości: 800x600, 1024x768, 1280x1024@75 Hz, tryby tekstowe z uwzględnieniem MS-DOS, Linux. |  |
| 3 | Klawiatura: łacińska w układzie QWERTY, polskie znaki dialektyczne w układzie POLSKA (programisty) |  |
| 4 | Złącza: 16 portów konsolowych obsługujących monitor ekranowy z gniazdem D-SUB, klawiaturę, mysz (poprzez touchpad) natywnie zarówno w wersji USB jak i PS/2, wyprowadzony na konsolę KVM dodatkowy port USB umożliwiający podłączenie dodatkowych mediów (np. pendrive) w przypadku serwerów podłączanych kablami w wersji USB, złącze typu Daisy-chain umożliwiające podłączanie dodatkowych modułów (extenderów) rozszerzających ilość podłączanych serwerów, obsługiwanych w całości z konsoli KVM |  |
| 5 | Konsola musi pozwalać na wpinanie i wypinanie serwerów na gorąco bez konieczności wyłączania KVM |  |
| 6 | Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Linux |  |
| 7 | Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem – tylko autoryzowani użytkownicy mogą mieć podgląd i możliwość zarządzania serwerami: oprogramowanie konsoli musi dawać możliwość utworzenia co najmniej jednego profilu administratora, oprogramowanie konsoli musi dawać możliwość utworzenia co najmniej 3 użytkowników |  |
| 8 | Załączone kable: 3 kable KVM (USB) o długości 3 mb, 4 kable KVM (USB) o długości 1,8 mb, 1 kabel zasilający, kabel portu konsoli przeznaczonego do aktualizacji oprogramowania |  |
| 9 | Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Komputer klasy PC x86-64 z monitorem ekranowym LCD 23” – 13 zestawów |
| 1 | Procesor: klasy x86-64, którego produkcja nie została zakończona w dniu ogłoszenia zamówienia publicznego, o następujących parametrach: liczba rdzeni – min. 2 rdzenie po 2 wątki/rdzeń lub 4 rdzenie z 1 wątkiem/rdzeń, częstotliwość taktowania – min 3.1 GHz, cache L3 – min. 3 MB |  |
| 2 | Płyta główna: chipset dedykowany dla oferowanego procesora, rekomendowany przez producenta procesora, ilość gniazd pamięci min. 2, dwukanałowa obsługa pamięci, pamięci typu DDR-3, złącza Serial ATA II min. 4 szt., gniazdo PCI-Express x1 min. 1 szt., gniazdo PCI-Express x16 min. 1 szt., gniazdo PCI min. 2 szt., złącza USB min. 4 szt. (z tyłu) + 2 szt. (na przednim panelu), typ portów USB: 3.0 – zgodne ze standardami USB poprzednich generacji, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s z gniazdem RJ-45, złącze RS-232 DB-9 min 1 szt. dopuszczalne jest użycie karty rozszerzeń o ile adres interfejsu będzie znajdował się w przestrzeni portów COM1 – COM4 |  |
| 3 | Pamięć: w standardzie DDR3, pojemność min. 4 GB, częstotliwość optymalna dla zastosowanego procesora oraz płyty głównej, architektura dual channel |  |
| 4 | Karta graficzna: złącze PCI-Express, gniazdo DVI - 2 szt. konwerter z DVI do D-Sub – 1 szt, pamięć – min. 512 MB, zgodność co najmniej z DirectX 10. Dopuszczalna jest karta zintegrowana z płytą główną w przypadku, gdy spełnia powyższe wymagania |  |
| 5 | Karta dźwiękowa: zgodna z HD Audio, wyjścia umieszczone z tyłu obudowy oraz na przednim panelu, nie dopuszcza się karty muzycznej na USB. Dopuszczalna jest karta zintegrowana z płytą główną w przypadku, gdy spełnia powyższe wymagania |  |
| 6 | Dysk twardy: interfejs SATA II, pojemność min. 500 GB, bufor pamięci min. 16 MB, prędkość obrotowa min. 7200 rpm |  |
| 7 | Napęd optyczny: DVD-RW Double-Layer, z oprogramowaniem do nagrywania płyt i wydruku etykiet |  |
| 8 | Obudowa: obudowa Micro-ATX z możliwością pracy w pionie i poziomie, zasilacz ATX moc min. 350W PFC 230V 50 MHz, gniazda USB na panelu przednim 2 szt., gniazda słuchawek oraz mikrofonu na panelu przednim, sygnalizacja otwarcia obudowy |  |
| 9 | Klawiatura: US Win amerykańska, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski-programisty”, interfejs USB |  |
| 10 | Mysz: optyczna, interfejs USB, liczba rolek 1 szt., podkładka przystosowana do pracy z danym modelem myszy |  |
| 11 | Monitor LCD: format panoramiczny o przekątnej ekranu min. 23 cali, czas reakcji matrycy MAX.5 ms, gniazdo DVI 1 szt., wejście audio (mini-jack), głośniki – min. 2W, wbudowane, spełnione normy CE, RoHS, ENERGY STAR, w zestawie muszą znajdować się przewody sygnałowe wideo i audio, zasilacz wbudowany, zasilanie AC 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| 12 | System operacyjny: MS Windows 7 Professional PL (32-bit), nośnik instalacyjny z potwierdzeniem udzielenia licencji. |  |
| 13 | Wymagane deklaracje i certyfikaty: deklaracja producenta o zgodności zestawu z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE na zestawie), deklaracja posiadania przez producenta certyfikatów poświadczających zgodność z normami: ISO9001 na proces projektowania i produkcji oraz ISO14001 na system zarządzania środowiskiem, oferowany komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 7 |  |
| 14 | Inne: zestaw musi zawierać: kabel UTP 4p, 2xRJ45, kat. 5, długość 5 m, parę kabli zasilających dla komputera i monitora z wtykiem standardowym nakładki klucza do gniazd typu DAT, 4-portowy koncentrator USB 2.0 z kablem przyłączeniowym do komputera o długości 1,5m |  |
| 15 | Gwarancja: minimum 36 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji, obsługa serwisowa typu NBD (naprawa usterki w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania), uszkodzone dyski twarde pozostają u użytkownika. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Czytnik dokumentów stacjonarny – 6 szt. |
| 1 | Charakterystyka: czytnik stacjonarny OCR, przesuwny (typu swipe), ze złączem USB, sygnalizacja LED informująca o prawidłowym lub błędnym odczycie, brak ruchomych elementów, standard czcionek OCR: OCR-B oraz E13B, paszporty do odczytu automatycznego (MRP): 2 linie po 44 znaki, wizy do odczytu automatycznego (MRV): 2 linie po 44 znaki, 2 linie po 36 znaków, dokumenty podróżne: 2 linie po 36 znaków, 3 linie po 30 znaków, współpraca z aplikacjami tworzonymi dla systemów MS Windows XP/Vista/7/2003/2008, aplikacjami WWW, temperatura eksploatacji: od 0° C do +50° C, czytnik musi być zgodny z dokumentami tożsamości (paszporty, dowody osobiste) użytkowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach ościennych, zwłaszcza Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy |  |
| 2 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Czytnik dokumentów przenośny – 6 szt. |
| 1 | Charakterystyka: czytnik przenośny OCR, przesuwny (typu swipe), montowany na pasie operatora, z własnym zasilaniem, sygnalizacja stanu baterii/akumulatora, z interfejsem Bluetooth, brak ruchomych elementów, standard czcionek OCR: OCR-B oraz E13B, paszporty do odczytu automatycznego (MRP): 2 linie po 44 znaki, wizy do odczytu automatycznego (MRV): 2 linie po 44 znaki, 2 linie po 36 znaków, dokumenty podróżne: 2 linie po 36 znaków, 3 linie po 30 znaków, współpraca z terminalami PDA, współpraca z aplikacjami tworzonymi dla systemu Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Clasic, temperatura eksploatacji: od -20° C do +40° C, czytnik musin być zgodny z dokumentami tożsamości (paszporty, dowody osobiste) użytkowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach ościennych, zwłaszcza Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy |  |
| 2 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w miejscu instalacji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

# Footnotes

ze względu na wymogi techniczne systemu SOC-O konieczna jest dostawa sprzętu ze ściśle określonym systemem operacyjnym – wskazanym w dokumentacji technicznej systemu.

Przez równoważność należy rozumieć możliwość instalacji i uruchomienia wersji binarnej oprogramowana „SOC-O mobile” przy zachowaniu walorów wydajnościowych i eksploatacyjnych  nie gorszych jak na urządzeniu referencyjnym.

Ze względu na wymogi techniczne systemu SOC-O konieczna jest dostawa sprzętu ze ściśle określonym systemem operacyjnym – wskazanym w dokumentacji technicznej systemu.

Ze względu na wymogi techniczne systemu SOC-O konieczna jest dostawa sprzętu ze ściśle określonym systemem operacyjnym – wskazanym w dokumentacji technicznej systemu