.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Nazwa i adres wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

Dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – dostawa ogólna i Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Komputer stacjonarny z monitorem 19” – 14 szt. |
| 1 | Procesor – procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście PassMark – PerformanceTest – CPU Benchmark >= minimum 2804 |  |
| 2 | Płyta główna: ilość gniazd pamięci – min. 2 szt., złącza Serial ATA/600 – min. 6 szt., gniazdo LPT – 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 16x – 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 4x – 1 szt., gniazdo PCI-Express 2.0 1x – 1 szt., gniazdo PCI – min. 1 szt., standard płyty: mATX lub ATX, gniazda USB 2.0 typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – 4 szt., gniazda USB 3.0 typu A zainstalowane w sposób trwały przez producenta płyty (panel tylny) – 2 szt., porty USB 2 .0 na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 6 szt., porty USB 3 .0 na płycie głównej, możliwe do wyprowadzenia na zewnątrz – min. 2 szt., zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowany kontroler sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, karta sieciowa musi poprawnie działać w trybach: 10Mbps half i full duplex, 100Mbps half i full duplex, 1000Mbps half i full duplex oraz Auto |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: minimum 4 GB, rodzaj pamięci DDR III DIMM, standard - DDR3-1333 (PC3-10600), częstotliwość pracy 1333 MHz, opóźnienie – cycle latency – 7 |  |
| 4 | Karta grafiki – rodzaje wyjść: wyjście DVI, wyjście D-Sub; minimalna uzyskana wydajność: PassMark GPU Benchmark >= 595 |  |
| 5 | Dysk twardy – pojemność minimum 250GB, interfejs Serial ATA 600 |  |
| 6 | Napęd DVD – napęd DVD-RW, interfejs Serial ATA, obsługa nośników dwuwarstwowych, mechanizm podawania płyt: tacka, montowany w obudowie |  |
| 7 | Obudowa – obudowa, w której urządzenia zamontowane w komorach 5,25” i 3,5” nie będą ograniczały możliwości demontażu/montażu elementów montowanych na płycie głównej; z zasilaczem w standardzie ATX: moc min. 450W, złącze ATX 20+4 pin, +12V 4+4-pin (EPS12V), tryb pfc aktywny, zabezpieczenia: UVP, OVP, SCP, OPP, OCP, wydajność: przynajmniej 80%; ilość zatok 5,25 cala min. 3 szt.; ilość zatok 3,5 cala (zewnętrzne) min. 1 szt.; ilość zatok 3,5 cala (wewnętrzne) min. 5 szt.; min. 2 gniazda USB 2.0 typu A z przodu obudowy – niedopuszczalne jest wyprowadzenie kabli przyłączeniowych gniazd na zewnątrz obudowy komputera |  |
| 8 | Klawiatura – układ klawiatury QWERTY (104 klawisze), klawisze numeryczne standardowe, interfejs odpowiedni do dostępnych portów na oferowanej płycie głównej, komunikacja z komputerem przewodowa, zasięg min. 1,5 m (dopuszcza się użycie przedłużacza – wymagane załączenie do zestawu), posiada regulację nachylenia (składane nóżki) |  |
| 9 | Mysz – optyczna lub laserowa, interfejs odpowiedni do dostępnych portów na oferowanej płycie głównej, rozdzielczość min 800 dpi, liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1, komunikacja z komputerem przewodowa (kabel min. 1,5 m, dopuszcza się użycie przedłużacza – wymagane załączenie do zestawu) |  |
| 10 | Oprogramowanie – Microsoft Windows 7 Pro PL 64 bit, Microsoft Office 2010 Polish (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) |  |
| 11 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |
| Monitor 19'' – 14 szt. (do stacji roboczej opisanej powyżej) |
| 1 | Przekątna ekranu – 19 cali |  |
| 2 | Rozdzielczość nominalna – 1280x1024 pikseli |  |
| 3 | Kontrast – 1000:1 |  |
| 4 | Jasność – 250 cd/m² |  |
| 5 | Czas reakcji plamki – 5 ms |  |
| 6 | Kąt widzenia pion – 160° |  |
| 7 | Kąt widzenia poziom – 160° |  |
| 8 | Złącza – DVI-D, D-SUB |  |
| 9 | Typ matrycy – TN |  |
| 10 | Format obrazu – 4:3 lub 5:4 |  |
| 11 | Zasilacz – wbudowany |  |
| 12 | Akcesoria - kabel zasilający, D-SUB, DVI |  |
| 13 | Certyfikaty i standardy – co najmniej TCO'03, Energy Star, deklaracja CE |  |
| 14 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Mysz komputerowa USB – 30 szt. |
| --- |
| 1 | Typ – optyczna, przewodowa |  |
| 2 | Rozdzielczość pracy – 800 dpi |  |
| 3 | Profil myszki – dla prawo/lewo ręcznych |  |
| 4 | Liczba przycisków – 3 szt. |  |
| 5 | Rolka przewijania – 1 szt. |  |
| 6 | Interfejs – USB |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Klawiatura PS2 – 30 szt. |
| --- |
| 1 | Typ/rodzaj komunikacji – tradycyjna/ przewodowa |  |
| 2 | Układ klawiszy – QWERT, klawisze funkcyjne i wydzielone klawiatura numeryczna |  |
| 3 | Interfejs – PS2 |  |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Pamięć do komputera typ I – 22 szt. |
| --- |
| 1 | Rodzaj pamięci – DDR |  |
| 2 | Pojemność – 1x1024 MB |  |
| 3 | Częstotliwość szyny – 400 MHz |  |
| 4 | Opóźnienie CAS Latency – CL3 |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Pamięć do komputera typ II – 2 szt. |
| --- |
| 1 | Rodzaj pamięci – DDR2 |  |
| 2 | Pojemność – 2x2048 MB |  |
| 3 | Częstotliwość szyny – 1066 MHz |  |
| 4 | Napięcie zasilania – max 2.0V (ograniczenia konfiguracyjne płyty głównej) |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Pamięć do komputera typ III – 2 szt. |
| --- |
| 1 | Rodzaj pamięci – DDR3 |  |
| 2 | Pojemność – 2x2048 MB |  |
| 3 | Częstotliwość szyny – 1333 - 1600 MHz |  |
| 4 | Napięcie zasilania – 1.5V, 1.65V (obydwa – nie wariantowo) |  |
| 5 | Opóźnienie CAS Latency – CL7 |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. |
| --- |
| 1 | Moc – minimum 300W |  |
| 2 | Ilość gniazd wyjściowych – minimum 2 szt. |  |
| 3 | Kształt napięcia wyjściowego – sinusoidalna |  |
| 4 | Okablowanie – minimum 2 szt. do podłączenia jednostki centralnej oraz monitora IEC320 C14, o długości minimum 1,8 m |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Zewnętrzna nagrywarka DVD+/-RW DL – 3 szt. |
| --- |
| 1 | Typ – zewnętrzna |  |
| 2 | Rodzaj – DVD+/-RW |  |
| 3 | Interfejs – USB |  |
| 4 | Zasilanie – bez dodatkowego zasilacza, do działania potrzebuje jedynie pojedynczego kabla |  |
| 5 | Inne – obsługa nośników dwuwarstwowych |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| Pamięć operacyjna typ IV – 1 szt. |
| --- |
| 1 | Rodzaj – DDR2 |  |
| 2 | Typ – DDR II DIMM |  |
| 3 | Standard – DDR2-533 (PC2-4200) |  |
| 4 | Pojemność – 1 x 2048MB |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO SPRZĘTU I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH W RAMACH CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny z monitorem 19” | 14 szt. |  |  |
| 2 | Mysz komputerowa USB | 30 szt. |  |  |
| 3 | Klawiatura PS2 | 30 szt. |  |  |
| 4 | Pamięć do komputera typ I | 22 szt. |  |  |
| 5 | Pamięć do komputera typ II | 2 szt. |  |  |
| 6 | Pamięć do komputera typ III | 2 szt. |  |  |
| 7 | Zasilacz awaryjny UPS | 1 szt. |  |  |
| 8 | Zewnętrzna nagrywarka DVD+/-RW DL | 3 szt. |  |  |
| 9 | Pamięć operacyjna typ IV | 1 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto* |  |

* w przypadku, kiedy w najkorzystniejszej ofercie na wykonanie CZĘŚCI I zamówienia cena jednostkowa któregokolwiek z w/w produktów będzie po przeliczeniu równa lub wyższa od kwoty 3.500,00 złotych brutto, zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w CZĘŚCI I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy