# Załącznik nr 1A do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy

/wypełniają wszyscy wykonawcy/

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę

elementów wyposażenia warsztatowego na drogowe przejście graniczne w Gołdapi (część I)

reprezentując wykonawcę

………………………………………………..................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

oferuję:

- Instalacja pneumatyczna z kompresorem śrubowym o następujących parametrach:

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Kompresor śrubowy | Producent: Model/typ: |
|  | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowany kompresor musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
|  | Bezpieczeństwo |  |
|  | Zabezpieczenie przed zanikiem fazy | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zabezpieczenie przed złym kierunkiem faz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wyłączenie urządzenia w przypadku awarii | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Charakterystyka techniczna kompresora |  |
|  | Moc minimum | 7,5 KW | Moc minimum: …KW |
|  | Zasilanie | 400V/ 50Hz | Zasilanie: … |
|  | Pojemność zbiornika | 270 l | Pojemność zbiornika: … l |
|  | Głośność | Max 70 dB | Głośność: … dB |
|  | Ciśnienie | 15 Bar | Ciśnienie: … Bar |
|  | Wydajność | 840 l/min | Wydajność: … l/min |
|  | Przyłącze zbiornika | ¾” | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymiary | Maksymalna długość 1,3 m | Długość: … m |
|  |  | Maksymalna szerokość 0,7 m | Szerokość: … m |
|  |  | Maksymalna wysokość 1,6 m | Wysokość: … m |
| 5. | Charakterystyka instalacji pneumatycznej |  |
|  | Instalacja pneumatyczna zostanie wykonana w budynku nr 32/33 (wyciąg z dokumentacji projektowej w załączeniu) na podstawie schematu opracowanego przez wykonawcę. Schemat podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Instalacja będzie obejmowała budynek kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych. Zamawiający udostępni wykonawcy plany budynku, możliwa jest także wizja lokalna pomieszczenia objętego instalacją. Instalacja zostanie wykonana z rury PP PN20 obejmująca dziesięć przyłączy podwójnych oraz trzy przyłącza pojedyncze, przyłącza zostaną wyposażone w elementy uzdatniania i reduktory powietrza. | Spełnia / Nie spełnia* |
| 6. | Wyposażenie |  |
|  | wąż spiralny pneumatyczny minimalna długość 9m średnica wewnętrzna 8mm zewnętrzna 12mm | 5 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  |  | przyłącza ¼” | Spełnia / Nie spełnia* |
| 7. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia* |

- Kompresor tłokowy o następujących parametrach:

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kompresor tłokowy | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowany kompresor musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Bezpieczeństwo |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Charakterystyka techniczna |  |
|  | Moc | 4 KW | Moc minimum: …KW |
|  | Zasilanie | 400V/ 50Hz | Zasilanie: … |
|  | Ciśnienie | 10 Bar | Ciśnienie: … Bar |
|  | Wydajność wydmuchu | 550 l/min | Wydajność: … l/min |
| 5. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia* |

- Montażownica do opon:

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Montażowanica do opon | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowana montażownica musi być fabrycznie nowa, tj. wyprodukowana w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzana przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Funkcjonalność i wyposażenie |  |
|  | Automat | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pneumatyczne odchylenie ramienia do tyłu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pneumatyczne blokowanie głowicy | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | d) Pistolet do pompowania opon z manometrem | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Naolejacz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Łyżka, | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zestaw nakładek ochronnych do felg ALU na szczęki, głowicę i łyżkę monterską | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Charakterystyka techniczna |  |
|  | Zakres uchwytu od wewnątrz | 12” – 22” | Zakres uchwytu od wewnątrz: … |
|  | Zakres uchwytu od zewnątrz | 10” – 20” | Zakres uchwytu od zewnątrz: … |
|  | Średnica koła | 1000 | Średnica koła: … |
|  | Szerokość koła | 330 | Szerokość koła: … |
|  | Nacisk zbijaka | 2500 | Nacisk zbijaka: … |
| 5. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia |

4. Wyważarka kół do samochodów osobowych i dostawczych:

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wyważarka kół | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowana wyważarka musi być fabrycznie nowa, tj. wyprodukowana w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzana przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Bezpieczeństwo |
|  | Osłona koła | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Funkcjonalność |  |
|  | Automatyczny cykl wyważania | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Automatyczny system niewywagi statycznej | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Program optymalizacji ułożenia opony względem felgi | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Funkcja autokalibracji | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Funkcja autodiagnozy | Spełnia / Nie spełnia* |
| 5. | Wyposażenie |  |
|  | Szczypce do nabijania i zdejmowania ciężarków | 1 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wkrętak do wkładek sprężynowych | 1 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pędzel do pasty montażowej | 1 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Skrobak do ciężarków klejonych | 1 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kreda do opon | 12 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pasta montażowa opakowanie ‘a 5 kg | 2 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wkładka sprężynowa krótka | 100 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Ciężarki nabijane: 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g | po 100 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Ciężarki naklejane do alufelg | 200 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Rękawice ochronne z nitrylu | 50 szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
| 6. | Charakterystyka techniczna |  |
|  | Szerokość obręczy | 1,5” - 20” | Szerokość obręczy: … |
|  | Średnica obręczy | 10” - 26” | Średnica obręczy: … |
|  | Minimalna średnica opony | 950 mm | Minimalna średnica opony: … |
|  | Maksymalny czas wyważania opony | 10 s | Maksymalny czas wyważania opony: … |
|  | Dokładność wyważania +/- | 1 g | Dokładność wyważania: +/- … |
|  | Maksymalny ciężar koła | 65 kg | Maksymalny ciężar koła: … |
| 7. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia* |

5. Kosz do pompowania kół:

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kosz do pompowania kół | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowany kosz musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Bezpieczeństwo |
|  | Rolki ułatwiające obracanie kołem | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pedał wspomagający wytoczenie koła z kosza. | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Charakterystyka techniczna |
|  | Średnica koła: 1200 mm | Średnica koła: … mm |
|  | Szerokość koła: 550 mm | Szerokość koła: … mm |
| 5. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia* |

6. Podnośnik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny:

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Podnośnik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowany podnośnik musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. Wymagany jest montaż podnośnika w kanale. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Charakterystyka techniczna |
|  | Udźwig: 12 000 kg | Udźwig: … kg |
|  | Regulowany rozstaw szerokości kół jezdnych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Podnoszenie: hydrauliczne, pneumatyczne | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia* |

7. Podnośnik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny:

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Podnośnik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowany podnośnik musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. Wymagany jest montaż podnośnika w kanale. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Charakterystyka techniczna |
|  | Udźwig: 2000 kg | Udźwig: … kg |
|  | Regulowany rozstaw szerokości kół jezdnych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dwupunktowy uwalniający jedną z osi | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Podnoszenie: hydrauliczne, pneumatyczne | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia* |

8. Podnośnik przesuwny (typ żaba)

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Podnośnik przesuwny | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowany podnośnik musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Bezpieczeństwo |
|  | a) Zabezpieczenie przed przekroczeniem udźwigu nominalnego | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Charakterystyka techniczna |
|  | a) Udźwig: minimum 10 000 kg | Udźwig: … kg |
|  | b) Wysokość unoszenia: minimum 540 mm | Wysokość unoszenia: … mm |
| 5. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia* |

9. Podnośnik przesuwny (typ żaba)

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Podnośnik przesuwny | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowany podnośnik musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Bezpieczeństwo |
|  | a) Zabezpieczenie przed przekroczeniem udźwigu nominalnego | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Charakterystyka techniczna |
|  | a) Udźwig: minimum 4000 kg | Udźwig: … kg |
|  | b) Wysokość unoszenia: minimum 540 mm | Wysokość unoszenia: … mm |
| 5. | Oznaczenie CE | Spełnia / Nie spełnia* |

- Owijarka folii do palet o następujących parametrach:

| Lp. | Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania | Oferowane parametry* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Owijarka folii do palet | Producent: Model/typ: |
| 2. | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Oferowana owijarka musi być fabrycznie nowa, tj. wyprodukowana w 2013 roku, musi być również aktualnie wytwarzana przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. | Spełnia / Nie spełnia* Rok produkcji: |
| 3. | Funkcjonalność |  |
|  | a) Możliwość pozycjonowania palety do położenia pierwotnego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | b) Płynny start i zatrzymanie talerza obrotowego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | c) System rozciągania folii do 100% | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | d) Możliwość regulowania wysokości owijania za pomocą wyłącznika krańcowego | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. | Charakterystyka techniczna |
|  | a) Waga owijarki | Maksymalnie: 450 kg | Waga owijarki: … kg |
|  | b) Średnica talerza obrotowego | 1500 mm | Średnica talerza obrotowego: … mm |
|  | c) Wysokość talerza obrotowego | 80 mm | Wysokość talerza obrotowego: … mm |
|  | d) Możliwość owijania ładunku o wysokości | 2100 mm | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | e) Możliwość owijania ładunku o wymiarach | 1200mmx1000mm | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | f) Zasilanie | 400 V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | g) Maksymalny pobór mocy | 1,0 kW | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | h) Temperatura pracy urządzenia | Od +5ºC do +40 ºC | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | i) Szerokość rolki folii | 500 mm | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | j) Sposób rozciągu folii | Mechaniczny | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | k) Regulowana prędkość obrotów talerza | 1-10 obr/min | Spełnia / Nie spełnia* |

*  Niewłaściwe skreślić

Wytyczne dotyczące wypełniania kolumny „Oferowane parametry”, znaczenie symboli :

Spełnia / Nie spełnia* - należy skreślić “Nie spełnia” gdy oferowane urządzenie spełnia wymóg lub skreślić “Spełnia” gdy oferowane urządzenie nie spełnia wymogu

Producent:	Model/typ: - wskazać producenta i oznaczenie typu wyrobu (nazwa handlowa)

W pkt. oznaczonych np. rok produkcji … udźwig: … kg, itp. - wpisać wielkość parametru/wymogu.

........................................, dnia ................................2013 r.

.......................................................................................................................................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)