.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

Pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- DOSTAWA STACJONARNYCH CZYTNIKÓW DOKUMENTÓW – CZĘŚĆ I*

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarny czytnik dokumentów typ I – 40 szt. |
| 1 | Czytnik stacjonarny: OCR, przesuwny (typu swipe) |  |
| 2 | Oświetlenie: diodowe |  |
| 3 | Ruchome elementy: brak |  |
| 4 | Standard czcionek OCR: OCR-B |  |
| 5 | Paszporty do odczytu automatycznego (MRP): 2 linie po 44 znaki |  |
| 6 | Wizy do odczytu automatycznego (MRV): 2 linie po 44 znaki, 2 linie po 36 znaków |  |
| 7 | Dokumenty podróżne: 2 linie po 36 znaków, 3 linie po 30 znaków |  |
| 8 | Temperatura eksploatacji: od 0⁰C do + 40⁰C |  |
| 9 | Interfejs: USB |  |
| 10 | Kompatybilność: Microsoft Windows, Vista, 7,8 |  |
| 11 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| 12 | Zasilanie: +5V z interfejsu USB |  |
| 13 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 2014-2015 |  |
| 14 | Zgodność: z dokumentami tożsamości (paszporty, dowody osobiste) użytkowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach ościennych, zwłaszcza Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy |  |
| 15 | Współpraca: czytnik musi współpracować z autorskimi Systemami Wspomagania Odpraw Celnych SOC-O i SOC-T. W tym celu wykonawca musi posiadać testy zgodności współpracy czytników z ww. systemami |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model _____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarny czytnik dokumentów typ II – 10 szt. |
| 1 | Rodzaj czytnika: czytnik OCRB oraz moduł RFID zintegrowany wewnętrznie i zewnętrznie w spójną całość |  |
| 2 | Rodzaje światła: minimum 3 rodzajami światła skanującego dokument, tj. Visible, Infrared, UV imaging |  |
| 3 | Funkcje czytnika: odczytywanie e-dokumentów, tj. odczyt paska OCR-B ze strefy MRZ w dokumencie, odczytywanie barkodów 1D i 2D oraz danych biometrycznych z e-dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej, możliwość zweryfikowania zabezpieczeń stosowanych w e-dokumentach, tj. przeprowadzenie procedur: Basic Acces Control, PassiveAuthentication, Active Authentication, Extended Acces Control (która składa się z Chip Authentication i Terminal Authentication) |  |
| 4 | Gabaryty: urządzenie musi być wolnostojące, całostronicowe (tzw. Full Page Reader), umożliwiać odczyt obszaru paska MRZ oraz danych z e-dokumentów w jednym cyklu (operacji) odczytu, tj. wykrycie dokumentu, rozpoznawanie, odczyt danych biometrycznych (musi następować automatycznie) |  |
| 5 | Rozdzielczość skanowania: co najmniej 400 dpi |  |
| 6 | Zasilanie: zewnętrzne (dedykowany zasilacz stanowiący wyposażenie czytnika), nie dopuszcza się zasilania bateryjnego. Dopuszcza się możliwość zasilania z portu USB komputera jako źródło alternatywne |  |
| 7 | Kompatybilność: współpraca z systemem operacyjnym Windows 8 (32 i 64 bit) – sterowniki w komplecie |  |
| 8 | Interfejs komunikacyjny: USB (2.0 lub szybszy) |  |
| 9 | Temperatura pracy: w zakresie od +5ºC do +35ºC lub szerszym |  |
| 10 | Funkcje: automatyczne wykrywanie przyło-żenia, jak i zdjęcia dokumentu z elementu skanującego |  |
| 11 | Rozpoznanie kodu maszynowego: musi następować bez względu na orientację przyłożonego dokumentu – jeśli tylko pasek MRZ znajdzie się w „polu widzenia” elementu skanującego |  |
| 12 | Oprogramowanie: SDK (Software Development Kit) lub inne zawierające programy demonstra-cyjne, przykładowe kody źródłowe, sterowniki i wymagane biblioteki dla platform .Net i Java |  |
| 13 | Okablowanie: tak |  |
| 14 | Oznakowanie: CE potwierdzająca zgodność produktu z dyrektywami UE |  |
| 15 | Certyfikaty: wymagane certyfikaty RoHS, EMC |  |
| 16 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| 17 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 2014-2015 |  |
| 18 | Kompletność: urządzenie musi być kompletne, niewymagające od zamawiającego dodatkowych prac i nakładów dostosowawczych, poszczególne moduły wewnętrzne jak i zewnętrzne muszą współpracować poprawnie |  |
| 19 | Współpraca: z aktualnym systemem odprawy granicznej stanowiącym ważny element Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej. Przez poprawność współpracy rozumie się prawidłowe działanie czytnika w aplikacjach odprawy granicznej ZSE5 i ZSE6 opartych na technologii .NET (wersje 3.5 oraz 4.5) bez konieczności stosowania modyfikacji systemu. Zastosowanie czytnika nie może wymagać zmiany kodu źródłowego w aplikacjach użytkowanych przez SG |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model _____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH STACJONARNYCH CZYTNIKÓW DOKUMENTÓW W RAMACH CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA*

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny czytnik dokumentów typ I | 40 szt. |  |  |
| 2 | Stacjonarny czytnik dokumentów typ II | 10 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

- DOSTAWA CZYTNIKÓW LINII PAPILARNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO KONTROLI DOKUMENTÓW – CZĘŚĆ II*

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarny czytnik linii papilarnych – 14 szt. |
| 1 | Zasilanie: ze standardowej instalacji elektrycznej ~230V 50Hz lub z portu USB komputera |  |
| 2 | Klasa szczelności: co najmniej IP53 |  |
| 3 | Certyfikaty: ważny certyfikat stwierdzający zgodność z FBI, IAFIS, IQS, Appendix F, obrazy odcisków palców wytwarzane przez urządzenie muszą spełniać kryteria normy ISO/IEC 19794-4:2005 Biometric data interchange format – part 4 finger image data oraz standardu ANSI/NIST-ITL 1-2000 (Data format for the interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark&Tattoo (SMT) Information) |  |
| 4 | Kompletność: urządzenie musi być kompletne, niewymagające od zamawiającego dodatkowych prac i nakładów dostosowawczych |  |
| 5 | Odciski: urządzenie musi mieć możliwość pobierania odcisków typu płaskiego w sekwencji (sekwencja rozumiana jako zaprogramowana pewna liczba kroków do wykonania): 4 palce jednej dłoni (wskazujący, środkowy, serdeczny, mały), 4 palce drugiej dłoni (wskazujący, środkowy, serdeczny, mały) oraz 2 kciuki – lewej i prawej dłoni |  |
| 6 | Programowe definiowanie odcisków: urządzenie musi mieć możliwość programowego definiowania pobieranych sekwencji odcisków, np. jedynie 2 palce jednej dłoni, jedynie 2 palce wskazujące w pojedynczym kroku sekwencji, itd. |  |
| 7 | Tryb pracy: urządzenie musi posiadać możliwość pracy w trybie automatycznego pobierania odcisków (tzw. Auto Capture), bez konieczności ingerencji operatora urządzenia w trakcie pobierania odcisków w pojedynczym kroku sekwencji |  |
| 8 | Panel kontrolny (wyświetlacz): urządzenie musi posiadać panel kontrolny (wyświetlacz), który umożliwi zobrazowanie w przejrzysty sposób, które palce z zaprogramowanej sekwencji mają być w danej chwili przyłożone |  |
| 9 | Funkcje panelu kontrolnego (wyświetlacza): urządzenie musi sygnalizować za pomocą panelu kontrolnego (wyświetlacza) w trakcie procesu pobierania odcisków, które z palców są przykładane nieprawidłowo w celu ułatwienia osobie składającej odciski palców korygowanie na bieżąco sposobu przyłożenia palców |  |
| 10 | Zakończenie pobierania odcisków: urządzenie musi sygnalizować za pomocą panelu kontrolnego (wyświetlacza) i poprzez sygnalizację dźwiękową o zakończeniu pobierania odcisków, tj. o zakończeniu pojedynczego kroku zaprogramowanej sekwencji |  |
| 11 | Funkcje: urządzenie musi posiadać możliwość weryfikacji jakości pobieranych odcisków oraz programowego definiowania progu jakości, poniżej którego pobrane w danym kroku odciski będą oznaczone jako błędne, co spowoduje odrzucenie takich odcisków jako nieprawidłowe |  |
| 12 | Zapisywanie danych: urządzenie musi mieć możliwość zapisu pobranych danych w formacie RAW (bez nagłówków, bez kompresji, bez kodowania kolorów, w rozdzielczości 500 dpi, 1 bajt/piksel, w 256 odcieniach szarości) na dysk komputera |  |
| 13 | Temperatura pracy: w zakresie od +5ºC do +35ºC lub szerszym |  |
| 14 | Interfejs komunikacyjny: USB 2.0 lub szybszy |  |
| 15 | Oznakowanie: CE potwierdzająca zgodność produktu z dyrektywami UE |  |
| 16 | Kompatybilność: współpraca z systemem operacyjnym Windows 8 (32 i 64 bit) – sterowniki w komplecie |  |
| 17 | Oprogramowanie: SDK (Software Development Kit) lub inne zawierające programy demonstra-cyjne, przykładowe kody źródłowe, sterowniki dla platform i wymagane biblioteki .Net i Java |  |
| 18 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| 19 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 2014-2015 |  |
| 20 | Współpraca: z aktualnym systemem odprawy granicznej stanowiącym ważny element Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej. Przez poprawność współpracy rozumie się prawidłowe działanie czytnika w aplikacjach odprawy granicznej ZSE5 i ZSE6 opartych na platformie .NET (wersje 3.5 oraz 4.5) bez konieczności stosowania modyfikacji systemu. Zastosowanie czytnika nie może wymagać zmiany kodu źródłowego w aplikacjach |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model _____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Mobilne urządzenie do kontroli dokumentów – 22 szt. |
| 1 | Źródło światła: emitujące promieniowanie nad-fioletowe posiadające 4 zakresy długości fali, tj. 254 – UV 254 nm, 313 – UV 313 nm, 365 – UV 365 nm, 400 – UV 400 nm |  |
| 2 | Kontrola: urządzenie musi umożliwiać wzbudzenie i kontrolę zabezpieczeń AS (anty-stokesowskich) oraz 3M (retrorefleksyjnych) |  |
| 3 | Zabezpieczenie: gwarancja bezpieczeństwa pracy użytkownika (zabezpieczenie przed szkodliwością promieniowania UV) oraz posiadanie obowią-zujących atestów dla urządzenia emitującego promieniowanie UV |  |
| 4 | Obserwacja dokumentu: możliwość obserwacji badanego dokumentu w świetle przechodzącym i bocznym |  |
| 5 | Powiększenie: co najmniej x 10 |  |
| 6 | Warunki atmosferyczne: przystosowane do pracy całodobowej bez względu na warunki atmo-sferyczne (zwiększona wilgotność, zakres tempera-tur -30°C + 40°C) |  |
| 7 | Podziałka milimetrowa: tak |  |
| 8 | Pole widzenia: minimum 45 mm² |  |
| 9 | Czas pracy ciągłej: bez dodatkowego zasilania w czasie nie krótszym niż 120 min. |  |
| 10 | Zasilanie: bateryjne z ewentualną możliwością ładowania urządzenia poprzez port USB |  |
| 11 | Mocowanie: zapewniające zawieszenie na przegubie dłoni |  |
| 12 | Pokrowiec: trwały, zapewniający odpowiednią ochronę dla urządzenia, wymagany jest uchwyt do zamocowania na pasie o szerokości 45 mm |  |
| 13 | Odporność na wstrząsy: wskutek upadku z wys. co najmniej 1 m |  |
| 14 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 2014-2015 |  |
| 15 | Wyposażenie eksploatacyjne: (żarniki) możliwe do wymiany przez bezpośredniego użytkownika |  |
| 16 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model _____________________________ |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| Mobilny czytnik linii papilarnych – 2 szt. |
| 1 | Zasilanie urządzenia: przy pomocy akumulatorów wymiennych tj. umożliwiających użytkownikowi dokonanie samodzielnej wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ładowalnych, wielokrotnego użytku - zapewniających minimum 500 pobrań odcisków w jednym cyklu ładowania akumulatora. Urządzenie musi być wyposażone w dwa wymienne zestawy akumulatorów, tj.: jeden zestaw operacyjny do bieżącej pracy oraz jeden dodatkowy zestaw zapasowy |  |
| 2 | Certyfikaty: ważny certyfikat stwierdzający zgodność z wymaganiami FBI (Federal Bureau of Investigation), IAFIS (Integrated Automated Fingerprint Identifikation System), IQS (Image Quality Specifications ), PIV (Personal Identity Veryfication). Obrazy odcisków palców wytwarzane przez urządzenie muszą spełniać kryteria normy ISO/IEC 19794-4:2005 Biometric data interchange format – part 4 finger image data oraz standardu ANSI/NIST-ITL 1-2000 |  |
| 3 | Kompletność: urządzenie musi być kompletne, niewymagające od zamawiającego dodatkowych prac i nakładów dostosowawczych |  |
| 4 | Odciski: urządzenie musi mieć możliwość pobierania odcisków typu płaskiego, w rozdzielczości 500 dpi, 8 bitów na piksel w 256 stopniowej skali szarości |  |
| 5 | Tryb pracy: urządzenie musi posiadać możliwość pracy w trybie automatycznego pobierania odcisków, bez konieczności ingerencji operatora urządzenia w trakcie pobierania odcisków w pojedynczym kroku sekwencji (krok rozumiany jako jednorazowe pobieranie odcisków palców) |  |
| 6 | Panel kontrolny (wyświetlacz): urządzenie musi posiadać panel kontrolny (wyświetlacz), który umożliwi zobrazowanie w przejrzysty sposób, które palce z zaprogramowanej sekwencji mają być w danej chwili przyłożone |  |
| 7 | Funkcje panelu kontrolnego (wyświetlacza): urządzenie musi sygnalizować za pomocą panelu kontrolnego (wyświetlacza) w trakcie procesu pobierania odcisków, które z palców są przykładane nieprawidłowo w celu ułatwienia osobie składającej odciski palców korygowanie na bieżąco sposobu przyłożenia palców |  |
| 8 | Zakończenie pobierania odcisków: urządzenie musi sygnalizować za pomocą panelu kontrolnego (wyświetlacza) i poprzez sygnalizację dźwiękową o zakończeniu pobierania odcisków, tj. o zakończeniu pojedynczego kroku zaprogramowanej sekwencji |  |
| 9 | Funkcje: urządzenie musi posiadać możliwość weryfikacji jakości pobieranych odcisków oraz programowego definiowania progu jakości, poniżej którego pobrane w danym kroku odciski będą oznaczone jako błędne, co spowoduje odrzucenie takich odcisków jako nieprawidłowe |  |
| 10 | Zapisywanie danych: urządzenie musi mieć możliwość zapisu pobranych danych w formacie TIFF, JPEG, BMP (bez nagłówków, bez kompresji, bez kodowania kolorów, w rozdzielczości 500 dpi, 1 bajt na piksel, w 256 odcieniach szarości) na dysk komputera, do którego podłączony jest skaner |  |
| 11 | Liczba pobieranych odcisków: urządzenie musi mieć możliwość pobrania jednocześnie co najmniej jednego odcisku |  |
| 12 | Waga urządzenia: nie większa niż 500 g (bez baterii) |  |
| 13 | Temperatura pracy: w zakresie od 0ºC do + 40ºC lub szerszym |  |
| 14 | Wilgotność: urządzenie musi pracować przy wilgotności w zakresie od 10% do 90% lub szerszym bez kondensacji |  |
| 15 | Obszar skanowania: obszar skanowania dla odcisków płaskich musi wynosić co najmniej 30mm x 20mm |  |
| 16 | Interfejs komunikacyjny z komputerem: Bluetooth 2.0 lub szybszy |  |
| 17 | Oprogramowanie: SDK dla środowiska NET (2005/2008) umożliwiający konfigurację czytnika i korzystanie z wszystkich funkcjonalności poprzez środowisko NET i JAVA, w wymaganych systemach operacyjnych, do których jest dostarczony sterownik urządzenia, wraz z przykładami użycia, z licencją umożliwiającą tworzenie oprogramowania na co najmniej dwóch stanowiskach, aplikacja demonstracyjna w wymaganych systemach operacyjnych pokazująca wszystkie funkcjonalności czytnika wraz z kodami źródłowymi. Sterowniki do systemu operacyjnego Windows XP/Vista/7 (x86, x64) oraz Windows Mobile 5.0/6.0/6.5 wraz z publikowanymi do nich poprawkami. Instalacja oprogramowania do obsługi czytnika nie może zakłócać działania innych aplikacji w urządzeniu |  |
| 18 | Zasilacz: umożliwiający podłączenie do standardowej sieci 230V wraz z możliwością podłączenia do standardowej instalacji samochodowej 12V (gniazdo zapalniczki), zasilacz musi spełniać funkcję ładowarki |  |
| 19 | Pokrowiec: trwały, zapewniający odpowiednią ochronę dla urządzenia, wymagany jest uchwyt do zamocowania na pasie o szerokości 45 mm |  |
| 20 | Płyta CD: płyta CD zawierającą sterowniki przeznaczone dla urządzenia oraz wymagane oprogramowanie, biblioteki, aplikacje demonstracyjne |  |
| 21 | Zestaw konserwacyjny: zestaw konserwacyjny umożliwiający bieżącą obsługę urządzenia przez użytkownika tj. czyszczenie szybki urządzenia lub umożliwiający wykonanie innych czynności wpływających na podwyższenie jakości pobieranych odbitek linii papilarnych |  |
| 22 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 2013-2015 |  |
| 23 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model _____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH CZYTNIKÓW LINII PAPILARNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO KONTROLI DOKUMENTÓW W RAMACH CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA*

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny czytnik linii papilarnych | 14 szt. |  |  |
| 2 | Mobilne urządzenie do kontroli dokumentów | 22 szt. |  |  |
| 3 | Mobilny czytnik linii papilarnych | 2 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

__________________________________________________________________

* należy wypełnić w zakresie dotyczącym tej CZĘŚCI zamówienia, na wykonanie której wykonawca składa ofertę.