SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remon pomieszczeń w budynku Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1.

Przedmiot zamówienia dotyczy 15 pomieszczeń, w tym 13 pomieszczeń biurowych i 2 toalet. Prace remontowe, których zakres widnieje poniżej, będą wykonywane na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego harmonogramu robót.

Prace przy uzupełnianiu i lakierowaniu posadzki będą wykonywane jedynie w godzinach 15:30 – 5:00. Pozostałe prace będą mogły być wykonywane w godzinach dziennych. Wykonawca każdorazowo uzgodni kolor farby w każdym pomieszczeniu z przedstawicielem Zamawiającego.

W przypadku, gdy po zdjęciu wykładziny dywanowej w pomieszczeniu okaże się, że nie jest mozliwa renowacja posadzki parkietowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca pokryje podłogę panelami podłogowymi.

Szczegółowy zakres prac remontowych w poszczególnych pomieszczeniach:

- pomieszczenie nr 134 – zlokalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed rozpoczęciem remontu pomieszczenia,

- demontaż starej wykładziny dywanowej – rulony,

- zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych i okien przed uszkodzeniem,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- demontaż karniszy,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowegoszeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- montaż nowych opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2X36 W typu VEGA (lub równoważny),

- demontaż starego grzejnika żeliwnego członowego,

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż zaworów grzejnikowych,

- montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych,

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- montaż posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- lakierowanie posadzek – trzykrotne,

- ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym- dwuwarstwowo 50-02,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po wykonanych pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 133 – zlokalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed rozpoczęciem remontu,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych – rulony,

- demontaż karniszy,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w styku elementów betonowych,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż zaworu grzejnikowego i zaworu grzejnikowego termostatycznego,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- montaż posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- trzykrotne lakierowanie posadzek,

- ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wymiana drzwi drewnianych  Polskone kolor buk (lub równoważny), kompletne,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach,

- usunięcie odpadów i ich utylizacja,

- pomieszczenie nr 133a – zlokalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed rozpoczęciem remontu,

- rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych – rulony,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzwi i okien,

- demontaż karniszy,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub rownoważny),

- montaż  zaworu grzejnikowego i zaworu grzejnikowego termostatycznego,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- trzykrotne lakierowanie posadzek,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wymiana drzwi drewnianych Polskone kolor buk (lub równoważny), kompletne,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 132 – zlokalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed rozpoczęciem remontu,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych – rulony,

- demontaż karniszy,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż zaworów grzejnikowych i zaworów grzejnikowych termostatycznych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- trzykrotne lakierowanie posadzek,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wymiana drzwi drewnianych Polskone kolor buk (lub równoważny), kompletne,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- po wykonaniu prac posprzątanie pomieszczenia i korytarza,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 131 – zlokalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed rozpoczęciem remontu,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych,

- demontaż karniszy,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż zaworów grzejnikowych i zaworów grzejnikowych termostatycznych,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- trzykrotne lakierowanie posadzek,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po remoncie,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 140 – zlokalizowane na I-ym pietrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli z remontowanego pomieszczenia,

- zabezpieczenie okien i skrzydeł drzwiowych przed zniszczeniem,

- demontaż starej wykładziny dywanowej,

- demontaż karniszy,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego, demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- likwidacja zaworów w ścianie (3 szt.),

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż zaworów grzejnikowych i zaworów grzejnikowych termostatycznych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- lakierowanie posadzek – trzykrotne,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- sprzątnięcie pomieszczenia i korytarza po remoncie,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 141 – zlokalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed rozpoczęciem remontu,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych – rulony,

- demontaż karniszy,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg., dla otworów drzwiowych i okiennych,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- likwidacja zaworów w ścianie,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż  zaworów grzejnikowych i zaworów grzejnikowych termostatycznych,

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm,

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- trzykrotne lakierowanie posadzek,

- wymiana drzwi drewnianych Polskone kolor buk (lub równoważny), kompletne.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 141a – zlikalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- demontaż starej wykładziny dywanowej- rulony,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- demontaż karniszy,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- likwidacja zaworów w ścianie,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż zaworów grzejnikowych i zaworów grzejnikowych termostatycznych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- lakierowanie posadzek – trzykrotne,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 141b – zlokalizoane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych- rulony,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- demontaż karniszy,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle i na styku elementów betonowych,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,

- likwidacja zaworów w ścianie,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż- zawory grzejnikowe i zawory grzejnikowe termostatyczne,

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- lakierowanie posadzek – trzykrotne,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po zakończonych pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 144 – zlokalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych – rulony,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- demontaż karniszy,

- rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk,

- demontaż starej instalacji elektrycznej lub telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- likwidacja zaworów w ścianie,

- ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50- 02,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż  zaworów grzejnikowych i zaworów grzejnikowych termostatycznych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- lakierowanie posadzek – trzykrotne,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po zakończonych pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 46 – zlokalizowane na parterze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- demontaż karniszy,

- likwidacja zaworów w ścianie,

- ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02,

- wycięcie podłogi pod ściankę,

- uzupełnienie listew przypodłogowych,

- przerobienie mebli,

- demontaż krat w oknach,

- naprawa tynków i powłok malarskich,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami,

- malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po zakończonych pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- toaleta na parterze – zakres robót:

- demontaż wyposażenia i ponowny jego montaż,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- demontaż kanału wentylacyjnego,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego  PURMO (lub równoważny),

- montaż zaworów grzejnikowych i zaworów grzejnikowych termostatycznych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów,

- obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA (lub równoważny),

- malowanie farbami emulsyjnymi – dwukrotne,

- wymiana drzwi drewnianych Polskone (lub równoważny) z ościeżnicą, kompletne,

- obsadzenie rewizji,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- uzupełnienie płytek terakotowych,

- uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych,

- malowanie elementów metalowych, uchwytów dla niepełnosprawnych, wsporników armatur,

- licowanie ścian płytkami,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po zakończonych pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- toaleta na I-ym piętrze – zakres robót:

- demontaż wyposażenia i ponowny jego montaż,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- demontaż kanału wentylacyjnego,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż – zawory grzejnikowe i zawory grzejnikowe termostatyczne,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA (lub równoważny),

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów,

- wymiana drzwi drewnianych Polskone (lub równoważny) z ościeżnicą, kompletne,

- obsadzenie rewizji,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,

- jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek,

- uzupełnienie płytek terakotowych,

- uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych,

- malowanie elementów metalowych, uchwytów dla niepełnosprawnych, wsporników armatur,

- licowanie ścian płytkami,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po zakończonych pracach,

- usunięcie i utylizacja odpadów,

- pomieszczenie nr 143 i 143a – zlokalizowane na I-ym piętrze budynku, zakres robót:

- wyniesienie mebli przed remontowane pomieszczenie,

- rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych – rulony,

- zabezpieczenie drzwi i okien,

- demontaż karniszy,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,

- demontaż grzejnika żeliwnego członowego,

- demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana oprzyrządowania,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- likwidacja zaworów w ścianie,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych,

- zaprawianie bruzd,

- wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp,

- wymiana puszek podtynkowych,

- wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce,

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych,

- wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA (lub równoważny),

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego PURMO (lub równoważny),

- montaż – zawory grzejnikowe i zawory grzejnikowe termostatyczne,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny),

- szpachlowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- posadzki z deszczułek – cokół,

- wymiana elementów podłóg z desek – progi,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym,

- lakierowanie posadzek – trzykrotne,

- wymiana drzwi drewnianych Polskone (lub równoważny) kolor buk, kompletne,

- wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami,

- malowanie rur i innych drobnych elementów,

- posprzątanie pomieszczenia i korytarza po remoncie,

- usunięcie i utylizacja odpadów.