.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy							miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ V

Dostawa czytników informacji zakodowanych

| L.p. | Parametr | Minimalne wymagania | Spełnia / nie spełnia (niewłaściwe skreślić) |
| --- | --- | --- | --- |
| Czytniki informacji zakodowanych – 2 szt. (czytniki dokumentów – Kart Pobytu zawierających pierwszą oraz drugą cechę biometryczną) |
| 1 | Wymagania ogólne | Urządzenie musi umożliwiać optyczny odczyt kodu MRZ z odpowiedniego pola dokumentu oraz odczyt bezprzewodowy danych biometrycznych zakodowanych na dokumencie zgodnie z normą ICAO 9303 | TAK / NIE |
| 2 | Wymagania ogólne | Czytnik musi umożliwiać odczyt pisma MRZ w czytelnych maszynowo dokumentach ID1 i ID3 takich jak, np. paszporty, dowody osobiste, wizy, w szczególności Karty Pobytu wydawane cudzoziemcom | TAK / NIE |
| 3 | Wymagania ogólne | Czytnik musi posiadać funkcjonalność rozpoznawania pisma MRZ zgodnie z normą ICAO 9303/2 określoną w dokumencie APPENDIX 5 Część A dokumentu ICAO 9303/2 | TAK / NIE |
| 4 | Wymagania ogólne | Czytnik musi za pomocą modułu RFID umożliwiać odczyt danych biometrycznych zakodowanych na dokumencie zgodnych z ICAO 9303 | TAK / NIE |
| 5 | Wymagania ogólne | Komunikacja czytnika ze stacją roboczą musi odbywać się za pomocą interfejsu USB co najmniej w wersji USB 2.0 | TAK / NIE |
| 6 | Wymagania ogólne | Czytnik musi być obsługiwany przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Windows Vista 32/64 bity, Windows 7 32/64 bity | TAK / NIE |
| 7 | Rodzaje obsługiwanych dokumentów | Czytnik musi umożliwiać odczyt pisma MRZ z następujących dokumentów czytelnych maszynowo, spersonalizowanych zgodnie z normami ISO 1073 oraz ICAO 9303: paszport 2 linie po 44 znaki, wiza 2 linie po 36 znaków | TAK / NIE |
| 8 | Zastosowanie | Czytnik musi mieć zastosowanie do odczytu danych znajdujących się w wydawanych cudzoziemcom dokumentach posiadających zarówno pierwszą, jak i drugą cechę biometryczną | TAK / NIE |
| 9 | Zastosowanie | Czytnik do użytku w pomieszczeniach biurowych | TAK / NIE |
| 10 | Inne wymagania techniczne | Szybkość rozpoznawania MRZ – co najmniej 60 znaków/s | TAK / NIE |
| 11 | Inne wymagania techniczne | Czcionka – OCR-B1 | TAK / NIE |
| 12 | Inne wymagania techniczne | Dane wyjściowe – ASCII | TAK / NIE |
| 13 | Inne wymagania techniczne | Typy dokumentów RFID – zgodnie z wymogami ICAO 9303 | TAK / NIE |
| 14 | Inne wymagania techniczne | Typowy czas odczytu RFID – nie więcej niż 10 s | TAK / NIE |
| 15 | Inne wymagania techniczne | Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) – co najmniej 200 000 godzin | TAK / NIE |
| 16 | Inne wymagania techniczne | Interfejs do komunikacji z komputerem – co najmniej USB 2.0 | TAK / NIE |
| 17 | Inne wymagania techniczne | Sygnalizacja stanu czytnika | TAK / NIE |
| 18 | Inne wymagania techniczne | Obsługiwane systemy operacyjne – Microsoft Windows XP, Windows Vista 32/64 bity, Windows 7 32/64 bity | TAK / NIE |
| 19 | Format danych OCR | Format 1 (2*44 znaki): <STX> <znak1>..<znak 44><CR>[<LF>] <znak1>..<znak 44><CR>[<LF>] <EXT> | TAK / NIE |
| 20 | Format danych OCR | Format 2 (2*36 znaków): <STX> <znak1>..<znak 36><CR>[<LF>] <znak1>..<znak 36><CR>[<LF>] <EXT> | TAK / NIE |
| 21 | Format danych OCR | Format 3 (3*30 znaków): <STX> <znak1>..<znak 30><CR>[<LF>] <znak1>..<znak 30><CR>[<LF>] <znak1>..<znak 30><CR>[<LF>] <EXT> | TAK / NIE |
| 22 | Format danych OCR | Format 4 (odrzucony dokument): <STX> <CR>[<LF>] <EXT> | TAK / NIE |
| 23 | Oznaczenia i transmitowane znaki ASCII | <ST> początek transmisji = zgodnie z ustawieniem (typowo hex02) <znak n-ty>dane = {0..9,<,A..Z,<NRC> - cyfry = (30…39 hex) - duże litery = (41…5A hex) - znak < = (3C hex) <NRC>znak nierozpoznany = zgodnie z ustawieniem (typowo hex5F) <CR><LF>znak końca wiersza = zgodnie z ustawieniem (typowo hex0D+hex0A) <ETX>koniec danych = zgodnie z ustawieniem (typowo hex03) [] = występuje zgodnie z ustawieniem | TAK / NIE |
| 24 | Format danych RFID | Format danych RFID zgodny ze standardem PC/SC | TAK / NIE |
| 25 | Gwarancja | Gwarancja – min. 24 miesiące | TAK / NIE |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANYCH CZYTNIKÓW INFORMACJI ZAKODOWANYCH W RAMACH CZĘŚCI V ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czytniki informacji zakodowanych | 2 szt. |  |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy