SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk SSD 250GB – 15 szt. |
| 1 | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 2 | Pojemność – co najmniej 250GB. |
| 3 | Interfejs – SATA3. |
| 4 | Pamięć podręczna – co najmniej 512MB. |
| 5 | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 6 | Wydajność – dysk twardy musi osiągać wynik co najmniej 4000 pkt. w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks - według wyników opublikowanych na stronie: https://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php. Wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 16.11.2017 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |
| 7 | Informacje dodatkowe – w oferowanej cenie wykonawca musi załączyć następujące akcesoria (jeśli opakowanie producenta ich nie zawiera): kabel SATA, przejściówka zasilania SATA-ATA, adapter dysku 2.5” na 3.5”. |
| 8 | Gwarancja – 36 miesięcy |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć RAM DDR3 2GB DIMM – 15 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR3. |
| 2 | Pojemność – 2GB. |
| 3 | Typ złącza – DIMM. |
| 4 | Liczba modułów – 1. |
| 5 | Częstotliwość – minimum 1600MHz. |
| 6 | Opóźnienie – maksymalnie 11CL. |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć RAM DDR2 2GB DIMM – 10 szt. |
| 1 | Typ pamięci – DDR2. |
| 2 | Pojemność – 2GB. |
| 3 | Typ złącza – DIMM. |
| 4 | Liczba modułów – 1. |
| 5 | Częstotliwość – 800 MHz. |
| 6 | Opóźnienie – maksymalnie 6CL. |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk zewnętrzny, przenośny 1TB – 4 szt. |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny, slim. |
| 2 | Pojemność – co najmniej 1TB. |
| 3 | Interfejs – co najmniej USB 3.0. |
| 4 | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 5 | Certyfikaty – co najmniej BSMI, MIL-STD-810G. |
| 6 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk twardy SATA3 4TB – 112 szt. |
| 1 | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 2 | Pojemność – 4TB. |
| 3 | Interfejs – SATA3. |
| 4 | Pamięć podręczna – co najmniej 64MB. |
| 5 | Wielkość dysku – 3.5 cala. |
| 6 | Prędkość obrotowa – co najmniej 5900rpm. |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk zewnętrzny, przenośny 2TB – 2 szt. |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny, slim. |
| 2 | Pojemność – co najmniej 2TB. |
| 3 | Interfejs – co najmniej USB 3.0. |
| 4 | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 5 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk zewnętrzny, przenośny 4TB – 2 szt. |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny, slim. |
| 2 | Pojemność – co najmniej 4TB. |
| 3 | Interfejs – co najmniej USB 3.0. |
| 4 | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 5 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Napęd optyczny zewnętrzny typu slim – 2 szt. |
| 1 | Interfejs – co najmniej USB 2.0. |
| 2 | Zapis DVD +R/-R – co najmniej 8x. |
| 3 | Odczyt DVD – co najmniej 8x. |
| 4 | Zapis CD-R – co najmniej 24x. |
| 5 | Odczyt CD – co najmniej 24x. |
| 6 | Zasilanie – z USB. |
| 7 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Czytnik kart pamięci – 3 szt. |
| 1 | Typ – zewnętrzny. |
| 2 | Interfejs – co najmniej USB 3.0. |
| 3 | Obsługiwane karty pamięci – co najmniej: Memory Stick, CompactFlash II, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo. |
| 4 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć RAM DDR3 4GB UDIMM z ECC – 2 szt. (do serwera Dell PowerEdge R210 Service Tag: CHR2V4J). |
| 1 | Typ pamięci – DDR3. |
| 2 | Pojemność – 4GB. |
| 3 | Liczba modułów – 1. |
| 4 | Częstotliwość – 1333MHz. |
| 5 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Dysk twardy 1TB – 4 szt. (do serwera Dell PowerEdge R210 Service Tag: CHR2V4J). |
| 1 | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 2 | Pojemność – 1TB. |
| 3 | Interfejs – SATA3. |
| 4 | Prędkość obrotowa – minimum 7200rpm. |
| 5 | Wielkość dysku – 3.5 cala. |
| 6 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Pamięć RAM DDR3 8GB DIMM – 1 szt. (do serwera Dell PowerEdge T610 Service Tag: D013V4J). |
| 1 | Typ pamięci – DDR3. |
| 2 | Pojemność – 8GB. |
| 3 | Liczba modułów – 1. |
| 4 | Częstotliwość – 1333MHz. |
| 5 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Klawiatura komputerowa z czytnikiem – 22 szt. |
| 1 | Układ klawiatury – QWERTY. |
| 2 | Komunikacja z komputerem – przewodowa, interfejs USB. |
| 3 | Dodatkowe cechy – wbudowane złącze Smard Card obsługujące karty mikroprocesorowe zgodne z normą co najmniej ISO7816 - 1/2/3/4 (T=0, T=1). |
| 4 | Gwarancja – 12 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Mysz komputerowa typ I – 10 szt. |
| 1 | Laserowa. |
| 2 | Rozdzielczość - co najmniej 1600 dpi. |
| 3 | Liczba przycisków - co najmniej 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku). |
| 4 | Komunikacja z komputerem – przewodowa, interfejs USB. |
| 5 | Rolka przewijania – 4 kierunki przewijania. |
| 6 | Gwarancja – 12 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Głośniki komputerowe – 2 szt. |
| 1 | Komunikacja bluetooth – tak. |
| 2 | Typ zestawu – 2.0. |
| 3 | Regulacja – regulacja tonów niskich, regulacja tonów wysokich. |
| 4 | Wejścia audio – co najmniej: koaksjalne, optyczne, AUX. |
| 5 | Moc wyjściowa RMS przy włączonej funkcji DRC - co najmniej: 14W x2 (głośniki wysokotonowe), 14W x2 (głośniki średniotonowe), 40W x 2 (głośniki niskotonowe). |
| 6 | Zawartość zestawu – pilot. |
| 7 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Klawiatura typ II – 55 szt. |
| 1 | Układ klawiatury – QWERTY. |
| 2 | Pełnowymiarowa klawiatura numeryczna. |
| 3 | Przewód - minimum 1,7 m (nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów), interfejs USB. |
| 4 | Regulacja nachylenia (składane nóżki). |
| 5 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Mysz komputerowa typ II – 55 szt. |
| 1 | Laserowa lub optyczna. |
| 2 | Rozdzielczość - co najmniej 800 dpi. |
| 3 | Liczba przycisków - minimum 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku). |
| 4 | Komunikacja z komputerem - przewodowa (przewód minimum 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów). |
| 5 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz – 1 szt. |
| 1 | Mysz - optyczna lub laserowa, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu baterii oraz wyłącznikiem mechanicznym. |
| 2 | Liczba przycisków myszy - min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku). |
| 3 | Rozdzielczość - co najmniej 1000 dpi. |
| 4 | Klawisze klawiatury - typu „chiclet”, układ QWERTY. |
| 5 | Profil myszy – uniwersalny. |
| 6 | Komunikacja z komputerem - bezprzewodowa w oparciu o wspólny odbiornik dla obydwu urządzeń jednocześnie nanoodbiornik (interfejs odbiornika USB). |
| 7 | Klawiatura numeryczna – tak. |
| 8 | Pełnowymiarowa klawiatura – tak. |
| 9 | Baterie w zestawie – tak. |
| 10 | Gwarancja - 12 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Mysz bezprzewodowa – 1 szt. |
| 1 | Mysz - laserowa lub optyczna. |
| 2 | Rozdzielczość - co najmniej 1000 dpi. |
| 3 | Liczba przycisków - minimum 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku). |
| 4 | Komunikacja z komputerem - bezprzewodowa, interfejs USB. |
| 5 | Gwarancja – 12 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| NAS – 2 szt. |
| 1 | Obsługiwany format dysków - 3,5” , 2,5”. |
| 2 | Ilość dysków do zamontowania: co najmniej 4. |
| 3 | Obsługiwane tryby RAID: co najmniej 0,1,10,5,6. |
| 4 | Obsługiwane standardy sieciowe: co najmniej IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. |
| 5 | Funkcjonalność - oferowany sprzęt musi umożliwiać tworzenie migawek umożliwiających przywracanie uszkodzonych danych. |
| 6 | Funkcjonalność - system musi posiadać możliwość rozbudowy pamięci masowej przy zastosowaniu odpowiednich modułów zewnętrznych. |
| 7 | Oferowane usługi sieciowe (standardowo) - co najmniej CIFS/SMB,NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP. |
| 8 | Funkcjonalność - obsługa protokołu iSCSI jako serwer (iSCSI target). |
| 9 | Zarządzanie - co najmniej poprzez HTTP/HTTPS, SNMP, SSH. |
| 10 | Funkcjonalność - system musi posiadać możliwość doinstalowywania oprogramowania (usługi sieciowe, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych danych, itp.) obsługiwaną z poziomu interfejsu. |
| 11 | Funkcjonalność - system musi umożliwiać podłączanie i odczyt danych z zewnętrznych dysków z następującymi systemami plików – co najmniej EXT4, NTFS, FAT32. |
| 12 | Obsługa interfejsu - system musi posiadać obsługę interfejsu w języku polskim. |
| 13 | Funkcjonalność - system musi posiadać dostępną z poziomu interfejsu możliwość tworzenia skompresowanych archiwów składowanych danych oraz dekompresji tych archiwów. |
| 14 | Gwarancja – 12 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Stacja dokująca do dysków-USB 3.0 – 2 szt. |
| 1 | Obsługiwany format dysków - 3,5” , 2,5”. |
| 2 | Ilość montowanych dysków - co najmniej 2. |
| 3 | Interfejs dysku – SATA; kompatybilność - SATAI,II,III. |
| 4 | Interfejs stacji - co najmniej USB 3.0. |
| 5 | Obsługa dysków - w trybie Hot Swap. |
| 6 | Gwarancja - 12 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Uniwersalna stacja dokująca USB 3.0 - 3 szt. |
| 1 | Interfejs - USB 3.0. |
| 2 | Złącza - co najmniej: USB 3.0 - 3 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Gniazdo słuchawkowe - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., HDMI - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., DisplayPort - 1 szt. |
| 3 | Nośnik - nośnik z oprogramowaniem w zestawie. |
| 4 | Gwarancja - 12 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Basic Dock-65W P/N 40A00065EU – 1 szt. (kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego komputerami przenośnymi) |
| 1 | Złącza co najmniej - D-Sub (VGA), 3xUSB 2.0, USB 3.0, 1xRJ-45 (sieć). |
| 2 | Gwarancja - 12 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy niezarządzalny typ I - 12 szt. |
| 1 | Porty - 5 portów typu 10/100/1000Base-T RJ-45. |
| 2 | Gwarancja - 12 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy niezarządzalny typ II - 9 szt. |
| 1 | Porty - 8 portów typu 10/100/1000Base-T RJ-45. |
| 2 | Gwarancja - 12 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przewód przyłączeniowy ethernet długość 0,25 m - 180 szt. |
| 1 | Kategoria - 5e. |
| 2 | Końcówki - wtyczki RJ45. |
| 3 | Długość - 0,25m. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przewód przyłączeniowy ethernet długość 0,5 m - 160 szt. |
| 1 | Kategoria - 5e. |
| 2 | Końcówki - wtyczki RJ45. |
| 3 | Długość - 0,5m. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przewód przyłączeniowy ethernet długość 1 m - 90 szt. |
| 1 | Kategoria - 5e. |
| 2 | Końcówki - wtyczki RJ45. |
| 3 | Długość - 1m. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przewód przyłączeniowy ethernet długość 2 m - 90 szt. |
| 1 | Kategoria - 5e. |
| 2 | Końcówki - wtyczki RJ45. |
| 3 | Długość - 2m. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przewód przyłączeniowy ethernet długość 3 m - 90 szt. |
| 1 | Kategoria - 5e. |
| 2 | Końcówki - wtyczki RJ45. |
| 3 | Długość - 3m. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Przewód przyłączeniowy ethernet długość 5 m - 50 szt. |
| 1 | Kategoria - 5e. |
| 2 | Końcówki - wtyczki RJ45. |
| 3 | Długość - 5m. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Światłowód wielomodowy SC-SC - 10 szt. |
| 1 | Typ włókna - 50/125 OM3. |
| 2 | Końcówki - SC-SC. |
| 3 | Długość - 3m. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Ekran projekcyjny – 3 szt. |
| 1 | Powierzchnia użytkowa ekranu - 240x180 cm; dopuszcza się tolerancję wymiarów powierzchni użytkowej +10%. |
| 2 | Powierzchnia użytkowa ekranu - biała matowa; dopuszczalna czarna ramka wokół ekranu. |
| 3 | Ekran - ekran zwijany elektrycznie. Metalowa kaseta z możliwością powieszenia na ścianie lub suficie. |
| 4 | Podwójne sterowanie - za pomocą przycisku montowanego na ścianie oraz za pomocą pilota (o zasięgu minimum 15m). |
| 5 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Monitor przemysłowy – 5 szt. |
| 1 | Przekątna ekranu – minimum 19 cala. |
| 2 | Technologia podświetlenia – LED. |
| 3 | Rozdzielczość nominalna – minimum 1280 x 1024 pikseli. |
| 4 | Kontrast – minimum 800:1. |
| 5 | Jasność – minimum 250 cd/m². |
| 6 | Kąt widzenia, pion – minimum 160°. |
| 7 | Kąt widzenia, poziom – minimum 160°. |
| 8 | Złącza – co najmniej 2 kanały zespolone, BNC, VGA. |
| 9 | Podstawa – co najmniej regulacja pochylenia, regulacja wysokości. |
| 10 | Wymagania dodatkowe - co najmniej wielojęzyczny OSD, VESA, wbudowane głośniki, standard PAL/NTSC. |
| 11 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Projektor multimedialny – 1 szt. |
| 1 | Technologia – DLP. |
| 2 | Rozdzielczość - co najmniej 1280 x 800 (WXGA). |
| 3 | Proporcje obrazu – 16:10. |
| 4 | Kontrast - co najmniej 17000:1. |
| 5 | Jasność - co najmniej 3100 ANSI Lumenów. |
| 6 | Żywotność źródła światła – minimum 3500 h w trybie wysokiej jasności. |
| 7 | Odległość projekcyjna - w przedziale odległości projekcyjnej 300-500 cm musi być osiągany obraz o szerokości 240cm. |
| 8 | Sygnał wideo: min. 1 wejście VGA, min. 1 wyjście VGA min. 2 wejścia HDMI, min. 1 wejście RCA. |
| 9 | Sygnał audio: minimum 1 wejście Mini Jack 3.5 mm; minimum 1 wyjście Mini Jack 3.5 mm. |
| 10 | Sterowanie – minimum 1 złącze D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie). |
| 11 | LAN - minimum 1 gniazdo RJ45. |
| 12 | Audio – wbudowany co najmniej jeden głośnik minimum 8W. |
| 13 | Wyposażenie standardowe - co najmniej kabel sygnałowy VGA (minimum 1,8 m); kabel sygnałowy HDMI (minimum 10 m); kabel zasilający; instrukcja obsługi; pilot zdalnego sterowania; zaślepka obiektywu. |
| 14 | Gwarancja – 36 miesięcy na projektor; 6 miesięcy lub do 1000 godzin na lampę. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Monitor 46” z wieszakiem - 1 szt. |
| 1 | Technologia podświetlenia - LED. |
| 2 | Technologia wykonania ekranu - panel MVA, powłoka przeciwodblaskowa. |
| 3 | Przekątna ekranu - min. 46 cali. |
| 4 | Rozdzielczość - co najmniej 3840 x 2160. |
| 5 | Interfejsy - co najmniej: 4 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 3 x USB, 1 x gniazdo słuchawkowe. |
| 6 | Jasność - co najmniej 260 cd/m2. |
| 7 | Multimedia (wbudowane) - co najmniej 2 głośniki. |
| 8 | Opcje dodatkowe - co najmniej podstawa z regulacją pochylenia, język polski OSD, standard VESA, pilot, uchwyt VESA ruchomy z regulacją pochylenia i odchylenia na boki. |
| 9 | Certyfikaty - co najmniej TCO. |
| 10 | Akcesoria - co najmniej kabel zasilania, kabel HDMI. |
| 11 | Gwarancja - 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Komputer przenośny – 6szt. |
| 1 | Procesor - procesor musi osiągać wynik co najmniej 3400 pkt. w teście „Passmark Laptop & Portable CPU’s Mark” - według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net/laptop.html. Wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 16.11.2017 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |
| 2 | Pamięć operacyjna - minimum 4 GB. |
| 3 | Dysk: 1) typ - SSD, 2) pojemność - minimum 120 GB. |
| 4 | Wyświetlacz - przekątna 14 – 15,6”, matryca wyprodukowana w technologii LED z powłoką matową. |
| 5 | Interfejsy - co najmniej: 3 szt. port USB (w tym min. 2x port USB 3.0), 1x wyjście wideo VGA, 1x wyjście cyfrowe wideo, 1x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), 1x czytnik kart pamięci (obsługiwane karty co najmniej SD). |
| 6 | Audio/Multimedia (wbudowane) – mikrofon, głośniki, kamera. |
| 7 | Komunikacja – wbudowane co najmniej: 1) karta sieciowa minimum 10/100/1000 Mbps, 2) karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, 3) bluetooth. |
| 8 | Klawiatura - zintegrowana, QWERTY. |
| 9 | Zasilacz - wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu. |
| 10 | Funkcje specjalne (wbudowane) - co najmniej zintegrowany układ szyfrowania TPM. |
| `11 | Akcesoria - co najmniej: torba – dopasowana do wymiarów komputera przenośnego co najmniej: pas na ramię, rączka, kieszeń zewnętrzna, posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, mysz laserowa – przewodowa na USB, co najmniej 2 przyciski, z rolką. |
| 12 | Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny MS Windows 10 Professional 64 bit PL, licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. w pełni współpracujący z usługą MS Active Directory, zapewniający stabilną pracę i pełną wymaganą funkcjonalność oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, tj.: EZD, BUZA. System operacyjny musi być nowy, wcześniej nieaktywowany. System operacyjny musi pochodzić z legalnego źródła. Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. Na obudowie komputera musi być umieszczony Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. |
| 13 | Gwarancja: 12 miesięcy. |

Parametry wymagane

Oprogramowanie – pakiet biurowy – 27 szt.

Microsoft Office 2016 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL; licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z aplikacjami Ministerstwa Finansów, w szczególności BUZA, Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) użytkowanym przez Zamawiającego, dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników zamawiającego, warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer zamawiającego po upływie 6 miesięcy od dnia instalacji/aktywacji danego oprogramowania. Licencjonowanie umożliwiające użytkowanie przez administrację rządową, produkt musi być nowy, wcześniej nie rejestrowany, produkt musi pochodzić z legalnego źródła.