.............................................................., ......................................

Pieczęć wykonawcy							miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III

Dostawa elementów wyposażenia warsztatowo-technicznego na potrzeby 
Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Giętarka do rur – 1 szt. |
| 1 | Giętarka ręczna, hydrauliczna |  |
| 2 | Możliwość wyginania rur stalowych i aluminiowych |  |
| 3 | Nacisk maksymalny nie mniejszy niż 15 ton |  |
| 4 | Możliwość gięcia w zakresie do 180 stopni |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Prostownik Typ I – 1 szt. |
| 1 | Przenośny prostownik do ładowania akumulatorów kwasowych i żelowych |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 3 | Pojemność ładowanych akumulatorów 15 h, min/max 10/250 Ah |  |
| 4 | Napięcie ładowania 12V |  |
| 5 | Prąd ładowania 16 A |  |
| 6 | Pobór mocy 220 W |  |
| 7 | Stopnie regulacji prądu ładowania w ilości nie mniejszej niż 3 |  |
| 8 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz laboratoryjny podwójny – 1 szt. |
| 1 | Dwa kanały z regulowanym maksymalnym napięciem i prądem |  |
| 2 | Jeden kanał o zdefiniowanym maksymalnym napięciu i prądzie |  |
| 3 | Napięcie wejściowe 230 V/50 Hz |  |
| 4 | Napięcie wyjściowe w zakresie 0 -32 V |  |
| 5 | Prąd wyjściowy w zakresie 0 – 5 A |  |
| 6 | Możliwość łączenia kanałów szeregowo i równolegle |  |
| 7 | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w co najmniej jeden wyświetlacz typu LED |  |
| 9 | Na wyposażeniu kabel zasilający |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacja lutownicza i rozlutownicza – 1 szt. |
| 1 | Moc lutownicy nie mniejsza niż 50 W |  |
| 2 | Temperatura w zakresie min. 50–500 stopni |  |
| 3 | Moc dmuchawy min. 300 W |  |
| 4 | Na wyposażeniu: jednostka centralna, kolba lutownicy z grotem, podstawka pod lutownicę, co najmniej cztery dysze lutownicze, pozycjoner |  |
| 5 | Temperatura lutowania wyświetlana elektronicznie Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Lutownica gazowa – 1 szt. |
| 1 | Lutownica przeznaczona do lutowania, spawania, topienia, cięcia w wysokiej temperaturze, kurczenia, wypalania w drewnie |  |
| 2 | Regulacja temperatury – odpowiednio do zastosowania |  |
| 3 | Zasilanie ciekłym gazem butanowym |  |
| 4 | Czas palenia min. 90 min. |  |
| 5 | Temperatura: minimum 1000 st. (otwarte powietrze), 650 st. (gorące powietrze), 550 st. (końcówki) |  |
| 6 | Ciężar nie większy niż 0,3 kg |  |
| 7 | Na wyposażeniu: lutownica, końcówka do lutowania, nóż do cięcia na gorąco, nóż do wypalania w drewnie, końcówka do topienia, końcówka do obkurczania, końcówka do usuwania farby, cyna do lutowania, gąbka do lutowania, skrzynka do przechowywania |  |
| 8 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Klucz pneumatyczny udarowy – 1 szt. |
| 1 | Ciśnienie robocze min. 5 bar |  |
| 2 | Pobór sprężonego powietrza w zakresie 150 – 800 l/min |  |
| 3 | Gniazdo 1,2”, gwint przyłączeniowy 1/4” |  |
| 4 | Moment zwalniający/obrotowy nie większy niż 800 Nm |  |
| 5 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Dalmierz laserowy – 3 szt. |
| 1 | Zasięg pomiarowy w zakresie min. 0,05–80 m |  |
| 2 | Dokładność pomiarowa +/- 1,5 mm |  |
| 3 | Czas pomiaru < 0,5 s, max. 4 s |  |
| 4 | Automatyczne zapisywanie minimum ostatnich 20 wyników |  |
| 5 | Czujnik nachylenia 360 stopni |  |
| 6 | Ładowanie akumulatora za pomocą złącza Micro-USB |  |
| 7 | Zasilanie – akumulator Li-lon 3,7 V |  |
| 8 | Klasa lasera – min. 2 |  |
| 9 | Dioda lasera 635 nm, < 1mW |  |
| 10 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Palnik do lutowania i opalania – 1 szt. |
| 1 | Przystosowany do zasilania gazem propan-butan oraz powietrzem |  |
| 2 | Przeznaczony do lutowania drobnych elementów ze stali i metali kolorowych |  |
| 3 | Na wyposażeniu: rękojeść, nasadka płaska do opalania, min. 3 nasadki do lutowania, wąż z przyłączkami o długości nie mniejszej niż 2 m, komplet uszczelek zapasowych |  |
| 4 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Suwmiarka elektroniczna – 1 szt. |
| 1 | Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 150 mm |  |
| 2 | Rozdzielczość min. 0,01 mm |  |
| 3 | Możliwość dokonywania pomiarów: zewnętrznego, wewnętrznego, głębokości oraz wysokości |  |
| 4 | Suwmiarka wykonana ze stali nierdzewnej, zaopatrzona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny |  |
| 5 | Funkcja automatycznego wyłączania |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Tester do wykrywania usterek w światłowodach – 1 szt. |
| 1 | Długość fali 650 nm |  |
| 2 | Zasięg nie mniejszy niż 4000 m |  |
| 3 | Uniwersalne przyłącze dla ST, S.C., FC, FDDA |  |
| 4 | Przeznaczony do testowania światłowodów jedno i wielomodowych |  |
| 5 | Pyłoszczelna konstrukcja zapewniająca utrzymanie w czystości włókna złącza Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 6 | Wskaźnik LED zasilania, niskiego stanu baterii i światła stałego/pulsującego Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 7 | Laser klasy II |  |
| 8 | Na wyposażeniu: komplet baterii niezbędnych do zasilenia urządzenia |  |
| 9 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Nóż wciskacz – 1 szt. |
| 1 | Przeznaczony do montażu przewodów w szynach i złączach telekomunikacyjnych |  |
| 2 | Do przewodów UTP i STP o średnicy w zakresie min. od 0,5 do 0,7 mm |  |
| 3 | Posiadający rozwiązanie umożliwiające montaż oraz wyciąganie przewodów a także funkcję wciskania i odcinania przewodu w ramach jednej operacji Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 4 | Nóż zaopatrzony w możliwość zmiany sposobu wciskania przewodów, tj.: wciskanie za pomocą sprężyny wraz z obcinaniem nadmiaru przewodu oraz wciskanie bez sprężyny oraz bez obcinania nadmiaru przewodu Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Korpus noża wykonany z tworzywa sztucznego |  |
| 6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Prostownik Typ II – 1 szt. |
| 1 | Prostownik przeznaczony do ładowania akumulatorów kwasowych, posiadający funkcję rozruchu |  |
| 2 | Przeznaczony do rozruchu samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla w tym min. ciężarówek i traktorów |  |
| 3 | Zasilanie 230 V/50 Hz |  |
| 4 | Moc: ładowanie/rozruch – 2/10 kW |  |
| 5 | Napięcie ładowania 12/24 V |  |
| 6 | Znamionowy prąd ładowania 70 A |  |
| 7 | Znamionowy prąd rozruchu 360 A |  |
| 8 | Regulacja czasu szybkiego ładowania Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 9 | Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości |  |
| 10 | Miernik prądu ładowania |  |
| 11 | Stopnie regulacji prądu ładowania min. 3 |  |
| 12 | Prostownik zaopatrzony w przewody o długości nie mniejszej niż 2 m |  |
| 13 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Szafka serwisowa z narzędziami – 1 szt. |
| 1 | Szafka zaopatrzona w koła kierowane wraz z blokadą oraz rączkę ułatwiające przemieszczanie wózka |  |
| 2 | Szafka narzędziowa wyposażona w co najmniej 5 wysuwanych szuflad na prowadnicach kulkowych, zamykanych zamkiem centralnym, jak również zamkami umożliwiającymi indywidualne zamknięcie każdej z szuflad |  |
| 3 | Szafka posiada blat wykonany z polipropylenu o dopuszczalnym obciążeniu nie mniejszym niż 400 kg |  |
| 4 | Szafka zaopatrzona w narożne odbojniki chroniące przed przypadkowym uszkodzeniem np. karoserii samochodu Parametr nieobowiązkowy, w przypadku oferowania urządzenia z tym parametrem wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w kryterium funkcjonalności. |  |
| 5 | Szafka wyposażona w następujące rodzaje narzędzi warsztatowych: zestaw kluczy płasko-oczkowych w ilości nie mniejszej niż 20 szt. (różne rozmiary), zestaw kluczy oczkowych w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw szczypiec CrV w ilości nie mniejszej niż 3 szt. (różne rozmiary), zestaw wkrętaków płaskich w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw wkrętaków krzyżakowych w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek ½’’ w ilości nie mniejszej niż 20 sztuk (różne rozmiary) wraz z grzechotką, zestaw bitów w ilości nie mniejszej niż 30 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek długich ½’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary), zestaw młotków w ilości co najmniej 2 szt. (różne rozmiary), zestaw przecinaków w ilości co najmniej 2 szt. (różne rozmiary), zestaw nasadek ¼’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary) wraz z grzechotką, zestaw nasadek3/8’’ w ilości nie mniejszej niż 10 szt. (różne rozmiary) wraz z grzechotką |  |
| 6 | Narzędzia muszą być umieszczone w systemach porządkujących (np. wkładki systemowe/moduły) |  |
| 7 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ___________________________ Typ/model ____________________________ |

ZESTAWIENIE CENOWE OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA 
WARSZTATOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giętarka do rur | 1 szt. |  |  |
| 2 | Prostownik Typ I | 1 szt. |  |  |
| 3 | Zasilacz laboratoryjny podwójny | 1 szt. |  |  |
| 4 | Stacja lutownicza i rozlutownicza | 1 szt. |  |  |
| 5 | Lutownica gazowa | 1 szt. |  |  |
| 6 | Klucz pneumatyczny udarowy | 1 szt. |  |  |
| 7 | Dalmierz laserowy | 3 szt. |  |  |
| 8 | Palnik do lutowania i opalania | 1 szt. |  |  |
| 9 | Suwmiarka elektroniczna | 1 szt. |  |  |
| 10 | Tester do wykrywania usterek w światłowodach | 1 szt. |  |  |
| 11 | Nóż wciskacz | 1 szt. |  |  |
| 12 | Prostownik Typ II | 1 szt. |  |  |
| 13 | Szafka serwisowa z narzędziami | 1 szt. |  |  |
| Łączna wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT w % |  |
| Łączna cena brutto |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy